Положение о размещении линейного объекта "Обустройство куста скважин № 283у Приобского месторождения"

Проект планировки

1.1 Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов.

Документацией по планировке территории  "Обустройство куста скважин № 283у Приобского месторождения", (далее проектируемый объект) предусматривается расположение:

- Куст скважин № 283у;

- Нефтегазосборный  трубопровод

Нефтегазосборные сети куст №283у-т.вр. куст №283у. Назначение - нефтегазосборный трубопровод для транспорта газожидкостной смеси от куста № 283у до подключения к задвижке №281/2 при существующем кусте №281Г. Начало трассы – верхний отвод узла №1 со стороны кустовой площадки  №283у, конец трассы - свободная задвижка №281/2 при кусте №281Г.

- Площадки узлов задвижек на нефтегазосборном трубопроводе

- ВЛ 6 кВ.

ВЛ 6 кВ на куст 283у. Начало трассы – концевые опоры около существующей ПС 35/6 кВ №3481, конец трассы – концевые опоры около куста скважин 283у.

- Подъездные дороги общей протяженностью 985,66 м, в том числе:

- к кустам скважин – 985,66 м.

Подъезд к кусту скважин №283у. Трасса отмыкает от бровки существующей автомобильной дороги на куст №281Г, находящейся на балансе ООО «РН-Юганскнефтегаз», конец трассы соответствует второму заезду на площадку куста скважин №283у.

- Волоконно-оптическая линия связи.

Характеристика проектируемых линейных объектов приведена в таблице 1

Таблица 1

| Наименование объекта | Характеристика |
| --- | --- |
| Нефтегазосборные трубопроводы |  |
| Нефтегазосборные сети куст №283у- т.вр куст №283у | Назначение - нефтегазосборный трубопровод для транспорта газожидкостной смеси от куста № 283у до подключения к задвижке №281/2 при существующем кусте №281Г |
|  | Транспортируемая среда – вода+нефть+газ |
|  | Рабочее давление – 4,0 МПа |
|  | Диаметр трубопровода – 159х6 мм |
|  | Протяженность трубопровода –1179 м |
|  | Узел задвижек №№ 1,2 |
| Подъездные дороги, в том числе: | Общей протяженностью – 985,66 мм |
| Подъезд к кусту скважин № 283у | Категория – IV-в |
|  | Протяженность – 985,66 м |
| ВЛ 6 кВ в том числе: | Протяженность 1300 |
| ВЛ 6 кВ на куст 283у | Две одноцепные от существующей ПС 35/6 кВ №3481. Протяженность трасс – 2х650 м |
| ВОЛС на куст 283у | Протяженность – 1100 м |

Функциональное назначение объекта капитального строительства - сбор и транспорт продукции скважин с проектируемых кустов скважин по герметизированной однотрубной системе до подключения к существующей системе нефтесбора на нефтесбора на ДНС с УПСВ куста №285.

1.2	Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

В административном отношении район работ находится в Тюменской области, Ханты - Мансийском автономном округе (ХМАО-ЮГРА), Ханты-Мансийском районе.

Расстояние до г. Нефтеюганск, где расположена база изысканий, составляет

191 км на северо-восток от района изысканий (расстояние измерено по федеральным дорогам, внутрипромысловым дорогам и дорогам общего пользования до границы застройки).

Ближайший крупный населенный пункт с. Селиярово, расположен в 22 км северо-восточнее относительно района изысканий (расстояние измерено по федеральным дорогам, внутрипромысловым дорогам и дорогам общего пользования до границы застройки).

Транспортная сеть представлена федеральными автодорогами, внутрипромысло-выми автодорогами, эксплуатируемыми круглогодично, автозимниками и развивается по мере обустройства месторождения. Проезд к району изысканий осуществляется от фе-деральной автодороги г. Тюмень - г. Ханты-Мансийск, съезд с которой расположен в 24 км на юго-запад от района работ (расстояние измерено по внутрипромысловым дорогам, до-рогам общего пользования).

В хозяйственном отношении объект расположен на землях запаса и землях промышленности Ханты-Мансийского района.

1.3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта

Координаты характерных точек границ зоны планируемого размещения совпадают с устанавливаемыми красными линиями проектируемого объекта.

Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения проектируемого объекта, в графических материалах определены в местной системе координат Ханты-Мансийского автономного округа  Югры МСК-86.

Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения

| Точка | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 985990.72 | 2728306.34 |
| 2 | 985887.94 | 2728168.29 |
| 3 | 985965.80 | 2728106.71 |
| 4 | 985945.53 | 2728080.83 |
| 5 | 986012.15 | 2728028.78 |
| 6 | 985995.65 | 2728007.67 |
| 7 | 986107.31 | 2727922.76 |
| 8 | 986092.03 | 2727903.60 |
| 9 | 986144.28 | 2727861.91 |
| 10 | 986147.62 | 2727860.46 |
| 11 | 986054.38 | 2727632.43 |
| 12 | 986077.42 | 2727437.61 |
| 13 | 986148.46 | 2727353.01 |
| 14 | 986190.24 | 2727386.37 |
| 15 | 986214.55 | 2727405.77 |
| 16 | 986215.82 | 2727403.90 |
| 17 | 986238.41 | 2727374.09 |
| 18 | 986267.51 | 2727398.63 |
| 19 | 986260.99 | 2727406.91 |
| 20 | 986239.26 | 2727389.58 |
| 21 | 986229.76 | 2727402.08 |
| 22 | 986234.47 | 2727405.98 |
| 23 | 986227.67 | 2727416.24 |
| 24 | 986218.12 | 2727428.20 |
| 25 | 986231.42 | 2727441.23 |
| 26 | 986225.02 | 2727450.83 |
| 27 | 986207.21 | 2727442.37 |
| 28 | 986206.67 | 2727443.21 |
| 29 | 986190.70 | 2727467.43 |
| 30 | 986171.26 | 2727454.63 |
| 31 | 986165.50 | 2727450.85 |
| 32 | 986160.78 | 2727447.30 |
| 33 | 986144.50 | 2727466.64 |
| 34 | 986141.57 | 2727491.50 |
| 35 | 986126.06 | 2727622.76 |
| 36 | 986210.02 | 2727830.26 |
| 37 | 986218.07 | 2727826.61 |
| 38 | 986246.00 | 2727817.52 |
| 39 | 986297.33 | 2727837.65 |
| 40 | 986374.29 | 2727830.15 |
| 41 | 986588.66 | 2727708.47 |
| 42 | 986627.37 | 2727649.80 |
| 43 | 986595.05 | 2727588.54 |
| 44 | 986588.03 | 2727575.19 |
| 45 | 986576.27 | 2727554.00 |
| 46 | 986572.92 | 2727545.50 |
| 47 | 986564.51 | 2727524.15 |
| 48 | 986549.79 | 2727531.50 |
| 49 | 986519.43 | 2727545.64 |
| 50 | 986464.07 | 2727540.78 |
| 51 | 986348.75 | 2727459.95 |
| 52 | 986316.99 | 2727437.69 |
| 53 | 986288.59 | 2727417.80 |
| 54 | 986279.49 | 2727411.42 |
| 55 | 986294.75 | 2727389.64 |
| 56 | 986303.00 | 2727395.42 |
| 57 | 986306.90 | 2727389.67 |
| 58 | 986308.81 | 2727390.97 |
| 59 | 986316.26 | 2727396.06 |
| 60 | 986312.51 | 2727402.09 |
| 61 | 986319.32 | 2727406.86 |
| 62 | 986321.28 | 2727404.05 |
| 63 | 986339.66 | 2727412.10 |
| 64 | 986400.02 | 2727455.84 |
| 65 | 986477.29 | 2727511.83 |
| 66 | 986502.89 | 2727514.20 |
| 67 | 986540.21 | 2727500.27 |
| 68 | 986598.38 | 2727472.31 |
| 69 | 986597.53 | 2727471.78 |
| 70 | 986599.30 | 2727466.04 |
| 71 | 986633.33 | 2727449.92 |
| 72 | 986636.44 | 2727454.02 |
| 73 | 986636.96 | 2727454.70 |
| 74 | 986637.50 | 2727462.48 |
| 75 | 986638.49 | 2727464.26 |
| 76 | 986659.81 | 2727501.94 |
| 77 | 986662.31 | 2727506.35 |
| 78 | 986696.90 | 2727497.37 |
| 79 | 986704.51 | 2727512.60 |
| 80 | 986694.76 | 2727520.11 |
| 81 | 986703.18 | 2727534.95 |
| 82 | 986704.96 | 2727538.10 |
| 83 | 986684.45 | 2727547.30 |
| 84 | 986685.71 | 2727550.03 |
| 85 | 986689.47 | 2727559.74 |
| 86 | 986694.44 | 2727577.75 |
| 87 | 986697.55 | 2727601.72 |
| 88 | 986698.29 | 2727618.42 |
| 89 | 986696.88 | 2727638.09 |
| 90 | 986692.65 | 2727662.21 |
| 91 | 986688.35 | 2727676.97 |
| 92 | 986679.25 | 2727697.19 |
| 93 | 986671.16 | 2727711.78 |
| 94 | 986661.02 | 2727726.53 |
| 95 | 986657.00 | 2727731.38 |
| 96 | 986648.46 | 2727740.61 |
| 97 | 986633.33 | 2727753.80 |
| 98 | 986617.78 | 2727764.60 |
| 99 | 986611.49 | 2727768.52 |
| 100 | 986605.00 | 2727771.88 |
| 101 | 986587.06 | 2727782.05 |
| 102 | 986578.70 | 2727789.24 |
| 103 | 986573.42 | 2727793.79 |
| 104 | 986545.42 | 2727811.20 |
| 105 | 986528.18 | 2727817.28 |
| 106 | 986501.53 | 2727834.46 |
| 107 | 986454.71 | 2727861.47 |
| 108 | 986445.49 | 2727866.99 |
| 109 | 986427.63 | 2727876.01 |
| 110 | 986414.66 | 2727882.92 |
| 111 | 986399.08 | 2727890.07 |
| 112 | 986389.62 | 2727894.63 |
| 113 | 986380.58 | 2727897.72 |
| 114 | 986366.27 | 2727902.18 |
| 115 | 986359.91 | 2727903.69 |
| 116 | 986345.31 | 2727906.09 |
| 117 | 986333.32 | 2727907.13 |
| 118 | 986327.82 | 2727907.29 |
| 119 | 986310.38 | 2727906.56 |
| 120 | 986285.36 | 2727904.52 |
| 121 | 986238.00 | 2727904.19 |
| 122 | 986245.25 | 2727928.35 |
| 123 | 986256.98 | 2727943.52 |
| 124 | 986244.86 | 2727953.19 |
| 125 | 986288.53 | 2728007.94 |
| 126 | 986242.78 | 2728044.44 |
| 127 | 986263.69 | 2728070.64 |
| 128 | 986146.75 | 2728163.92 |
| 129 | 986153.93 | 2728172.92 |
| 130 | 986063.21 | 2728245.31 |
| 1 | 985990.72 | 2728306.34 |

1.4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейного объекта

Проектом планировки территории не предусматривается перенос (переустройство) проектируемых объектов из зон планируемого размещения объекта.

1.5 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта в границах зон его планируемого размещения

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежать установлению.

Учитывая основные технические характеристики проектируемого объекта, проектом планировки территории определены границы зоны его планируемого размещения.

Общая зона планируемого размещения проектируемого объекта составляет 19,1523 га.

Границы зоны планируемого размещения объекта установлена в соответствии с требованиями действующих норм отвода и учтена при разработке рабочего проекта.

Объекты капитального строительства, входящих в состав линейных объектов отсутствуют и требования к архитектурным решениям не установлены.

1.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства, существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Безопасность в районах прохождения промысловых трубопроводов обеспечивается расположением их на соответствующих расстояниях от объектов инфраструктуры, что обеспечивает сохранность действующих трубопроводов при строительстве новых, безопасность при проведении работ и надежность трубопроводов в процессе эксплуатации.

Вариантность выбора места размещения линейных объектов не рассматривалась т.к. проектируемый объект технологически привязан к объектам сложившейся инфраструктуры Приобского нефтяного месторождения, прохождение вдоль существующих коридоров коммуникаций). Иное размещение приведет к увеличению занимаемой площади, наибольшему прохождению по ОЗУ (водоохранная зона), покрытых лесом землям.

В настоящее время на территории исследуемого месторождения проложены автомобильные дороги, трубопроводы, ЛЭП, площадки кустов скважин и другие объекты, связанные с добычей, подготовкой и транспортировкой нефти и газа.

В соответствии со ст. 33 Земельного кодекса РФ размеры земельных участков установлены в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормами отвода земель для конкретных видов деятельности или в соответствии с правилами землепользования и застройки, землеустроительной, градостроительной и проектной документацией.

1.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия  и территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта

Согласно  Заключению  Службы  государственной  охраны  объектов  культурного наследия  ХМАО-Югры  № 19-3287  от 20.08.2019г. на территории испрашиваемого  земельного участка объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, не имеется.

Традиционное природопользование – исторически сложившиеся и обеспечивающие не истощающее природопользование способы использования объектов животного и растительного мира, других природных ресурсов коренными малочисленными народами Севера.

В соответствии с письмом Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 26.07.2019г. № 12-Исх-17019  проектируемый объект не находится в границах территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера регионального значения в Ханты - Мансийском автономном округе – Югре.

1.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

Проектом предусмотрены следующие мероприятия в период строительства:

- не допускается использование земель за пределами установленных границ отвода;

- рекультивация нарушенных земель;

- уборка строительного мусора, выравнивание ям, котлованов и траншей;

- благоустройство территории;

- использование технически исправного автотранспорта прошедшего проверку на дымность и токсичность выбросов в соответствии с действующим законодательством;

- не допускаются к работе неисправные технические средства, способные вызвать загорание;

запрещается захламление территории строительными отходами;

- запрещается разлив горюче-смазочных материалов, слив отработанных масел и т.п.; - соблюдение требований к накоплению и транспортировке отходов;

- с целью уменьшения отрицательного воздействия строительства на окружающую среду, применяется укрупнение и повышение технологической готовности конструкций и материалов;

- при строительстве опор линий ВЛ почвенно-растительный слой не снимается;

- выполнение строительно-монтажных работ в зимний период для уменьшения воздействия строительных машин на почвенно-растительный покров;

- устройство водопропусков;

- озеленение откосов насыпей автодорог;

- запрещается разлив горюче-смазочных материалов, слив на трассе отработанных масел и т.п.;

- запрещается нерегламентируемая охота, рыбная ловля и браконьерство

- избежание нарушения естественно-дренажной сети, восстановление ее в близком, к существующему, до начала строительства, виде для предотвращения возможных процессов заболачивания территории и как следствие, деградация растительности из-за затруднения или полного прекращения естественного дренирования;

- мониторинг за компонентами окружающей среды в период строительства проектируемых объектов.

За нарушение окружающей среды несут персональную дисциплинарную, административную, материальную и уголовную ответственность производители работ и лица, непосредственно нанесшие урон окружающей среде.

При неукоснительном соблюдении природоохранных мероприятий и рекоменда-

ций относительно сроков производства строительных работ воздействие на компоненты природной среды планируемых работ прогнозируется как минимальное.

Проектом предусмотрены следующие мероприятия в период эксплуатации:

по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу:

- 100% контроль сварных соединений;

- для наружной поверхности стальных трубопроводов, прокладываемых подземно, предусмотрена антикоррозийная изоляция грунтовкой полимерной, изоляционной лентой усиленного типа, наружной оберткой;

- надземные участки трубопроводов теплоизолируются, перед нанесением теплоизоляционного слоя покрываются лакокрасочными материалами;

- защита от атмосферного и статического электричества;

- испытание трубопроводов и оборудования на прочность и герметичность после монтажа;

- применение запорной арматуры герметичности класса «А» по ГОСТ 9544-2015;

- автоматизированный контроль за технологическим процессом.

по защите от шума:

- в связи с удаленностью проектируемых объектов от населенных пунктов и размещением объекта на производственной территории специальных мероприятий по снижению уровня шума не предусматривается.

по охране и рациональному использованию земель:

- кустовое разбуривание скважин;

- герметизированная однотрубная система одновременного сбора нефти и газа; - обвалование кустов скважин и площадок складирования отходов бурения;

- рекультивация нарушенных земель, в т.ч.:

технический этап рекультивации;

биологический этап рекультивации. - контроль загрязнения почвы;

- применение труб стальных прямошовных, хладостойкого исполнения из стали класса прочности К48, с наружным покрытием усиленного типа на основе экструдированного поли-этилена и внутренним покрытием на основе эпоксидных материалов;

- увеличение толщины стенки труб по сравнению с расчетной;

- применение запорной арматуры герметичности класса «А» по ГОСТ 9544-2015;

- устройство обвалования по периметру кустового основания;

- гидроизоляция дна и стенок площадок складирования отходов бурения гидроизоляционным материалом (водонепроницаемой прослойки из одного слоя полиэтиленовой пленки и одного слоя геополотна.

- гидроизоляцию всей площади куста скважин;

Согласно инженерно-экологическим изысканиям, при проведении маршрутных наблюдений на территории района работ не было встречено растений и животных, занесенных в Красные книги.

Вероятность присутствия «краснокнижных» видов значительно снижается вследствие проявления фактора беспокойства в результате существующего освоения территории.

Мерой охраны таких объектов может служить минимальное механическое нарушение местообитаний и уничтожение почвенно-растительного покрова.

Проектом предусматриваются следующие мероприятия по сохранению краснокнижных растений и животных:

- при обнаружении краснокнижных видов растений обеспечить охрану мест их произрастания в соответствии с абзацем 2 п.1.10 Порядка ведения Красной книги ХМАО-Югры, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 17.12.09 г., № 333-п;

- в случае обнаружения редких видов животных и растений в районе расположения объекта предоставить информацию в Департамент недропользования и природных ресурсов ХМАО-Югры в соответствии с п.3.4 раздела 3 Положения о Красной книги ХМАО-Югры, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 17.12.09 г., № 333-п;

- запрет на их хозяйственное использование;

- охрану животных от истребления, гибели;

- полный запрет охоты на редкие виды.

по предупреждению аварийных ситуаций:

- автоматизация технологических процессов;

- применение блочно-комплектного оборудования заводского изготовления;

- оснащение технологического оборудования предохранительными устройствами;

- проведение систематических профилактических осмотров технического состояния оборудования.

2.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

Для предотвращения разгерметизации оборудования, трубопроводов и предупреждения аварийных разливов нефти, воды и выбросов попутного газа предусмотрено:

- герметизированные системы сбора продукции скважин и заводнения нефтяных пластов;

- применение оборудования, труб и арматуры в соответствии с рабочими параметрами и свойствами среды, климатическими условиями района строительства;

- применение блочного и блочно-комплектного оборудования заводского изготовления; - автоматизация технологических процессов;

- защита оборудования и трубопроводов от коррозии и атмосферного воздействия;

- организация контроля качества при производстве и приемке работ.

Куст скважин:

- проектируемые трубопроводы на кусте скважин запроектированы из труб стальных хладостойких;

- выбор и размещение оборудования на кустовой площадке приняты с учетом требований промышленной безопасности, климатических условий района строительства и эксплуатационных характеристик оборудования, а также с учетом возможности его нормальной эксплуатации, осмотра и ремонта;

- применение выкидных и нефтегазосборных трубопроводов с внутренним покрытием на основе эпоксидных материалов и наружным покрытием усиленного типа на основе экструдированного полиэтилена;

- теплоизоляция и электрообогрев манифольдных линий, надземных участков: выкидных трубопроводов,  нефтегазосборных трубопроводов, трубопроводов дренажа и сброса с предохранительного клапана;

Технологические трубопроводы (выкидные трубопроводы, замерной коллектор, нефте-газосборные трубопроводы) прокладываются надземно с уклоном не менее 0,003, для обеспечения их опорожнения при остановке.

Трубопровод дренажа и трубопровод сброса с предохранительных клапанов от измерительной установки прокладываются подземно с уклоном не менее 0,003 в сторону дренажной емкости. Глубина заложения не менее 0,6 м от поверхности земли до верхней образующей трубы.

Пересечения с автодорогами выполнены подземно в защитных футлярах из трубы, концы которой отстоят от проезжей части не менее чем на 2 м; расстояние от верхней образующей защитной трубы до полотна автодороги - не менее 0,5 м. Торцы защитного футляра закрыты манжетами герметизирующими резинотканевыми.

При монтаже трубопроводов следует осуществлять входной контроль качества мате-риалов, деталей трубопроводов и арматуры.

Визуальный контроль и контроль радиографическим методом сварных соединений трубопроводов.

Гидравлическое испытание трубопроводов, испытания на прочность и плотность, дополнительное пневматическое испытание на герметичность с определением падения давления во время испытания.

Нефтегазосборный трубопровод

Согласно ГОСТ Р 55990-2014 п.7.1.3  проектируемый нефтегазосборный трубопровод диаметром 159 мм относятся к III классу.

Согласно таблице 3 ГОСТ Р 55990-2014 проектируемый нефтегазосборный трубопровод относятся к категории Н1.

Категории участков нефтегазосборных трубопроводов:

- участки трубопроводов протяженностью 1000 м от границ ГВВ

10% обеспеченности

- переходы через промысловые дороги С - узлы линейной запорной арматуры, а также участки трубопроводов по 250 м, примыкающие к ним

- пересечения с ВЛ (по 1000м с обеих сторон ВЛ)  по ПУЭ С

В связи с тем, что проектируемый нефтегазопровод полностью проходит  по участкам с высоким  уровнем грунтовых вод,  для обеспечения необходимого уровня надежности и безопасности  по всей его протяженности  принята  повышенная  категория C.

- для строительства нефтегазосборных трубопроводов приняты трубы стальные прямошовные, хладостойкого  исполнения с наружным покрытием усиленного типа на основе экструдированного полиэтилена и внутренним покрытием на основе эпоксидных материалов;

- фасонные части трубопроводов приняты из стали  с заводским наружным покрытием усиленного типа на основе полиуретана и внутренним изоляционным покрытием;

- применение для наружной защиты сварных швов комплекта термоусаживающихся материалов, предназначенных для наружной антикоррозионной защиты сварных стыков;

- подземная прокладка трубопроводов, глубина заложения до верхней образующей трубы: на непахотных землях вне постоянных проездов – не менее 0,8 м до верхней образующей трубопровода, в пучинистых грунтах – ниже глубины промерзания;

- надземные участки трубопроводов и фланцевая арматура на узле задвижек теплоизолируются;

- пересечение с промысловыми дорогами - концы футляра выводятся на 25 м от бровки земляного полотна автомобильной дороги, но не менее 2 м от подошвы насыпи;

- пересечение с ВЛ – нефтегазосборные трубопроводы прокладываются в защитных футлярах в переделах охранной зоны ВЛ 6кВ, концы футляра выводятся на расстояние не менее 20 м в обе стороны от крайних проводов ВЛ 6кВ;

- пересечение с подземными трубопроводами - концы футляра выводятся на расстояние 5 м в каждую сторону от оси пересекаемого трубопровода;

- визуально-измерительный контроль и контроль сварных соединений для участков трубопроводов радиографическим методом приняты в объеме 100 %;

- объем контроля сварных соединений нефтегазосборного  трубопровода радиографическим методом в процентах от общего числа сваренных каждым сварщиком  соединений  (но не менее одного) принят  100% на участках трубопроводов всех категорий и назначений;

- проверка на герметичность после испытания на прочность;

- пневматическое испытание трубопроводов;

- проведение приборной диагностики;

- контроль давления в нефтегазосборном трубопроводе до и после задвижек установлены манометры;

- защита от статического электричества;

- установка по трассам трубопроводов опознавательных знаков. Знаки устанавливаются в пределах видимости, но не более чем через 1 км, на углах поворота, при пересечении дорог, трубопроводов, в охранной зоне узлов задвижек.

На этапе строительно-монтажных работ подрядной организацией проводится инспекция методом теледиагностики установленных втулок защиты внутреннего сварного стыка (на предмет факта и качества их установки/монтажа).