ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ДЖИ ДИНАМИКА»

Муниципальный заказчик:

Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района

Муниципальный контракт:

№ 0187300008414000494-0146595-01 от 01.12.2014 г.

Проект планировки и межевания новой селитебной территории в д. Шапша Ханты-Мансийского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Том 2. Материалы по обоснованию проекта

Генеральный директор						А.С. Ложкин

Руководитель проекта						О.В. Каверина

Санкт-Петербург, 2014г

Состав проекта

| № пп | Название чертежа, масштаб |  | Примечание, краткое содержание |
| --- | --- | --- | --- |
| Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки |
| 1. | Схема расположения элемента планировочной структуры, б/м | ПП-1 | Схема расположения участка проекта планировки в структуре населенного пункта. |
| 2. | Схема использования территории в период подготовки проекта (опорный план). Схема границ территорий объектов культурного наследия в масштабе. М 1:2000 | ПП-2 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории. |
| 3. | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории, М 1:2000 | ПП-3 | Вертикальная планировка и планируемые мероприятия по инженерной подготовке территории |
| 4. | Схема организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта, М 1:2000 | ПП-4 | Схема организации улично-дорожной сети, включающая схему размещения парковок (парковочных мест), и схему движения транспорта на территории проектирования. |
| 5. | Схема архитектурно-планировочной организации территории, М 1:2000 | ПП-5 | План красных линий с эскизом застройки. |
| 6. | Схема границ зон с особыми условиями использования территории и границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и воздействия их последствий, М 1:2000 | ПП-6 | Схема зон с особыми условиями использования территории и объектов, накладывающих градостроительные ограничения. |
| Том 1. Положение о размещении объектов капитального строительства новой селитебной территории д. Шапша |
| 7. | Основной чертеж (утверждаемая часть), М 1:2000 | ПП-7 | Основной чертеж. |
| 8. | Разбивочный чертеж красных линий, М 1:2000 | ПП-8 | Разбивочный чертеж красных линий |
| Проект межевания территории |
| 9. | Чертёж межевания территории, М 1:2000 | ПМ-1 | Чертёж с отображением границ застроенных земельных участков, границ земельных участков, на которых расположены линейные объекты, границ формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения |

Содержание:

Введение	4

Местоположение и краткая характеристика территории	5

Категории земель	8

Зоны с особыми условиями использования территории	8

Охранные зоны	9

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения	9

Население и жилой фонд	10

Функциональное зонирование территории	10

Архитектурно-планировочная организация территории	11

Краткая характеристика объемно-планировочных решений	12

Промышленные предприятия и коммунально-складские объекты	16

Благоустройство и озеленение	16

Транспорт и улично-дорожная сеть	17

Разбивочный чертёж красных линий	18

Инженерное обеспечение территории	20

Водоснабжение	20

Водоотведение	20

Дождевая канализация	21

Электроснабжение	21

Теплоснабжение	21

Газоснабжение	22

Средства связи	22

Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории	23

Охрана окружающей среды	24

Охрана воздушного бассейна. Защита от шумового воздействия	24

Растительность и охрана почв	24

Санитарная очистка территории и утилизация отходов	24

Меры по обеспечению потребностей инвалидов и маломобильных групп населения	25

Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС	27

Проект межевания	32

Технико-экономические показатели территории проекта планировки	44

# Введение

Данный проект выполнен на основании Постановления Администрации Ханты-Мансийского района от 09.08.2013 № 199 «О целевых программах Ханты-Мансийского района» об утверждении муниципальной программы «Подготовка перспективных территорий для развития жилищного  строительства Ханты-Мансийского  района на 2014 – 2016 годы» и Муниципального контракта на выполнение работ по подготовке документации по планировке и межеванию территорий сельских поселений и населенных пунктов Ханты-Мансийского района, д. Шапша от 01 декабря 2014 г., с учетом требований:

1.Градостроительного кодекса Российской Федерации  от 29.12.2004 №190-ФЗ;

2.Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ;

3.Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 №74-Ф;

4.Лесного кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 №200-ФЗ;

5.Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;

6.Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты»;

7.Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

8.Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

9.Федерального закона от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне»;

10.Федерального закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите территорий и населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

11.Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

12.СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

13.Постановления Госстроя РФ от 29.10.2002 №150 «Об утверждении инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

14.Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.04.2007 №39-оз «О градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

15.Постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 13.06.2007 №153-п «О составе и содержании проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании документов территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, документов территориального планирования муниципальных образований»;

16.Постановления главы Ханты-Мансийского района от 26.11.2008 №138 «Об утверждении положения о порядке подготовки документации по планировке территории Ханты-Мансийского района»;

17.Решения Совета Депутатов сельского поселения Шапша от 31.01.2007 №80 «О рассмотрении проектов генеральных планов застройки д.Ярки, д.Шапша».

18.Решения Совета Депутатов сельского поселения Шапша от 07.12.2012 №214 «О внесении изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки д.Ярки и д.Шапша, входящих в состав сельского поселения Шапша»

При разработке проекта использовались графические и текстовые материалы Генерального плана д. Шапша, утвержденного решением Совета депутатов сельского поселения Шапша от 31.01.07 за № 80, Правил землепользования и застройки д. Шапша, утвержденных решением Совета депутатов города Мончегорска от 23.12.2010 за № 108, иные документы и материалы, содержащиеся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Ханты-Мансийского района.

Проект планировки разработан на расчетный срок  10 лет, ориентировочно до 2024 года. На первую очередь необходимо предусмотреть работы по корректировке генерального плана д. Шапша.

# Местоположение и краткая характеристика территории

Участок проекта планировки в западной части деревни Шапша, Ханты-Мансийского района, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Площадь проектируемой территории составляет 20 га.

Западная граница проекта планировки совпадает с границей муниципального образования.

Большая часть проекта территории покрыта древесной растительностью,

с северо-западной части вдоль дороги присутствует жилая застройка, представленная многоквартирными малоэтажными домами.

Также, по участку проекта планировки проходит так называемая экологическая тропа, представляющая собой обустроенный прогулочно-познавательный маршрут, созданный с целью экологического просвещения населения. По обеим сторонам, на расстоянии 100 м, проходит граница ее охранной зоны.

Распределение территории по видам современного использования определено в результате обмера чертежа «Схема использования территории в период подготовки проекта» (ПП-1)  и представлено в таблице I.1.

Таблица 1.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2014 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Территории: |
| 1. | Площадь территории проекта планировки, всего | га | 21,86 |
| в том числе территории: |
| 1.1. | Жилая застройка | га | 0,81 |
| 1.2. | Улицы, проезды | га | 0,56 |
| 1.3. | Лес, кустарник и полукустарник | га | 19,92 |
| 1.4. | Пустырь | га | 0,42 |
| 1.5. | Прочие территории | га | 0,15 |
| итого | га | 21,86 |

## Особенности природных и инженерно-строительных условий

Климат

Территория проекта планировки расположена в пределах центрального климатического района (согласно климатическому районированию ХМАО). Климат  резко континентальный, характеризуется быстрой сменой погодных условий особенно в переходные периоды - от осени к зиме и от весны к лету, а также в течение суток .

Территория проекта планировки относится к району I, подрайону I-Д. (СниП 23-01-99).

Лето короткое, относительно теплое и влажное. В долине Оби среднемесячная температура июля  +17 °С. Самый теплый месяц июль, средняя температура от +15,7 до +18,4 градусов по Цельсию.

Зима суровая и продолжительная с устойчивым снежным покровом. Средняя температура воздуха в январе от -20 до -21. Период с отрицательной температурой воздуха в округе продолжается 7 месяцев, с октября по апрель. Устойчивый снежный покров образуется в начале третьей декады октября.  Продолжительность залегания снежного покрова 190-200 дней, высота снежного покрова достигает 50-70 см.  Разрушение снежного покрова происходит  в первой декаде мая. Наибольший температурный минимум наблюдается в понижениях долины Оби (до -55°С).

Для переходных сезонов характерны поздние весенние и ранние осенние заморозки.

Преобладающее направление ветра летом - северное; в отличие от зимы, когда чаще наблюдается южный ветер. Годовое количество осадков от 400 до 550 мм. В июле выпадает максимум осадков, около 15% годового количества. В зимнее время атмосферное давление гораздо ниже, чем в пределах Азиатского антициклона. Вторжение воздушных масс с Атлантики сопровождается потеплением, снегопадами и оттепелями. Средние значения атмосферного давления в июле (754-756 мм) ниже, чем в Арктике, но выше, чем в Центральной Азии.

Таблица 2

Климатическая характеристика по метеостанции Ханты-Мансийск

| №п/п | Параметры | Пока- затели |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Климатические параметры холодного периода года |  |
| 1 | Температура воздуха наиболее холодных суток, оС, обеспеченностью 0,98 | - 47 |
|  | 0,92 | - 45 |
| 2 | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, оС, обеспеченностью: 0,98 | - 45 |
|  | 0,92 | - 41 |
| 3 | Температура воздуха, оС, обеспеченностью 0,94 | - 27 |
| 4 | Абсолютная минимальная температура воздуха, оС | - 49 |
| 5 | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, оС | 8,7 |
| 6 | Продолжительность и средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха < 0оС | 192 сут. - 12,6 |
|  | < 8оС | 250 сут. - 8,8 |
|  | <10оС | 270 сут. - 7,4 |
| 7 | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % | 82 |
| 8 | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час. Наиболее холодного месяца, % | 81 |
| 9 | Количество осадков за ноябрь-март, мм | 139 |
| 10 | Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль | ЮЗ |
| 11 | Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с | 6,9 |
| 12 | Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха < 8оС | - |
| II | Климатические параметры теплого периода года |  |
| 13 | Барометрическое давление, гПа | 1005 |
| 14 | Температура воздуха, оС, обеспеченностью 0,95 | 20,2 |
|  | 0,98 | 24,5 |
| 15 | Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, оС | 22,6 |
| 16 | Абсолютная максимальная температура воздуха, оС | 34 |
| 17 | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, оС | 9,2 |
| 18 | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % | 70 |
| 19 | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час. Наиболее теплого месяца, % | 60 |
| 20 | Количество осадков за апрель-октябрь, мм | 428 |
| 21 | Суточный максимум осадков, мм | 52 |
| 22 | Преобладающее направление ветра за июнь-август | СВ |
| 23 | Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 4,9 |

Таблица 3

Средняя месячная и годовая температура воздуха, оС

| Месяцы | Год |
| --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| -18,9 | -16,8 | -12,7 | -1,4 | 7,5 | 15,5 | 18,4 | 14,4 | 7,7 | 0,2 | -10,8 | -16,5 | -0,8 |

Рельеф

Проектируемый участок расположен в пределах Среднеобской низменности – плоской,  заболоченной с большим количеством озер, средние абсолютные отметки 40-60 м.

В геоморфологическом плане территория входит в Обь-Иртышскую пойму. Пойма относится к аккумулятивной равнине аллювиального и озерно-аллювиального происхождения. Обь-Иртышская пойма – плоская, сегментно-островная с большим количеством проток, озер-соров; ширина поймы в пределах рассматриваемой территории превышает 30 км; поймы притоков Оби и Иртыша преимущественно сегментно-гривистые.

Геология

В геологическом отношении территория в районе проекта планировки является частью Западно-Сибирской плиты, входящей в состав Центрально-Евразиатской молодой платформы.

Западно-Сибирская равнина сформировалась в пределах эпигерценской плиты, фундамент которой  сложен интенсивно дислоцированными палеозойскими отложениями. Эти породы повсюду покрыты чехлом горизонтально лежащих рыхлых морских и континентальных мезокайнозойских отложений (глин, песчаников и др.), мощность которых превышает 1 тыс. м., а в некоторых впадинах фундамента достигает 3 - тыс.м.

В районе деревни Шапша широко распространены осадки палеогеновой системы представленные отложениями туртасской свиты (верхний олигоцен). Свита сложена зеленовато-серыми глинами и глинистыми алевритами, тонкослоистыми, местами плитчатыми, слюдистыми с прослоями диатомитов и тонкозернистых глауконит-кварцевых песков. Осадки преимущественно озерного типа, мощность – до 90 м.

Преобладают грунты следующего литологического состава:

переслаивающиеся песчано-глинистые с преобладанием глинистых (в северной части муниципального образования);

пески мелкие и пылеватые с прослоями супесей и суглинков;

глинистые грунты чередующиеся с талыми грунтами (с температурами близкими к 00С) в пределах южных границ муниципального образования).

Гидрология

Основной водной артерией считается р. Обь, система проток и притоков которой, представляют гидрографическую сеть деревни Шапша, в северной части территории поселения – протока Горная, Тренькина, Малый Салым, Еловая, река Шапшинская, в южной – река Иртыш с системой проток и притоков – протока Мануйловская, Сухая, Фроловская. Реки смешанного типа питания, основное питание – снеговое. Для рек характерно продолжительное половодье, обусловленное зарегулированностью стока озерами и болотами, также выпадением большого количества осадков на спаде половодья. Максимальные уровни воды наблюдаются во время весеннего половодья. Болота преимущественно низинного типа. Озерные котловины по генетическому типу преобладают речные (старицы, соры).

# Категории земель

На момент разработки проекта планировки практически вся территория проектирования находится на землях лесного фонда.

К землям лесного фонда относятся лесные земли, в т.ч. земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления (вырубки, гари, редины, прогалины и другие), а также предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

Согласно п. 1 ст. 8 Земельного кодекса РФ, перевод земель населенных пунктов в земли иных категорий и земель иных категорий в земли населенных пунктов независимо от их форм собственности осуществляется путем установления или изменения границ населенных пунктов в порядке, устанавливаемом Земельным кодексом РФ и законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности. Под законодательством о градостроительной деятельности имеется в виду Градостроительный кодекс  РФ. При этом процедура перевода земель лесного фонда в земли населённых пунктов может быть осуществлена после утверждения  или изменения генерального плана, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования (ст. 84 Земельного кодекса РФ). На данный момент генеральным планом д. Шапша не предусмотрено изменение границы населённого пункта д.Шапша в части границ разработки проекта планировки. В связи с этим реализация разрабатываемого проекта планировки новой селитебной территории д. Шапша, основанного на муниципальной программе «Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района на 2014-2016 годы»   возможна только после выполнения работ по корректировке генерального плана д. Шапша в части изменения юго-западной границы населённого пункта.

В случае принятия решения о корректировке Генерального плана д.Шапша с целью реализации разрабатываемого проекта планировки, помимо изменения границ населенного пункта, потребуется исключить объект "Экологическая тропа".

Выполненные работы по корректировке генерального плана в части перевода земель из лесного фонда в земли населённых пунктов и исключения "Экологической тропы"  должны быть согласованы с Департаментом природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также со Службой по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (Природнадзор Югры).

# Зоны с особыми условиями использования территории

К зонам с особыми условиями использования территорий относятся:

- охранные зоны, санитарно-защитные зоны;

- зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны охраняемых объектов;

- иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В границах этих зон вводятся соответствующие режимы и регламенты, полностью запрещающие, либо ограничивающие градостроительную деятельность.

В документы территориального планирования, в т.ч. проекты планировки, вносится информация об уже утвержденных соответствующими органами государственной власти границах и регламентах использования зон с особыми условиями использования территорий.

Санитарно-защитные зоны, зоны санитарного разрыва

Границы санитарно-защитных зон производственных и коммунальных объектов в графических материалах проекта планировки показаны как ориентировочные в соответствии с требованиями новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с изменениями № 1 от 10.04.2008 и № 2 от 06.10.2009).

В соответствии с п. 2.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для объектов, являющихся источником воздействия на среду обитания должен быть, разработан проект обоснования размера санитарно-защитной зоны.

Санитарные разрывы от транспортной инфраструктуры.

Расстояния от закрытых сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов жилой застройки принимается 15 метров.

Санитарные разрывы от инженерных коммуникаций.

Размер санитарно-защитной зоны для канализационной насосной станции составляет 15 метров.

Санитарный разрыв от контейнерных площадок составляет 10 метров.

# Охранные зоны

Охранная зона - территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

Размер охранной зоны газорегуляторного пункта составляет 10 метров.

# Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны (ЗСО) – территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности. Основной целью создания и обеспечения в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, где они расположены.

Размеры зон санитарной охраны и их обустройство определены нормами СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84*, «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Согласно пункту 2.4.2. СанПиН 2.1.4.1110-02 граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

• от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

• от водонапорных башен - не менее 10 м;

• от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15м.

# Население и жилой фонд

Согласно исходным данным, предоставленным администрацией сельского поселения Шапша, численность постоянно проживающего населения в д. Шапша  на 2011 г. составляла 609 человек,  на территории проекта планировки зарегистрирован 41 человек.

Жилой фонд деревни Шапша, согласно данным Администрации, на 2011 год составлял 10307 м². Средняя обеспеченность жилым фондом  - 16,8 м² на одного жителя.

В частной собственности граждан находится 8190,7 м², в государственной - 216,4 м², муниципальной - 1850,9 м², бесхозной - 50 м².

Ветхий и аварийный жилой фонд составляет 164,6 м².

Согласно Генеральному плану, принятому в 2006 году, население д. Шапша на 01.01.2005 составляло 406 человек.  Прогноз численности населения к 2015 составил 455 человек. Тем не мене фактическая численность на 2011 г. как упоминалось выше составила 609 человек. Данные факты позволяют сделать выводы о необходимости развития жилищного строительства в д. Шапша и соответственно о необходимости освоения новых территорий для размещения жилья.

В соответствии с Законом автономного округа от 06.07.2005 №57-оз «О регулировании  отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре») в проекте принят норматив жилищной обеспеченности на одного члена семьи, состоящей из двух и более человек – 18 м2/чел. В расчётах принят средний размер семьи – 3 человека.

Расчёт численности населения на проектируемой территории приведён в следующей таблице.

Таблица 4.

| №пп | Вид застройки | Количество | Численность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальная с приусадебными участками | участков - 81 | 243 чел |
| 2 | Малоэтажная многоквартирная | - жилых домов – 18шт, жилой площадью - 1150 м2 | 1149 чел |
|  | ВСЕГО |  | 1392 чел |

Нормативы соотношения общей площади жилых помещений и площади жилых помещений специализированного жилищного фонда (в процентах) для инвалидов и маломобильных групп населения  принимается (согласно региональным нормам градостроительного проектирования) принимается из расчета 3% или для 30 человек на 1000 человек населения.

Расчётная численность инвалидов и маломобильных групп населения на территории проектирования составит 48 человек.

# Функциональное зонирование территории

В результате функционального зонирования вся проектируемая территория делится на функциональные зоны с рекомендуемыми для них различными видами и режимами хозяйственного использования. Проектом планировки определены количество и номенклатура функциональных зон территории. Величина функциональных зон проектом установлена на основе результатов комплексной оценки территории и анализа социально экономической ситуации в д. Шапша.

Таблица 5.

Проектный баланс территории

| Функциональная зона | Площадь, га | % от общей территории |
| --- | --- | --- |
| Озеленённые территории всех видов | 1,63 | 7,5 |
| Зона многоквартирной малоэтажной застройки | 3,00 | 13,7 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 7,73 | 35,4 |
| Зона размещения общественно-деловой застройки | 0,47 | 2,1 |
| Зона территорий общего пользования | 8,93 | 40,9 |
| Зона территорий производственного и коммунально-складского назначения | 0,1 | 0,4 |
| Итого: | 21,86 | 100,0 |

# Архитектурно-планировочная организация территории

В настоящее время в границах проектируемой территории отсутствует любой вид застройки. Территория по большей части покрыта лесным массивом.

Основной идеей проекта планировки является сохранение масштабности планировочных элементов застройки, характерных для населенного пункта в целом, формирование новых территорий, необходимых под строительство жилья, упорядочение пешеходно-транспортных связей и улично-дорожной сети.

В плане архитектурно-планировочных решений проектируемую территорию можно разделить на две части. В южной части жилая застройка принята одноэтажная с приусадебными участками. При проектировании была выбрана регулярная пространственная композиция. Северная часть территории запроектирована с учётом размещения многоквартирной малоэтажной застройки.

Улицы и дороги на территории микрорайона запроектированы с учетом внешних и внутренних автомобильных потоков и противопожарного обслуживания территории. Дороги с асфальтовым покрытием предусматриваются на основных жилых улицах и на проездах.

Проект предполагает комплекс работ по благоустройству территории: устройство пешеходных дорожек, автомобильных проездов, детских площадок, озеленение различного назначения  и т.д.

Помимо существующих массивов зелени предлагаются такие элементы озеленения как: газоны вдоль улиц, полосы декоративного кустарника и отдельные группы живописно расположенных деревьев и кустарников.

Индивидуальная застройка представлена жилыми домами площадью 100.0 кв.м. (80 домов). Размеры участков, в большинстве своем, имеют удобные габариты от 800 до 1200 кв.м., что позволяет разместить будущие постройки оптимально комфортно для проживания и эксплуатации. Также данные размеры позволяют выдержать все необходимые противопожарные расстояния.

Многоквартирная малоэтажная застройка представлена жилыми домами с жилой площадью 1150.0 кв.м. (18 3-х этажных домов).

Проектируемую сеть улиц определило их существующее направление в основном массиве села -  прямолинейного начертания. Данное расположение улиц обеспечивает удобную связь между жилыми домами и д. Шапша.

Въезд на проектируемую территорию осуществляется через центральную часть проектируемого района. Транспортная структура представляет собой улицы с проезжей частью в центре и двухсторонней жилой застройкой индивидуальными домами.

Кварталы жилой застройки в основном четырехугольной формы. Каждый дом имеет приусадебный участок и место для постройки помещений для скота, гаража, и размещения сада и огорода.

В зонах малоэтажной жилой застройки расстояния до границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям (в метрах) следует принимать не менее:

- от объекта индивидуального жилищного строительства, усадебного жилого дома и жилого дома блокированной застройки - 3,0 м;

- от построек для содержания скота и птицы - 4,0 м;

- от бани, гаража и других построек - 1,0 м;

- от стволов высокорослых деревьев - 4,0 м;

- от стволов среднерослых деревьев - 2,0 м;

- от кустарника - 1,0 м;

При проектировании жилой застройки следует обеспечивать территорию жилой застройки и жилые дома мероприятиями по доступности и приспособленности для инвалидов и маломобильных групп населения.

В проектной документации должны быть предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание с учетом требований СП 42.13330. Эти пути должны стыковаться с внешними по отношению к участку транспортными и пешеходными коммуникациями, специализированными парковочными местами, остановками общественного транспорта. При пересечении пешеходных путей транспортными средствами у входов в здание или на участке около здания следует предусматривать элементы заблаговременного предупреждения водителей о местах перехода, вплоть до его регулирования в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51684. По обеим сторонам перехода через проезжую часть должны быть установлены бордюрные пандусы. Бордюрные пандусы на пешеходных переходах должны полностью располагаться в пределах зоны, предназначенной для пешеходов, и не должны выступать на проезжую часть. Перепад высот в местах съезда на проезжую часть не должен превышать 0,015 м. Высоту бордюров по краям пешеходных путей на территории рекомендуется принимать не менее 0,05 м. Длина горизонтальной площадки прямого пандуса должна быть не менее 1,5 м. В верхнем и нижнем окончаниях пандуса следует предусмотреть свободную зону размером не менее 1,51,5 м, а в зонах интенсивного использования не менее 2,12,1 м. Свободные зоны должны быть также предусмотрены при каждом изменении направления пандуса. Дренажные решетки следует размещать вне зоны движения пешеходов.

В местах отдыха следует применять скамьи разной высоты от 0,38 до 0,58 м с опорой для спины. Сиденья должны иметь не менее одного подлокотника. Минимальное свободное пространство для ног под сиденьем должно быть не менее 1/3 глубины сиденья.

Помимо вышесказанного проектом предусмотрено развитие общественно-деловой инфраструктуры. В зонах общественно-делового назначения предлагается организация предприятий бытовых услуг, предприятия общественного питания, 2-х магазинов с продовольственным и непродовольственным ассортиментом товаров.

# Краткая характеристика объемно-планировочных решений

Жилая застройка состоит из 80 одноэтажных жилых домов с жилыми помещениями в мансардном этаже и 18 многоквартирными жилыми домами.

Планировка индивидуальных жилых домов предполагается четкой и логичной с размещением на первом этаже кухни, гостиной, холла, сан.узла и жилой комнаты; на мансардном этаже – спален.

Жилые дома индивидуальной застройки выполнены из деревянных каркасных конструкций, стены из сэндвич-панелей. Кровля двухскатная стропильная, покрытие из металлического профнастила.

Все окна и балконные двери выполняются из ПВХ конструкций в соответствии с ГОСТ 30674-99. Лоджии и террасы остеклены.

Внешнее оформление фасадов должно быть выполнено в едином стиле для создания и сохранения целостности восприятия застройки.

Высота этажа от пола до пола не более 2.8 м; высота от пола до потолка - не менее 2.5 м. Высота подвальных и цокольных помещений должна быть не менее 1.9 м.

На чердаке должен быть сквозной проход высотой не менее 1.6 м.

В цокольных и подвальных этажах не допускается располагать жилые комнаты.

Здания должны иметь организованный водосток с крыш.

Жилые комнаты, кухни, входные тамбуры, общие коридоры должны иметь естественное освещение.

Квартиры следует планировать из условия заселения их одной семьёй. В квартирах следует предусматривать жилые комнаты и подсобные помещения: кухню, переднюю и внутренний коридор, ванную или душевую, уборную, кладовую, а также допускается устройство балконов, лоджий или террас. Возможно проектирование подсобных помещений, холодных кладовых, веранд.

Площадь балконов и лоджий допускается планировать в пределах 15% площади квартир, но не более 10 кв.м. Площадь веранд - 20 % от площади квартиры.

Площадь жилой комнаты должна быть не менее 8 кв.м, в однокомнатных квартирах - не менее 12 кв.м. Площадь кухни не менее 8 кв.м, в однокомнатных квартирах - 5 кв.м.

Установка ванны, умывальника и унитаза в одном помещении допускается в однокомнатных квартирах.

Ширина уборной должна быть не менее 0.8 м, глубина - 1.2 м. Размеры ванной должны быть рассчитаны на установку ванны (душа), умывальника и стиральной машины.

Ширина передней должна быть не менее 1.4 м, внутриквартирного коридора не менее 0.85 м.

Для планирования ограждающих конструкций здания принимать температуру внутреннего воздуха +18 °С. При температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки -ЗГС и ниже, внутренняя температура +20 "С.

В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного для МГН подземного или надземного уровня, соединенного с этим зданием. Наружные лестницы и пандусы должны иметь поручни с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261. При ширине лестниц на основных входах в здание 4,0 м и более следует дополнительно предусматривать разделительные поручни.  Входная площадка при входах, доступных МГН, должна иметь: навес, водоотвод, а в зависимости от местных климатических условий - подогрев поверхности покрытия. Размеры входной площадки при открывании полотна дверей наружу должны быть не менее 1,4х2,0 м или 1,5х1,85 м. Размеры входной площадки с пандусом не менее 2,2х2,2 м. Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании и иметь поперечный уклон в пределах 1-2%.

Социально-экономическое и культурно-бытовое обслуживание

В настоящее время на территории проекта планировки не располагается каких либо объектов культурного, бытового и общественно-делового назначения.

Расчёт в потребности объектов данного типа выполнен на основании региональных нормативов градостроительного проектирования и приведён в таблице ниже.

Таблица 6.

| № пп | Объект | Норматив | Расчётный показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | Обеспеченность 85% детей дошкольного возраста | 65 мест |
| 2 | Общеобразовательные школы | Обеспеченность 90% детей | 139 мест |
| 3 | Учреждения дополнительного образования | Обеспеченность 40% школьников | 42 мест |
| 4 | Поликлиники, амбулатории, диспансеры | 181,5 посещений в смену на 10000 чел. | 26 посещений в смену |
| 5 | Станции (подстанции) скорой медицинской помощи | 1 на 10000 человек | 1 |
| 6 | Магазины: |  |  |
|  | продовольственных товаров | 100 м2 торговой площади на 1000 человек | 139,2 м2 |
|  | непродовольственных товаров | 200 м2 торговой площади на 1000 человек | 278,4 м2 |
| 7 | Предприятия общественного питания | 30 мест на 1000 человек | 42 мест |
| 8 | Клубы, дома культуры | 150 посетительских мест на 1000 человек | 209 посетительских мест |
| 9 | Библиотеки (массовые) | 1 объект | 1 объект |
| 10 | Библиотеки (детские и юношеские) | 1 объект | 1 объект |
| 11 | Бани | 7 мест на 1000 человек | 10 |
| 12 | Предприятия бытового обслуживания: |  |  |
|  | Непосредственного обслуживания населения (в зоне малоэтажной застройки | 4 рабочих места на 1000 человек | 7 |
|  | Производственные предприятия централизованного выполнения заказов | 4 рабочих места на 1000 человек | 5 |
| 13 | Кладбища традиционного захоронения и крематории | 0.24 га на 1000 человек | 0,3 га |

В следующей таблице приведены основные предложения по организации систем социально-бытового и культурного обслуживания населения.

Таблица 7.

| № пп | Объект | Потребность | Существующая мощность (д. Шапша) | Проектные предложения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | 65 мест | 50 | В случае фактической нехватки существующей мощности проектом предлагается рассмотреть возможность размещения дополнительного учреждения данного типа за пределами границ разработки проекта. |
| 2 | Общеобразовательные школы | 139 мест | 150, ведётся строительство новой школы | - |
| 3 | Учреждения дополнительного образования | 42 мест | нет | Проектом предлагается организация мест дополнительного образования на основе существующей и планируемых общеобразовательных школ |
| 4 | Поликлиники, амбулатории, диспансеры | 26 посещений в смену | нет | Проектом предлагается освоение участка в пределах д.Шапша, но за пределами проектируемой территории для строительства многофункционального учреждения здравоохранения |
| 5 | Станции (подстанции) скорой медицинской помощи | 1 | нет | Проектом предлагается освоение участка в пределах д.Шапша, но за пределами проектируемой территории для строительства многофункционального учреждения здравоохранения |
| 6 | Магазины: |  |  | Проектом предлагается строительство магазинов с продовольственными и непродовольственными товарами общей площадью 1100 м2 |
|  | продовольственных товаров | 139,2 м2 | ориентировочно 200 м2 торг.площади |  |
|  | непродовольственных товаров | 278,4 м2 | ориентировочно 200 м2 торг.площади |  |
| 7 | Предприятия общественного питания | 42 мест | нет | Проектом предлагается строительство предприятие общественного питания (на 20 посад.мест) в пределах планируемой общественно-деловой зоны. |
| 8 | Клубы, дома культуры | 209 посетительских мест | ориентировочно 100 посетительских мест | Проектом на расчётный срок строительство данных учреждений не предусмотрено, предлагается использовать существующий ресурс |
| 9 | Библиотеки (массовые) | 1 объект | 1 объект | - |
| 10 | Библиотеки (детские и юношеские) | 1 объект | нет | Проектом предлагается организовать на базе существующей библиотеки путём увеличения её мощности |
| 11 | Бани | 10 | 1 объект | - |
| 12 | Предприятия бытового обслуживания: |  |  | Проектом предлагается строительство предприятия бытового обслуживания (4 раб.места), в пределах планируемой общественно-деловой зоны |
|  | непосредственного обслуживания населения (в зоне малоэтажной застройки | 7 | нет |  |
|  | производственные предприятия централизованного выполнения заказов | 5 | нет |  |
| 13 | Кладбища традиционного захоронения и крематории | 0,3 га | 0,5 | Проектом предлагается увеличение площади существующего кладбища на 0,3 га |

В пределах рассматриваемой территории проектом предлагается размещение:

- предприятие общественного питания  (площадь 600 кв.м.)

- 2-х магазинов продовольственных и непродовольственных товаров, предприятия бытовых услуг (площадь 1400 кв.м.)

# Промышленные предприятия и коммунально-складские объекты

На территории деревни Шапша нет промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

В пойме протоки Горная расположено предприятие по сбору дикоросов (однако предприятия по дальнейшей переработки собранного сырья отсутствуют).

В д. Шапша работают муниципальные предприятия ЖЭК-3, районные электросети.

# Благоустройство и озеленение

Территория проектирования озеленена за счёт прилегающих лесных массивов.

Благоустройство в границе проекта планировки выполнено только в рамках территорий существующих объектов. Основными мероприятиями по благоустройству территории деревни являются: организация водоотвода дождевых и паводковых вод; развитие и улучшение улично-дорожной сети;  устройство пешеходных тротуаров и укрепление откоса надпойменной террасы.

Благоустройство включает организацию проездов, площадок различного назначения, устройство наружного освещения, организацию парковочных площадок, озеленение.

Значительная роль в благоустройстве проектируемой территории отводится системе зеленых насаждений, планируемой в единстве с общей идеей композиционного решения, и обогащающей восприятие панорамы застройки.

На территориях, предназначенных для отдыха населения, проектом рекомендуется размещать скамейки, элементы освещения, скульптурные композиции, иные малые архитектурные формы. В летнее время проводится постоянный осмотр всех малых форм архитектуры, находящихся на объекте озеленения, своевременный ремонт или удаление их; неоднократный обмыв с применением моющих средств.

Осветительные приборы наружного освещения могут устанавливаться на специально предназначенных для такого освещения опорах, а также на опорах воздушных линий до 1 кВ, стенах и перекрытиях зданий и сооружений, мачтах (в том числе мачтах отдельно стоящих молниеотводов), технологических эстакадах, площадках технологических установок и дымовых труб, на металлических, железобетонных и других конструкциях зданий 
и сооружений независимо от отметки их расположения, могут быть подвешены 
на тросах, укрепленных на стенах зданий и опорах, а также установлены на уровне земли и ниже.

Жилые зоны оборудуются хозяйственными площадками (площадками для мусороконтейнеров).

Реализация проектных предложений по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территории требует дальнейшей проработки специализированными организациями.

# Транспорт и улично-дорожная сеть

Уровень автомобилизации в деревне низкий, не смотря на близость окружного центра и наличие автомобильных дорог хорошего качества.

Большая часть дорог населенного пункта выполнена в грунтовом исполнении. Сборное цементобетонное покрытие имеют фрагменты улиц Северная, Молодежная, Строителей, участки дорог, обеспечивающие объекты обслуживания центральной части д. Шапша (здание администрации, ФАП, милиция, школа, сельскохозяйственная академия, бар-ресторан).ть ул. лодежная ()йении выполнены: часть ул. овом исполнении.

Объекты транспортной инфраструктуры для обслуживания личного транспорта (АЗС, СТО, мойки) на территории населенного пункта отсутствуют. Заправка личного и муниципального транспорта осуществляется на территории склада ГСМ, расположенного в восточной части деревни.

Дальность пешеходных подходов до ближайших остановок общественного пассажирского транспорта согласно региональным нормативам градостроительного проектирования принимается не более 400м от жилых домов.

Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов, следует предусматривать на расстоянии не более 100 метров от входов в общественные здания и не более 300 метров от жилых зданий, в которых проживают инвалиды.

Показатели транспортной и пешеходной доступности объектов социального назначения приведены в следующей таблице.

Таблица 8.

| №пп | Объект | Нормативные требования | Фактический показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения | 700м | - |
| 2 | Доступность учреждений здравоохранения | В пределах 30 мин. на транспорте | - |
| 3 | Предприятия торговли, питания, бытового обслуживания | 2000м | 800 |
| 4 | Филиалы банков и отделения связи | 500м | 780 |
| 5 | Пожарное депо | 3000м | - |

Проектом предполагается строительство предприятия бытовых услуг, совмещенного с предприятием общественного питания, 2-х магазинов продовольственных и непродовольственных товаров. Таким образом, практически, нормативные требования доступности объектов социального и бытового обслуживания будут выполнены.

На территории застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами автостоянки открытого типа для временного хранения легковых автомобилей предусмотрены проектом из расчета не менее чем для 40% индивидуальных легковых автомобилей, принадлежащих жителям, проживающим на данной территории. Уровень автомобилизации определён исходя из нормативных требований 300 машин на 1000 человек.

Уровень автомобилизации на проектируемой территории составит 418 машин. Из низ в зоне многоквартирной малоэтажной застройки -345.

Принимая в расчёт площадь участка для одного транспортного средства на открытых автостоянках застройки  как 14 м2 (для зоны многоквартирной малоэтажной застройки), получаем общую площадь, необходимую под автостоянки – 4830 м2. Проектом предусмотрено размещение автостоянок открытого и закрытого типа в зоне многоквартирной малоэтажной застройки. Общее количество машино-мест - 431.

Необходимое количество машино мест для проектируемых учреждений общественно-делового назначения составит – 4 м/м.

Расстояние от жилого дома до места хранения индивидуального автотранспорта инвалида не должно превышать  100м. Специальные парковочные места вдоль транспортных коммуникаций разрешается предусматривать при уклоне дороги менее 1:50. Пандус должен иметь блистерное покрытие, обеспечивающее удобный переход с площадки для стоянки на тротуар. В местах высадки и передвижения инвалидов из личного автотранспорта до входов в здания должно применяться нескользкое покрытие. Размеры парковочных мест, расположенных параллельно бордюру, должны обеспечивать доступ к задней части автомобиля для пользования пандусом или подъемным приспособлением. Разметку места для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске следует предусматривать размером 6,03,6 м, что дает возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины - 1,2 м

Проектом планировки предусмотрено размещение автостоянок в непосредственной близости (в «дворовой» зоне) жилых домов.

Проектом предусмотрена классификация улиц:

- основная в жилой застройке

- второстепенная в жилой застройке

- внутриквартальная улица (проезд)

Ширина проезжей части основной и второстепенных улиц 7 м, внутриквартальных проездов – 4 м.

Вдоль проездов следует принимать места для временного складирования снега, счищаемого с проездов шириной не менее 1,5 метра.

# Разбивочный чертёж красных линий

Красные линии устанавливаются с целью определения границ территорий общего пользования, а также резервируемых территорий для развития улично-дорожной сети и инженерных коммуникаций на территории разработки проекта планировки.

Согласно ст. 1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации: «красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - линейные объекты)». «Территории общего пользования – это территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары)».

Каталог координат поворотных точек красных линий на проектируемой территории приведён в следующей таблице.

Таблица 9.

| №т-ки | Х | У |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6775094.5500 | 12524746.0500 |
| 2 | 6775075.5600 | 12524773.5300 |
| 3 | 6774814.2700 | 12524590.5600 |
| 4 | 6774834.3700 | 12524561.6800 |
| 5 | 6774817.7200 | 12524550.6000 |
| 6 | 6774797.8800 | 12524579.0900 |
| 7 | 6774646.2200 | 12524472.8800 |
| 8 | 6774707.7200 | 12524417.4100 |
| 9 | 6774956.6800 | 12524261.2400 |
| 10 | 6774747.3200 | 12524433.9500 |
| 11 | 6774722.5900 | 12524404.0100 |
| 12 | 6774924.3300 | 12524222.0700 |
| 13 | 6775039.4500 | 12524361.4600 |
| 14 | 6774830.1100 | 12524534.1900 |
| 15 | 6774760.0400 | 12524449.3600 |
| 16 | 6774969.4000 | 12524276.6500 |
| 17 | 6775126.5300 | 12524467.5300 |
| 18 | 6774975.9200 | 12524566.8100 |
| 19 | 6774942.5800 | 12524614.7600 |
| 20 | 6774847.0000 | 12524546.1600 |
| 21 | 6775052.1900 | 12524376.8800 |
| 22 | 6774939.1900 | 12524208.6600 |
| 23 | 6775054.8900 | 12524348.7400 |
| 24 | 6775241.1700 | 12524195.0600 |
| 25 | 6775253.9100 | 12524210.4800 |
| 26 | 6775067.6200 | 12524364.1600 |
| 27 | 6775143.4100 | 12524456.5800 |
| 28 | 6775343.0700 | 12524324.5300 |

# Инженерное обеспечение территории

## Водоснабжение

Проектом предусматривается полный охват централизованным водоснабжением планируемой территории. В новой жилой застройке предусмотрен ввод водопровода непосредственно в жилые дома. Водопроводные сети закольцованы для обеспечения бесперебойного водоснабжения. На участках водопроводных сетей предусматривается размещение пожарных гидрантов.

Протяженность основных водопроводных сетей диаметром 100-150 мм, проложенных в границах проектируемой территории, составляет 4550м.

Водоснабжение проектируемой территории возможно осуществлять от существующих водозаборных сооружений.

Расчет водопотребления выполнен в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*.

Нормы водопотребления на хозяйственно–питьевые нужды населения принимаются в соответствии с «Региональными нормативами градостроительного проектирования».

Расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды в общественных зданиях по классификации, принятой в СНиП 2.08.02-89*, учтены нормами водопотребления на хозяйственно–питьевые нужды населения в соответствии с примечанием 2 к СНиП 2.04.02-84*.

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку принимается равным 50 л/сут на одного жителя, в соответствии с  примечанием 1 к таблице 3 СНиП 2.04.02-84*.

Таблица 10. Объемы водопотребления.

| Тип застройки | Число жителей | Норматив водопотребления, м3/сут. на чел. | Расчетное значение, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| ИЖС | 243 | 0,175 | 42,53 |
| Многоквартирные дома | 1114 | 0,175 | 194,95 |
| Общественно-деловая застройка |  |  | 7,24 |
| Итого | 1357 |  | 244,72 |

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*, исходя из характера застройки и проектной численности населения. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24 СНиП), а время пополнения пожарного объема воды 24 часа (п. 2.25 СНиП).

Для проектируемой территории принимается один пожар в жилой застройке, с расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/сек. Потребный расход воды на внешнее пожаротушение принимается из расчета, 2 струи по 2,5 л/сек каждая.

Требуемый неприкосновенный трехчасовой противопожарный запас воды составит (5 х 3600 х 3)( 1000 (54 м3.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети обеспечивает пожаротушение любого, обслуживаемого данной сетью здания.

## Водоотведение

Нормы водоотведения приняты в соответствии со СНиП 2.04.03-85 п. 2.1 равными нормам водопотребления без учета расхода воды на полив территории и зеленых насаждений.

Ориентировочная протяженность основных самотечных коллекторов диаметром 150 мм, проложенных в границах планируемой территории, составит 3210 м. Отвод стоков от индивидуальной жилой застройки планируется осуществлять самотечным коллектором до канализационной станции КНС-1, находящейся в географическом центре планируемой территории. Длина напорного коллектора 24 м. После КНС-1 сброс ведется в самотечный коллектор, осуществляющий сбор стоков от многоквартирных домов. Все стоки направляются в северную часть планируемой территории, откуда они будут направлены на локальные очистные сооружения.

Таблица 11.Объемы водоотведения.

| Тип застройки | Число жителей | Норматив водоотведения, м3/сут на чел. | Расчетное значение, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| ИЖС | 243 | 0,125 | 30,38 |
| Многоквартирные дома | 1114 | 0,175 | 194,95 |
| Общественно-деловая застройка |  |  | 7,24 |
| Итого | 1393 |  | 232,57 |

Необходимая мощность канализационных очистных сооружений для обеспечения планируемых территорий составит250 м3/сут.

## Дождевая канализация

Для обеспечения поверхностного стока проектом предусмотрено устройство сети открытых водоотводных лотков. Конструкцию лотка принять по типовому проекту, в местах пересечения водотоков с дорогами устроить водопропускные трубы диаметром не менее 0,2 м.

Общие протяженности сетей по планируемой территории составляют 4460 м.

Производительность ливневых очистных сооружений 50 м3/сут.

## Электроснабжение

Электроснабжение осуществляется по распределительным линиям ВЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ.

Электроснабжение потребителей поселения осуществляется линиями электропередачи 6 кВ и 0,4 кВ с шин распределительных понижающих подстанций (ПС) через трансформаторные подстанции (ТПП) 6/0,4кВ.

Электроснабжение планируемой территории предусматривается от существующих сетей с учетом сооружения новой трансформаторной подстанции. Подключение новых зданий и сооружений осуществляется от сооружаемой  ТП, установленной в месте значительного сосредоточения электрической нагрузки.

Кабельные линии 0,4 кВ прокладываются  до вводных шкафов проектируемых зданий и сооружений по схеме, обеспечивающей I и II категорию надежности электроснабжения приёмников электроэнергии. Предусматривается сеть внутриквартального наружного освещения. Общая протяженность квартальных линий электропередачи ВЛ 0,4 кВ составит 3640 м.

В качестве новой трансформаторной подстанции возможно применение типовых или блочных ТП 6/0,4 кВ с кабельными вводами 6 кВ на один или два трансформатора расчётной мощности.

Мощность потребляемая на планируемой территории представлена в таблице 3:

Таблица 12. Расчетные нагрузки электропотребителей.

| Тип застройки | Количество зданий | Норматив электрической нагрузки, кВт на квартиру в зависимости от количества квартир в доме | Расчетное значение электрической нагрузки потребителей, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| ИЖС | 81 | 4,5 | 364,50 |
| Многоквартирные дома | 18 | 1,85 | 33,30 |
| Общественно-деловая застройка |  |  | 118,16 |
| Итого |  |  | 515,96 |

Новые ТП и питающие кабельные линии проектируются с учетом резерва для подключения неучтённых потребителей.

## Теплоснабжение

Раздел «теплоснабжение» разработан на основании архитектурно-планировочного решения и нормативной документации: СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; СП 131-13330-2012 «Строительная климатология»; СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения».

Протяженность внутриквартальных тепловых сетей составит 4610 м. Ориентировочный расход тепла по планируемой площадке составит:

жилые индивидуальные и многоквартирные дома 3,1 Гкал/час

общественно-деловая застройка 0,9 Гкал/час

С учетом тепловых потерь при транспортировке теплоносителя, тепловая нагрузка объектов планируемой территории составит 4,24 Гкал/час

Перспективную застройку планируется подключать к существующей котельной.

## Газоснабжение

В п. Шапша существует и функционирует система центрального газоснабжения.

Газоснабжение поселения осуществляется по двухступенчатой схеме: первая ступень — газопровод среднего давления, вторая ступень — газопровод низкого давления. Переход между ступенями осуществляется газорегуляторными пунктами.

К планируемой территории планируется прокладка газопровода среднего давления от ГГГРП до ГРП. От ГРП прокладываются квартальные распределительные газопроводные сети низкого давления до каждого потребителя. Прокладка выполняется подземно.

Протяженность внутриквартальных газопроводныз сетей составит 4600 м.

Таблица 13. Расчетное значение объемов потребления газа.

| Тип застройки | Число жителей | Норматив потребления газа, м3/сут на чел. | Расчетное значение, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| ИЖС | 243 | 0,31233 | 75,90 |
| Многоквартирные дома | 1114 | 0,31233 | 347,94 |
| Общественно-деловая застройка |  |  | - |
| Итого | 1393 |  | 423,84 |

Расход газа на хозяйственно-бытовые нужды составит 158,8 тыс. м3 в год.

Максимальный суточный расход газа на хозяйственно-бытовые нужды составит 423,84*1,2 = 508,6 м3/сут.

## Средства связи

Сотовую связь осуществляют следующие операторы: ОАО «МТС», Utel, ОАО «ВымпелКом».

Расчёт необходимого для перспективных абонентов количества телефонных номеров производится в соответствии с РД 45.120-2000 «Городские и сельские телефонные сети» и предполагает 100% телефонизацию жилого сектора, т.е. 1 номер на семью (квартиру).

Потребность в телефонной ёмкости для абонентов на рассматриваемой в проекте территории, по предварительным подсчётам составит 500 номеров.

Проектом предусмотрена прокладка волоконно-оптического кабеля от АТС п.Шапша. Необходима модернизация АТС с наращиванием телефонной емкости.  Строительство кабельной канализации с организацией кабельного ввода в каждый дом, установкой смотровых колодцев в местах ответвления и с размещением в них пунктов оперативного доступа.

Проектом  внутренних распределительных сетей связи стандарта FTTN предусмотрены мероприятия по подключению перспективных абонентов к телефонной сети к сооружаемому телефонному распределительному шкафу.

Для прокладки кабелей связи по проектируемой территории предусматривается устройство кабельной канализации из пластиковых труб диаметром 100 мм расчётным количеством каналов длиной 3150 м. В качестве смотровых устройств используются кабельные колодцы малого типа.

# Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории

Планируемая территория расположена на относительно благоприятных с точки зрения природных процессов территориях.

Площадка расположена на западной окраине д. Шапша.

Из современных природных процессов на планируемой территории имеет место неорганизованный сток поверхностных вод.

Проектные решения

Для ликвидации названных неблагоприятных природных условий и в целях повышения общего благоустройства территории необходимо выполнение комплекса мероприятий по инженерной защите и подготовке территории в составе: защиты от затопления поверхностным стоком с нагорной стороны, вертикальной планировки, организации поверхностного стока, мероприятия по борьбе с просадочностью и пучением.

Вертикальная планировка

Организация рельефа в полосе отвода выполнена исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, отвода поверхностных вод, со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы, минимального объема земляных работ, безопасности движения транспорта и пешеходов, с учетом увязки с существующей застройкой и сохранения существующих древесных насаждений.

Вертикальная планировка должна обеспечивать нормальную привязку и постановку зданий, допустимые для движения транспорта и пешеходов уклоны, отвод поверхностных вод при рациональном балансе земляных работ, т. е. исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа.

Определены высотные отметки поверхности на пересечении улиц и в местах перелома продольного профиля, заданы приемлемые уклоны для транспортно-пешеходного движения. В зоне существующей сохраняемой застройки предусмотрено максимальное приближение к существующему рельефу. Проектные продольные уклоны по осям проезжей части существующих и проектируемых автодорог вписываются в нормативные (от 0,005 до 0,010).

При увязке вертикальной планировки с системой водостоков соблюдены допустимые минимальные уклоны водосточной сети и минимальная и максимальная глубина заложения водостоков.

Организация поверхностного стока

На рассматриваемой территории в настоящее время сеть  дождевой канализации отсутствует.

Поверхностные стоки, формирующиеся на территориях проектируемой застройки, планируется отводить сетью открытых и закрытых водостоков и сбрасывать на дождевые очистные сооружения.

В целях повышения общего уровня благоустройства территории, создания необходимых условий работы автомобильных и пешеходных магистралей, а также в соответствии с требованиями градостроительных норм и правил, сбор поверхностного стока с намечаемых к освоению территорий намечается проектируемыми ливнесточными коллекторами с очисткой наиболее загрязненной части поверхностного стока на очистном сооружении ливневой канализации, отвод воды в ближайший водоток.

В жилой зоне, на территории парков, вдоль дорог допускается открытая система ливневой канализации в виде лотков и канав.

Для очистки поверхностного стока применяются пруды – отстойники  механической очистки с устройствами для улавливания плавающего мусора и нефтепродуктов, с фильтрами доочистки. Отстойник предполагается расположить за восточной границей рассматриваемой территории.

Выполнение мероприятий по организации поверхностного стока кроме защиты от затопления ливневыми и талыми водами и защите от эрозионных процессов, будет способствовать понижению уровня грунтовых вод, очищению воды в водотоках, т.е. улучшению экологического состояния окружающей среды.

Проектом предусматривается строительство ливнесточных коллекторов общей протяжённостью 4460 м.

# Охрана окружающей среды

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, «Инструкцией о составе, порядке разработки, согласования, экспертизе и утверждении градостроительной документации» №150, в настоящем проекте приведены мероприятия, способствующие охране и улучшению окружающей среды.

## Охрана воздушного бассейна. Защита от шумового воздействия

Основными источниками загрязнения являются автомобильные выхлопы. Иных источников, способных повлиять на уровень загрязнения воздуха, нет.

С целью уменьшения загрязнения окружающей среды и защиты от шумового воздействия, проектом предлагается озеленение улично-дорожной сети.

## Растительность и охрана почв

Зеленые насаждения выполняют важные функции: санитарно-гигиеническую, декоративно-планировочную, рекреационную. Санитарно-гигиенические функции включают очищение воздуха от пыли и газов, ветрозащитную роль, фитонцидное действие, теплорегулирующий фактор, влияние на влажность воздуха и шумозащитную роль.

Зеленые насаждения представляют собой систему участков озеленения общего и ограниченного пользования.

В целях охраны почв от загрязнения предусмотрено проведение следующих мероприятий:

организация планово-регулярной очистки территории проекта планировки от твердых бытовых отходов путём складирования их в мусорные контейнеры с последующим вывозом на  полигон ТБО;

устройство на существующих коммунально-складских объектах очистных сооружений сточных вод.

## Санитарная очистка территории и утилизация отходов

Вывоз твердых бытовых отходов с территории нового района предусмотрен спец. автотранспортом на ближайший действующий полигон ТБО, расположенный в 9 км. От д. Шапша в южном направлении.

Проектом предлагается планово-регулярная система санитарной очистки, предусматривающая отдельный сбор, удаление и обезвреживание отходов от жилых и общественных зданий, смет с улиц. Для этого предусматриваются площадки с твердым покрытием для установки мусорных контейнеров.

На полигон ТБО принимаются отходы от жилых домов, общественных зданий и сооружений, предприятий торговли, общественного питания, уличный, садово-парковый смет, строительные отходы. На полигон ТБО запрещается прием химически- и эпидемически-опасных отходов, которые должны захораниваться на специальных сооружениях.

Обезвреживание трупов павших животных производится в соответствии с действующими правилами ветеринарно-санитарной службы. Обезвреживание отходов лечебных учреждений производится в соответствии с ведомственными нормами.

Расчет числа контейнеров, необходимых для установки на проектируемой территории приведен в таблице ниже.

Таблица 14.

| Параметры | Нормативы | Многоквартирная малоэтажная застройка | Индивидуальная жилая застройка |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения проектируемого района, чел | - | 1341 | 243 |
| Количество бытовых отходов в год (мин), кг/чел. в год | 320/480 | 429120 | 116640 |
| Количество крупногабаритных бытовых отходов в год (мин) | 5% от объема твердых бытовых отходов | 21456 | 5832 |
| Необходимое количество контейнеров (объёмом 1 м3 при условии ежедневного вывоза мусора) |  | 6 | 2 |

Располагать контейнерные площадки следует на специальных площадках. Не рекомендуется установка более 5 контейнеров на одной площадке. При этом обязательно предусматриваются разворотные площадки для техники, осуществляющий вывоз мусора с контейнерных площадок. Расстояние до жилого дома не должно превышать 100 м. Вывоз мусора следует осуществлять ежедневно.

# Меры по обеспечению потребностей инвалидов и маломобильных групп населения

Нормы и правила по обеспечению потребностей инвалидов и маломобильных групп населения регламентируются Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Правительство Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и организации независимо от организационно-правовых форм создают условия инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, спортивным сооружениям, местам отдыха, культурно-зрелищным и другим учреждениям), а также для беспрепятственного пользования железнодорожным, воздушным, водным, междугородным автомобильным транспортом и всеми видами городского и пригородного пассажирского транспорта, средствами связи и информации (включая средства, обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через транспортные коммуникации).

Планировка территории должна выполняться с учётом приспособления объектов нового строительства, объектов транспортной инфраструктуры и связи для доступа к ним инвалидов и использования их инвалидами.

Государственные и муниципальные расходы на разработку и производство транспортных средств с учетом нужд инвалидов, приспособление транспортных средств, средств связи и информации для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и использования их инвалидами, а также создание условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур осуществляются в пределах ассигнований, ежегодно предусматриваемых на эти цели в бюджетах всех уровней. Расходы на проведение указанных мероприятий, не относящиеся к государственным и муниципальным расходам, осуществляются за счет других источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

Места для строительства гаража или стоянки для технических и других средств передвижения предоставляются инвалидам вне очереди вблизи места жительства с учетом градостроительных норм. При этом на каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств, в том числе около предприятий торговли, сферы услуг, медицинских, спортивных и культурно-зрелищных учреждений, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных автотранспортных средств бесплатно.

В сфере жилищного строительства инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, принимаются на учет и обеспечиваются жилыми помещениями в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. Жилые помещения, занимаемые инвалидами, оборудуются специальными средствами и приспособлениями в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. Специально оборудованные жилые помещения государственного или муниципального жилищного фонда, занимаемые инвалидами по договору социального найма, при их освобождении заселяются в первую очередь нуждающимися в улучшении жилищных условий другими инвалидами. Помимо этого инвалидам и семьям, имеющим в своем составе инвалидов, предоставляется право на первоочередное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения подсобного и дачного хозяйства и садоводства.

Инвалидам предоставляются гарантии трудовой занятости федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации путем проведения следующих специальных мероприятий, способствующих повышению их конкурентоспособности на рынке труда:

резервирования рабочих мест по профессиям, наиболее подходящим для трудоустройства инвалидов;

стимулирования создания предприятиями, учреждениями, организациями дополнительных рабочих мест (в том числе специальных) для трудоустройства инвалидов;

создания инвалидам условий труда в соответствии с индивидуальными программами реабилитации инвалидов;

создания условий для предпринимательской деятельности инвалидов;

организации обучения инвалидов новым профессиям.

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации создают специальные службы социального обслуживания инвалидов, в том числе по доставке инвалидам продовольственных и промышленных товаров, и утверждают перечень заболеваний инвалидов, при которых они имеют право на льготное обслуживание. Инвалиды обеспечиваются необходимыми средствами телекоммуникационного обслуживания, специальными телефонными аппаратами (в том числе для абонентов с дефектами слуха), переговорными пунктами коллективного пользования. Инвалиды обеспечиваются бытовыми приборами, тифло-, сурдо- и другими средствами, необходимыми им для социальной адаптации. Порядок предоставления услуг по техническому обслуживанию и ремонту технических средств реабилитации инвалидов определяется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Средства на реализацию передаваемых полномочий по предоставлению указанных мер социальной поддержки предусматриваются в федеральном бюджете в виде субвенций.

# Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС

Основной задачей этого раздела является определение комплекса мероприятий по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций.

Чрезвычайная ситуация (ЧС) - обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. К перечню возможных ЧС относятся:

- ЧС техногенного характера: Состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

- ЧС природного характера: Обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

- ЧС биолого - социального характера: Состояние, при котором в результате возникновения источника биолого-социальной чрезвычайной ситуации на определенной территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, существования сельскохозяйственных животных и произрастания растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого распространения инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных животных и растений.

Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Источник техногенной чрезвычайной ситуации – опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация.

Источники возможных техногенных ситуаций на территории проекта планировки:

- опасные происшествия на транспорте;

- техногенные пожары;

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.

Опасные происшествия  на транспорте

Транспортные аварии разделяют по видам транспорта, на котором они произошли или по поражающим факторам опасных грузов.

Аварии на автомобильном транспорте возможны круглогодично. Возможны раненые и погибшие из числа пассажиров и водительского состава, вывод из строя автомобильной техники, разрушение инженерно-дорожных сооружений.

Причины возникновения аварий на автотранспорте

Причиной дорожно-транспортных происшествий являются неудовлетворительные дорожные условия:

- низкое сцепление покрытия проезжей части, особенно в зимнее время, отсутствие ограждений на опасных участках с большими уклонами перед мостами;

- неровное покрытие, трещины, ямы, недостаточное освещение и пр.;

- несоответствие параметров дороги (радиусов кривых в плане, уклонов, интенсивности и состава движения)  техническим категориям.

Взрывы и  пожары на пожаровзрывоопасных объектах

Пожаровзрывоопасный объект – объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и пожаровзрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации.

Пожаровзрывоопасные объекты на территории проекта планировки отсутствуют.

Техногенные пожары

Основными причинами возникновения пожаров в зданиях и сооружениях являются:

- неосторожное обращение с огнем;

- неисправность и износ оборудования;

- нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования;

- нарушения технологий на производстве, в том числе при использовании легковоспламеняющихся, горючих и взрывчатых веществ;

- поджог.

Чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (КСЖ) могут привести к прекращению снабжения зданий электроэнергией.

Последствия от аварии на КСЖ могут оказывать поражающее действие на людей: поражение электрическим током при прикосновении к оборванным проводам, возникновением пожаров вследствие коротких замыканий.

Для нормальной жизнедеятельности населения жизненно важное значение имеет устойчивое и надежное коммунально-бытовое обеспечение, устойчивость систем жизнеобеспечения и решение жилищных проблем.

К основным факторам коммунально-бытового и жилищного характера относятся:

- повышение аварийности на инженерных коммуникациях и источниках энергоснабжения;

- снижение надежности и устойчивости энергоснабжения, связанное с недостаточным объемом замены устаревших инженерных сетей и основного энергетического оборудования.

Электроснабжение проектируемой территории осуществляется от ТП 6/0.4 кВ.

Водоснабжение существующей застройки осуществляется за счет подземных вод.

Теплоснабжение жилой, общественной и производственной застройки осуществляется от автономных источников тепла.

Причины риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

- несоблюдение техники безопасности;

- непрофессионализм обслуживающего персонала, неумение принимать оптимальные решения в сложной обстановке и в условиях дефицита времени.

На перспективу сохраняется вероятность возникновения ЧС:

- Аварии на КСЖ в связи с износом инженерных сетей

- Аварии на транспорте.

Защита от чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Проектные предложения по транспортной безопасности

Для обеспечения устойчивого и безопасного функционирования  транспорта и предупреждения чрезвычайных ситуаций на дорогах необходимо проведение инженерных, строительных, планировочных и организационных мероприятий, требующих капиталовложений и времени:

- улучшение качества зимнего содержания дорог;

- устройство дорожных ограждений, разметка проезжей части, установка дорожных знаков;

- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и др. инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

- работа служб ГИБДД за соблюдением скорости дорожного движения;

Мероприятия и требования к защите населения от пожаров

Противопожарные силы

#### На территории деревни Шапша защиту от пожаров осуществляет пожарная часть  КУ «Центроспас-Югория». Пожарная часть в Шапше является малочисленным подразделением —12 человек, 2 пожарные автоцистерны.

#### Расстояние от границ проекта планировки до пожарной части составляют 1 км.

Пожаротушение

Расход воды на пожаротушение определяется по главе СНиП 2.04.02-84* в проектах водоснабжения каждого объекта.

Хранение неприкосновенных пожарных запасов предусматривается в каждом поселении в резервуарах чистой воды, баках водонапорных башен и пожарных водоёмах. На естественных и искусственных водоёмах устраиваются пирсы для забора воды пожарными автомашинами.

Здания, сооружения и строения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров.

В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные).

Каждое здание, сооружение или строение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающих безопасную эвакуацию людей при пожаре. При невозможности безопасной эвакуации людей должна быть обеспечена их защита посредством применения систем коллективной защиты.

Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть:

- установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов;

- обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы;

- организованы оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с использованием световых указателей, звукового и речевого оповещения).

Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями следует принимать в соответствии со степенью огнестойкости и классом их конструктивной пожарной опасности.

Противопожарные расстояния от одно-, двухквартирных жилых домов и хозяйственных построек (сараев, гаражей, бань) на приусадебном земельном участке до жилых домов и хозяйственных построек на соседних приусадебных земельных участках допускается уменьшать до 6 м при условии, что стены зданий, обращенные друг к другу, не имеют оконных проемов, выполнены из негорючих материалов или подвергнуты огнезащите, а кровля и карнизы выполнены из негорючих материалов.

Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Основными факторами риска возникновения ситуаций природного характера, осложняющими хозяйственную деятельность являются:

- Опасные метеорологические явления

- Опасные гидрологические явления

- Природные пожары.

Опасные метеорологические явления

Опасные метеорологические явления – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под воздействием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую среду.

В пределах территории проекта планировки к опасным явлениям погоды относятся:

- Сильный ветер;

- Cильные ливни;

- Грозы;

- Низкие отрицательные температуры в зимний период.

Опасные гидрологические процессы

На территории проекта планировки отсутствуют опасные гидрологические процессы.

Природные пожары

Для данной территории характерна чрезвычайная пожарная опасность лесного фонда.

Защита от чрезвычайных ситуаций природного характера

Защита от опасных метеорологических явлений

При получении информации о сложных погодных условиях:

- немедленно информировать население по телевидению и радио;

- привести в готовность аварийно-спасательные формирования;

- проверить готовность резервов материальных средств для ликвидации ЧС на объектах электроснабжения;

- особое внимание обратить на готовность резервных источников питания в лечебных учреждениях, системах жизнеобеспечения, на потенциально опасных объектах экономики с непрерывным производственным циклом.

Природные пожары

Следует проводить следующие мероприятия для защиты от лесных пожаров:

- устройство минерализованных полос;

- уход за минерализованными полосами.

Наиболее часто лесные пожары возникают в транспортно доступных местах.

Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Предупреждение массовых инфекционных заболеваний и отравлений людей

Во избежание возникновения вспышек инфекционных заболеваний необходимо обеспечить соответствие качества водопроводной воды современным  санитарным нормам. Для этого необходимо применять современные средства по обеззараживанию, а также своевременно проводить ремонт и замену аварийных участков водопровода и канализации.

Статус поселения по условиям ГО

Деревня Шапша является некатегорированным поселением по ГО в соответствии с постановлением Российской Федерации от 3.10.1998. «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне».

Защитные сооружения – это инженерные сооружения, специально предназначенные для защиты населения от физических, химических и биологически опасных и вредных факторов.

# Проект межевания

Задачами разработки проекта является обеспечение следующих требований:

анализ фактического землепользования в районе проектирования;

определение в соответствии с нормативными требованиями площадей земельных участков исходя из фактически сложившейся планировочной структуры района проектирования,

- обеспечение условий эксплуатации объектов, расположенных в районе проектирования в границах формируемых земельных участков,

- установление границ формируемых земельных участков с учетом возможности размещения объектов капитального строительства по виду разрешенного использования в территориальной зоне.

Подготовка проекта учитывает фактическое землепользование, градостроительные нормативы, установленные на данной территории. Правомерность формирования земельных участков определена действующим законодательством и нормативными актами муниципального уровня.

Проект межевания выполнен на топографической основе масштаба 1:500, предоставленной Департаментом строительства, архитектуры и ЖКХ Ханты-Мансийского района.

## Действующая система землепользования

Система землепользования на период проектирования представлена двумя земельными участками, поставленных на государственный кадастровый учет. Территория в границах проектирования расположена в одном кадастровом квартале, границы которого в свою очередь установлены в соответствии с кадастровым делением.

Таблица 15.

Земельные участки, зарегистрированные в государственном кадастре недвижимости

| № п/п | Наименование объекта | Площадь,м² | Кадастровый номер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Для многоквартирной застройки | 4 075.00 кв. м | 86:02:0805001:432 |
| 2 | Для многоквартирной застройки | 2 000.00 кв. м | 86:02:0805001:413 |

Правообладатели объектов недвижимости

Регулирование отношений, связанных с установлением прав собственников объектов, расположенных в границах проектирования основывается на комплексных мерах, определенных действующим земельным, градостроительным, жилищным и гражданским законодательством.

В характеристиках каждого формируемого земельного участка сходятся интересы, как отдельного собственника объекта недвижимости, так и непосредственно соседей, а также и интересы всего поселкового сообщества. Задача межевания земельных участков является специфичной и обусловлена временным и пространственным процессом развития.

Сервитуты и иные обременения

На территории проектирования не установлены сервитуты.

Порядок формирования границ земельных участков

Принцип расчета площадей земельных участков объектов проектирования, и формирования границ, основан на необходимости создания благоприятной среды проживания, обеспечения гражданских прав, условий доступа к объектам, их содержания и обслуживания. Основываясь на данном принципе формирование земельных участков, позволяет обеспечить требуемые условия, а также выделить в общей системе объектов землеустройства территории общего пользования.

Размеры земельных участков под размещение индивидуальных жилых домов, расположенных в границе проекта межевания

Участки 1,3,97 сформированы в целях упорядочивания межевания территории проекта межевания.

Настоящий проект обеспечивает равные права и возможности правообладателей земельных участков в соответствии с действующим законодательством. Земельные участки, сформированные настоящим проектом, определены для их оформления после окончания строительства и признания объектами недвижимости в установленном законом порядке.

Координаты и площади формируемых земельных участков

| № уч-ка | № точки | X | Y | Площадь (кв.м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 6 775 074,65 | 12 524 364,84 | 24,93 |
|  | 2 | 6 775 070,80 | 12 524 368,01 |  |
|  | 3 | 6 775 067,62 | 12 524 364,16 |  |
|  | 4 | 6 775 071,47 | 12 524 360,99 |  |
| 2 | 1 | 6 775 105,73 | 12 524 441,71 | 1171,68 |
|  | 2 | 6 775 085,09 | 12 524 458,55 |  |
|  | 3 | 6 775 057,12 | 12 524 424,68 |  |
|  | 4 | 6 775 077,66 | 12 524 407,73 |  |
| 3 | 1 | 6 775 126,53 | 12 524 467,53 | 846,84 |
|  | 2 | 6 775 104,20 | 12 524 482,24 |  |
|  | 3 | 6 775 085,09 | 12 524 458,55 |  |
|  | 4 | 6 775 105,73 | 12 524 441,71 |  |
| 4 | 1 | 6 774 892,76 | 12 524 560,26 | 841,14 |
|  | 2 | 6 774 880,62 | 12 524 570,29 |  |
|  | 3 | 6 774 847,00 | 12 524 546,16 |  |
|  | 4 | 6 774 867,29 | 12 524 529,42 |  |
| 5 | 1 | 6 774 956,68 | 12 524 261,24 | 1136,67 |
|  | 2 | 6 774 939,24 | 12 524 275,61 |  |
|  | 3 | 6 774 907,53 | 12 524 237,22 |  |
|  | 4 | 6 774 924,33 | 12 524 222,07 |  |
| 6 | 1 | 6 774 939,24 | 12 524 275,61 | 1114,25 |
|  | 2 | 6 774 921,81 | 12 524 290,00 |  |
|  | 3 | 6 774 890,73 | 12 524 252,37 |  |
|  | 4 | 6 774 907,53 | 12 524 237,22 |  |
| 7 | 1 | 6 774 921,81 | 12 524 290,00 | 1091,76 |
|  | 2 | 6 774 904,37 | 12 524 304,38 |  |
|  | 3 | 6 774 873,93 | 12 524 267,52 |  |
|  | 4 | 6 774 890,73 | 12 524 252,37 |  |
| 8 | 1 | 6 774 904,37 | 12 524 304,38 | 1069,36 |
|  | 2 | 6 774 886,94 | 12 524 318,77 |  |
|  | 3 | 6 774 857,13 | 12 524 282,68 |  |
|  | 4 | 6 774 873,93 | 12 524 267,52 |  |
| 9 | 1 | 6 774 886,94 | 12 524 318,77 | 1046,28 |
|  | 2 | 6 774 869,51 | 12 524 333,14 |  |
|  | 3 | 6 774 840,33 | 12 524 297,82 |  |
|  | 4 | 6 774 857,13 | 12 524 282,68 |  |
| 10 | 1 | 6 774 869,51 | 12 524 333,14 | 1024,49 |
|  | 2 | 6 774 852,07 | 12 524 347,53 |  |
|  | 3 | 6 774 823,53 | 12 524 312,98 |  |
|  | 4 | 6 774 840,33 | 12 524 297,82 |  |
| 11 | 1 | 6 774 852,07 | 12 524 347,53 | 1001,42 |
|  | 2 | 6 774 834,64 | 12 524 361,91 |  |
|  | 3 | 6 774 806,73 | 12 524 328,12 |  |
|  | 4 | 6 774 823,53 | 12 524 312,98 |  |
| 12 | 1 | 6 774 834,64 | 12 524 361,91 | 979,44 |
|  | 2 | 6 774 817,21 | 12 524 376,30 |  |
|  | 3 | 6 774 789,93 | 12 524 343,28 |  |
|  | 4 | 6 774 806,73 | 12 524 328,12 |  |
| 13 | 1 | 6 774 938,37 | 12 524 345,55 | 754,75 |
|  | 2 | 6 774 920,94 | 12 524 359,93 |  |
|  | 3 | 6 774 899,67 | 12 524 334,18 |  |
|  | 4 | 6 774 917,11 | 12 524 319,80 |  |
| 14 | 1 | 6 774 955,81 | 12 524 331,17 | 754,73 |
|  | 2 | 6 774 938,37 | 12 524 345,55 |  |
|  | 3 | 6 774 917,11 | 12 524 319,80 |  |
|  | 4 | 6 774 934,54 | 12 524 305,42 |  |
| 15 | 1 | 6 774 973,24 | 12 524 316,79 | 754,88 |
|  | 2 | 6 774 955,81 | 12 524 331,17 |  |
|  | 3 | 6 774 934,54 | 12 524 305,42 |  |
|  | 4 | 6 774 951,97 | 12 524 291,03 |  |
| 16 | 1 | 6 774 990,67 | 12 524 302,40 | 754,93 |
|  | 2 | 6 774 973,24 | 12 524 316,79 |  |
|  | 3 | 6 774 951,97 | 12 524 291,03 |  |
|  | 4 | 6 774 969,41 | 12 524 276,65 |  |
| 17 | 1 | 6 775 000,88 | 12 524 350,25 | 980,5 |
|  | 2 | 6 774 983,44 | 12 524 364,62 |  |
|  | 3 | 6 774 955,81 | 12 524 331,17 |  |
|  | 4 | 6 774 973,24 | 12 524 316,79 |  |
| 18 | 1 | 6 774 966,01 | 12 524 379,01 | 754,74 |
|  | 2 | 6 774 948,57 | 12 524 393,39 |  |
|  | 3 | 6 774 927,31 | 12 524 367,64 |  |
|  | 4 | 6 774 944,74 | 12 524 353,26 |  |
| 19 | 1 | 6 774 983,44 | 12 524 364,62 | 754,75 |
|  | 2 | 6 774 966,01 | 12 524 379,01 |  |
|  | 3 | 6 774 944,74 | 12 524 353,26 |  |
|  | 4 | 6 774 962,18 | 12 524 338,88 |  |
| 20 | 1 | 6 775 018,31 | 12 524 335,86 | 980,94 |
|  | 2 | 6 775 000,88 | 12 524 350,25 |  |
|  | 3 | 6 774 973,24 | 12 524 316,79 |  |
|  | 4 | 6 774 990,67 | 12 524 302,40 |  |
| 21 | 1 | 6 775 039,45 | 12 524 361,46 | 750,21 |
|  | 2 | 6 775 022,02 | 12 524 375,84 |  |
|  | 3 | 6 775 000,88 | 12 524 350,25 |  |
|  | 4 | 6 775 018,31 | 12 524 335,86 |  |
| 22 | 1 | 6 775 022,02 | 12 524 375,84 | 750,39 |
|  | 2 | 6 775 004,59 | 12 524 390,23 |  |
|  | 3 | 6 774 983,44 | 12 524 364,62 |  |
|  | 4 | 6 775 000,88 | 12 524 350,25 |  |
| 23 | 1 | 6 775 004,59 | 12 524 390,23 | 750,59 |
|  | 2 | 6 774 987,15 | 12 524 404,61 |  |
|  | 3 | 6 774 966,01 | 12 524 379,01 |  |
|  | 4 | 6 774 983,44 | 12 524 364,62 |  |
| 24 | 1 | 6 774 987,15 | 12 524 404,61 | 750,6 |
|  | 2 | 6 774 969,72 | 12 524 419,00 |  |
|  | 3 | 6 774 948,57 | 12 524 393,39 |  |
|  | 4 | 6 774 966,01 | 12 524 379,01 |  |
| 25 | 1 | 6 774 962,01 | 12 524 425,36 | 771,8 |
|  | 2 | 6 774 944,07 | 12 524 440,15 |  |
|  | 3 | 6 774 922,93 | 12 524 414,55 |  |
|  | 4 | 6 774 940,86 | 12 524 399,76 |  |
| 26 | 1 | 6 774 944,07 | 12 524 440,15 | 772,07 |
|  | 2 | 6 774 926,14 | 12 524 454,95 |  |
|  | 3 | 6 774 904,99 | 12 524 429,35 |  |
|  | 4 | 6 774 922,93 | 12 524 414,55 |  |
| 27 | 1 | 6 774 940,86 | 12 524 399,76 | 776,66 |
|  | 2 | 6 774 922,93 | 12 524 414,55 |  |
|  | 3 | 6 774 901,65 | 12 524 388,79 |  |
|  | 4 | 6 774 919,59 | 12 524 374,00 |  |
| 28 | 1 | 6 774 922,93 | 12 524 414,55 | 776,87 |
|  | 2 | 6 774 904,99 | 12 524 429,35 |  |
|  | 3 | 6 774 883,72 | 12 524 403,59 |  |
|  | 4 | 6 774 901,65 | 12 524 388,79 |  |
| 29 | 1 | 6 774 926,14 | 12 524 454,95 | 771,8 |
|  | 2 | 6 774 908,21 | 12 524 469,74 |  |
|  | 3 | 6 774 887,06 | 12 524 444,14 |  |
|  | 4 | 6 774 904,99 | 12 524 429,35 |  |
| 30 | 1 | 6 774 904,99 | 12 524 429,35 | 776,46 |
|  | 2 | 6 774 887,06 | 12 524 444,14 |  |
|  | 3 | 6 774 865,79 | 12 524 418,38 |  |
|  | 4 | 6 774 883,72 | 12 524 403,59 |  |
| 31 | 1 | 6 774 887,06 | 12 524 444,14 | 776,93 |
|  | 2 | 6 774 869,12 | 12 524 458,94 |  |
|  | 3 | 6 774 847,85 | 12 524 433,18 |  |
|  | 4 | 6 774 865,79 | 12 524 418,38 |  |
| 32 | 1 | 6 774 908,21 | 12 524 469,74 | 772,28 |
|  | 2 | 6 774 890,27 | 12 524 484,54 |  |
|  | 3 | 12 524 458,94 | 12 524 458,94 |  |
|  | 4 | 6 774 887,06 | 12 524 444,14 |  |
| 33 | 1 | 6 774 882,55 | 12 524 490,90 | 750,6 |
|  | 2 | 6 774 865,12 | 12 524 505,29 |  |
|  | 3 | 6 774 843,97 | 12 524 479,69 |  |
|  | 4 | 6 774 861,41 | 12 524 465,30 |  |
| 34 | 1 | 6 774 865,12 | 12 524 505,29 | 750,39 |
|  | 2 | 6 774 847,68 | 12 524 519,67 |  |
|  | 3 | 6 774 826,54 | 12 524 494,06 |  |
|  | 4 | 6 774 843,97 | 12 524 479,69 |  |
| 35 | 1 | 6 774 826,54 | 12 524 494,06 | 761,18 |
|  | 2 | 6 774 808,95 | 12 524 508,57 |  |
|  | 3 | 6 774 787,69 | 12 524 482,82 |  |
|  | 4 | 6 774 805,27 | 12 524 468,32 |  |
| 36 | 1 | 6 774 843,97 | 12 524 479,69 | 754,72 |
|  | 2 | 6 774 826,54 | 12 524 494,06 |  |
|  | 3 | 6 774 805,27 | 12 524 468,32 |  |
|  | 4 | 6 774 822,71 | 12 524 453,93 |  |
| 37 | 1 | 6 774 861,41 | 12 524 465,30 | 754,92 |
|  | 2 | 6 774 843,97 | 12 524 479,69 |  |
|  | 3 | 6 774 822,71 | 12 524 453,93 |  |
|  | 4 | 6 774 840,14 | 12 524 439,55 |  |
| 38 | 1 | 6 774 798,90 | 12 524 460,60 | 761,37 |
|  | 2 | 6 774 781,32 | 12 524 475,12 |  |
|  | 3 | 6 774 760,05 | 12 524 449,36 |  |
|  | 4 | 6 774 777,64 | 12 524 434,86 |  |
| 39 | 1 | 6 774 816,34 | 12 524 446,23 | 754,73 |
|  | 2 | 6 774 798,90 | 12 524 460,60 |  |
|  | 3 | 6 774 777,64 | 12 524 434,86 |  |
|  | 4 | 6 774 795,07 | 12 524 420,47 |  |
| 40 | 1 | 6 774 833,77 | 12 524 431,84 | 754,92 |
|  | 2 | 6 774 816,34 | 12 524 446,23 |  |
|  | 3 | 6 774 795,07 | 12 524 420,47 |  |
|  | 4 | 6 774 812,51 | 12 524 406,09 |  |
| 41 | 1 | 6 774 817,21 | 12 524 376,30 | 956,48 |
|  | 2 | 6 774 782,34 | 12 524 405,05 |  |
|  | 3 | 6 774 773,14 | 12 524 358,42 |  |
|  | 4 | 6 774 789,93 | 12 524 343,28 |  |
| 42 | 1 | 6 774 799,77 | 12 524 390,68 | 934,1 |
|  | 2 | 6 774 782,34 | 12 524 405,05 |  |
|  | 3 | 6 774 756,33 | 12 524 373,57 |  |
|  | 4 | 6 774 773,14 | 12 524 358,42 |  |
| 43 | 1 | 6 774 782,34 | 12 524 405,05 | 911,56 |
|  | 2 | 6 774 764,91 | 12 524 419,44 |  |
|  | 3 | 6 774 739,54 | 12 524 388,72 |  |
|  | 4 | 6 774 756,33 | 12 524 373,57 |  |
| 44 | 1 | 6 774 764,91 | 12 524 419,44 | 896,6 |
|  | 2 | 6 774 747,32 | 12 524 433,94 |  |
|  | 3 | 6 774 722,60 | 12 524 404,01 |  |
|  | 4 | 6 774 739,54 | 12 524 388,72 |  |
| 45 | 1 | 6 774 722,98 | 12 524 435,88 | 947,95 |
|  | 2 | 6 774 691,24 | 12 524 462,06 |  |
|  | 3 | 6 774 677,16 | 12 524 444,98 |  |
|  | 4 | 6 774 707,72 | 12 524 417,41 |  |
| 46 | 1 | 6 774 738,26 | 12 524 454,38 | 987,4 |
|  | 2 | 6 774 706,51 | 12 524 480,57 |  |
|  | 3 | 6 774 691,24 | 12 524 462,06 |  |
|  | 4 | 6 774 722,98 | 12 524 435,88 |  |
| 47 | 1 | 6 774 759,90 | 12 524 480,59 | 988,02 |
|  | 2 | 6 774 728,15 | 12 524 506,80 |  |
|  | 3 | 6 774 712,87 | 12 524 488,28 |  |
|  | 4 | 6 774 744,62 | 12 524 462,09 |  |
| 48 | 1 | 6 774 775,19 | 12 524 499,10 | 988,35 |
|  | 2 | 6 774 743,42 | 12 524 525,31 |  |
|  | 3 | 6 774 728,15 | 12 524 506,80 |  |
|  | 4 | 6 774 759,90 | 12 524 480,59 |  |
| 49 | 1 | 6 774 790,47 | 12 524 517,60 | 988,39 |
|  | 2 | 6 774 758,68 | 12 524 543,82 |  |
|  | 3 | 6 774 743,42 | 12 524 525,31 |  |
|  | 4 | 6 774 775,19 | 12 524 499,10 |  |
| 50 | 1 | 6 774 805,75 | 12 524 536,10 | 988,99 |
|  | 2 | 6 774 773,96 | 12 524 562,33 |  |
|  | 3 | 6 774 758,68 | 12 524 543,82 |  |
|  | 4 | 6 774 790,47 | 12 524 517,60 |  |
| 51 | 1 | 6 774 743,42 | 12 524 525,31 | 957,09 |
|  | 2 | 6 774 733,17 | 12 524 533,77 |  |
|  | 3 | 6 774 692,37 | 12 524 505,20 |  |
|  | 4 | 6 774 712,87 | 12 524 488,28 |  |
| 52 | 1 | 6 774 702,70 | 12 524 475,94 | 1633,75 |
|  | 2 | 6 774 690,35 | 12 524 486,13 |  |
|  | 3 | 6 774 700,53 | 12 524 498,46 |  |
|  | 4 | 6 774 692,37 | 12 524 505,20 |  |
|  | 5 | 6 774 646,22 | 12 524 472,88 |  |
|  | 6 | 6 774 677,16 | 12 524 444,98 |  |
| 53 | 1 | 6 774 913,33 | 12 524 543,30 | 1066,28 |
|  | 2 | 6 774 892,76 | 12 524 560,26 |  |
|  | 3 | 6 774 867,29 | 12 524 529,42 |  |
|  | 4 | 6 774 887,85 | 12 524 512,46 |  |
| 54 | 1 | 6 774 933,87 | 12 524 526,36 | 1065,14 |
|  | 2 | 6 774 913,33 | 12 524 543,30 |  |
|  | 3 | 6 774 887,85 | 12 524 512,46 |  |
|  | 4 | 6 774 908,40 | 12 524 495,52 |  |
| 55 | 1 | 6 774 954,41 | 12 524 509,41 | 1065,39 |
|  | 2 | 6 774 933,87 | 12 524 526,36 |  |
|  | 3 | 6 774 908,40 | 12 524 495,52 |  |
|  | 4 | 6 774 928,94 | 12 524 478,56 |  |
| 56 | 1 | 6 774 974,95 | 12 524 492,46 | 1065,14 |
|  | 2 | 6 774 954,41 | 12 524 509,41 |  |
|  | 3 | 6 774 928,94 | 12 524 478,56 |  |
|  | 4 | 6 774 949,48 | 12 524 461,62 |  |
| 57 | 1 | 6 774 995,48 | 12 524 475,52 | 1064,6 |
|  | 2 | 6 774 974,95 | 12 524 492,46 |  |
|  | 3 | 6 774 949,48 | 12 524 461,62 |  |
|  | 4 | 6 774 970,01 | 12 524 444,68 |  |
| 58 | 1 | 6 775 016,03 | 12 524 458,58 | 1065,42 |
|  | 2 | 6 774 995,48 | 12 524 475,52 |  |
|  | 3 | 6 774 970,01 | 12 524 444,68 |  |
|  | 4 | 6 774 990,55 | 12 524 427,73 |  |
| 59 | 1 | 6 775 036,57 | 12 524 441,62 | 1065,63 |
|  | 2 | 6 774 990,55 | 12 524 427,73 |  |
|  | 3 | 6 774 990,55 | 12 524 427,73 |  |
|  | 4 | 6 775 011,10 | 12 524 410,78 |  |
| 60 | 1 | 6 775 057,12 | 12 524 424,68 | 1065,38 |
|  | 2 | 6 775 036,57 | 12 524 441,62 |  |
|  | 3 | 6 775 011,10 | 12 524 410,78 |  |
|  | 4 | 6 775 031,64 | 12 524 393,83 |  |
| 61 | 1 | 6 775 077,66 | 12 524 407,73 | 1065,6 |
|  | 2 | 6 775 057,12 | 12 524 424,68 |  |
|  | 3 | 6 775 031,64 | 12 524 393,83 |  |
|  | 4 | 6 775 052,19 | 12 524 376,88 |  |
| 62 | 1 | 6 775 104,20 | 12 524 482,24 | 1946,77 |
|  | 2 | 6 775 081,92 | 12 524 497,05 |  |
|  | 3 | 6 775 036,57 | 12 524 441,62 |  |
|  | 4 | 6 775 057,12 | 12 524 424,68 |  |
| 63 | 1 | 6 775 073,53 | 12 524 502,57 | 2169,27 |
|  | 2 | 6 775 014,88 | 12 524 541,17 |  |
|  | 3 | 6 774 994,06 | 12 524 515,59 |  |
|  | 4 | 6 775 017,15 | 12 524 496,55 |  |
|  | 5 | 6 775 023,47 | 12 524 504,30 |  |
|  | 6 | 6 775 054,39 | 12 524 478,84 |  |
| 64 | 1 | 6 775 024,86 | 12 524 490,19 | 1198,19 |
|  | 2 | 6 774 994,06 | 12 524 515,59 |  |
|  | 3 | 6 774 974,95 | 12 524 492,46 |  |
|  | 4 | 6 775 005,76 | 12 524 467,05 |  |
| 65 | 1 | 6 775 055,71 | 12 524 464,82 | 1199,66 |
|  | 2 | 6 775 024,86 | 12 524 490,19 |  |
|  | 3 | 6 775 005,76 | 12 524 467,05 |  |
|  | 4 | 6 775 036,57 | 12 524 441,62 |  |
| 66 | 1 | 6 775 014,88 | 12 524 541,17 | 1642,11 |
|  | 2 | 6 774 992,52 | 12 524 555,88 |  |
|  | 3 | 6 774 954,41 | 12 524 509,41 |  |
|  | 4 | 6 774 974,95 | 12 524 492,46 |  |
| 67 | 1 | 6 774 992,52 | 12 524 555,88 | 1571,08 |
|  | 2 | 6 774 975,92 | 12 524 566,81 |  |
|  | 3 | 6 774 971,85 | 12 524 572,66 |  |
|  | 4 | 6 774 933,87 | 12 524 526,36 |  |
|  | 5 | 6 774 954,41 | 12 524 509,41 |  |
| 68 | 1 | 6 774 971,85 | 12 524 572,66 | 1692,38 |
|  | 2 | 6 774 956,01 | 12 524 595,45 |  |
|  | 3 | 6 774 913,33 | 12 524 543,30 |  |
|  | 4 | 6 774 933,87 | 12 524 526,36 |  |
| 69 | 1 | 6 774 956,01 | 12 524 595,45 | 11176,7 |
|  | 2 | 6 774 942,58 | 12 524 614,76 |  |
|  | 3 | 6 774 905,83 | 12 524 588,38 |  |
|  | 4 | 6 774 932,42 | 12 524 566,43 |  |
| 70 | 1 | 6 774 932,42 | 12 524 566,43 | 1153,31 |
|  | 2 | 6 774 905,83 | 12 524 588,38 |  |
|  | 3 | 6 774 880,62 | 12 524 570,29 |  |
|  | 4 | 6 774 913,33 | 12 524 543,30 |  |
| 71 | 1 | 6 774 857,92 | 12 524 578,61 | 1015,05 |
|  | 2 | 6 774 838,02 | 12 524 607,19 |  |
|  | 3 | 6 774 814,27 | 12 524 590,56 |  |
|  | 4 | 6 774 834,37 | 12 524 561,68 |  |
| 72 | 1 | 6 774 881,48 | 12 524 595,53 | 1004,91 |
|  | 2 | 6 774 861,78 | 12 524 623,82 |  |
|  | 3 | 6 774 838,02 | 12 524 607,19 |  |
|  | 4 | 6 774 857,92 | 12 524 578,6 |  |
| 73 | 1 | 6 774 905,04 | 12 524 612,44 | 994,87 |
|  | 2 | 6 774 885,53 | 12 524 640,46 |  |
|  | 3 | 6 774 861,78 | 12 524 623,82 |  |
|  | 4 | 6 774 881,48 | 12 524 595,53 |  |
| 74 | 1 | 6 774 928,61 | 12 524 629,36 | 985,34 |
|  | 2 | 6 774 909,29 | 12 524 657,09 |  |
|  | 3 | 6 774 885,53 | 12 524 640,46 |  |
|  | 4 | 6 774 905,04 | 12 524 612,44 |  |
| 75 | 1 | 6 774 952,22 | 12 524 646,22 | 976,47 |
|  | 2 | 6 774 933,04 | 12 524 673,73 |  |
|  | 3 | 6 774 909,29 | 12 524 657,09 |  |
|  | 4 | 6 774 928,61 | 12 524 629,36 |  |
| 76 | 1 | 6 774 975,96 | 12 524 662,88 | 972,1 |
|  | 2 | 6 774 956,80 | 12 524 690,36 |  |
|  | 3 | 6 774 933,04 | 12 524 673,73 |  |
|  | 4 | 6 774 952,22 | 12 524 646,22 |  |
| 77 | 1 | 6 774 999,71 | 12 524 679,53 | 971,49 |
|  | 2 | 6 774 980,56 | 12 524 707,00 |  |
|  | 3 | 6 774 956,80 | 12 524 690,36 |  |
|  | 4 | 6 774 975,96 | 12 524 662,88 |  |
| 78 | 1 | 6 775 023,44 | 12 524 696,18 | 970,65 |
|  | 2 | 6 775 004,32 | 12 524 723,64 |  |
|  | 3 | 6 774 980,56 | 12 524 707,00 |  |
|  | 4 | 6 774 999,71 | 12 524 679,53 |  |
| 79 | 1 | 6 775 047,19 | 12 524 712,83 | 970,1 |
|  | 2 | 6 775 028,07 | 12 524 740,27 |  |
|  | 3 | 6 775 004,32 | 12 524 723,64 |  |
|  | 4 | 6 775 023,44 | 12 524 696,18 |  |
| 80 | 1 | 6 775 070,93 | 12 524 729,49 | 969,64 |
|  | 2 | 6 775 051,83 | 12 524 756,91 |  |
|  | 3 | 6 775 028,07 | 12 524 740,27 |  |
|  | 4 | 6 775 047,19 | 12 524 712,83 |  |
| 81 | 1 | 6 775 094,55 | 12 524 746,05 | 965,89 |
|  | 2 | 6 775 075,57 | 12 524 773,53 |  |
|  | 3 | 6 775 051,83 | 12 524 756,91 |  |
|  | 4 | 6 775 070,93 | 12 524 729,49 |  |
| 82 | 1 | 6 774 847,68 | 12 524 519,67 | 757,29 |
|  | 2 | 6 774 830,11 | 12 524 534,19 |  |
|  | 3 | 6 774 808,95 | 12 524 508,57 |  |
|  | 4 | 6 774 826,54 | 12 524 494,06 |  |
| 83 | 1 | 6 774 817,72 | 12 524 550,60 | 894,46 |
|  | 2 | 6 774 797,88 | 12 524 579,09 |  |
|  | 3 | 6 774 773,96 | 12 524 562,33 |  |
|  | 4 | 6 774 805,75 | 12 524 536,10 |  |
| 84 | 1 | 6 775 066,63 | 12 524 289,06 | 2162,99 |
|  | 2 | 6 775 030,38 | 12 524 319,08 |  |
|  | 3 | 6 775 001,13 | 12 524 283,64 |  |
|  | 4 | 6 775 037,35 | 12 524 253,61 |  |
| 85 | 1 | 6 775 101,56 | 12 524 310,24 | 2183,74 |
|  | 2 | 6 775 054,89 | 12 524 348,74 |  |
|  | 3 | 6 775 030,38 | 12 524 319,08 |  |
|  | 4 | 6 775 066,63 | 12 524 289,06 |  |
|  | 5 | 6 775 073,65 | 12 524 297,56 |  |
|  | 6 | 6 775 084,04 | 12 524 288,97 |  |
| 86 | 1 | 6 775 125,85 | 12 524 290,20 | 2395,13 |
|  | 2 | 6 775 101,56 | 12 524 310,24 |  |
|  | 3 | 6 775 084,04 | 12 524 288,97 |  |
|  | 4 | 6 775 073,65 | 12 524 297,56 |  |
|  | 5 | 6 775 052,00 | 12 524 271,35 |  |
|  | 6 | 6 775 086,62 | 12 524 242,71 |  |
| 87 | 1 | 6 775 040,69 | 12 524 236,62 | 1757,75 |
|  | 2 | 6 775 030,37 | 12 524 245,15 |  |
|  | 3 | 6 775 037,35 | 12 524 253,61 |  |
|  | 4 | 6 775 001,13 | 12 524 283,64 |  |
|  | 5 | 6 774 981,02 | 12 524 259,30 |  |
|  | 6 | 6 775 027,69 | 12 524 220,80 |  |
| 88 | 1 | 6 775 036,41 | 12 524 213,61 | 4839,39 |
|  | 2 | 6 774 981,02 | 12 524 259,30 |  |
|  | 3 | 6 774 939,19 | 12 524 208,66 |  |
|  | 4 | 6 774 992,71 | 12 524 160,40 |  |
| 89 | 1 | 6 775 097,72 | 12 524 163,03 | 3021,63 |
|  | 2 | 6 775 036,41 | 12 524 213,61 |  |
|  | 3 | 6 775 012,35 | 12 524 184,18 |  |
|  | 4 | 6 775 073,67 | 12 524 133,59 |  |
| 90 | 1 | 6 775 118,44 | 12 524 188,78 | 4124,81 |
|  | 2 | 6 775 073,05 | 12 524 226,28 |  |
|  | 3 | 6 775 086,62 | 12 524 242,71 |  |
|  | 4 | 6 775 052,00 | 12 524 271,35 |  |
|  | 5 | 6 775 030,37 | 12 524 245,15 |  |
|  | 6 | 6 775 040,69 | 12 524 236,62 |  |
|  | 7 | 6 775 027,69 | 12 524 220,80 |  |
|  | 8 | 6 775 097,72 | 12 524 163,03 |  |
| 91 | 1 | 6 775 188,32 | 12 524 131,06 | 2234,85 |
|  | 2 | 6 775 159,35 | 12 524 154,97 |  |
|  | 3 | 6 775 172,73 | 12 524 171,29 |  |
|  | 4 | 6 775 158,60 | 12 524 182,92 |  |
|  | 5 | 6 775 124,10 | 12 524 141,27 |  |
|  | 6 | 6 775 167,31 | 12 524 105,62 |  |
| 92 | 1 | 6 775 215,70 | 12 524 164,22 | 2018,03 |
|  | 2 | 6 775 172,57 | 12 524 199,80 |  |
|  | 3 | 6 775 158,60 | 12 524 182,92 |  |
|  | 4 | 6 775 172,73 | 12 524 171,29 |  |
|  | 5 | 6 775 159,35 | 12 524 154,97 |  |
|  | 6 | 6 775 188,32 | 12 524 131,06 |  |
| 93 | 1 | 6 775 241,17 | 12 524 195,06 | 2238,22 |
|  | 2 | 6 775 197,96 | 12 524 230,70 |  |
|  | 3 | 6 775 172,57 | 12 524 199,80 |  |
|  | 4 | 6 775 215,70 | 12 524 164,22 |  |
| 94 | 1 | 6 775 194,88 | 12 524 233,25 | 7422,5 |
|  | 2 | 6 775 125,85 | 12 524 290,20 |  |
|  | 3 | 6 775 073,05 | 12 524 226,28 |  |
|  | 4 | 6 775 142,05 | 12 524 169,28 |  |
| 95 | 1 | 6 775 151,45 | 12 524 118,66 | 3376,9 |
|  | 2 | 6 775 121,07 | 12 524 143,77 |  |
|  | 3 | 6 775 142,05 | 12 524 169,28 |  |
|  | 4 | 6 775 118,44 | 12 524 188,78 |  |
|  | 5 | 6 775 073,67 | 12 524 133,59 |  |
|  | 6 | 6 775 114,19 | 12 524 100,23 |  |
|  | 7 | 6 775 124,35 | 12 524 112,53 |  |
|  | 8 | 6 775 137,47 | 12 524 101,73 |  |
| 96 | 1 | 6 775 185,93 | 12 524 428,55 | 1936,72 |
|  | 2 | 6 775 143,41 | 12 524 456,58 |  |
|  | 3 | 6 775 121,22 | 12 524 429,07 |  |
|  | 4 | 6 775 160,98 | 12 524 396,58 |  |
| 97 | 1 | 6 775 227,36 | 12 524 401,25 | 2113,17 |
|  | 2 | 6 775 185,93 | 12 524 428,55 |  |
|  | 3 | 6 775 160,98 | 12 524 396,58 |  |
|  | 4 | 6 775 198,71 | 12 524 365,78 |  |
| 98 | 1 | 6 775 160,98 | 12 524 396,58 | 2124,58 |
|  | 2 | 6 775 121,22 | 12 524 429,07 |  |
|  | 3 | 6 775 094,99 | 12 524 397,31 |  |
|  | 4 | 6 775 134,71 | 12 524 364,53 |  |
| 99 | 1 | 6 775 184,64 | 12 524 314,27 | 2395,04 |
|  | 2 | 6 775 133,33 | 12 524 356,61 |  |
|  | 3 | 6 775 110,42 | 12 524 328,85 |  |
|  | 4 | 6 775 161,79 | 12 524 286,48 |  |
| 100 | 1 | 6 775 134,71 | 12 524 364,53 | 2188,19 |
|  | 2 | 6 775 094,99 | 12 524 397,31 |  |
|  | 3 | 6 775 070,80 | 12 524 368,01 |  |
|  | 4 | 6 775 074,65 | 12 524 364,84 |  |
|  | 5 | 6 775 071,47 | 12 524 360,99 |  |
|  | 6 | 6 775 107,34 | 12 524 331,40 |  |
| 101 | 1 | 6 775 215,65 | 12 524 351,94 | 3235,55 |
|  | 2 | 6 775 164,09 | 12 524 394,04 |  |
|  | 3 | 6 775 133,33 | 12 524 356,61 |  |
|  | 4 | 6 775 184,64 | 12 524 314,27 |  |
| 102 | 1 | 6 775 281,29 | 12 524 243,62 | 2199,22 |
|  | 2 | 6 775 241,71 | 12 524 276,27 |  |
|  | 3 | 6 775 214,56 | 12 524 242,94 |  |
|  | 4 | 6 775 253,91 | 12 524 210,48 |  |
| 103 | 1 | 6 775 343,52 | 12 524 324,24 | 2535,61 |
|  | 2 | 6 775 299,20 | 12 524 353,60 |  |
|  | 3 | 6 775 267,21 | 12 524 309,83 |  |
|  | 4 | 6 775 280,01 | 12 524 299,40 |  |
|  | 5 | 6 775 287,07 | 12 524 310,34 |  |
|  | 6 | 6 775 320,25 | 12 524 288,09 |  |
| 104 | 1 | 6 775 304,10 | 12 524 271,46 | 1969,06 |
|  | 2 | 6 775 276,65 | 12 524 294,13 |  |
|  | 3 | 6 775 280,01 | 12 524 299,40 |  |
|  | 4 | 6 775 267,21 | 12 524 309,83 |  |
|  | 5 | 6 775 241,71 | 12 524 276,27 |  |
|  | 6 | 6 775 281,29 | 12 524 243,62 |  |
| 105 | 1 | 6 775 264,10 | 12 524 312,37 | 3112,86 |
|  | 2 | 6 775 215,65 | 12 524 351,94 |  |
|  | 3 | 6 775 184,64 | 12 524 314,27 |  |
|  | 4 | 6 775 234,30 | 12 524 273,30 |  |
| 106 | 1 | 6 775 234,30 | 12 524 273,30 | 2317,11 |
|  | 2 | 6 775 184,64 | 12 524 314,27 |  |
|  | 3 | 6 775 161,79 | 12 524 286,48 |  |
|  | 4 | 6 775 211,48 | 12 524 245,48 |  |
| 107 | 1 | 6 775 296,00 | 12 524 356,02 | 4144,41 |
|  | 2 | 6 775 227,36 | 12 524 401,25 |  |
|  | 3 | 6 775 198,71 | 12 524 365,78 |  |
|  | 4 | 6 775 264,10 | 12 524 312,37 |  |

* нумерация поворотных точек осуществляется с северо-западного угла участка

# Технико-экономические показатели территории проекта планировки

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Сущ. | Проект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Территория |
| 1.1 | Зона многоквартирной малоэтажной застройки | га | 0,81 | 3,00 |
| 1.2 | Озеленённые территории всех видов | га | 19,92 | 1,63 |
| 1.3 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 0 | 7,73 |
| 1.4 | Зона размещения общественно-деловой застройки | га | 0 | 0,47 |
| 1.5 | Зона территорий общего пользования | га | 0,56 | 8,93 |
| 1.6 | Зона территорий производственного и коммунально-складского назначения | га | 0 | 0,1 |
| 1.7 | Прочие территории | га | 0,57 | 0 |
| Население |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 128 | 1392 |
| Жилой фонд |  |
| 3.1 | Обеспеченность жилым фондом | м²/чел | 18 | 25,5 |
| 3.2 | Общая площадь жилого фонда | м² | 2300 | 28700 |
| 3.3 | Количество квартир | кв. | 36 | 324 |
| Социальное и бытовое обслуживание |
| 4.1 | Предприятие бытовых услуг | раб.мест | 0 | 8 |
| 4.2 | Предприятие общественного питания | посад.мест | 0 | 10 |
| 4.3 | Магазины | площадь общ. | 0 | 1100 кв.м. |
| Инженерная инфраструктура |  |
| 5.1 | Водоснабжение: |  |  |  |
| 5.1 | Водопотребление | м3/сутки | - | 244,72 |
| 5.2 | Протяженность водопроводных сетей | м | - | 4550 |
|  | Водоотведение: |  |  |  |
| 5.3 | Общее поступление сточных вод | м3/сутки | - | 232,57 |
| 5.4 | Протяженность самотечных коллекторов | м | - | 3210 |
| 5.5 | Протяженность напорных коллекторов | м | - | 24 |
| 5.6 | Производительность канализационных очистных сооружений | м3/сут |  | 250 |
| 5.7 | Протяженность дождевых коллекторов | м | - | 4460 |
| 5.8 | Производительность ливневых очистных сооружений | м3/сут |  | 50 |
|  | Электроснабжение: |  | - |  |
| 5.9 | Электрическая нагрузка | кВт | - | 515,96 |
| 5.10 | Протяженность электрических сетей |  | - | 3640 |
| 5.11 | Трансформаторные подстанции |  | - | 1 |
| 5.12 | Теплоснабжение: |  |  |  |
| 5.13 | Потребление тепловой энергии | гкал/час | - | 3,3 |
| 5.14 | Протяженность тепловых сетей | м | - | 4610 |
|  | Газоснабжение |  |  |  |
| 5.15 | Газопотребление | м3/сут | - | 423,84 |
| 5.16 | Протяженность газовых сетей | м | - | 4600 |
|  | Связь: |  |  |  |
| 5.17 | Количество номеров |  | - | 550 |
| 5.18 | Протяженность сетей связи |  | - | 3150 |
|  | Вывоз ТБО: |  |  |  |
| 5.19 | Контейнерные площадки | шт | 1 | 4 |