РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СИБИРСКИЙ

# СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

# РЕШЕНИЕ

от 25.09.2020										№ 115.

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории п.Сибирский

В целях создания условий для развития территории сельского поселения, эффективного землепользования и застройки, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Сибирский,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШИЛ:

- Утвердить проект планировки и проект межевания территории п.Сибирский согласно приложениям 1-5 к настоящему решению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Сельские поселения района» - «СП Сибирский».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за выполнением решения оставляю за собой.

Глава сельского

поселения Сибирский								А.А. Иванов

Приложение 1

к решению Совета депутатов сельского поселения Сибирский

от 25.09.2020 № 115

# СОСТАВ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ

| Наименование материалов |
| --- |
| 1. Текстовые материалы |
| Материалы основной (утверждаемой) части проекта. Том I. | «Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения, их характеристики». |
| Материалы по обоснованию проекта. Том II. | «Пояснительная записка». |
| 2. Графические материалы |
| Материалы основной (утверждаемой) части проекта. Том 1. | Чертеж планировки территории, М 1:2000, 1 лист; |
|  | План красных линий, М 1:2000, 1 лист; |
| Материалы по обоснованию проекта. Том II. | Схема расположения элемента планировочной структуры в территориальных границах, М 1:20 000, 1 лист; |
|  | Схема использования и состояния территории в период подготовки проекта планировки территории (опорный план), М 1:2000, 1 лист; |
|  | Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта, М 2:1000, 1 лист; |
|  | Схемы границ зон с особыми условиями использования территории и границ территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и воздействия их последствий, М 1:2000, 1 лист. |
|  | Схемы вертикальной планировки и инженерной подготовки территорий, М 1:2000, 1 лист; |
|  | Схема размещения инженерных сетей, М 1:2000, 1 лист; |
|  | Разбивочный чертеж красных линий, М 1:2000, 1 лист; |
|  | Схема архитектурно-планировочной организации территории, М 1:2000, 1 лист |

# 1. Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения

## Общая характеристика территории

Проект планировки разрабатывается на территорию п. Сибирский сельского поселения Сибирский Ханты-Мансийского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Площадь поселения составляет 372,87 га.

Среднегодовая численность постоянно проживающего населения составляет 1033 человека.

## Размещение объектов федерального, регионального и местного значения

Планируемые к размещению объекты капитального строительства федерального значения отсутствуют.

Планируемые к размещению и реконструкции объекты капитального строительства регионального значения:

- больница со станцией скорой помощи (реконструкция).

Планируемые к размещению и реконструкции объекты капитального строительства местного значения:

- крытый каток;

- бассейн на 300 кв.м. зеркала воды;

- спортивно-оздоровительный комплекс площадью пола 540 кв.м.;

- кладбище (организация нового места захоронения);

- автозаправочная станция;

- причал;

- лодочная станция;

- сети системы водоснабжения (реконструкция);

- водозабор;

- котельная (реконструкция);

- сети теплоснабжения (реконструкция);

- канализационная очистная станция;

- сети газоснабжения;

- площадки для временного хранения снежных масс;

- улично-дорожная сеть в капитальном исполнении;

- автомобильная дорога с.Реполово – п.Сибирский – с.Цингалы с выходом на автомобильную дорогу Ханты-Мансийск – Горноправдинск в районе с. Батово с использованием паромной переправы;

- вертолетная площадка (перенос с подтопляемой территории);

- реконструкция гидротехнического сооружения (дамбы обвалования).

## Положения о зонах размещении объектов капитального строительства

Зоны размещения объектов капитального строительства определены в соответствии с функциональными зонами, установленными в Генеральном плане и показаны на чертеже «Чертеж планировки территории».

Для планируемого размещения объектов капитального строительства установлены следующие зоны:

- жилая зона;

- общественно-деловая;

- зона производственного использования;

- зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона рекреационного назначения;

- зона специального назначения.

## Установление красных линий.

Красные линии установлены с учётом ранее выполненной проектной документации, сложившейся застройки, в увязке с существующими улицами, проездами, земельными участками стоящими на учете ЕГРН, инженерными сетями.

Генеральным планом определены главные направления формирования и развития улично-дорожной сети населённого пункта в целом. Ширина в красных линиях улиц и проездов местного значения определилась с учетом их категорий, в зависимости от типа застройки, размещения границ землепользований. Основные параметры улиц и дорог назначены в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Ведомость координат поворотных точек проектируемых красных линий приведена в Приложении 1, «Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения, их характеристики».

Положения о градостроительных регламентах, установленных Правилами землепользования и застройки

Градостроительный регламент определяет правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.

Градостроительные регламенты в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по территориальным зонам определены в соответствии с Правилами.

На карте градостроительного зонирования установлены следующие виды территориальных зон:

Жилая зона – (Ж).

Общественно-деловая зона – (О).

Зона промышленного и коммунально-складского назначения – (П).

Зона инженерной инфраструктуры – (И).

Зона транспортной инфраструктуры – (Т).

Зона сельскохозяйственного назначения – (Сх).

Зона рекреационного назначения – (Р).

Зона специального назначения – (Сп).

## Характеристика развития жилищного фонда

Коэффициенты застройки и плотности застройки на территории жилых зон

Таблица 1

| Населённый пункт | Коэффициент застройки районов с малоэтажной застройкой | Коэффициент плотности застройки районов с малоэтажной застройкой | Коэффициент застройки районов с индивидуальной застройкой | Коэффициент плотности застройки районов с индивидуальной застройкой | Общая плотность застройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Сибирский | 0,0009 | 0,0027 | 0,3 | 0,6 | 0,3009 |

Средняя обеспеченность населения жилищным фондом составит 30,0 м2/чел.

1 очередь реализации (2024 год)

- разработка проектно-сметной документации.

- освоение земельных участков пригодных для строительства жилья.

Перечень объектов капитального строительства, планируемых к размещению

Таблица 2

| №пп | Объект | Кол-во участков, участок | Кол-во домов, здание | *Общая жилая площадь, м2 общей площади |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Для индивидуального жилищного строительства (проект.) | 42 | 42 | 42 х 80м2 = 3360 |
| 2 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (проект.) | 8 | 8 | 8 х 1200м2 = 9600 |
| 3 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (сущ.) | 25 | 25 | - |
|  |  | 75 |  | 12960 |

* Общая жилая площадь жилых домов взята условно.

Развитие системы социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания

Генеральным планом предусматривается создание и развитие социальной инфраструктуры населенного пункта, которое должно способствовать:

- повышению уровня разнообразия доступных для населения мест приложения труда за счет строительства объектов обслуживающей и административно-деловой сферы;

- повышению уровня образования, здоровья, культуры;

- повышению доступности центров концентрации объектов культурно-бытового обслуживания, объектов рекреации;

- в конечном итоге повышению качества жизни и развития человеческого потенциала.

Учреждения обслуживания - торговли, общественного питания, социально-культурные и коммунально-бытовые - предполагается сосредоточить в общественном центре населенного пункта.

1 очередь реализации:

- больница со станцией скорой помощи (реконструкция).

Расчетный срок:

- крытый каток;

- бассейн на 300 кв.м. зеркала воды;

- спортивно-оздоровительный комплекс площадью пола 540 кв.м.

## Характеристика развития системы транспортного обслуживания территории

В соответствии с Генеральным планом в целях развития транспортной инфраструктуры поселка предлагается:

Внешний транспорт:

- автомобильная дорога с.Реполово – п.Сибирский – с.Цингалы с выходом на автомобильную дорогу Ханты-Мансийск – Горноправдинск в районе с. Батово с использованием паромной переправы;

- перенос вертолетной площадки на незатопляемую территорию.

Поселковая улично-дорожная сеть:

- реконструкция и расширение проезжих частей с устройством покрытия капитального типа.

Основные показатели перспективной транспортной инфраструктуры территории

Таблица 3

| Показатель | Ед. изм. | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Протяженность улично-дорожной сети, в т.ч.: | км | 18,0 |
| улицы в жилой застройке | км | 16,6 |
| проездов | км | 1,4 |
| Протяженность велодорожек/велополос | км | - |
| Протяженность улично-дорожной сети, обслуживаемой общественным транспортом | км | - |
| Количество остановок общественного транспорта | шт. | - |
| Количество светофорных объектов | шт. | - |
| Количество автомобилей в поселении | ед. | 208 |
| Общее количество машиномест, | шт. | - |
| Наличие речного транспорта | ед. | 1 |

Инженерная подготовка и вертикальная планировка

Сооружения и коммуникации инженерного оборудования показаны на чертеже «Схема размещения инженерных сетей и сооружений».

Проектируемая территория характеризуется сложившейся инженерной инфраструктурой.

Для обеспечения защиты территории поселения от подтопления, затопления и речной эрозии, а также организации поверхностного водоотвода предлагается:

- подсыпка территории в комплексе со строительством дренажных систем;

- вертикальная планировка территории;

- строительство ливневой канализации открытого типа, с устройством очистных сооружений на выпусках.

В соответствии с Генеральным планом:

Водоснабжение

- реконструкция существующих водопроводных сетей.

Водопотребление на I очередь и на расчетный срок.

Таблица 4

| № п/п | Наименование потребителей | Кол-во насел., чел. | Норма водопот., л/сут на чел. | Хоз.-питьевые нужды, м³/сут | Неучтенные расходы, м³/сут | Расходы на производ. нужды, м³/сут | Полив, м³/сут | Пожаротушение, м³/сут | Всего, м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I очередь (2024 г.) |
| 1 | п.Сибирский | 1157 | 230 | 266,11 | 13,31 | 26,61 | 69,42 | 108 | 483,45 |
| Расчетный срок (2039 г.) |
| 1 | п.Сибирский | 1352 | 230 | 310,96 | 15,55 | 46,64 | 81,12 | 108 | 562,27 |

*с учетом прироста населения по проекту на расчетный срок

Противопожарное водоснабжение

- 2018 года ПИР по строительству сетей водоснабжения;

- 2019 году 1 этап СМР по строительству сетей водоснабжения;

- 2020 – 2021 годы 2 этап СМР по строительству сетей водоснабжения.

Для устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности, в части обеспечения необходимым запасом воды для целей пожаротушения территории населенных пунктов необходимо строительство 11 пожарных водоемов, общим объемом 540 м. куб., в том числе:

п. Сибирский: 5 пожарных водоемов.

Водоотведение

На 1 очередь предполагается использование децентрализованных систем канализования. Стоки от зданий или группы зданий собираются закрытыми канализационными сетями в сборные емкости (септики), с последующим вывозом ассенизационными машинами на очистные сооружения.

В населенных пунктах сельского поселения Сибирский для индивидуальных владельцев, существующих и проектируемых жилых домов может быть рекомендовано использование компактных установок полной биологической очистки или устройство водонепроницаемых выгребов с вывозом стоков на очистные сооружения.

Существующие приусадебные выгреба, сливные емкости должны быть реконструированы и выполнены из водонепроницаемых материалов с гидроизоляцией, а также оборудованы вентиляционными стояками.

В целях сохранности чистоты водоемов очистка сточных вод перед сбросом должна соответствовать требованиям и нормам СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Муниципальной программой комплексного развития коммунальной сферы предполагается:

- канализационная очистная станция с использованием блочномодульных систем очистки стоков (ПИР, СМР).

### Газоснабжение

Услуги по транспортировке природного газа на территории Ханты-Мансийского района оказывает МП «ЖЭК-3», ОАО «Газовая компания Югра».

Подключение газопровода к частным домам производится индивидуально из собственных средств владельцев жилья.

Подключение потребителей составляет почти 100 %.

На расчетный срок:

- сети газоснабжения.

### Теплоснабжение

В п. Сибирский функционируют 2 котельные.

Теплоснабжение новой жилой застройки предусматривается осуществлять от индивидуальных источников тепла – автономных теплогенераторов, использующих в качестве топлива природный газ. Теплоснабжение предусмотреть децентрализованным. Теплоснабжение, предлагаемых к строительству, предприятий осуществлять от собственных источников тепла. Мощность и тип устанавливаемого в котельных оборудования будет уточняться на последующих стадиях проектирования.

На расчетный срок:

- оборудование котельных (реконструкция);

- сети теплоснабжения (реконструкция).

### Электроснабжение

Электроснабжение в поселении осуществляет ОАО «ЮТЭК-Ханты-Мансийский район».

Генеральным планом предусматривается расширение ПС 110/35/10 Выкатная и строительство СП 110 кВ Выкатной в границах п. Сибирский.

### Системы связи

Генеральным планом предусматривается увеличение сферы услуг, предоставляемых операторами связи.

Емкость сети телефонной связи общего пользования определена из расчета 100% телефонизации квартирного сектора. Емкость сети телефонной связи должна будет составлять к расчетному сроку порядка 400 абонентских номеров на 1000 жителей.

Технические характеристики объектов и сетей связи необходимо уточнить на стадии проектирования.

2. Положения об очередности планируемого развития территории

Подготовка проекта планировки и проекта межевания проектируемой территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной структуры (кварталов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства.

Территория характеризуется сложившейся транспортной и инженерной инфраструктурой.

В отношении данной территории выполнены инженерно-геодезические изыскания.

### Характеристики объектов капитального строительства, объектов капитального строительства необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан, в том числе развития территории в границах проектируемой

территории

| Назначение объекта | Характеристики |
| --- | --- |
| Объекты жилого назначения | В границах поселка предусмотрено размещение нового жилищного фонда, в том числе: - индивидуальной жилой застройки – 42 участка; - малоэтажной многоквартирной жилой застройки – 8 участков. Общая жилая площадь ориентировочно составит 12960 м.кв. |
| Объекты производственного назначения | Объекты производственного назначения сохраняются, размещение новых объектов не предусматривается. |
| Социальная инфраструктура | Объекты социальной инфраструктуры сохраняются. На 1 очередь и расчетный срок планируется к размещению: - больница со станцией скорой помощи (реконструкция); - крытый каток; - бассейн на 300 кв.м. зеркала воды; - спортивно-оздоровительный комплекс площадью пола 540 кв.м.. |
| Транспортная инфраструктура | Объекты транспортной инфраструктуры запланированы в соответствии с транспортной схемой Генерального плана. На расчетный срок планируется к размещению: - автозаправочная станция; - причал; - лодочная станция; - улично-дорожная сеть в капитальном исполнении; - автомобильная дорога с.Реполово – п.Сибирский – с.Цингалы с выходом на автомобильную дорогу Ханты-Мансийск – Горноправдинск в районе с. Батово с использованием паромной переправы; - вертолетная площадка (перенос с подтопляемой территории). |
| Коммунальная инфраструктура | Строительство объектов инженерной инфраструктуры запланировано в соответствии со сроками реализации Генерального плана и очередностью освоения территории по проекту планировки. На расчетный срок планируется к размещению: - сети системы водоснабжения (реконструкция); - водозабор; - котельная (реконструкция); - сети теплоснабжения (реконструкция); - канализационная очистная станция; - сети газоснабжения; - площадки для временного хранения снежных масс; - реконструкция гидротехнического сооружения (дамбы обвалования). |
| Специального назначения | Устройство нового участка для кладбища. |

Приложение 2

к решению Совета депутатов сельского поселения Сибирский

от 25.09.2020 № 115

Чертеж планировки территории

Приложение 3

к решению Совета депутатов сельского поселения Сибирский

от 25.09.2020 № 115

План красных линий

Приложение 4

к решению Совета депутатов сельского поселения Сибирский

от 25.09.2020 № 115

# СОСТАВ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

| Наименование материалов |
| --- |
| 1. Текстовые материалы |
| Материалы основной (утверждаемой) части проекта | «Пояснительная записка». |
| 2. Графические материалы |
| Материалы по обоснованию проекта. | План фактического использования М 1:2000, 1 лист. |
| Материалы основной (утверждаемой) части проекта | Чертеж межевания территории, М 1:2000, 1 лист |

# 1. Характеристика проектируемой территории

Границы проектируемой территории

Проект межевания разрабатывается на территорию п. Сибирский сельского поселения Сибирский Ханты-Мансийского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Предложения проекта межевания основаны на предложениях Генерального плана с учетом градостроительных особенностей территории, инженерно-геологических и экологических ограничений.

Структура проектируемой территории сформирована границами элементов планировочной структуры (кварталами).

В соответствии с Правилами землепользования и застройки участки межевания расположены в жилой зоне (Ж).

Земельные участки проектируемой территории расположены в границах кадастрового квартала 86:02:1206001.

Границы зон с особыми условиями использования

В границы проекта межевания попадают:

охранные зоны инженерных сетей;

прибрежная защитная полоса;

водоохранная зона.

Особо охраняемые природные территории и зоны с особыми условиями использования территории

Объекты историко-культурного наследия

В границах проектируемой территории объекты культурного наследия отсутствуют.

Особо охраняемые природные территории

На рассматриваемой территории особо охраняемые природные территории федерального, регионального и местного значения, а также участков, зарезервированных для их создания, отсутствуют.

Территории природоохранного назначения

В границах проектирования действующие скотомогильники, биотермические ямы отсутствуют.

2. Проектное решение

Сведения об особенностях межевания

Задача проекта межевания – определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков посредством установления границ земельных участков.

Проектом межевания установлены границы образуемых земельных участков, планируемых для строительства объектов капитального строительства.

Проектное решение межевания выполнено с учетом функционального назначения территории, параметров планируемого развития территории и необходимости обеспечения объектов недвижимости достаточной для их эксплуатации территорией.

Границы и размеры образуемых участков, назначение объектов планируемого строительства, а также размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства определялись в соответствии с действующими градостроительными нормативами и градостроительными регламентами Правил.

Ведомость образуемых земельных участков

| Условный номер зем.уч. | Площадь (кв. м) | Назначение и вид разрешенного использования | Способ образования |
| --- | --- | --- | --- |
| Границы образуемых земельных участков |
| :ЗУ1 | 3445 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Перераспределение земельного участка 86:02:1206001:547 с землями. находящимися в государственной или муниципальной собственности. В результате образуется :ЗУ1. |
| :ЗУ2 | 4056 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 1 этап: Уточнение земельного участка 86:02:1206001:373. 2 этап: Объединение земельных участков 86:02:1206001:372 и 86:02:1206001:373. В результате образуется участок :ЗУ1. 3 этап: Перераспределение :ЗУ1 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. В результате образуется :ЗУ2. |
| :ЗУ3 | 2460 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 1 этап: Перераспределение земельного участка 86:02:1206001:386 с землями. находящимися в государственной или муниципальной собственности. В результате образуется :ЗУ1. 2 этап: Перераспределение:ЗУ1 с земельным участком 86:02:1206001:385. В результате образуются :ЗУ3 и :ЗУ1. |
| :ЗУ4 | 3887 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 1 этап:: Перераспределение земельных участков 86:02:1206001:380 и 86:02:1206001:381. В результате образуются участки :ЗУ1 и :ЗУ2. 3 этап: Перераспределение :ЗУ1 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности. В результате образуется :ЗУ4. |
| :ЗУ5 | 1471 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 1 этап: Объединение земельных участков 86:02:1206001:444 и 86:02:1206001:445.В результате образуется участок :ЗУ1. 2 этап: Перераспределение :ЗУ1 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности. В результате образуется :ЗУ5. |
| :ЗУ6 | 3395 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 1 этап: Перераспределение земельных участков 86:02:1206001:510 и 86:02:1206001:511. В результате образуются участки :ЗУ1 и :ЗУ2. 2 этап: Уточнение ЗУ 86:02:1206001:512. 3 этап: Объединение :ЗУ2 и 86:02:1206001:512. Образуется :ЗУ1. 4 этап: Перераспределение :ЗУ1 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности. В результате образуется :ЗУ6. |
| :ЗУ7 | 1609 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 1 этап: Перераспределение участка 86:02:1206001:480 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности. В результате образуется :ЗУ1. 2 этап: Перераспределение :ЗУ1 с ЗУ 86:02:1206001:485. В результате образуются :ЗУ7 и :ЗУ1. |
| :ЗУ8 | 992 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 1 этап: Утонение земельных участков 86:02:1206001:479 и 86:02:1206001:478. 2 этап: Объединение ЗУ 86:02:1206001:479 и 86:02:1206001:478. В результате образуется :ЗУ1. 2 этап: Перераспределение :ЗУ1 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности. В результате образуется :ЗУ8. |
| :ЗУ9 | 1511 | Земельные участки (территории) общего пользования (под детскую площадку) | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ10 | 2753 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 1 этап: Уточнение земельного участка 86:02:1206001:324. 2 этап: Перераспределение участка 86:02:1206001:324 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности. В результате образуется :ЗУ1. 3 этап: Перераспределение :ЗУ1 с участками 86:02:1206001:322 и 86:02:1206001:321. В результате образуются :ЗУ10 и :ЗУ2. |
| :ЗУ11 | 4428 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 1 этап: Объединение земельных участков :ЗУ2 (см. 3 этап образование :ЗУ10) и 86:02:1206001:320. В результате образуется участок :ЗУ1. 2 этап: Перераспределение :ЗУ1 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности. В результате образуется :ЗУ11. |
| :ЗУ12 | 4654 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 1 этап: Объединение земельных участков 86:02:1206001:344 и 86:02:1206001:345. В результате образуется :ЗУ1. 2 этап: Перераспределение :ЗУ1 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности. В результате образуется :ЗУ1. 3 этап: Перераспределение :ЗУ1 с земельным участком 86:02:1206001:343. В результате образуется :ЗУ12. |
| :ЗУ13 | 3977 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ14 | 3750 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 1 этап: Перераспределение участка 86:02:1206001:799 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности. В результате образуется :ЗУ1. 2 этап: Перераспределение :ЗУ1 и 86:02:1206001:307. В результате образуются :ЗУ14 и :ЗУ2. |
| :ЗУ15 | 2812 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 1 этап: Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. В результате образуется :ЗУ1. 2 этап: Перераспределение :ЗУ1 и 86:02:1206001:5. В результате образуется :ЗУ15 и :ЗУ2. |
| :ЗУ16 | 1210 | Для индивидуального жилищного строительства | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ17 | 1227 | Для индивидуального жилищного строительства | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ18 | 1209 | Для индивидуального жилищного строительства | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ19 | 1206 | Для индивидуального жилищного строительства | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ20 | 1200 | Для индивидуального жилищного строительства | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ21 | 1196 | Для индивидуального жилищного строительства | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ22 | 1190 | Для индивидуального жилищного строительства | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ23 | 1184 | Для индивидуального жилищного строительства | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ24 | 1180 | Для индивидуального жилищного строительства | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ25 | 1174 | Для индивидуального жилищного строительства | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ26 | 1170 | Для индивидуального жилищного строительства | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ27 | 1162 | Для индивидуального жилищного строительства | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ28 | 1161 | Для индивидуального жилищного строительства | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ29 | 1151 | Для индивидуального жилищного строительства | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ30 | 1793 | Для индивидуального жилищного строительства | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ31 | 1111 | Для индивидуального жилищного строительства | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ32 | 1185 | Для индивидуального жилищного строительства | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ33 | 1493 | Для индивидуального жилищного строительства | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ34 | 1586 | Для индивидуального жилищного строительства | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ35 | 1779 | Для индивидуального жилищного строительства | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ36 | 1782 | Для индивидуального жилищного строительства | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ37 | 2441 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ38 | 1729 | Для индивидуального жилищного строительства | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ39 | 1610 | Для индивидуального жилищного строительства | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ40 | 1655 | Для индивидуального жилищного строительства | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ41 | 1279 | Для индивидуального жилищного строительства | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ42 | 1270 | Для индивидуального жилищного строительства | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ43 | 1281 | Для индивидуального жилищного строительства | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ44 | 1275 | Для индивидуального жилищного строительства | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ45 | 1275 | Для индивидуального жилищного строительства | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ46 | 1281 | Для индивидуального жилищного строительства | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ47 | 1200 | Для индивидуального жилищного строительства | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ48 | 1200 | Для индивидуального жилищного строительства | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ49 | 1222 | Для индивидуального жилищного строительства | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ50 | 2684 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ51 | 2605 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ52 | 2221 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ53 | 2238 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ54 | 1700 | Для индивидуального жилищного строительства | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ55 | 1698 | Для индивидуального жилищного строительства | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ56 | 1698 | Для индивидуального жилищного строительства | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ57 | 1700 | Для индивидуального жилищного строительства | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ58 | 1514 | Для индивидуального жилищного строительства | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ59 | 1370 | Для индивидуального жилищного строительства | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ60 | 2992 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ61 | 2991 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ62 | 1780 | Для индивидуального жилищного строительства | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ63 | 1776 | Для индивидуального жилищного строительства | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ64 | 1631 | Для индивидуального жилищного строительства | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ65 | 6687 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 1 этап: Объединение земельных участков 86:02:1206001:240 и 86:02:1206001:239. В результате образуется участок :ЗУ1. 3 этап: Перераспределение :ЗУ1 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности. В результате образуется участок :ЗУ65. |
| :ЗУ66 | 6185 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 1 этап: Уточнение земельного участка 86:02:1206001:77. 2 этап: Объединение земельных участков 86:02:1206001:78 и 86:02:1206001:77. В результате образуется участок :ЗУ1. 3 этап: Перераспределение :ЗУ1 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности. В результате образуется участок :ЗУ66. |
| :ЗУ67 | 3746 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 1 этап: Уточнение участка 86:02:1206001:91. 2 этап: Объединение земельных участков 86:02:1206001:91 и 86:02:1206001:90. В результате образуется :ЗУ1. 3 этап: Перераспределение участка :ЗУ1 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности. В результате образуется :ЗУ67. |
| :ЗУ68 | 3047 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 1 этап: Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. В результате образуется :ЗУ1. 3 этап: Перераспределение участка :ЗУ1 с участком 86:02:1206001:867. В результате образуются :ЗУ68 и :ЗУ2. |
| :ЗУ69 | 3446 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Перераспределение участка 86:02:1206001:63 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности. В результате образуется :ЗУ69. |
| :ЗУ70 | 2711 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 1 этап: Уточнение участков 86:02:1206001:68, 86:02:1206001:73 и 86:02:1206001:71. 2 этап: Объединение участков 86:02:1206001:68, 86:02:1206001:73 и 86:02:1206001:71. В результате образуется :ЗУ1. 3 этап: Перераспределение :ЗУ с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности. В результате образуется :ЗУ70. |
| :ЗУ71 | 1626 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 1 этап: Объединение участков 86:02:1206001:10 и 86:02:1206001:164. В результате образуется :ЗУ1. 2 этап: Перераспределение :ЗУ1 с участком 86:02:1206001:143. В результате образуются : ЗУ1 и :ЗУ2. 3 этап: Перераспределение :ЗУ1 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности. В результате образуется :ЗУ71. |
| :ЗУ72 | 1562 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 1 этап: Снятие с учёта земельных участков 86:02:1206001:163 и 86:02:1206001:162. 2 этап: Перераспределение ЗУ 86:02:1206001:872 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности. В результате образуется : ЗУ72. |
| :ЗУ73 | 1289 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 1 этап: Перераспределение участков 86:02:1206001:804, 86:02:1206001:142, :ЗУ2 (см.2 этап образование :ЗУ71) и 86:02:1206001:144. В результате образуются :ЗУ1, :ЗУ2 и :ЗУ3 . 2 этап: Перераспределение :ЗУ2 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности. В результате образуется : ЗУ73. |
| :ЗУ74 | 1409 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 1 этап: Перераспределение участка 86:02:1206001:146 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности. В результате образуется участок :ЗУ1. 2 этап: Перераспределение :ЗУ2 (см. 2 этап образования :ЗУ70) с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности. В результате образуется участок :ЗУ1 3 этап: Объединение :ЗУ1 и :ЗУ1. В результате образуется участок :ЗУ74. |
| :ЗУ75 | 3736 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 1 этап: Уточнение ЗУ 86:02:1206001:184. 2 этап: Объединение ЗУ 86:02:1206001:185 и 86:02:1206001:184. В результате образуется :ЗУ1. 2 этап: Перераспределение :ЗУ1 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности. В результате образуется :ЗУ75. |
| :ЗУ76 | 3341 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 1 этап: Уточнение участка 86:02:1206001:183. 2 этап: Объединение 86:02:1206001:183 и 86:02:1206001:550. В результате образуется :ЗУ1. 3 этап: Перераспределение :ЗУ1 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности. В результате образуется :ЗУ76. |

Координаты поворотных точек образуемых земельных участков, расположенных в границах элемента планировочной структуры, определены картометрическим методом и приведены в приложении к текстовым материалам.

Публичные сервитуты

В границах земельного участка публичные сервитуты не установлены.

Установление публичных сервитутов проектом не предусматривается.

3. Ведомость координат поворотных точек образуемых участков

| Номер точки | Координата, Х, У | Координата, У, Х | Мера линий м | Дирекционный угол |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| :ЗУ1 |
| 1 | 912667.37 | 2704396.26 | 26.1 | 49° 42' 30'' |
| 2 | 912684.25 | 2704416.17 | 34.55 | 134° 10' 02'' |
| 3 | 912660.18 | 2704440.95 | 21.06 | 133° 41' 31'' |
| 4 | 912645.63 | 2704456.18 | 26.19 | 134° 16' 22'' |
| 5 | 912627.35 | 2704474.93 | 0.29 | 133° 36' 10'' |
| 6 | 912627.15 | 2704475.14 | 0.02 | 116° 33' 54'' |
| 7 | 912627.14 | 2704475.16 | 10.96 | 222° 57' 59'' |
| 8 | 912619.12 | 2704467.69 | 33.35 | 223° 48' 34'' |
| 9 | 912595.05 | 2704444.6 | 3.14 | 229° 54' 50'' |
| 10 | 912593.03 | 2704442.2 | 15.91 | 311° 22' 57'' |
| 11 | 912603.55 | 2704430.26 | 13.09 | 312° 31' 26'' |
| 12 | 912612.4 | 2704420.61 | 60.12 | 336° 06' 29'' |
| :ЗУ2 |
| 1 | 912798.77 | 2704513.84 | 57.67 | 72° 28' 46'' |
| 2 | 912816.13 | 2704568.83 | 13.12 | 168° 02' 22'' |
| 3 | 912803.29 | 2704571.55 | 1.07 | 130° 04' 46'' |
| 4 | 912802.6 | 2704572.37 | 4.61 | 168° 22' 25'' |
| 5 | 912798.08 | 2704573.3 | 13.34 | 169° 46' 05'' |
| 6 | 912784.95 | 2704575.67 | 14.39 | 150° 12' 38'' |
| 7 | 912772.46 | 2704582.82 | 5.29 | 139° 59' 11'' |
| 8 | 912768.41 | 2704586.22 | 8.36 | 243° 53' 40'' |
| 9 | 912764.73 | 2704578.71 | 3.91 | 221° 53' 21'' |
| 10 | 912761.82 | 2704576.1 | 17.27 | 173° 14' 58'' |
| 11 | 912744.67 | 2704578.13 | 5.82 | 148° 11' 34'' |
| 12 | 912739.72 | 2704581.2 | 14.92 | 246° 47' 11'' |
| 13 | 912733.84 | 2704567.49 | 3.79 | 258° 34' 17'' |
| 14 | 912733.09 | 2704563.78 | 0.45 | 161° 57' 57'' |
| 15 | 912732.66 | 2704563.92 | 26.42 | 256° 11' 05'' |
| 16 | 912726.35 | 2704538.26 | 5.96 | 341° 24' 47'' |
| 17 | 912732 | 2704536.36 | 13.29 | 341° 37' 11'' |
| 18 | 912744.61 | 2704532.17 | 2.49 | 344° 37' 25'' |
| 19 | 912747.01 | 2704531.51 | 20 | 341° 13' 15'' |
| 20 | 912765.95 | 2704525.07 | 4.08 | 341° 41' 54'' |
| 21 | 912769.82 | 2704523.79 | 11.34 | 342° 04' 35'' |
| 22 | 912780.61 | 2704520.3 | 12.07 | 340° 44' 21'' |
| 23 | 912792 | 2704516.32 | 5.84 | 341° 26' 28'' |
| 24 | 912797.54 | 2704514.46 | 1.38 | 333° 14' 56'' |
| :ЗУ3 |
| 1 | 912646.7 | 2704548.53 | 8.26 | 135° 58' 52'' |
| 2 | 912640.76 | 2704554.27 | 15.78 | 133° 38' 21'' |
| 3 | 912629.87 | 2704565.69 | 11.93 | 135° 59' 05'' |
| 4 | 912621.29 | 2704573.98 | 12.22 | 126° 22' 57'' |
| 5 | 912614.04 | 2704583.82 | 5.88 | 152° 20' 45'' |
| 6 | 912608.83 | 2704586.55 | 9.89 | 221° 03' 58'' |
| 7 | 912601.37 | 2704580.05 | 1.24 | 245° 17' 21'' |
| 8 | 912600.85 | 2704578.92 | 10.51 | 216° 38' 27'' |
| 9 | 912592.42 | 2704572.65 | 4.64 | 233° 30' 02'' |
| 10 | 912589.66 | 2704568.92 | 3.58 | 217° 09' 30'' |
| 11 | 912586.81 | 2704566.76 | 5.78 | 216° 24' 50'' |
| 12 | 912582.16 | 2704563.33 | 9.44 | 217° 27' 54'' |
| 13 | 912574.67 | 2704557.59 | 3.67 | 316° 59' 25'' |
| 14 | 912577.35 | 2704555.09 | 18.17 | 313° 07' 35'' |
| 15 | 912589.77 | 2704541.83 | 13.35 | 311° 17' 42'' |
| 16 | 912598.58 | 2704531.8 | 13.47 | 311° 37' 48'' |
| 17 | 912607.53 | 2704521.73 | 5.69 | 313° 13' 16'' |
| 18 | 912611.43 | 2704517.58 | 46.92 | 41° 16' 03'' |
| :ЗУ4 |
| 1 | 912648.98 | 2704591.63 | 41.17 | 67° 08' 48'' |
| 2 | 912664.97 | 2704629.57 | 20.98 | 72° 41' 47'' |
| 3 | 912671.21 | 2704649.6 | 3.49 | 145° 51' 17'' |
| 4 | 912668.32 | 2704651.56 | 14.03 | 74° 47' 42'' |
| 5 | 912672 | 2704665.1 | 19.25 | 167° 49' 35'' |
| 6 | 912653.18 | 2704669.16 | 10.89 | 167° 02' 56'' |
| 7 | 912642.57 | 2704671.6 | 9.96 | 167° 24' 54'' |
| 8 | 912632.85 | 2704673.77 | 5.59 | 257° 55' 36'' |
| 9 | 912631.68 | 2704668.3 | 22.93 | 245° 14' 45'' |
| 10 | 912622.08 | 2704647.48 | 4.76 | 248° 03' 53'' |
| 11 | 912620.3 | 2704643.06 | 45.33 | 237° 40' 13'' |
| 12 | 912596.06 | 2704604.76 | 22.24 | 305° 02' 26'' |
| 13 | 912608.83 | 2704586.55 | 5.88 | 332° 20' 45'' |
| 14 | 912614.04 | 2704583.82 | 21.21 | 45° 17' 12'' |
| 15 | 912628.96 | 2704598.89 | 21.3 | 340° 04' 03'' |
| :ЗУ5 |
| 1 | 912792.59 | 2704786.86 | 37.07 | 62° 30' 31'' |
| 2 | 912809.7 | 2704819.74 | 4.08 | 66° 08' 14'' |
| 3 | 912811.35 | 2704823.47 | 5.9 | 156° 12' 54'' |
| 4 | 912805.95 | 2704825.85 | 16.97 | 65° 58' 21'' |
| 5 | 912812.86 | 2704841.35 | 39.64 | 156° 47' 31'' |
| 6 | 912776.43 | 2704856.97 | 1.69 | 254° 14' 26'' |
| 7 | 912775.97 | 2704855.34 | 13.78 | 242° 59' 20'' |
| 8 | 912769.71 | 2704843.06 | 7.4 | 241° 29' 41'' |
| 9 | 912766.18 | 2704836.56 | 8.22 | 246° 14' 34'' |
| 10 | 912762.87 | 2704829.04 | 5.07 | 246° 16' 01'' |
| 11 | 912760.83 | 2704824.4 | 58.86 | 245° 05' 22'' |
| 12 | 912736.04 | 2704771.02 | 43.31 | 336° 42' 52'' |
| 13 | 912775.82 | 2704753.9 | 36.98 | 63° 01' 59'' |
| :ЗУ6 |
| 1 | 912686.91 | 2704956.95 | 20.2 | 66° 21' 57'' |
| 2 | 912695.01 | 2704975.46 | 3.84 | 334° 22' 11'' |
| 3 | 912698.47 | 2704973.8 | 53.27 | 65° 48' 25'' |
| 4 | 912720.3 | 2705022.39 | 6.58 | 157° 40' 53'' |
| 5 | 912714.21 | 2705024.89 | 4.42 | 153° 15' 40'' |
| 6 | 912710.26 | 2705026.88 | 5.33 | 153° 49' 11'' |
| 7 | 912705.48 | 2705029.23 | 10.63 | 98° 22' 54'' |
| 8 | 912703.93 | 2705039.75 | 20.57 | 151° 59' 23'' |
| 9 | 912685.77 | 2705049.41 | 24.96 | 240° 15' 39'' |
| 10 | 912673.39 | 2705027.74 | 38.35 | 248° 40' 03'' |
| 11 | 912659.44 | 2704992.02 | 1.31 | 250° 19' 00'' |
| 12 | 912659 | 2704990.79 | 1.27 | 281° 50' 31'' |
| 13 | 912659.26 | 2704989.55 | 3.73 | 251° 42' 39'' |
| 14 | 912658.09 | 2704986.01 | 16.77 | 247° 09' 53'' |
| 15 | 912651.58 | 2704970.55 | 18.93 | 336° 07' 47'' |
| 16 | 912668.89 | 2704962.89 | 5.21 | 335° 50' 51'' |
| 17 | 912673.64 | 2704960.76 | 2.02 | 338° 30' 52'' |
| 18 | 912675.52 | 2704960.02 | 3.01 | 40° 33' 36'' |
| 19 | 912677.81 | 2704961.98 | 1.25 | 334° 52' 20'' |
| 20 | 912678.94 | 2704961.45 | 9.15 | 330° 33' 01'' |
| :ЗУ7 |
| 1 | 912917.23 | 2705009.54 | 19.67 | 77° 49' 19'' |
| 2 | 912921.38 | 2705028.77 | 11.45 | 77° 23' 04'' |
| 3 | 912923.88 | 2705039.94 | 19.16 | 79° 37' 42'' |
| 4 | 912927.33 | 2705058.79 | 8.1 | 82° 03' 00'' |
| 5 | 912928.45 | 2705066.81 | 14.23 | 169° 57' 42'' |
| 6 | 912914.44 | 2705069.29 | 4.31 | 151° 10' 39'' |
| 7 | 912910.66 | 2705071.37 | 5.83 | 239° 10' 16'' |
| 8 | 912907.67 | 2705066.36 | 3.85 | 149° 14' 25'' |
| 9 | 912904.36 | 2705068.33 | 1.24 | 123° 10' 43'' |
| 10 | 912903.68 | 2705069.37 | 1.39 | 149° 44' 37'' |
| 11 | 912902.48 | 2705070.07 | 3.7 | 149° 49' 58'' |
| 12 | 912899.28 | 2705071.93 | 4.71 | 151° 28' 37'' |
| 13 | 912895.14 | 2705074.18 | 1.29 | 221° 13' 40'' |
| 14 | 912894.17 | 2705073.33 | 11.68 | 224° 10' 04'' |
| 15 | 912885.79 | 2705065.19 | 3.24 | 326° 42' 07'' |
| 16 | 912888.5 | 2705063.41 | 17.6 | 326° 33' 46'' |
| 17 | 912903.19 | 2705053.71 | 7.27 | 261° 41' 29'' |
| 18 | 912902.14 | 2705046.52 | 0.1 | 343° 18' 03'' |
| 19 | 912902.24 | 2705046.49 | 10.99 | 249° 12' 21'' |
| 20 | 912898.34 | 2705036.22 | 1.86 | 143° 04' 07'' |
| 21 | 912896.85 | 2705037.34 | 2.46 | 236° 06' 57'' |
| 22 | 912895.48 | 2705035.3 | 16.37 | 238° 27' 57'' |
| 23 | 912886.92 | 2705021.35 | 5.63 | 337° 40' 11'' |
| 24 | 912892.13 | 2705019.21 | 26.9 | 338° 55' 49'' |
| :ЗУ8 |
| 1 | 912928.45 | 2705066.81 | 19.07 | 82° 53' 24'' |
| 2 | 912930.81 | 2705085.73 | 3.11 | 354° 50' 20'' |
| 3 | 912933.91 | 2705085.45 | 7.66 | 83° 24' 14'' |
| 4 | 912934.79 | 2705093.06 | 3.15 | 83° 37' 11'' |
| 5 | 912935.14 | 2705096.19 | 2.65 | 113° 51' 09'' |
| 6 | 912934.07 | 2705098.61 | 20.78 | 173° 08' 43'' |
| 7 | 912913.44 | 2705101.09 | 8.79 | 172° 13' 13'' |
| 8 | 912904.73 | 2705102.28 | 10.19 | 260° 47' 47'' |
| 9 | 912903.1 | 2705092.22 | 6.11 | 259° 26' 37'' |
| 10 | 912901.98 | 2705086.21 | 13.84 | 240° 22' 42'' |
| 11 | 912895.14 | 2705074.18 | 4.71 | 331° 28' 37'' |
| 12 | 912899.28 | 2705071.93 | 3.7 | 329° 49' 58'' |
| 13 | 912902.48 | 2705070.07 | 1.39 | 329° 44' 37'' |
| 14 | 912903.68 | 2705069.37 | 1.24 | 303° 10' 43'' |
| 15 | 912904.36 | 2705068.33 | 3.85 | 329° 14' 25'' |
| 16 | 912907.67 | 2705066.36 | 5.83 | 59° 10' 16'' |
| 17 | 912910.66 | 2705071.37 | 1.66 | 331° 34' 57'' |
| 18 | 912912.12 | 2705070.58 | 2.65 | 330° 55' 28'' |
| 19 | 912914.44 | 2705069.29 | 12.66 | 349° 57' 00'' |
| 20 | 912926.91 | 2705067.08 | 1.56 | 350° 03' 21'' |
| :ЗУ9 |
| 1 | 912184.81 | 2704504.72 | 82.27 | 204° 55' 02'' |
| 2 | 912110.2 | 2704470.06 | 43.13 | 326° 32' 18'' |
| 3 | 912146.18 | 2704446.28 | 70.05 | 56° 32' 04'' |
| :ЗУ10 |
| 1 | 912422.81 | 2704472.66 | 42.22 | 59° 46' 01'' |
| 2 | 912444.07 | 2704509.14 | 5.95 | 147° 08' 15'' |
| 3 | 912439.07 | 2704512.37 | 11.24 | 147° 32' 26'' |
| 4 | 912429.59 | 2704518.4 | 3.83 | 137° 38' 45'' |
| 5 | 912426.76 | 2704520.98 | 4.03 | 143° 04' 24'' |
| 6 | 912423.54 | 2704523.4 | 13 | 145° 56' 36'' |
| 7 | 912412.77 | 2704530.68 | 8.49 | 142° 24' 54'' |
| 8 | 912406.04 | 2704535.86 | 23.85 | 145° 05' 26'' |
| 9 | 912386.48 | 2704549.51 | 4.83 | 234° 36' 00'' |
| 10 | 912383.68 | 2704545.57 | 5.32 | 322° 47' 09'' |
| 11 | 912387.92 | 2704542.35 | 6.21 | 262° 41' 31'' |
| 12 | 912387.13 | 2704536.19 | 3.53 | 231° 53' 51'' |
| 13 | 912384.95 | 2704533.41 | 7.13 | 234° 18' 13'' |
| 14 | 912380.79 | 2704527.62 | 6.81 | 236° 18' 36'' |
| 15 | 912377.01 | 2704521.95 | 5.64 | 233° 34' 37'' |
| 16 | 912373.66 | 2704517.41 | 6.4 | 233° 42' 10'' |
| 17 | 912369.87 | 2704512.25 | 2.73 | 250° 30' 06'' |
| 18 | 912368.96 | 2704509.68 | 7.5 | 327° 34' 54'' |
| 19 | 912375.29 | 2704505.66 | 8.46 | 320° 16' 21'' |
| 20 | 912381.8 | 2704500.25 | 2.49 | 332° 30' 33'' |
| 21 | 912384.01 | 2704499.1 | 17.28 | 326° 25' 13'' |
| 22 | 912398.41 | 2704489.54 | 21.2 | 325° 09' 47'' |
| 23 | 912415.81 | 2704477.43 | 8.47 | 325° 43' 42'' |
| :ЗУ11 |
| 1 | 912368.96 | 2704509.68 | 2.73 | 70° 30' 06'' |
| 2 | 912369.87 | 2704512.25 | 6.4 | 53° 42' 10'' |
| 3 | 912373.66 | 2704517.41 | 5.64 | 53° 34' 37'' |
| 4 | 912377.01 | 2704521.95 | 6.81 | 56° 18' 36'' |
| 5 | 912380.79 | 2704527.62 | 7.13 | 54° 18' 13'' |
| 6 | 912384.95 | 2704533.41 | 3.53 | 51° 53' 51'' |
| 7 | 912387.13 | 2704536.19 | 6.21 | 82° 41' 31'' |
| 8 | 912387.92 | 2704542.35 | 5.32 | 142° 47' 09'' |
| 9 | 912383.68 | 2704545.57 | 4.83 | 54° 36' 00'' |
| 10 | 912386.48 | 2704549.51 | 21.42 | 145° 51' 53'' |
| 11 | 912368.75 | 2704561.53 | 25.43 | 146° 19' 21'' |
| 12 | 912347.59 | 2704575.63 | 13.3 | 145° 21' 14'' |
| 11 | 912336.65 | 2704583.19 | 21.42 | 145° 51' 53'' |
| 12 | 912318.92 | 2704595.21 | 15.71 | 235° 31' 51'' |
| 13 | 912310.03 | 2704582.26 | 15.21 | 236° 28' 38'' |
| 14 | 912301.63 | 2704569.58 | 4.28 | 237° 40' 58'' |
| 15 | 912299.34 | 2704565.96 | 5.02 | 233° 50' 18'' |
| 16 | 912296.38 | 2704561.91 | 4.39 | 233° 20' 20'' |
| 17 | 912293.76 | 2704558.39 | 14.65 | 244° 21' 43'' |
| 18 | 912287.42 | 2704545.18 | 12.41 | 331° 53' 12'' |
| 19 | 912298.37 | 2704539.33 | 9.67 | 337° 56' 44'' |
| 20 | 912307.33 | 2704535.7 | 7.83 | 71° 04' 46'' |
| 21 | 912309.87 | 2704543.11 | 59.89 | 326° 11' 35'' |
| 22 | 912359.63 | 2704509.79 | 4.69 | 6° 43' 52'' |
| 23 | 912364.29 | 2704510.34 | 4.72 | 351° 57' 21'' |
| 24 | 912368.96 | 2704509.68 | 2.73 | 70° 30' 06'' |
| 25 | 912369.87 | 2704512.25 | 6.4 | 53° 42' 10'' |
| :ЗУ12 |
| 1 | 912429.14 | 2704606.55 | 13.72 | 53° 26' 51'' |
| 2 | 912437.31 | 2704617.57 | 28.56 | 50° 10' 17'' |
| 3 | 912455.6 | 2704639.5 | 5.14 | 141° 23' 33'' |
| 4 | 912451.58 | 2704642.71 | 16.97 | 46° 14' 28'' |
| 5 | 912463.32 | 2704654.97 | 3.09 | 134° 52' 08'' |
| 6 | 912461.14 | 2704657.16 | 27.54 | 135° 46' 47'' |
| 7 | 912441.4 | 2704676.37 | 17.08 | 135° 02' 51'' |
| 8 | 912429.31 | 2704688.44 | 0.46 | 135° 52' 53'' |
| 9 | 912428.98 | 2704688.76 | 16.67 | 226° 39' 12'' |
| 10 | 912417.54 | 2704676.64 | 72.37 | 227° 48' 20'' |
| 11 | 912368.93 | 2704623.02 | 3.65 | 320° 40' 39'' |
| 12 | 912371.75 | 2704620.71 | 17.43 | 315° 32' 05'' |
| 13 | 912384.19 | 2704608.5 | 11.6 | 321° 18' 06'' |
| 14 | 912393.24 | 2704601.25 | 12.89 | 326° 21' 33'' |
| 15 | 912403.97 | 2704594.11 | 7.51 | 326° 21' 08'' |
| 16 | 912410.22 | 2704589.95 | 4.67 | 5° 46' 18'' |
| 17 | 912414.87 | 2704590.42 | 12.78 | 50° 56' 27'' |
| 18 | 912422.92 | 2704600.34 | 8.79 | 44° 57' 14'' |
| :ЗУ13 |
| 1 | 912120.72 | 2704496.37 | 49.18 | 144° 28' 04'' |
| 2 | 912080.7 | 2704524.95 | 22.54 | 149° 40' 53'' |
| 3 | 912061.24 | 2704536.33 | 8.41 | 240° 45' 13'' |
| 4 | 912057.13 | 2704528.99 | 1.29 | 346° 04' 18'' |
| 5 | 912058.38 | 2704528.68 | 1.46 | 254° 32' 20'' |
| 6 | 912057.99 | 2704527.27 | 1.49 | 165° 35' 24'' |
| 7 | 912056.55 | 2704527.64 | 0.61 | 75° 44' 08'' |
| 8 | 912056.7 | 2704528.23 | 100.72 | 240° 46' 23'' |
| 9 | 912007.52 | 2704440.33 | 126.31 | 26° 20' 16'' |
| :ЗУ14 |
| 1 | 912107.98 | 2704652.28 | 61.05 | 56° 01' 25'' |
| 2 | 912142.1 | 2704702.91 | 11.14 | 53° 32' 30'' |
| 3 | 912148.72 | 2704711.87 | 6.18 | 142° 53' 21'' |
| 4 | 912143.79 | 2704715.6 | 20.46 | 144° 31' 51'' |
| 5 | 912127.13 | 2704727.47 | 24.97 | 143° 17' 10'' |
| 6 | 912107.11 | 2704742.4 | 14.07 | 229° 03' 47'' |
| 7 | 912097.89 | 2704731.77 | 9.27 | 231° 05' 21'' |
| 8 | 912092.07 | 2704724.56 | 12.75 | 231° 46' 56'' |
| 9 | 912084.18 | 2704714.54 | 10.81 | 228° 18' 02'' |
| 10 | 912076.99 | 2704706.47 | 7.49 | 228° 21' 14'' |
| 11 | 912072.01 | 2704700.87 | 10.54 | 228° 00' 02'' |
| 12 | 912064.96 | 2704693.04 | 59.26 | 316° 32' 43'' |
| :ЗУ15 |
| 1 | 912383.95 | 2704729 | 40.92 | 138° 17' 19'' |
| 2 | 912353.4 | 2704756.23 | 1.27 | 248° 42' 10'' |
| 3 | 912352.94 | 2704755.05 | 13.31 | 230° 14' 39'' |
| 4 | 912344.43 | 2704744.82 | 15.29 | 232° 07' 06'' |
| 5 | 912335.04 | 2704732.75 | 7.75 | 235° 52' 47'' |
| 6 | 912330.69 | 2704726.33 | 6.06 | 234° 20' 29'' |
| 7 | 912327.16 | 2704721.41 | 13.4 | 230° 07' 04'' |
| 8 | 912318.57 | 2704711.13 | 16.86 | 229° 45' 49'' |
| 9 | 912307.68 | 2704698.26 | 7.15 | 326° 03' 55'' |
| 10 | 912313.61 | 2704694.27 | 32.32 | 327° 10' 31'' |
| 11 | 912340.77 | 2704676.75 | 67.78 | 50° 25' 45'' |
| :ЗУ16 |
| 1 | 911926,16 | 2704264,7 | 42,63 | 75° 50' 12'' |
| 2 | 911936,59 | 2704306,03 | 28,7 | 166° 23' 58'' |
| 3 | 911908,69 | 2704312,78 | 42,29 | 256° 24' 26'' |
| 4 | 911898,75 | 2704271,67 | 28,28 | 345° 43' 58'' |
| :ЗУ17 |
| 1 | 911936,59 | 2704306,03 | 42,63 | 75° 50' 12'' |
| 2 | 911947,02 | 2704347,36 | 29,13 | 167° 11' 07'' |
| 3 | 911918,62 | 2704353,82 | 42,22 | 256° 23' 53'' |
| 4 | 911908,69 | 2704312,78 | 28,7 | 346° 23' 58'' |
| :ЗУ18 |
| 1 | 911898,75 | 2704271,67 | 42,29 | 76° 24' 26'' |
| 2 | 911908,69 | 2704312,78 | 28,69 | 166° 24' 51'' |
| 3 | 911880,8 | 2704319,52 | 41,96 | 256° 24' 27'' |
| 4 | 911870,94 | 2704278,74 | 28,69 | 345° 44' 10'' |
| :ЗУ19 |
| 1 | 911908,69 | 2704312,78 | 42,22 | 76° 23' 53'' |
| 2 | 911918,62 | 2704353,82 | 28,71 | 167° 09' 34'' |
| 3 | 911890,63 | 2704360,2 | 41,85 | 256° 24' 55'' |
| 4 | 911880,8 | 2704319,52 | 28,69 | 346° 24' 51'' |
| :ЗУ20 |
| 1 | 911870,94 | 2704278,74 | 41,96 | 76° 24' 27'' |
| 2 | 911880,8 | 2704319,52 | 28,7 | 166° 23' 58'' |
| 3 | 911852,9 | 2704326,27 | 41,63 | 256° 24' 40'' |
| 4 | 911843,12 | 2704285,81 | 28,7 | 345° 44' 28'' |
| :ЗУ21 |
| 1 | 911880,8 | 2704319,52 | 41,85 | 76° 24' 55'' |
| 2 | 911890,63 | 2704360,2 | 28,7 | 167° 10' 28'' |
| 3 | 911862,65 | 2704366,57 | 41,46 | 256° 23' 58'' |
| 4 | 911852,9 | 2704326,27 | 28,7 | 346° 23' 58'' |
| :ЗУ22 |
| 1 | 911843,12 | 2704285,81 | 41,63 | 76° 24' 40'' |
| 2 | 911852,9 | 2704326,27 | 28,69 | 166° 24' 51'' |
| 3 | 911825,01 | 2704333,01 | 41,29 | 256° 23' 53'' |
| 4 | 911815,3 | 2704292,88 | 28,7 | 345° 44' 28'' |
| :ЗУ23 |
| 1 | 911852,9 | 2704326,27 | 41,46 | 76° 23' 58'' |
| 2 | 911862,65 | 2704366,57 | 28,71 | 167° 10' 44'' |
| 3 | 911834,66 | 2704372,94 | 41,08 | 256° 24' 49'' |
| 4 | 911825,01 | 2704333,01 | 28,69 | 346° 24' 51'' |
| :ЗУ24 |
| 1 | 911815,3 | 2704292,88 | 41,29 | 76° 23' 53'' |
| 2 | 911825,01 | 2704333,01 | 28,7 | 166° 23' 58'' |
| 3 | 911797,11 | 2704339,76 | 40,95 | 256° 24' 42'' |
| 4 | 911787,49 | 2704299,96 | 28,7 | 345° 43' 00'' |
| :ЗУ25 |
| 1 | 911825,01 | 2704333,01 | 41,08 | 76° 24' 49'' |
| 2 | 911834,66 | 2704372,94 | 28,71 | 167° 10' 44'' |
| 3 | 911806,67 | 2704379,31 | 40,69 | 256° 24' 40'' |
| 4 | 911797,11 | 2704339,76 | 28,7 | 346° 23' 58'' |
| :ЗУ26 |
| 1 | 911787,49 | 2704299,96 | 40,95 | 76° 24' 42'' |
| 2 | 911797,11 | 2704339,76 | 28,7 | 166° 25' 08'' |
| 3 | 911769,21 | 2704346,5 | 40,61 | 256° 24' 43'' |
| 4 | 911759,67 | 2704307,03 | 28,7 | 345° 44' 28'' |
| :ЗУ27 |
| 1 | 911797,11 | 2704339,76 | 40,69 | 76° 24' 40'' |
| 2 | 911806,67 | 2704379,31 | 28,7 | 167° 10' 28'' |
| 3 | 911778,69 | 2704385,68 | 40,31 | 256° 23' 53'' |
| 4 | 911769,21 | 2704346,5 | 28,7 | 346° 25' 08'' |
| :ЗУ28 |
| 1 | 911759,67 | 2704307,03 | 40,61 | 76° 24' 43'' |
| 2 | 911769,21 | 2704346,5 | 28,7 | 166° 23' 41'' |
| 3 | 911741,32 | 2704353,25 | 40,28 | 256° 24' 07'' |
| 4 | 911731,85 | 2704314,1 | 28,7 | 345° 44' 28'' |
| :ЗУ29 |
| 1 | 911769,21 | 2704346,5 | 40,31 | 76° 23' 53'' |
| 2 | 911778,69 | 2704385,68 | 28,71 | 167° 10' 44'' |
| 3 | 911750,7 | 2704392,05 | 39,92 | 256° 24' 34'' |
| 4 | 911741,32 | 2704353,25 | 28,7 | 346° 23' 41'' |
| :ЗУ30 |
| 1 | 911731,85 | 2704314,1 | 40,28 | 76° 24' 07'' |
| 2 | 911741,32 | 2704353,25 | 36,37 | 166° 24' 11'' |
| 3 | 911705,97 | 2704361,8 | 43,09 | 233° 23' 55'' |
| 4 | 911680,28 | 2704327,21 | 53,21 | 345° 44' 12'' |
| :ЗУ31 |
| 1 | 911741,32 | 2704353,25 | 39,92 | 76° 24' 34'' |
| 2 | 911750,7 | 2704392,05 | 19,52 | 167° 10' 53'' |
| 3 | 911731,67 | 2704396,38 | 43,08 | 233° 22' 48'' |
| 4 | 911705,97 | 2704361,8 | 36,37 | 346° 24' 11'' |
| :ЗУ32 |
| 1 | 911951,45 | 2704366,87 | 41,67 | 72° 10' 10'' |
| 2 | 911964,21 | 2704406,54 | 23,15 | 147° 34' 48'' |
| 3 | 911944,67 | 2704418,95 | 2,98 | 161° 01' 06'' |
| 4 | 911941,85 | 2704419,92 | 49,89 | 251° 26' 30'' |
| 5 | 911925,97 | 2704372,62 | 26,12 | 347° 17' 00'' |
| :ЗУ33 |
| 1 | 911925,97 | 2704372,62 | 49,89 | 71° 26' 30'' |
| 2 | 911941,85 | 2704419,92 | 29 | 161° 00' 10'' |
| 3 | 911914,43 | 2704429,36 | 53,09 | 251° 26' 56'' |
| 4 | 911897,54 | 2704379,03 | 29,14 | 347° 17' 39'' |
| :ЗУ34 |
| 1 | 911897,54 | 2704379,03 | 53,09 | 71° 26' 56'' |
| 2 | 911914,43 | 2704429,36 | 29 | 161° 01' 17'' |
| 3 | 911887,01 | 2704438,79 | 56,27 | 251° 26' 22'' |
| 4 | 911869,1 | 2704385,45 | 29,16 | 347° 16' 46'' |
| :ЗУ35 |
| 1 | 911869,1 | 2704385,45 | 56,27 | 71° 26' 22'' |
| 2 | 911887,01 | 2704438,79 | 30,7 | 161° 00' 37'' |
| 3 | 911857,98 | 2704448,78 | 59,64 | 251° 26' 04'' |
| 4 | 911838,99 | 2704392,24 | 30,87 | 347° 17' 31'' |
| :ЗУ36 |
| 1 | 911838,99 | 2704392,24 | 59,64 | 71° 26' 04'' |
| 2 | 911857,98 | 2704448,78 | 25,63 | 161° 02' 06'' |
| 3 | 911833,74 | 2704457,11 | 50,72 | 245° 07' 57'' |
| 4 | 911812,41 | 2704411,09 | 12,83 | 245° 09' 11'' |
| 5 | 911807,02 | 2704399,45 | 32,77 | 347° 17' 28'' |
| :ЗУ37 |
| 1 | 911702,19 | 2704390,16 | 46,24 | 155° 51' 46'' |
| 2 | 911659,99 | 2704409,07 | 53,66 | 245° 51' 08'' |
| 3 | 911638,04 | 2704360,11 | 24,57 | 307° 28' 34'' |
| 4 | 911652,99 | 2704340,61 | 10,8 | 336° 45' 35'' |
| 5 | 911662,91 | 2704336,35 | 66,62 | 53° 52' 17'' |
| :ЗУ38 |
| 1 | 911702,19 | 2704390,16 | 34,63 | 53° 52' 05'' |
| 2 | 911722,61 | 2704418,13 | 8,68 | 168° 18' 06'' |
| 3 | 911714,11 | 2704419,89 | 24,7 | 148° 08' 14'' |
| 4 | 911693,13 | 2704432,93 | 20,61 | 149° 16' 46'' |
| 5 | 911675,41 | 2704443,46 | 37,69 | 245° 50' 57'' |
| 6 | 911659,99 | 2704409,07 | 46,24 | 335° 51' 46'' |
| :ЗУ39 |
| 1 | 911638,04 | 2704360,11 | 53,66 | 65° 51' 08'' |
| 2 | 911659,99 | 2704409,07 | 39 | 155° 50' 48'' |
| 3 | 911624,4 | 2704425,03 | 32,73 | 252° 00' 28'' |
| 4 | 911614,29 | 2704393,9 | 2,38 | 277° 00' 20'' |
| 5 | 911614,58 | 2704391,54 | 39,22 | 306° 44' 18'' |
| :ЗУ40 |
| 1 | 911659,99 | 2704409,07 | 37,69 | 65° 50' 57'' |
| 2 | 911675,41 | 2704443,46 | 36,05 | 149° 16' 24'' |
| 3 | 911644,42 | 2704461,88 | 7,84 | 149° 14' 57'' |
| 4 | 911637,68 | 2704465,89 | 42,96 | 251° 59' 43'' |
| 5 | 911624,4 | 2704425,03 | 39 | 335° 50' 48'' |
| :ЗУ41 |
| 1 | 911977,42 | 2704430,54 | 24,98 | 60° 14' 37'' |
| 2 | 911989,82 | 2704452,23 | 44,01 | 151° 17' 31'' |
| 3 | 911951,22 | 2704473,37 | 33,51 | 241° 17' 09'' |
| 4 | 911935,12 | 2704443,98 | 44,38 | 342° 22' 24'' |
| :ЗУ42 |
| 1 | 911989,82 | 2704452,23 | 28,68 | 60° 14' 07'' |
| 2 | 912004,06 | 2704477,13 | 44,55 | 151° 17' 20'' |
| 3 | 911964,99 | 2704498,53 | 17,79 | 241° 19' 03'' |
| 4 | 911956,45 | 2704482,92 | 10,89 | 241° 17' 35'' |
| 5 | 911951,22 | 2704473,37 | 44,01 | 331° 17' 31'' |
| :ЗУ43 |
| 1 | 912004,06 | 2704477,13 | 28,16 | 60° 14' 24'' |
| 2 | 912018,04 | 2704501,58 | 45,07 | 150° 13' 36'' |
| 3 | 911978,92 | 2704523,96 | 29 | 241° 17' 13'' |
| 4 | 911964,99 | 2704498,53 | 44,55 | 331° 17' 20'' |
| :ЗУ44 |
| 1 | 911935,12 | 2704443,98 | 44,4 | 61° 17' 15'' |
| 2 | 911956,45 | 2704482,92 | 27,11 | 151° 17' 54'' |
| 3 | 911932,67 | 2704495,94 | 2,7 | 241° 26' 25'' |
| 4 | 911931,38 | 2704493,57 | 25 | 241° 17' 33'' |
| 5 | 911919,37 | 2704471,64 | 22 | 241° 16' 46'' |
| 6 | 911908,8 | 2704452,35 | 27,62 | 342° 21' 32'' |
| :ЗУ45 |
| 1 | 911956,45 | 2704482,92 | 46,79 | 61° 17' 55'' |
| 2 | 911978,92 | 2704523,96 | 27,11 | 150° 13' 44'' |
| 3 | 911955,39 | 2704537,42 | 25 | 241° 17' 33'' |
| 4 | 911943,38 | 2704515,49 | 22,29 | 241° 17' 06'' |
| 5 | 911932,67 | 2704495,94 | 27,11 | 331° 17' 54'' |
| :ЗУ46 |
| 1 | 911908,8 | 2704452,35 | 22 | 61° 16' 46'' |
| 2 | 911919,37 | 2704471,64 | 48 | 151° 17' 57'' |
| 3 | 911877,27 | 2704494,69 | 31,39 | 241° 17' 15'' |
| 4 | 911862,19 | 2704467,16 | 48,91 | 342° 22' 22'' |
| :ЗУ47 |
| 1 | 911919,37 | 2704471,64 | 25 | 61° 17' 33'' |
| 2 | 911931,38 | 2704493,57 | 48,01 | 151° 18' 17'' |
| 3 | 911889,27 | 2704516,62 | 25 | 241° 18' 46'' |
| 4 | 911877,27 | 2704494,69 | 48 | 331° 17' 57'' |
| :ЗУ48 |
| 1 | 911931,38 | 2704493,57 | 24,99 | 61° 18' 06'' |
| 2 | 911943,38 | 2704515,49 | 48 | 151° 17' 19'' |
| 3 | 911901,28 | 2704538,55 | 25 | 241° 17' 33'' |
| 4 | 911889,27 | 2704516,62 | 48,01 | 331° 18' 17'' |
| :ЗУ49 |
| 1 | 911943,38 | 2704515,49 | 25 | 61° 17' 33'' |
| 2 | 911955,39 | 2704537,42 | 48,01 | 150° 13' 32'' |
| 3 | 911913,72 | 2704561,26 | 25,89 | 241° 17' 14'' |
| 4 | 911901,28 | 2704538,55 | 48 | 331° 17' 19'' |
| :ЗУ50 |
| 1 | 912027,97 | 2704518,95 | 68,59 | 60° 24' 01'' |
| 2 | 912061,85 | 2704578,59 | 39,81 | 152° 45' 56'' |
| 3 | 912026,45 | 2704596,81 | 66,82 | 240° 13' 12'' |
| 4 | 911993,26 | 2704538,81 | 52,68 | 37° 44' 09'' |
| 5 | 912034,92 | 2704571,05 | 5,16 | 125° 46' 58'' |
| 6 | 912031,9 | 2704575,24 | 1,5 | 216° 52' 12'' |
| 7 | 912030,7 | 2704574,34 | 5,2 | 305° 31' 30'' |
| 8 | 912033,72 | 2704570,11 | 38,55 | 264° 33' 09'' |
| 9 | 912030,06 | 2704531,73 | 1,49 | 50° 26' 25'' |
| 10 | 912031,01 | 2704532,88 | 5,9 | 140° 17' 38'' |
| 11 | 912026,47 | 2704536,65 | 1,51 | 230° 55' 28'' |
| 12 | 912025,52 | 2704535,48 | 16,71 | 278° 25' 51'' |
| :ЗУ51 |
| 1 | 911993,26 | 2704538,81 | 66,82 | 60° 13' 12'' |
| 2 | 912026,45 | 2704596,81 | 39,64 | 152° 41' 53'' |
| 3 | 911991,23 | 2704614,99 | 65,12 | 240° 13' 21'' |
| 4 | 911958,89 | 2704558,47 | 45,02 | 16° 56' 30'' |
| 5 | 912001,96 | 2704571,59 | 1,48 | 71° 26' 33'' |
| 6 | 912002,43 | 2704572,99 | 3,73 | 162° 11' 48'' |
| 7 | 911998,88 | 2704574,13 | 0,03 | 71° 33' 54'' |
| 8 | 911998,89 | 2704574,16 | 1,51 | 163° 28' 56'' |
| 9 | 911997,44 | 2704574,59 | 1,45 | 251° 56' 22'' |
| 10 | 911996,99 | 2704573,21 | 34,6 | 263° 48' 42'' |
| :ЗУ52 |
| 1 | 911991,23 | 2704614,99 | 6,5 | 152° 43' 32'' |
| 2 | 911985,45 | 2704617,97 | 34,4 | 152° 02' 04'' |
| 3 | 911955,07 | 2704634,1 | 63,75 | 240° 28' 45'' |
| 4 | 911923,66 | 2704578,63 | 40,59 | 330° 13' 12'' |
| 5 | 911958,89 | 2704558,47 | 45,01 | 97° 08' 50'' |
| 6 | 911953,29 | 2704603,13 | 1,45 | 201° 03' 57'' |
| 7 | 911951,94 | 2704602,61 | 1,49 | 290° 00' 57'' |
| 8 | 911952,45 | 2704601,21 | 1,51 | 19° 45' 22'' |
| 9 | 911953,87 | 2704601,72 | 39,65 | 19° 33' 17'' |
| :ЗУ53 |
| 1 | 911839.64 | 2704473.94 | 40 | 59° 58' 02'' |
| 2 | 911859.66 | 2704508.57 | 50 | 149° 57' 29'' |
| 3 | 911816.38 | 2704533.6 | 48.48 | 240° 00' 11'' |
| 4 | 911792.14 | 2704491.61 | 14.69 | 335° 30' 39'' |
| 5 | 911805.51 | 2704485.52 | 36.04 | 341° 15' 30'' |
| :ЗУ54 |
| 1 | 911859,66 | 2704508,57 | 34 | 59° 57' 30'' |
| 2 | 911876,68 | 2704538 | 50,01 | 149° 57' 50'' |
| 3 | 911833,39 | 2704563,03 | 33,99 | 239° 58' 22'' |
| 4 | 911816,38 | 2704533,6 | 50 | 329° 57' 29'' |
| :ЗУ55 |
| 1 | 911876,68 | 2704538 | 34,01 | 59° 58' 00'' |
| 2 | 911893,7 | 2704567,44 | 50 | 149° 58' 25'' |
| 3 | 911850,41 | 2704592,46 | 33,99 | 239° 58' 22'' |
| 4 | 911833,4 | 2704563,03 | 22,44 | 344° 50' 12'' |
| 5 | 911855,06 | 2704557,16 | 1,46 | 200° 55' 28'' |
| 6 | 911853,7 | 2704556,64 | 1,49 | 290° 22' 35'' |
| 7 | 911854,22 | 2704555,24 | 1,5 | 19° 53' 07'' |
| 8 | 911855,63 | 2704555,75 | 27,53 | 319° 51' 41'' |
| :ЗУ56 |
| 1 | 911893,7 | 2704567,44 | 34 | 59° 57' 30'' |
| 2 | 911910,72 | 2704596,87 | 50,01 | 149° 57' 50'' |
| 3 | 911867,43 | 2704621,9 | 34,01 | 239° 58' 00'' |
| 4 | 911850,41 | 2704592,46 | 43,86 | 331° 54' 58'' |
| 5 | 911889,11 | 2704571,81 | 1,52 | 112° 21' 35'' |
| 6 | 911888,53 | 2704573,22 | 1,45 | 201° 03' 57'' |
| 7 | 911887,18 | 2704572,7 | 1,5 | 290° 14' 37'' |
| 8 | 911887,7 | 2704571,29 | 7,13 | 327° 18' 47'' |
| :ЗУ57 |
| 1 | 911910,72 | 2704596,87 | 50,01 | 59° 57' 50'' |
| 2 | 911935,75 | 2704640,16 | 34 | 149° 58' 53'' |
| 3 | 911906,31 | 2704657,17 | 50 | 239° 57' 29'' |
| 4 | 911881,28 | 2704613,89 | 34,01 | 329° 58' 00'' |
| :ЗУ58 |
| 1 | 911935,75 | 2704640,16 | 10,39 | 59° 58' 54'' |
| 2 | 911940,95 | 2704649,16 | 20,06 | 55° 28' 42'' |
| 3 | 911952,32 | 2704665,69 | 39,85 | 145° 36' 15'' |
| 4 | 911919,44 | 2704688,2 | 37,33 | 213° 32' 59'' |
| 5 | 911888,33 | 2704667,57 | 54,77 | 329° 58' 15'' |
| :ЗУ59 |
| 1 | 911952,32 | 2704665,69 | 58,13 | 55° 34' 38'' |
| 2 | 911985,18 | 2704713,64 | 43,44 | 193° 11' 18'' |
| 3 | 911942,89 | 2704703,73 | 28,13 | 213° 30' 54'' |
| 4 | 911919,44 | 2704688,2 | 39,85 | 325° 36' 15'' |
| :ЗУ60 |
| 1 | 911816,38 | 2704533,6 | 23,99 | 59° 57' 43'' |
| 2 | 911828,39 | 2704554,37 | 40,25 | 149° 58' 34'' |
| 3 | 911793,54 | 2704574,51 | 76,38 | 239° 58' 27'' |
| 4 | 911755,32 | 2704508,38 | 40,46 | 335° 30' 46'' |
| 5 | 911792,14 | 2704491,61 | 50,39 | 62° 18' 22'' |
| 6 | 911815,56 | 2704536,23 | 1,52 | 112° 00' 41'' |
| 7 | 911814,99 | 2704537,64 | 1,46 | 200° 55' 28'' |
| 8 | 911813,63 | 2704537,12 | 1,51 | 290° 36' 02'' |
| 9 | 911814,16 | 2704535,71 | 48,16 | 203° 43' 02'' |
| 10 | 911770,07 | 2704516,34 | 1,45 | 201° 03' 57'' |
| 11 | 911768,72 | 2704515,82 | 1,5 | 289° 53' 07'' |
| 12 | 911769,23 | 2704514,41 | 1,51 | 20° 06' 45'' |
| 13 | 911770,65 | 2704514,93 | 49,39 | 22° 12' 31'' |
| :ЗУ61 |
| 1 | 911755.32 | 2704508.38 | 76.38 | 59° 58' 27'' |
| 2 | 911793.54 | 2704574.51 | 21.83 | 149° 57' 32'' |
| 3 | 911774.64 | 2704585.44 | 88.18 | 217° 54' 39'' |
| 4 | 911705.07 | 2704531.26 | 55.21 | 335° 31' 09'' |
| :ЗУ62 |
| 1 | 911828,39 | 2704554,37 | 32,01 | 59° 57' 59'' |
| 2 | 911844,41 | 2704582,08 | 49,12 | 149° 58' 28'' |
| 3 | 911801,88 | 2704606,66 | 34,53 | 217° 55' 07'' |
| 4 | 911774,64 | 2704585,44 | 62,08 | 329° 58' 12'' |
| :ЗУ63 |
| 1 | 911844,41 | 2704582,08 | 46 | 59° 58' 04'' |
| 2 | 911867,43 | 2704621,9 | 28,09 | 149° 58' 00'' |
| 3 | 911843,11 | 2704635,96 | 50,22 | 215° 23' 11'' |
| 4 | 911802,17 | 2704606,88 | 0,36 | 217° 11' 05'' |
| 5 | 911801,88 | 2704606,66 | 49,12 | 329° 58' 28'' |
| :ЗУ64 |
| 1 | 911881,28 | 2704613,89 | 50 | 59° 57' 29'' |
| 2 | 911906,31 | 2704657,17 | 20,81 | 149° 56' 52'' |
| 3 | 911888,3 | 2704667,59 | 11,49 | 213° 29' 47'' |
| 4 | 911878,72 | 2704661,25 | 43,68 | 215° 22' 56'' |
| 5 | 911843,11 | 2704635,96 | 44,09 | 329° 57' 48'' |
| :ЗУ65 |
| 1 | 912504.64 | 2704129 | 79.12 | 90° 47' 48'' |
| 2 | 912503.54 | 2704208.11 | 85.38 | 182° 04' 03'' |
| 3 | 912418.22 | 2704205.03 | 79.05 | 271° 57' 53'' |
| 4 | 912420.93 | 2704126.03 | 83.76 | 2° 01' 55'' |
| :ЗУ66 |
| 1 | 912923.05 | 2704337.72 | 23.02 | 78° 11' 32'' |
| 2 | 912927.76 | 2704360.25 | 3.42 | 84° 48' 20'' |
| 3 | 912928.07 | 2704363.66 | 6.05 | 80° 35' 04'' |
| 4 | 912929.06 | 2704369.63 | 3.15 | 76° 58' 41'' |
| 5 | 912929.77 | 2704372.7 | 22.9 | 79° 25' 52'' |
| 6 | 912933.97 | 2704395.21 | 11.58 | 81° 09' 22'' |
| 7 | 912935.75 | 2704406.65 | 12.98 | 77° 35' 27'' |
| 8 | 912938.54 | 2704419.33 | 38.78 | 162° 24' 38'' |
| 9 | 912901.57 | 2704431.05 | 29.82 | 163° 22' 34'' |
| 10 | 912873 | 2704439.58 | 1.85 | 164° 00' 44'' |
| 11 | 912871.22 | 2704440.09 | 76.81 | 249° 35' 17'' |
| 12 | 912844.43 | 2704368.1 | 49.47 | 338° 07' 39'' |
| 13 | 912890.34 | 2704349.67 | 34.82 | 339° 55' 52'' |
| :ЗУ67 |
| 1 | 913384.56 | 2704218.29 | 6.52 | 72° 35' 37'' |
| 2 | 913386.51 | 2704224.51 | 9.3 | 73° 37' 53'' |
| 3 | 913389.13 | 2704233.43 | 11.2 | 102° 16' 24'' |
| 4 | 913386.75 | 2704244.37 | 18.49 | 164° 24' 28'' |
| 5 | 913368.94 | 2704249.34 | 9.13 | 165° 20' 22'' |
| 6 | 913360.11 | 2704251.65 | 4.05 | 166° 34' 53'' |
| 7 | 913356.17 | 2704252.59 | 16.55 | 165° 13' 29'' |
| 8 | 913340.17 | 2704256.81 | 4.03 | 69° 21' 39'' |
| 9 | 913341.59 | 2704260.58 | 9.19 | 165° 26' 03'' |
| 10 | 913332.7 | 2704262.89 | 4.71 | 77° 22' 44'' |
| 11 | 913333.73 | 2704267.49 | 14.01 | 166° 57' 56'' |
| 12 | 913320.08 | 2704270.65 | 16.19 | 166° 16' 53'' |
| 13 | 913304.35 | 2704274.49 | 9.18 | 252° 57' 58'' |
| 14 | 913301.66 | 2704265.71 | 9.65 | 254° 10' 37'' |
| 15 | 913299.03 | 2704256.43 | 14.09 | 256° 39' 50'' |
| 16 | 913295.78 | 2704242.72 | 7.52 | 251° 52' 41'' |
| 17 | 913293.44 | 2704235.57 | 6.12 | 257° 33' 09'' |
| 18 | 913292.12 | 2704229.59 | 17.37 | 346° 30' 57'' |
| 19 | 913309.01 | 2704225.54 | 19.14 | 346° 42' 41'' |
| 20 | 913327.64 | 2704221.14 | 20.25 | 342° 40' 29'' |
| 21 | 913346.97 | 2704215.11 | 13.13 | 345° 29' 15'' |
| 22 | 913359.68 | 2704211.82 | 13.84 | 348° 14' 37'' |
| 23 | 913373.23 | 2704209 | 14.65 | 39° 21' 00'' |
| :ЗУ68 |
| 1 | 913057.81 | 2704400.9 | 15.58 | 69° 42' 55'' |
| 2 | 913063.21 | 2704415.51 | 38.9 | 161° 31' 06'' |
| 3 | 913026.32 | 2704427.84 | 25.53 | 73° 14' 49'' |
| 4 | 913033.68 | 2704452.29 | 13.47 | 151° 52' 30'' |
| 5 | 913021.8 | 2704458.64 | 35.96 | 152° 29' 14'' |
| 6 | 912989.91 | 2704475.25 | 8.57 | 247° 51' 48'' |
| 7 | 912986.68 | 2704467.31 | 4.35 | 247° 33' 45'' |
| 8 | 912985.02 | 2704463.29 | 10.07 | 248° 19' 31'' |
| 9 | 912981.3 | 2704453.93 | 1.25 | 305° 51' 30'' |
| 10 | 912982.03 | 2704452.92 | 6.64 | 247° 47' 53'' |
| 11 | 912979.52 | 2704446.77 | 8.08 | 249° 16' 41'' |
| 12 | 912976.66 | 2704439.21 | 0.99 | 154° 58' 59'' |
| 13 | 912975.76 | 2704439.63 | 14.91 | 247° 11' 06'' |
| 14 | 912969.98 | 2704425.89 | 5.92 | 342° 23' 31'' |
| 15 | 912975.62 | 2704424.1 | 51.75 | 344° 59' 30'' |
| 16 | 913025.6 | 2704410.7 | 33.67 | 343° 04' 39'' |
| :ЗУ69 |
| 1 | 912927.93 | 2704438.36 | 17.87 | 73° 11' 14'' |
| 2 | 912933.1 | 2704455.47 | 0.66 | 172° 07' 01'' |
| 3 | 912932.45 | 2704455.56 | 6.11 | 66° 39' 57'' |
| 4 | 912934.87 | 2704461.17 | 5.74 | 72° 59' 07'' |
| 5 | 912936.55 | 2704466.66 | 9.35 | 73° 09' 15'' |
| 6 | 912939.26 | 2704475.61 | 28.83 | 69° 53' 35'' |
| 7 | 912949.17 | 2704502.68 | 12.25 | 156° 34' 27'' |
| 8 | 912937.93 | 2704507.55 | 3.25 | 150° 40' 16'' |
| 9 | 912935.1 | 2704509.14 | 18.42 | 159° 32' 19'' |
| 10 | 912917.84 | 2704515.58 | 11.82 | 159° 38' 54'' |
| 11 | 912906.76 | 2704519.69 | 3.12 | 229° 40' 39'' |
| 12 | 912904.74 | 2704517.31 | 15.96 | 240° 56' 43'' |
| 13 | 912896.99 | 2704503.36 | 9.89 | 246° 46' 43'' |
| 14 | 912893.09 | 2704494.27 | 14.52 | 256° 05' 18'' |
| 15 | 912889.6 | 2704480.18 | 8.54 | 249° 04' 58'' |
| 16 | 912886.55 | 2704472.2 | 3.4 | 248° 47' 35'' |
| 17 | 912885.32 | 2704469.03 | 16.84 | 248° 52' 28'' |
| 18 | 912879.25 | 2704453.32 | 33.88 | 342° 43' 32'' |
| 19 | 912911.6 | 2704443.26 | 17.05 | 343° 17' 51'' |
| :ЗУ70 |
| 1 | 912868.45 | 2704456.77 | 14.78 | 73° 12' 29'' |
| 2 | 912872.72 | 2704470.92 | 8.52 | 83° 03' 30'' |
| 3 | 912873.75 | 2704479.38 | 6.79 | 82° 43' 43'' |
| 4 | 912874.61 | 2704486.12 | 32.03 | 72° 16' 40'' |
| 5 | 912884.36 | 2704516.63 | 8.45 | 166° 52' 05'' |
| 6 | 912876.13 | 2704518.55 | 12.68 | 168° 46' 11'' |
| 7 | 912863.69 | 2704521.02 | 13.04 | 259° 10' 21'' |
| 8 | 912861.24 | 2704508.21 | 37.04 | 167° 52' 26'' |
| 9 | 912825.03 | 2704515.99 | 12.64 | 276° 51' 39'' |
| 10 | 912826.54 | 2704503.44 | 5.75 | 255° 36' 05'' |
| 11 | 912825.11 | 2704497.87 | 13.44 | 255° 18' 07'' |
| 12 | 912821.7 | 2704484.87 | 13.07 | 254° 33' 37'' |
| 13 | 912818.22 | 2704472.27 | 4.64 | 342° 34' 47'' |
| 14 | 912822.65 | 2704470.88 | 47.92 | 342° 52' 37'' |
| :ЗУ71 |
| 1 | 913109.24 | 2704570.29 | 12.53 | 60° 51' 24'' |
| 2 | 913115.34 | 2704581.23 | 2.79 | 86° 30' 02'' |
| 3 | 913115.51 | 2704584.01 | 8.4 | 102° 55' 41'' |
| 4 | 913113.63 | 2704592.2 | 12.41 | 104° 56' 36'' |
| 5 | 913110.43 | 2704604.19 | 7.62 | 140° 32' 28'' |
| 6 | 913104.55 | 2704609.03 | 5.46 | 146° 56' 59'' |
| 7 | 913099.97 | 2704612.01 | 13.51 | 150° 56' 58'' |
| 8 | 913088.16 | 2704618.57 | 11.69 | 153° 22' 09'' |
| 9 | 913077.71 | 2704623.81 | 5.35 | 244° 52' 23'' |
| 10 | 913075.44 | 2704618.97 | 3.4 | 245° 09' 58'' |
| 11 | 913074.01 | 2704615.88 | 2.04 | 237° 23' 59'' |
| 12 | 913072.91 | 2704614.16 | 6.69 | 241° 31' 10'' |
| 13 | 913069.72 | 2704608.28 | 10.32 | 241° 50' 45'' |
| 14 | 913064.85 | 2704599.18 | 6.21 | 242° 58' 51'' |
| 15 | 913062.03 | 2704593.65 | 44.61 | 332° 14' 25'' |
| 16 | 913101.51 | 2704572.87 | 8.15 | 341° 32' 34'' |
| :ЗУ72 |
| 1 | 913062.03 | 2704593.65 | 6.21 | 62° 58' 51'' |
| 2 | 913064.85 | 2704599.18 | 10.32 | 61° 50' 45'' |
| 3 | 913069.72 | 2704608.28 | 6.69 | 61° 31' 10'' |
| 4 | 913072.91 | 2704614.16 | 2.04 | 57° 23' 59'' |
| 5 | 913074.01 | 2704615.88 | 3.4 | 65° 09' 58'' |
| 6 | 913075.44 | 2704618.97 | 5.35 | 64° 52' 23'' |
| 7 | 913077.71 | 2704623.81 | 1.49 | 64° 58' 59'' |
| 8 | 913078.34 | 2704625.16 | 9.19 | 141° 11' 04'' |
| 9 | 913071.18 | 2704630.92 | 25.2 | 153° 30' 22'' |
| 10 | 913048.63 | 2704642.16 | 3.02 | 241° 44' 16'' |
| 11 | 913047.2 | 2704639.5 | 2.48 | 247° 40' 58'' |
| 12 | 913046.26 | 2704637.21 | 1.4 | 237° 33' 37'' |
| 13 | 913045.51 | 2704636.03 | 11.03 | 167° 00' 33'' |
| 14 | 913034.76 | 2704638.51 | 1.5 | 192° 44' 11'' |
| 15 | 913033.3 | 2704638.18 | 8.38 | 245° 54' 45'' |
| 16 | 913029.88 | 2704630.53 | 2.91 | 249° 15' 34'' |
| 17 | 913028.85 | 2704627.81 | 5.28 | 247° 30' 49'' |
| 18 | 913026.83 | 2704622.93 | 2.44 | 247° 50' 59'' |
| 19 | 913025.91 | 2704620.67 | 5.1 | 245° 17' 44'' |
| 20 | 913023.78 | 2704616.04 | 1.61 | 239° 46' 09'' |
| 21 | 913022.97 | 2704614.65 | 44.35 | 331° 44' 10'' |
| :ЗУ73 |
| 1 | 913132.86 | 2704658.13 | 3.31 | 75° 27' 34'' |
| 2 | 913133.69 | 2704661.33 | 5.36 | 82° 03' 59'' |
| 3 | 913134.43 | 2704666.64 | 6.11 | 63° 58' 49'' |
| 4 | 913137.11 | 2704672.13 | 19.15 | 65° 08' 51'' |
| 5 | 913145.16 | 2704689.51 | 1.71 | 64° 46' 52'' |
| 6 | 913145.89 | 2704691.06 | 37.06 | 155° 18' 33'' |
| 7 | 913112.22 | 2704706.54 | 32.53 | 247° 13' 37'' |
| 8 | 913099.63 | 2704676.55 | 2.48 | 248° 29' 55'' |
| 9 | 913098.72 | 2704674.24 | 37.75 | 334° 44' 18'' |
| :ЗУ74 |
| 1 | 913095.45 | 2704667.4 | 10.06 | 65° 26' 51'' |
| 2 | 913099.63 | 2704676.55 | 32.53 | 67° 13' 37'' |
| 3 | 913112.22 | 2704706.54 | 33.84 | 155° 40' 36'' |
| 4 | 913081.38 | 2704720.48 | 4.36 | 242° 50' 50'' |
| 5 | 913079.39 | 2704716.6 | 6.72 | 247° 31' 04'' |
| 6 | 913076.82 | 2704710.39 | 6.31 | 258° 12' 34'' |
| 7 | 913075.53 | 2704704.21 | 1.6 | 331° 59' 27'' |
| 8 | 913076.94 | 2704703.46 | 13.13 | 245° 48' 58'' |
| 9 | 913071.56 | 2704691.48 | 2.46 | 151° 21' 09'' |
| 10 | 913069.4 | 2704692.66 | 5.56 | 247° 40' 54'' |
| 11 | 913067.29 | 2704687.52 | 3.97 | 253° 09' 45'' |
| 12 | 913066.14 | 2704683.72 | 1.04 | 246° 08' 58'' |
| 13 | 913065.72 | 2704682.77 | 1.68 | 240° 50' 46'' |
| 14 | 913064.9 | 2704681.3 | 33.56 | 335° 32' 05'' |
| :ЗУ75 |
| 1 | 913030.54 | 2705053.87 | 22.36 | 86° 15' 21'' |
| 2 | 913032 | 2705076.18 | 25.62 | 82° 56' 20'' |
| 3 | 913035.15 | 2705101.61 | 39.25 | 184° 54' 37'' |
| 4 | 912996.04 | 2705098.25 | 7.84 | 180° 39' 28'' |
| 5 | 912988.2 | 2705098.16 | 8.87 | 185° 57' 18'' |
| 6 | 912979.38 | 2705097.24 | 2.28 | 209° 55' 53'' |
| 7 | 912977.4 | 2705096.1 | 4.87 | 182° 07' 00'' |
| 8 | 912972.53 | 2705095.92 | 1.81 | 180° 19' 00'' |
| 9 | 912970.72 | 2705095.91 | 1.76 | 180° 19' 32'' |
| 10 | 912968.96 | 2705095.9 | 2.83 | 181° 37' 09'' |
| 11 | 912966.13 | 2705095.82 | 14.77 | 181° 49' 26'' |
| 12 | 912951.37 | 2705095.35 | 5.81 | 268° 25' 21'' |
| 13 | 912951.21 | 2705089.54 | 9.39 | 268° 06' 26'' |
| 14 | 912950.9 | 2705080.16 | 15.26 | 267° 33' 34'' |
| 15 | 912950.25 | 2705064.91 | 12.49 | 269° 02' 12'' |
| 16 | 912950.04 | 2705052.42 | 12.6 | 4° 16' 48'' |
| 17 | 912962.6 | 2705053.36 | 8.07 | 351° 18' 28'' |
| 18 | 912970.58 | 2705052.14 | 4.28 | 354° 14' 10'' |
| 19 | 912974.84 | 2705051.71 | 9.22 | 359° 26' 27'' |
| 20 | 912984.06 | 2705051.62 | 5.81 | 358° 31' 16'' |
| 21 | 912989.87 | 2705051.47 | 6.88 | 358° 45' 04'' |
| 22 | 912996.75 | 2705051.32 | 33.89 | 4° 18' 57'' |
| :ЗУ76 |
| 1 | 913015.19 | 2705099.89 | 14.29 | 96° 25' 43'' |
| 2 | 913013.59 | 2705114.09 | 9.92 | 104° 29' 05'' |
| 3 | 913011.11 | 2705123.69 | 5.88 | 104° 34' 48'' |
| 4 | 913009.63 | 2705129.38 | 6.39 | 100° 38' 30'' |
| 5 | 913008.45 | 2705135.66 | 6.76 | 75° 20' 49'' |
| 6 | 913010.16 | 2705142.2 | 30.15 | 186° 52' 39'' |
| 7 | 912980.23 | 2705138.59 | 4.56 | 196° 02' 56'' |
| 8 | 912975.85 | 2705137.33 | 10.64 | 187° 59' 35'' |
| 9 | 912965.31 | 2705135.85 | 10.81 | 185° 11' 57'' |
| 10 | 912954.54 | 2705134.87 | 9.22 | 261° 45' 52'' |
| 11 | 912953.22 | 2705125.75 | 10.46 | 265° 13' 38'' |
| 12 | 912952.35 | 2705115.33 | 10.57 | 266° 44' 42'' |
| 13 | 912951.75 | 2705104.78 | 9.44 | 267° 41' 33'' |
| 14 | 912951.37 | 2705095.35 | 14.77 | 1° 49' 26'' |
| 15 | 912966.13 | 2705095.82 | 2.83 | 1° 37' 09'' |
| 16 | 912968.96 | 2705095.9 | 1.76 | 0° 19' 32'' |
| 17 | 912970.72 | 2705095.91 | 1.81 | 0° 19' 00'' |
| 18 | 912972.53 | 2705095.92 | 4.87 | 2° 07' 00'' |
| 19 | 912977.4 | 2705096.1 | 2.28 | 29° 55' 53'' |
| 20 | 912979.38 | 2705097.24 | 8.87 | 5° 57' 18'' |
| 21 | 912988.2 | 2705098.16 | 7.84 | 0° 39' 28'' |
| 22 | 912996.04 | 2705098.25 | 19.22 | 4° 53' 41'' |

Приложение 5

к решению Совета депутатов сельского поселения Сибирский

от 25.09.2020 № 115

Чертеж межевания территории