ООО  «Град Информ»

Ханты-мансийский

автономный округ-югра

Местные нормативы градостроительного проектирования межселенных территорий Ханты-Мансийского района и территорий сельских поселений Шапша, нялинское, сибирский, селиярово, цингалы, красноленинский, согом, выкатной, кедровый, кышик, горнорпавдинск, луговской

Пояснительная записка

Омск   2016 г.

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ

АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

Местные нормативы градостроительного проектирования межселенных территорий Ханты-Мансийского района и территорий сельских поселений Шапша, нялинское, сибирский, селиярово, цингалы, красноленинский, согом, выкатной, кедровый, кышик, горнорпавдинск, луговской

пояснительная записка

Заказчик:	Департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского района

Контракт:	Муниципальный контракт № 168 от 12 июля 2012 года

Код проекта:	МНГП-1575-12

Исполнитель:	ООО «Град-Информ»

Директор  								 М.Н. Дузенко

Омск 2012

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Проблемы обеспечения качества разработки градостроительной документации	5

2.	Общая нормативно-правовая основа разработки местных нормативов градостроительного проектирования	7

3.	Понятие местных нормативов градостроительного проектирования. Цели и задачи их разработки	9

4.	Общая характеристика состава и содержания местных нормативов градостроительного проектирования межселенных территорий Ханты-Мансийского района и территорий сельских поселений Шапша, Нялинское, Сибирский, Селиярово, Цингалы, Красноленинский, Согом, Выкатной, Кедровый, Кышик, Горнорпавдинск, Луговской	11

5.	Этапы подготовки местных нормативов градостроительного проектирования межселенных территорий Ханты-Мансийского района и территорий сельских поселений Шапша, Нялинское, Сибирский, Селиярово, Цингалы, Красноленинский, Согом, Выкатной, Кедровый, Кышик, Горнорпавдинск, Луговской	17

6.	Методические основы разработки нормативов градостроительного проектирования развития территории района	19

7.	Методические основы разработки нормативов градостроительного проектирования жилых зон	20

8.	Методические основы разработки нормативов градостроительного проектирования размещения территорий и объектов рекреационного назначения, в том числе парков, садов, скверов, бульваров в границах жилых зон	21

9.	Методические основы разработки нормативов градостроительного проектирования размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения	22

10.	Местные нормативы градостроительного проектирования размещения объектов инженерной инфраструктуры	23

11.	Методические основы разработки нормативов градостроительного проектирования размещения объектов линейных объектов дорожной инфраструктуры	25

12.	Методические основы разработки нормативов градостроительного проектирования размещения инженерной инфраструктуры и защиты территорий	26

13.	Местные нормативы градостроительного проектирования  в сфере охраны окружающей среды (атмосферы, водных объектов и почв)	27

14.	Местные нормативы градостроительного проектирования  зон объектов административно-делового назначения	29

15.	Местные нормативы градостроительного проектирования  зон объектов сельскохозяйственного использования	30

16.	Местные нормативы градостроительного проектирования  производственных зон	31

17.	Местные нормативы градостроительного проектирования показателей зон специального назначения	32

18.	Местные нормативы градостроительного проектирования  зон садов, огородов, дачных некоммерческих объединений	33

19.	Местные нормативы градостроительного проектирования  обеспеченности и интенсивности использования сооружений для хранения и обслуживания транспортных средств	34

20.	Заключение	35

# Проблемы обеспечения качества разработки градостроительной документации

Управление развитием территории осуществляется в целях повышения качества жизни населения. Качество жизни является одной из важнейших социальных категорий. Под качеством жизни понимаются обеспеченность населения необходимыми материальными благами и услугами, достигнутый уровень их потребления и степень удовлетворения разумных (рациональных) потребностей, а также совокупность условий жизни, труда и занятости, быта и досуга населения, его здоровье, образование, природную среду обитания и т.д.

В современной теории и практике управления развитием территории выделяются две крупные системы управления:

- стратегическое социально-экономическое планирование;

- планирование градостроительного развития территории.

Анализ и принятие решений в рамках планирования градостроительного развития (планирования пространственного развития) осуществляются в следующих основных аспектах:

- архитектурно-планировочная организация;

- пространственные характеристики производственных территорий;

- жилищная сфера;

- сфера социально-культурно-бытового обслуживания (или «Сфера обслуживания населения»);

- инженерная инфраструктура;

- транспортная инфраструктура;

- экологическая обстановка и охрана окружающей среды.

При этом существует ряд сфер анализа и принятия решений, которые содержат в себе важную базовую информацию, используемую при планировании градостроительного развития территории, но традиционно не относятся к непосредственной разработке градостроительной документации. К таким сферам относятся:

- население и трудовые ресурсы (демографическое прогнозирование, планирование изменения структуры занятости),

- производственная сфера (планирование изменения отраслевой структуры выпуска и состава используемых ресурсов территории).

Производственная сфера анализа и принятия решений понимается как сфера планирования развития как градообразующих, так и градообслуживающих предприятий и включающая в себя результаты социально-экономического анализа, осуществленного в рамках стратегического социально-экономического планирования. В этой сфере задается технология производства предприятий, необходимая структура и объем активов, необходимое информационное обеспечение, уровень предпринимательской активности и объемы выпуска.

Планирование развития территории в указанных сферах осуществляется в рамках планирования социально-экономического развития территории.

Процессы планирования градостроительного развития и планирования социально-экономического развития тесно взаимосвязаны. Управление градостроительным развитием территории, ориентированное на повышение качества жизни населения, невозможно без своевременного стратегического социально-экономического планирования развития территории, определяющего условия технологического развития производства, потребности в трудовых и финансовых ресурсах определенного объема и вида, уровне информационного обеспечения экономической деятельности, уровне предпринимательской активности и, в конечном счете, пределы потенциального роста выпуска продукции на территории. В то же время, основная цель стратегического социально-экономического планирования (повышение качества жизни населения благодаря количественному и качественному развитию производства на территории) не может быть достигнута без обеспечения соответствующего развития территориально-пространственного каркаса производственного процесса.

Таким образом, планирование градостроительного развития территории определяет такую совокупность пространственных характеристик территории, которая обеспечивает реализацию целей и решений стратегического социально-экономического планирования в области повышения качества жизни населения. Только последовательное принятие решений в области социально-экономического развития и развития  пространства территории может обеспечить устойчивое повышение качества жизни населения.

Вместе с тем, описанная последовательность принятия решений во многих муниципальных образованиях на территории России зачастую не выполняется. Возможны две причины подобной ситуации:

- стратегические документы социально-экономического планирования на территории не разработаны;

- документы социально-экономического планирования и документы планирования градостроительного развития территории вступают в противоречия друг с другом.

В результате, качество градостроительной документации во многих муниципальных образованиях остается на недостаточно высоком уровне.

В связи с этим, сегодня как на региональном, так и на муниципальном уровне необходим такой инструмент управления развитием территории, который является связующим звеном между социально-экономическим и градостроительным развитием территории. Такой инструмент управления должен определять функциональную зависимость между показателями социально-экономического развития территории (например, численность населения, предпочтения населения относительно потребления тех или иных услуг и т.п.) и показателями пространственного развития территории (площадь земельного участка, предельные расстояния между различными объектами федерального, регионального и местного значений и т.п.).

# Общая нормативно-правовая основа разработки местных нормативов градостроительного проектирования

Нормативно-правовую основу разработки местных нормативов градостроительного проектирования в настоящее время составляют законы и иные нормативные правовые акты, в том числе Градостроительный кодекс Российской Федерации (ст. 8, 24) и законодательство органов местного самоуправления, устанавливающее состав, порядок подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования.

При разработке местных нормативов градостроительного проектирования широко используются федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, принятые в различных сферах жизнедеятельности человека, минимальные показатели в которых должны быть установлены в нормативах градостроительного проектирования, а также законы и иные нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов Российской Федерации, принятые в указанных сферах по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в части полномочий органов государственной власти субъектов федерации, а также по предметам исключительного ведения субъектов Российской Федерации.

Наряду с нормативными правовыми актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации отдельное место в системе нормативно-правовой базы разработки нормативов градостроительного проектирования занимают нормативно-технические документы, значительная часть которых была принята еще в годы существования СССР (строительные нормы и правила, государственные стандарты и др.). На смену данным документам в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» должны прийти технические регламенты. Технический регламент (ст.2 ФЗ «О техническом регулировании») - документ, который принят международным договором Российской Федерации, ратифицированным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или межправительственным соглашением, заключенным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или федеральным законом, или указом Президента Российской Федерации, или постановлением Правительства Российской Федерации, или нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти по техническому регулированию и устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования (продукции, в том числе зданиям, строениям и сооружениям или к связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации).

В соответствии со статьей 46 ФЗ «О техническом регулировании» со дня вступления в силу данного Федерального закона впредь до вступления в силу соответствующих технических регламентов требования к продукции или к связанным с ними процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, подлежат обязательному исполнению только в части, соответствующей целям:

- защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества;

- охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений;

- предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей;

- обеспечения энергетической эффективности.

Указанные обязательные требования к продукции, процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, в отношении которых технические регламенты не приняты, действуют до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов.

Таким образом, в настоящее время действуют и подлежат применению наряду с нормативными правовыми актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, в том числе при разработке нормативов градостроительного проектирования, нормативно-технические документы, принятые в годы существования СССР, в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации. Данные документы действуют до утверждения соответствующих технических регламентов РФ в соответствующих сферах.

Сделанный вывод подтверждается и нормами Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ». В статье 6 указанного Закона определено, что до вступления в силу в установленном порядке технических регламентов по размещению, проектированию, строительству и эксплуатации зданий, строений, сооружений проводится проверка соответствия документации по планировке территорий, проектной документации, а также результатов инженерных изысканий, работ, выполняемых в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, и объектов капитального строительства, построенных, реконструированных, отремонтированных, требованиям законодательства, нормативным техническим документам в части, не противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации.

# Понятие местных нормативов градостроительного проектирования. Цели и задачи их разработки

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, местные нормативы градостроительного проектирования представляют собой минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая инвалидов), объектами инженерной, транспортной инфраструктур, благоустройства территории) не ниже, чем расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, содержащиеся в региональных нормативах градостроительного проектирования.

Нормативы разрабатываются в целях обеспечения:

- предупреждения и устранения вредного воздействия на человека факторов среды обитания;

- благоприятных условий жизнедеятельности населения района;

- устойчивого развития территорий района;

- сбалансированного учета экологических, экономических, социальных, исторических, культурных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности на территории района.

Местные нормативы градостроительного проектирования решают следующие основные задачи:

1) установление минимального набора показателей, расчет которых необходим при разработке документов градостроительного проектирования;

2) распределение используемых при проектировании показателей на группы по видам градостроительной документации;

3) обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения;

4) обеспечение постоянного контроля соответствия проектных решений градостроительной документации изменяющимся социально-экономическим условиям на территориях.

Местные нормативы градостроительного проектирования применяются в следующих случаях:

- при подготовке и утверждении документов территориального планирования и документации по планировке территорий;

- при согласовании проектов документов территориального планирования территорий с органами государственной власти и органами местного самоуправления в случаях и порядке, предусмотренных ГрК РФ;

- при проверке подготовленной документации по планировке территории на соответствие документам территориального планирования, правилам землепользования и застройки, требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий;

- при осуществлении органами местного самоуправления контроля за соблюдением инвесторами и застройщиками законодательства о градостроительной деятельности.

С учетом местных нормативов градостроительного проектирования на межселенных территориях осуществляется подготовка проекта схемы территориального планирования муниципального района (ч.2, ст. 20 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее также - ГрК РФ)), подготовка документации по планировке территории (ч. 10, ст. 45 ГрК РФ).

### С учетом местных нормативов градостроительного проектирования поселений осуществляется подготовка проекта схемы территориального планирования муниципального района (ч.2, ст. 20 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее также - ГрК РФ)), подготовка проекта генерального плана (ч. 3 ст. 24 ГрК РФ), подготовка документации по планировке территории (ч. 10, ст. 45 ГрК РФ), заключение договора о развитии застроенной территории (ч. 3 ст. 46.2 ГрК РФ).

Местные нормативы градостроительного проектирования конкретизируют и развивают основные положения действующих на территории Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры федеральных и территориальных строительных и санитарно-эпидемиологических норм и правил, норм и правил противопожарной безопасности, муниципальных правовых актов применительно к природно-климатическим, демографическим, ландшафтным особенностям территорий и перспективного развития межселенных территорий.

Настоящие нормативы действуют до тех пор, пока не внесены изменения в документы стратегического социально-экономического планирования и/или нормативные правовые акты и нормативно-технические документы, которые были использованы при подготовке нормативов. Настоящие нормативы также нуждаются в корректировке в случае разработки ранее не существовавших документов долгосрочного стратегического социально-экономического планирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ханты-Мансийского района, и/или нормативных правовых актов и нормативно-технических документов.

# Общая характеристика состава и содержания местных нормативов градостроительного проектирования межселенных территорий Ханты-Мансийского района и территорий сельских поселений Шапша, Нялинское, Сибирский, Селиярово, Цингалы, Красноленинский, Согом, Выкатной, Кедровый, Кышик, Горнорпавдинск, Луговской

В соответствии с частью 6 статьи 24 Градостроительного кодекса РФ утверждение местных нормативов градостроительного проектирования осуществляется с учетом особенностей населенных пунктов в границах муниципального образования, межселенных территорий. Состав, порядок подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования устанавливаются нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

Местные нормативы градостроительного проектирования межселенных территорий Ханты-Мансийского района и территорий сельских поселений Шапша, Нялинское, Сибирский, Селиярово, Цингалы, Красноленинский, Согом, Выкатной, Кедровый, Кышик, Горнорпавдинск, Луговской состоят из четырех разделов, включая приложения:

Раздел 1 «Общие положения»;

Раздел 2 «Область применения»;

Раздел 3 «Термины и определения»;

Раздел 4 «Местные нормативы градостроительного проектирования».

При разработке местных нормативов градостроительного проектирования межселенных территорий Ханты-Мансийского района и территорий сельских поселений Шапша, Нялинское, Сибирский, Селиярово, Цингалы, Красноленинский, Согом, Выкатной, Кедровый, Кышик, Горнорпавдинск, Луговской учитывались:

- предельно допустимые нагрузки на окружающую среду на основе определения ее потенциальных возможностей, режима рационального использования природных и иных ресурсов с целью обеспечения наиболее благоприятных условий жизни населения, недопущения разрушения естественных экологических систем и необратимых изменений в окружающей среде;

- техногенные изменения окружающей среды;

- степень устойчивости территорий к различным природным и техногенным воздействиям.

Структура и состав показателей в нормативах градостроительного проектирования определяются тремя условиями:

- в местных нормативах градостроительного проектирования должны содержаться показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, обеспечивающие принятие решений, отнесенных к вопросам местного значения, согласно Федеральному закону от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- четко должны быть соблюдены требования действующего Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, согласно которому в ст. 23 четко прописан состав объектов градостроительной деятельности, который должен быть отображен в утверждаемой части в документах градостроительного регулирования;

- требования к содержанию нормативов включает три этапа:

  - разработка качественных требований к градостроительной документации;

  - установление нормируемых показателей объектов планирования;

  - описание требований к исходной информации, необходимой при разработке градостроительной документации.

Нормативы содержат показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, то есть  нормируемые показатели объектов планирования. Нормируемые показатели объектов планирования, в свою очередь, включают количественные нормируемые показатели объектов планирования и качественные нормируемые показатели объектов планирования.

Таким образом, нормируемые показатели объектов планирования представляют собой количественные и качественные показатели градостроительного развития территории, обеспечивающие благоприятные условия жизнедеятельности человека, в том числе показатели обеспечения услугами, предоставляемыми населению с помощью нормируемых объектов градостроительной деятельности, а также показатели площади земельных участков объектов капитального строительства и различных территорий, земель и зон.

Количественные нормируемые показатели объектов планирования – нормируемые показатели градостроительного развития территории,  которые характеризуются определенным количественным значением (или рядом значений) и определенной единицей измерения.

Качественные нормируемые показатели объектов планирования – нормируемые показатели градостроительного развития территории, характеризуемые исключительно с помощью качественных описаний явления, процесса или состояния территории в том или ином аспекте планирования.

Введем понятие «нормируемый объект планирования», используемое в методике подготовки нормативов. Нормируемые объекты планирования (или «нормируемые объекты градостроительной деятельности») – описываемые в настоящих нормативах объекты местного значения, границы, территории и земли, относительно размещения и развития которых в документах градостроительного проектирования принимаются те или иные проектные решение.

Последовательность разработки нормативов включает несколько взаимосвязанных этапов (см. рис. 1,2).

- Формулирование требований к содержанию документа градостроительного проектирования.

Требования к содержанию документа градостроительного проектирования формулируются на основе требований законодательства (Градостроительного Кодекса РФ).

- Установление требований к составу документа градостроительного проектирования.

На основе требований федерального и регионального законодательства, муниципальных нормативных правовых актов к содержанию и составу той или иной градостроительной документации, а также градостроительных особенностей конкретной территории формулируется состав документов градостроительного проектирования в виде перечня схем основных графических материалов и обосновывающих графических материалов, описания состава основных и обосновывающих текстовых материалов.

Работы по первому и второму этапам разработки нормативов относятся к блоку «Анализ информации» на рис. 3 и необходимы для непосредственного определения нормируемых показателей объектов планирования.

- Определение состава нормируемых объектов градостроительной деятельности для различных видов документа градостроительного проектирования.

На основе содержания и состава документов градостроительного проектирования, определенных на предыдущих этапах, формируется перечень нормируемых объектов планирования для ряда документов территориального планирования и для документации по планировке территории.

Нормируемыми объектами градостроительной деятельности на территории поселения являются:

- функциональные зоны (в том числе, зоны инженерной и транспортной инфраструктур);

- границы населенных пунктов;

- объекты местного значения поселения.

Нормируемыми объектами градостроительной деятельности на межселенных территориях являются:

- функциональные зоны для населенных пунктов на межселенной территории;

- границы населенных пунктов, расположенных на межселенной территории;

- объекты местного значения муниципального района на межселенной территории.

Перечень объектов местного значения для поселения определяется в соответствии с перечнем вопросов местного значения для данного типа муниципального образования, описанным в Федеральном законе № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления» в Российской Федерации в ст. 14, а также с учетом муниципальных нормативных правовых актов.

Перечень объектов местного значения для муниципального района определяется в соответствии с перечнем вопросов местного значения для данного типа муниципального образования, описанным в Федеральном законе № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления» в Российской Федерации в ст. 15, а также с учетом муниципальных нормативных правовых актов.

Среди всех нормируемых объектов градостроительной деятельности комплекс функциональных зон можно назвать «базовым», так как на его основе определяются показатели градостроительного развития, позволяющие охарактеризовать и многие другие нормируемые объекты. Например, совокупность проектируемых функциональных зон (их площадь и местоположение) на территории населенного пункта определяют потребность в площади территории всего населенного пункта и, соответственно, его границы. Кроме того, площадь и местоположение функциональных зон определяют размеры и местоположение земель различных категорий. Соответственно, почти все нормируемые показатели, характеризующие функциональные зоны, одновременно являются нормируемыми показателями для границ населенных пунктов и земель различных категорий.

Кроме того, косвенное воздействие нормируемые показатели функциональных зон оказывают на аналогичные показатели объектов местного значения. Так, нормативный размер функциональной зоны ограничивает площадь территории, которая может быть использована для выделения земельных участков под объекты местного значения соответствующего назначения. Следовательно, при неизменной площади функциональной зоны норма площади земельного участка тем меньше, чем больше потребность в услугах объектов данного вида на территории.

На рис. 1, 2 красными стрелками обозначены логические связи с различными нормируемыми объектами планирования.

- Определение перечня нормируемых показатели объектов планирования.

Для каждой группы нормируемых объектов планирования был разработан набор нормируемых показателей.

Все показатели (количественные и качественные) могут быть разделены на несколько типов:

Тип 1. Показатели, отражающие соотношение между двумя (реже – тремя и более) непространственными показателями социально-экономического развития территории. Примерами показателей 1-го типа являются удельные показатели мощности предприятий или учреждения социально-культурного и бытового обслуживания на 1 тыс. человек.

Тип 2. Показатели, отражающие соотношение между пространственным показателем градостроительного развития и непространственным показателем (реже – показателями) социально-экономического развития территории. По сути, это удельные показатели потребления ресурсов территории (её площади и других пространственных характеристик) на единицу показателя, отражающего тот или иной аспект социально-экономического развития территории. Примерами показателей 2-го типа являются удельные показатели площади земельных участков тех или иных предприятий и учреждений на единицу мощности этих объектов.

Тип 3. Показатели, отражающие соотношение между двумя или несколькими пространственными показателями градостроительного развития территории. Примером показателя 3-го типа является плотность улично-дорожной сети.

Наиболее важными для градостроительного проектирования являются показатели второго и третьего типов. Показатели первого типа зачастую являются необходимыми для вычисления показателей второго и третьего типов.

- Определение исходных данных, необходимых для разработки нормируемых показателей объектов планирования.

Установленные нормируемые показатели объектов планирования определяют набор необходимых исходных данных.

В тех случаях, когда информация, необходимая для расчета того или иного количественного нормируемого показателя объекта планирования, не была получена достаточном объеме, указанные показатели были определены путем синтеза положений соответствующих нормативных технических документов и нормативных правовых актов.

Методические основы разработки нормативов по отдельным направлениям описаны в нижеследующей главе настоящей пояснительной записки.

Рис.1. Общая схема методики  разработки  нормативов градостроительного проектирования для генерального плана поселения

Рис.2. Общая схема методики  разработки  нормативов градостроительного проектирования для схемы территориального планирования муниципального района

# Этапы подготовки местных нормативов градостроительного проектирования межселенных территорий Ханты-Мансийского района и территорий сельских поселений Шапша, Нялинское, Сибирский, Селиярово, Цингалы, Красноленинский, Согом, Выкатной, Кедровый, Кышик, Горнорпавдинск, Луговской

Процесс подготовки нормативов градостроительного проектирования охватывает четыре основных этапа: организационный этап,  этап исследований, этап оформления, заключительный этап.

- Организационный этап

Данный этап является подготовительным. На этом этапе формулируется общее видение конечного документа.

В соответствии с требованиями, описанными в градостроительном задании на разработку Нормативов, в законодательстве РФ и субъекта РФ, а также в муниципальных нормативных правовых актах, формируется состав документа, определяется перечень показателей по основным направлениям градостроительного проектирования, выбираются исполнители (специалисты), ведущие то или иное направление. Таким образом, на данном этапе руководитель проекта формулирует методику разработки проекта и рабочий план проекта, позволяющие подготовить документ в определенном составе в заданные сроки. Методика разработки Нормативов должна описывать связь между исходными данными и итоговыми решениями документа. В подготовке Нормативов были задействованы специалисты в различных сферах планирования развития территории:

- градостроительного права, земельного права, муниципального права, жилищного права, гражданского права и в иных отраслях законодательства;

- градостроительной экономики;

- проектирования инженерного обеспечения;

- проектирования транспортного обслуживания;

- архитектурного проектирования;

- градостроительной экологии;

- геодезии и картографии;

- информационных систем;

- других сферах.

- Этап исследований

Включает в себя несколько блоков исследовательских действий:

- Разработка плана сбора и анализа необходимой информации.

Общий план работ уточняется в части сбора исходной информации с участием специалистов по отдельным направлениям. При этом состав необходимой информации определяется в соответствии с выбранной методикой разработки проекта.

- Сбор и анализ информации.

Необходимая информация была собрана, систематизирована и обработана руководителем проекта и специалистами по отдельным направлениям.

- Установление нормируемых показателей объектов планирования.

- Составление специалистами отчетов о результатах разработки Нормативов по направлениям с целью формирования разделов Нормативов.

- Этап оформления

- Оформление результатов разработки Нормативов. Составление интегрального отчета по проекту.

- Заключительный этап

- Предоставление проекта Нормативов заказчику на согласование.

На рис. 3 представлена общая организационная схема процесса подготовки местных нормативов градостроительного проектирования. На данной схеме числами обозначена последовательность выполнения действий при подготовке Нормативов.

Рис. 3. Общая организационная схема процесса подготовки местных нормативов градостроительного проектирования межселенных территорий Ханты-Мансийского района и территорий сельских поселений Шапша, Нялинское, Сибирский, Селиярово, Цингалы, Крас-ноленинский, Согом, Выкатной, Кедровый, Кышик, Горнорпавдинск, Луговской

# Методические основы разработки нормативов градостроительного проектирования развития территории района

При разработке местных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского района по типам функциональных зон и размещению объектов местного значения учитывались требования следующих нормативно-правовых документов:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- региональные нормативы градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- и др. пособий и сводов правил по проектированию и строительству (п.1 «Общие положения» настоящих Нормативов).

# Методические основы разработки нормативов градостроительного проектирования жилых зон

Содержание параграфа 4.2. «Местные нормативы градостроительного проектирования жилых зон» основывается на Региональных нормативах градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (РНГП ХМАО).

Расчетный показатель жилищной обеспеченности установлен также на основании РНГП ХМАО:

- на одиноко проживающего человека – 33 кв. м/чел.;

- на одного члена семьи, состоящей из двух и более человек – 18 кв. м/чел.;

- на одного человека, проживающего в общежитии - 6 квадратных метров жилой площади.

Нормативы общей площади территории для размещений объектов жилой застройки основывается на РНГП Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Нормативы распределения зон жилой застройки по типам и этажности жилой застройки с выделением территории, предназначенных для строительства жилых помещений жилищного фонда социального использования и специализированного жилищного фонда разработан на основе СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», РНГП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Нормативы этажности, высоты жилых домов разработан на основе РНГП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и генеральных планов сельских поселений.

Нормативы размера придомовых земельных участков, в том числе при многоквартирных домах разработан на основе РНГП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, закон от 3 мая 2000 года N 26-оз Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «О регулировании отдельных земельных отношений в Ханты-Мансийском  автономном округе – Югре».

Нормативы расстояний от жилых домов и хозяйственных построек до красных линий улиц и соседних участков разработаны на основе РНГП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Нормативы наличия  и размеров площадок при многоквартирных домах основывается на РНГП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, уточнены в части типологии и этажности застройки.

## В проекте МНГП территорий сельских поселений Ханты-Мансийского района в пункте «Нормативы обеспеченности территориями и объектами рекреационного назначения (в квадратных метрах на человека)» в соответствии с РНГП ХМАО-ЮГРЫ приведен нормативный показатель обеспеченности территориями и объектами рекреационного назначения (в квадратных метрах на человека) для сельских населенных пунктов Ханты-Мансийского района.

## Раздел «Местные нормативы градостроительного проектирования  жилых зон» на межселенных территориях, описывает нормативы распределения жилых зон по типам и этажности, нормативные размеры придомовых участков и нормативные расстояния от жилых домов до красных линий, основанные на РНГП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

# Методические основы разработки нормативов градостроительного проектирования размещения территорий и объектов рекреационного назначения, в том числе парков, садов, скверов, бульваров в границах жилых зон

Нормативы площади территорий рекреационного назначения и земельных участков, предназначенных для размещения объектов рекреационного назначения, основывается на РНГП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Нормативы площади озеленения территорий объектов рекреационного назначения и нормативы доступности территорий и объектов рекреационного назначения для населения основаны на РНГП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Раздел «Местные нормативы градостроительного проектирования  размещения территорий и объектов рекреационного назначения» на межселенных территориях, описывает нормативы площади на одного посетителя, размеры земельных участков и принципы размещения объектов рекреационного назначения. Нормативы основаны на РНГП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

# Методические основы разработки нормативов градостроительного проектирования размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения

Содержание параграфа «Местные нормативы градостроительного проектирования размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения» основывается на Региональных нормативах градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (РНГП ХМАО).

Исключением является дополнение информации о размерах земельных участков учреждений дополнительного образования детей согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

# Местные нормативы градостроительного проектирования размещения объектов инженерной инфраструктуры

Содержание параграфа «Местные нормативы градостроительного проектирования размещения объектов инженерной инфраструктуры» основывается на Региональных нормативах градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (РНГП ХМАО).

Расчетные показатели в сфере инженерного оборудования установлены на основании п. 3.6 РНГП ХМАО:

1. Нормативы обеспеченности объектами водоснабжения и водоотведения (в кубических метрах на одного человека в год) следует принимать, исходя из расходов:

1) тепла на горячее водоснабжение (подогрев) - 160000 килокалорий в месяц на 1 человека;

2) воды на холодное водоснабжение и водоотведение:

- для зданий, оборудованных водопроводом, канализацией и ваннами с местными водонагревателями, - 56,575 м3/год на 1 человека;

- для зданий, оборудованных водопроводом, канализацией и системой централизованного горячего водоснабжения, - 63,875 м3/год на 1 человека;

- для зданий, не обустроенных внутренней канализацией, - 27,74 м3/год на 1 человека;

- неучтенные расходы - 15,33 м3/год на 1 человека.

2. Нормативы обеспеченности объектами теплоснабжения (в килокалориях на отопление одного квадратного метра площади в год) следует принимать, исходя из расходов на отопление 192000 Ккал/год на 1 м2 общей площади жилого помещения.

3. Нормативы обеспеченности объектами газоснабжения (в кубических метрах на одного человека в год) следует принимать, исходя из расходов газа:

1) на приготовление пищи и нагрев воды на газовом оборудовании:

- при наличии централизованного отопления и горячего водоснабжения - 114 м3/год на 1 человека;

- при наличии централизованного отопления и газового водонагревателя - 397,2 м3/год на 1 человека;

- при отсутствии централизованного отопления и горячего водоснабжения - 170,4 м3/год на 1 человека;

2) на отопление помещений (среднегодовая норма) - 37,2 кубических метра на 1 квадратный метр общей площади помещений в год.

4. Нормативы обеспеченности объектами электроснабжения (в киловатт-часах на одного человека в год) следует принимать, исходя из расходов электроэнергии:

а) для городских населенных пунктов (без кондиционеров):

1) для зданий, не оборудованных стационарными электроплитами, - 1750 кВт x ч./год на 1 человека, при использовании максимума электрической нагрузки - 5200 кВт x ч./год на 1 человека;

2) для зданий, оборудованных стационарными электроплитами (100% охвата), - 2200 кВт x ч./год на 1 человека, при использовании максимума электрической нагрузки - 5300 кВт x ч./год на 1 человека;

б) для сельских населенных пунктов (без кондиционеров):

1) для зданий, не оборудованных стационарными электроплитами, - 1000 кВт x ч./год на 1 человека, при использовании максимума электрической нагрузки - 4100 кВт x ч./год на 1 человека;

2) для зданий, оборудованных стационарными электроплитами (100% охвата), - 1850 кВт x ч./год на 1 человека, при использовании максимума электрической нагрузки - 4400 кВт x ч./год на 1 человека.

5. Нормативы обеспеченности объектами санитарной очистки (в килограммах бытовых отходов на одного человека в год) следует принимать, исходя из объемов бытовых отходов:

1) твердых бытовых отходов:

- для проживающих в муниципальном жилом фонде - 320 кг/чел. в год;

- для проживающих в индивидуальном жилом фонде - 480 кг/чел. в год;

2) общее количество бытовых отходов по населенному пункту с учетом общественных зданий - 600 кг/чел. в год;

3) нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5 процентов от объема твердых бытовых отходов.

# Методические основы разработки нормативов градостроительного проектирования размещения объектов линейных объектов дорожной инфраструктуры

Основной проблемой в транспортной составляющей района (с учетом улично-дорожной сети поселений) является несоответствие параметров улиц и дорог нормативным требованиям, прописанным в федеральном и региональном законодательстве. Таким образом, в основу данных местных нормативов градостроительного проектирования легли требования РНГП Ханты-Мансийского района и СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», а также требования ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Было увеличено количество полос на проездах – до 2 – для полос шириной 2,75 м (ранее была только 1) – данное решение было принято в исполнение ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», который устанавливает ширину проезда пожарной техники не менее 6 м.

## В проекте МНГП территорий сельских поселений Ханты-Мансийского района в пункте «Нормативы озеленения площади санитарно-защитных зон, отделяющих автомобильные дороги от объектов жилой застройки (в процентах)» согласно РНГП ХМАО-ЮГРЫ приведены нормативы озеленения площади санитарно-защитных зон, отделяющих автомобильные дороги от объектов жилой застройки.

# Методические основы разработки нормативов градостроительного проектирования размещения инженерной инфраструктуры и защиты территорий

В данном разделе местных нормативов градостроительного проектирования использовались требования РНГП Ханты-Мансийского района и СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», а также СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления».

# Местные нормативы градостроительного проектирования  в сфере охраны окружающей среды (атмосферы, водных объектов и почв)

## В МНГП Ханты-Мансийского района глава «Местные нормативы в сфере охраны окружающей среды (атмосферы, водных объектов и почв)» содержит нормативы градостроительного проектирования в области охраны окружающей среды в соответствующих показателях допустимых уровней воздействия на окружающую среду и человека. При подготовки раздела были использованы следующие нормативные правовые и технические документы:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Лесной кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 10 января 2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 09.01.1996 N 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

- ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»;

- ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»;

- ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»;

- ГН 2.1.5.2307-07 «Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»;

- СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий»;

- СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»;

- СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003»

- СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

- СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»;

- СанПиН 42-128-4690-88  «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий»;

- СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи»;

- СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов»;

- СанПиН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты»;

- СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) «Нормы радиационной безопасности»;

- СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)»;

- СанПиН 2.6.1.2800-10  «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения»;

- СП 52.13330.2011  «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*».

## В МНГП с учетом требований действующего законодательства определены условия размещения и проектирования объектов,  являющихся источниками загрязнения атмосферы; определены требования к оценке качества атмосферного воздуха путем расчета предельно-допустимых концентраций, установлен максимальный уровень загрязнения атмосферного воздуха на различных территориях.

## Приведены требования к качеству воды водных объектов в контрольных створах и местах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования, основные нормативные требования и показатели в сфере охраны водных объектов.

## Представлена оценка степени эпидемической опасности почвы, оценка степени химического загрязнения почвы, приведены рекомендации по использованию почв в зависимости от категории загрязнения и нормативные требования в сфере охраны почв.

На основании нормативных технических документов  установлены требования по защите от акустического загрязнения; определены допустимые уровни авиационного шума на территориях жилой застройки, установлены значения максимальных уровней шумового воздействия на человека на различных территориях;  установлены требования к уровням вибрации в жилых и общественных зданиях, на территории жилой застройки, на рабочих местах, определены основные мероприятия по защите от вибрации, требования по защите от электромагнитных полей, излучений и облучений; установлен максимальный уровень электромагнитного излучения от РТО; определены мероприятия в сфере защиты от электромагнитных полей, излучений и облучений.

Приведены нормативы в сфере обеспечения радиационной безопасности и регулирования микроклимата. Установлены требования радиационной безопасности  участков застройки под строительство жилых зданий и зданий социально-бытового назначения, определено допустимое значения эффективной дозы (основной предел доз) для населения. Определен нормативный показатель продолжительности непрерывной инсоляции для помещений жилых и общественных зданий, в соответствии с требованиями СП 52.13330.2011 установлена группа по ресурсам светового климата Ханты-Мансийского района.

# Местные нормативы градостроительного проектирования  зон объектов административно-делового назначения

Данные разделы дают ссылку на главу 4.3. где отражены нормативы площади территорий рекреационного назначения и земельных участков, предназначенных для размещения объектов рекреационного назначения, основанные на РНГП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Нормативы обеспеченности территориями и объектами административно – делового назначения основаны на СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», а так же СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

В разделе дается ссылка на таблицу нормативных параметров объектов общественно-делового назначения: мощность, планируемое размещение, необходимые для разработки градостроительной документации.

Раздел 4.1.4. Содержит минимальную норму площади озеленения территории объектов административно-делового назначения на 1-го работника.

Пункт дает ссылку на главу 4.3. где подробно описаны требования к покрытиям и уклонам основных путей движения пешеходов, основанных на СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

# Местные нормативы градостроительного проектирования  зон объектов сельскохозяйственного использования

Нормативы площади территорий сельскохозяйственного использования и земельных участков, предназначенных для размещения объектов сельскохозяйственного назначения, основываются на СП 19.13330.2011. Свод правил. Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-97-76*, закон от 3 мая 2000 года N 26-оз Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «О регулировании отдельных земельных отношений в Ханты-Мансийском  автономном округе – Югре».

Местные нормативы градостроительного проектирования  зон объектов сельскохозяйственного использования межселенных территорий, основываются на СП 19.13330.2011. Свод правил. Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-97-76* и закон от 3 мая 2000 года N 26-оз Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «О регулировании отдельных земельных отношений в Ханты-Мансийском  автономном округе – Югре».

## В МНГП Ханты-Мансийского района в подразделе «Нормативы обеспеченности объектов сельскохозяйственного производства природоохранными объектами» в соответствии с СП 19.13330.2011 «Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий. Актуализированная редакция. СНиП II-97-76*» приведен нормативный показатель площади участков, предназначенных для озеленения на территории объектов сельскохозяйственного производства.

# Местные нормативы градостроительного проектирования  производственных зон

Структура производственных зон, их организация и основные принципы размещения основаны на информации недействующего СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», а так же актуализированная редакция СНиП II-89-80* СП 18.13330.2011. Свод правил. Генеральные планы промышленных предприятий.

Классификация предприятий и их размещение основывается на информации из СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Нормативные параметры застройки производственных зон, основываются на РНГП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Местные нормативы градостроительного проектирования  производственных зон на межселенных территориях, описывают принципы размещения производственных объектов и их структуру, и параметры застройки. Нормативы основаны на информации из недействующего СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и актуализированной редакции СНиП II-89-80* СП 18.13330.2011. Свод правил. Генеральные планы промышленных предприятий.

# Местные нормативы градостроительного проектирования показателей зон специального назначения

## В МНГП Ханты-Мансийского района в главе «Местные нормативы градостроительного проектирования показателей  зон специального назначения» приведены ссылки на нормативные документы, в соответствии с которыми регламентируются требования к размещению, устройству и режиму эксплуатации объектов специального назначения. Приведен нормативный показатель площади территории для размещения кладбищ традиционного захоронения, норматив накопления твердых бытовых отходов для Ханты-Мансийского района, а также размеры земельных участков предприятий и сооружений по транспортировке, обезвреживанию и переработке бытовых отходов.

## В соответствии с действующим законодательством установлены основные требования к размещению, устройству и эксплуатации полигонов для радиоактивных отходов, полигонов для токсичных отходов производства, полигонов для отходов производства и потребления, полигонов для твердых бытовых отходов, скотомогильников, кладбищ.

## При подготовки раздела были использованы следующие нормативные правовые и технические документы:

## Федеральный закон от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле";

- СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;

- СП 42.13330.2011. Свод правил. "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*";

- РНГП ХМАО-ЮГРЫ;

##### СП 2.1.7.1038-01 "Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов твердых бытовых отходов";

##### «Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» (утверждены Минсельхозпродом РФ 4.12.1995 N 13-7-2/469);

- СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению отходов производства и потребления»;

### СНиП 2.01.28-85 «Полигоны по обезвреживанию и захоронению  токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»;

- СП 2.6.6.1168-02 «Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002)».

# Местные нормативы градостроительного проектирования  зон садов, огородов, дачных некоммерческих объединений

Классификация садоводческих, огороднических и дачных объединений, основана на РНГП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Предельные размеры земельных участков для ведения, основаны на законе от 3 мая 2000 года N 26-оз Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «О регулировании отдельных земельных отношений в Ханты-Мансийском  автономном округе – Югре».

Расстояние от автомобильных дорог до садоводческих и огороднических объединений, основано на РНГП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Расстояние от застройки на территории садоводческих и огороднических объединений до лесных массивов, основано на РНГП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Раздел 4.12.5. Данный раздел дает ссылку на таблицу Минимально допустимых размеров и состав площадок общего пользования на территориях садоводческих и огороднических (дачных) объединений, основанные на РНГП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Расстояние от площадки мусоросборников до границ садовых участков, основано на РНГП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Ширина улиц и проездов в красных линиях на территории садоводческих и огороднических объединений, основано на РНГП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Раздел «Местные нормативы градостроительного проектирования зон садов, огородов, дачных некоммерческих объединений» на межселенных территориях описывает нормативы земельных участков под садоводство и огородничество, основные принципы размещения, и нормативы обеспеченности площадками общего пользования. Нормативы основаны на РНГП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, законе от 3 мая 2000 года N 26-оз Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «О регулировании отдельных земельных отношений в Ханты-Мансийском  автономном округе – Югре».

# Местные нормативы градостроительного проектирования  обеспеченности и интенсивности использования сооружений для хранения и обслуживания транспортных средств

Данный раздел составлен в соответствии с требованиями РНГП Ханты-Мансийского района и СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». На сегодняшний день особых проблем с хранением транспорта населенные пункты Ханты-Мансийского района не испытывают, в связи с невысокими численностями населения и преобладающей застройкой с приквартирными участками (в таком случае хранение автомобилей осуществляется на территории данного участка).

# Заключение

Местные нормативы градостроительного проектирования представляют собой минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая инвалидов), объектами инженерной, транспортной инфраструктур, благоустройства территории) не ниже, чем расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, содержащиеся в региональных нормативах градостроительного проектирования.

Местные нормативы градостроительного проектирования применяются в следующих случаях:

при подготовке и утверждении документов территориального планирования и документации по планировке территорий;

при согласовании проектов документов территориального планирования территорий с органами государственной власти и органами местного самоуправления в случаях и порядке, предусмотренных ГрК РФ;

при проверке подготовленной документации по планировке территории на соответствие документам территориального планирования, правилам землепользования и застройки, требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий;

при осуществлении органами местного самоуправления контроля за соблюдением инвесторами и застройщиками законодательства о градостроительной деятельности.

Местные нормативы градостроительного проектирования конкретизируют и развивают основные положения действующих на территории Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры федеральных и территориальных строительных и санитарно-эпидемиологических норм и правил, норм и правил противопожарной безопасности, муниципальных правовых актов применительно к природно-климатическим, демографическим, ландшафтным особенностям территорий и перспективного развития межселенных территорий.

Настоящие нормативы действуют до тех пор, пока не внесены изменения в документы стратегического социально-экономического планирования и/или нормативные правовые акты и нормативно-технические документы, которые были использованы при подготовке нормативов. Настоящие нормативы также нуждаются в корректировке в случае разработки ранее не существовавших документов долгосрочного стратегического социально-экономического планирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ханты-Мансийского района, и/или нормативных правовых актов и нормативно-технических документов.