Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

Ханты-Мансийский район

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КЕДРОВЫЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 00.00.2018	             № ПРОЕКТ

п.Кедровый

О создании в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в границах сельского поселения Кедровый

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994 года «О пожарной безопасности» в редакции Федерального закона от 01.01.2001 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий», и в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения на территории  сельского поселения Кедровый:

1. Утвердить Перечень источников противопожарного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения в любое время года из источников наружного противопожарного водоснабжения на территории   сельского поселения Кедровый (приложение №1).

2. Утвердить Правила учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения и мест для забора воды на территории  сельского поселения Кедровый (приложение № 2).

3. Признать утратившим силу постановления:

- постановление № 06 от 09.07.2008 «Об утверждении положения о порядке проведения противопожарной пропаганды на территории сельского поселения Кедровый»;

- постановление № 41 от 30.12.2011 «Об утверждении Перечня первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях  и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан».

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

5. Контроль за выполнением  постановления оставляю за собой.

И.о. главы

сельского поселения Кедровый                            О. В. Шаламова

Приложение 1

к постановлению администрации

сельского поселения Кедровый

от 00.00.2018 № ПРОЕКТ

ПЕРЕЧЕНЬ

источников противопожарного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения в любое время года из источников наружного противопожарного водоснабжения

на территории  сельского поселения Кедровый

| № п/п | Наименование источника наружного противопожарного водоснабжения | Место расположения источника наружного противопожарного водоснабжения (адресная привязка) | Тип и характеристика источника наружного противопожарного водоснабжения | Наименование организаций собственников (балансодержателей) | Наименование обслуживающей организации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пожарный водоем |  |  |  |  |
| 1.1. | Пожарный водоем | с. Елизарово ул. Советская 2А | ПВ – 30 м³ (1 емкость на 30 м³) | АСП | АСП |
| 1.2. | Пожарный водоем | с. Елизарово ул. Советская 16А | ПВ – 30 м³ (1 емкость на 30 м³) | Центроспас «Югория» | Центроспас «Югория» |
| 1.3. | Пожарный водоем | с. Елизарово пер. Школьный 2 | ПВ – 100 м³ (4 емкости на 25 м³) | МКОУ Х-МР с. Елизарово | МКОУ Х-МР с. Елизарово |
| 1.4. | Пожарный водоем | с. Елизарово ул. Новая 17 | ПВ – 30 м³ (1 емкость на 30 м³) | АСП | АСП |
| 1.5. | Пожарный водоем | п.Кедровый, ул.Ленина 1 а | ПВ-100м.куб. (1 ем. на 100 м.куб.) | АСП | АСП |
| 1.6. | Пожарный водоем | п.Кедровый, ул. Лесная 31 | ПВ-100м.куб. (1 ем. на 100 м.куб.) | АСП | АСП |
| 1.7. | Пожарный водоем | п.Кедровый, ул. 60 лет Октября 10 а | ПВ-100м.куб. (1 ем. на 100 м.куб.) | АСП | АСП |
| 1.8. | Пожарный водоем | п.Кедровый, ул. Энтузиастов 13 б | ПВ-100м.куб. (1 ем. на 100 м.куб.) | АСП | АСП |
| 1.9. | Пожарный водоем | п. Кедровый, ул. Старая Набережная 11 | ПВ-100м.куб. (1 ем. на 100 м.куб.) | АСП | АСП |
| 1.10. | Пожарный водоем | п. Кедровый, ул. Старая Набережная 13 | ПВ-100м.куб. (1 ем. на 100 м.куб.) | АСП | АСП |
| 2. | Водонапорная башня |  |  |  |  |
| 2.1. | Водонапорная башня | п. Кедровый ул. Энтузиастов 15 а | БР- 25 м. куб. | МП «ЖЭК» | МП «ЖЭК» |
| 2.2. | Водонапорная башня | п. Кедровый ул. Механизаторов 14а | ВБ- 15,6 м. куб | МП «ЖЭК» | МП «ЖЭК» |
| 2.3. | Водонапорная башня | с.Елизарово пер. Никифорова 11 б | 42 м.куб. | МП «ЖЭК» | МП «ЖЭК» |
|  | Пожарный гидрант |  |  |  |  |
| 3.1. | Пожарный гидрант | п. Кедровый, ул.Ленина 6 г | ПГ-1 ПГ-2 | МОУСОШ | МКУ «Управление технического обслуживания» Ханты-Мансийского района г. Ханты-Мансийск |
| 4. | Пожарные проруби |  |  |  |  |
| 4.1. | Водозабор из естественного источника | п. Кедровый | Естественный водоём р.Обь |  |  |
| 4.2. | Водозабор из естественного источника | с.Елизарово | Протока Омут |  |  |

Приложение 2

к постановлению администрации

сельского поселения Кедровый

от 00.00.2018 № ПРОЕКТ

ПРАВИЛА

учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения и мест для забора воды на территории Пригородного сельского поселения

1.Общие положения

1.1.  Настоящие Правила действуют на всей территории  сельского поселения Кедровый Ханты-Мансийского района и обязательны для исполнения в целях пожаротушения в любое время года из источников наружного противопожарного водоснабжения на территории сельского поселения Кедровый.

1.2.  Наружное противопожарное водоснабжение - хозяйственно-питьевой водопровод с расположенными на нем пожарными гидрантами, пожарные водоемы, водонапорные башни, а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для целей пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.

1.3.  Ответственность за состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несет администрация поселения

1.4. Подразделения пожарной охраны  имеют право на беспрепятственный въезд на территорию источников противопожарного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения в любое время года на территории   сельского поселения Кедровый.

2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения

2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

- точным учетом всех источников противопожарного водоснабжения;

- систематическим контролем за состоянием водоисточников;

- периодическим испытанием водопроводных сетей на водоотдачу (1 раз в год);

- своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

2.2 Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями, установленными на видных местах, в соответствии с нормами пожарной безопасности (НПБ 160-97) (таблица). Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд шириной не менее 3,5 м.

| № п/п | Знак | Смысловое значение | Внешний вид | Порядок применения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | пожарный водоисточник | форма: КВАДРАТ фон: КРАСНЫЙ символ: БЕЛЫЙ | используется для обозначения места нахождения пожарного водоема или пирса для пожарных машин |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  | пожарный гидрант | форма: КВАДРАТ фон: БЕЛЫЙ символ: КРАСНЫЙ | используется для обозначения места нахождения подземного пожарного гидранта. На знаке должны быть цифры, обозначающие расстояние до гидранта в метрах |

2.3.  Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

2.4.  Пожарные водоемы должны быть наполнены водой. К водоему должен быть обеспечен подъезд с твердым покрытием и разворотной площадкой.

2.5.  Водонапорные башни должны быть оборудованы патрубком с пожарной полугайкой (диаметром 77 мм) для забора воды пожарной техникой и иметь подъезд с твердым покрытием.

2.6.  Пирсы должны иметь подъезд с твердым покрытием и разворотной площадкой на установку расчетного количества пожарных автомобилей. Глубина воды у пирса должна быть не менее 1 м.

2.7. В зимнее время при замерзании воды прорубается прорубь размером 1x1 м, а пирс очищается от снега и льда.

2.8. В летнее время при понижении уровня воды в местах забора воды устраивать котлован (приямок).

2.9. Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

3. Учет и проверка наружного противопожарного водоснабжения и мест для забора воды на территории поселения

3.1. Руководители организаций, предприятий, а также абоненты обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с подразделениями Государственной противопожарной службы проверки имеющихся в их ведении источников наружного водоснабжения.

3.2. С целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара, абоненты совместно с Государственной противопожарной службой не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию противопожарного водоснабжения.

3.3. Проверка противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год: в весенне-летний (с 1 мая по 1 ноября) и осенне-зимний (с 1 ноября по 1 мая) периоды.

3.4. При проверке пожарного гидранта проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту;

- состояние колодца и люка пожарного гидранта, производится очистка его от грязи, льда и снега;

- работоспособность пожарного гидранта посредством пуска воды с установкой пожарной колонки;

- герметичность и смазка резьбового соединения и стояка;

- работоспособность сливного устройства;

- наличие крышки гидранта.

3.5. При проверке пожарного водоема проверяется:

наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

- степень заполнения водоема водой и возможность его пополнения;

- наличие площадки перед водоемом для забора воды;

- герметичность задвижек (при их наличии);

- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).

3.7. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.

4. Инвентаризация противопожарного водоснабжения

4.1. Инвентаризация противопожарного водоснабжения проводится не реже одного раза в пять лет.

4.2. Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик.

4.3. Для проведения инвентаризации водоснабжения постановлением Главы муниципального образования создается межведомственная комиссия, в состав которой входят: представители органов местного самоуправления, местной пожарной охраны и органа государственного пожарного надзора и абоненты.

4.4. Комиссия путем детальной проверки каждого водоисточника уточняет:

- вид, численность и состояние источников противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к ним;

- причины сокращения количества водоисточников;

- диаметры водопроводных магистралей, участков, характеристики сетей, количество водопроводных вводов;

- выполнение планов замены пожарных гидрантов (пожарных кранов), строительства новых водоемов, пирсов, колодцев.

4.5. Все гидранты проверяются на водоотдачу.

4.6. По результатам инвентаризации составляется акт инвентаризации и ведомость учета состояния водоисточников.

5. Ремонт и реконструкция противопожарного водоснабжения

5.1. Собственники водопроводной сети, а также абоненты, в ведении которых находится неисправный источник противопожарного водоснабжения, обязаны в течение 10 дней после получения сообщения о неисправности произвести ремонт водоисточника. В случае проведения капитального ремонта или замены водоисточника сроки согласовываются с государственной противопожарной службой.

5.2. Реконструкция водопровода производится на основании проекта, разработанного проектной организацией и согласованного с местными органами государственного пожарного надзора.

5.3. Технические характеристики противопожарного водопровода после реконструкции не должны быть ниже предусмотренных ранее.

5.4. Заблаговременно, за сутки до отключения пожарных гидрантов или участков водопроводной сети для проведения ремонта или реконструкции, руководители организаций водопроводного хозяйства или абоненты, в ведении которых они находятся, обязаны в установленном порядке уведомить органы местного самоуправления и подразделения местной пожарной охраны о невозможности использования пожарных гидрантов из-за отсутствия или недостаточности напора воды, при этом предусматривать дополнительные мероприятия, компенсирующие недостаток воды на отключенных участках.

5.5. После реконструкции водопровода производится его приемка комиссией и испытание на водоотдачу.

6. Особенности эксплуатации противопожарного водоснабжения в зимних условиях

6.1. Ежегодно в октябре – ноябре производится подготовка противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего необходимо:

- произвести откачку воды из колодцев и гидрантов;

- проверить уровень воды в водоемах, исправность теплоизоляции и запорной арматуры;

- произвести очистку от снега и льда подъездов к пожарным водоисточникам.