Приложение 1 к постановлению

администрации сельского поселения Селиярово

от «01» марта 2023 года № 9

Проект планировки территории

«Реконструкция участка автодороги от перекрёстка к.243, 240 - п. Пионерный, Меркур Приобского м/р (Инв. №№ 120098Р, 100303279, ОС_00914)»

- Основная часть проекта планировки территории. Графическая часть

  - Чертеж красных линий

  - Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта

  - Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их месторасположения

Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения не разрабатывается.

- Положение о размещении линейных объектов

  - Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов, а также линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

В проектной документации по объекту «Реконструкция участка автодороги от перекрестка к.243, 240 - п.Пионерный, Меркур Приобского м/р (Инв. №№ 120098Р, 100303279, ОС_00914)» предусмотрены следующие этапы строительства автодороги:

- Реконструкция. Пусковой комплекс «Автодорога ПКО – Куст скв.240» (Инв.№120098Р);

- Реконструкция. Магистраль. Участок вахтовый поселок – транспортная развязка на К-28 (ПК0-ПК22+85) (Инв.№100303279);

- Реконструкция ВЛ-6 кВ на пересечении с автомобильной дорогой Инв.№100303279;

- Реконструкция. Подъездная автодорога. Причал Куст-203,202,201 (Инв.№ОС_00914);

- Реконструкция ВЛ-6 кВ на пересечении с автомобильной дорогой Инв.№ОС_00914

В проекте предусмотрена реконструкция дорожной одежды существующих участков автодороги без изменения направления трассы. Изменение прохождения трассы дороги не требуется.

Технико-экономическая характеристика проектируемых линейных объектов приведена в таблице 2.1

Таблица 2.1 – Технико-экономическая характеристика

| Наименование | Категория | Протяженность, км | Инженерно-геологичнские условия строительства, км |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | болото | суходол |
| Реконструкция. Пусковой комплекс «Автодорога ПКО – Куст скв.240» (Инв.№120098Р) | IIIв | 7,00 | - | 7,00 |
| Реконструкция. Магистраль. Участок вахтовый поселок – транспортная развязка на К-28 (ПК0-ПК22+85) (Инв.№100303279) | IIIв | 1,86 | - | 1,86 |
| Реконструкция. Подъездная автодорога. Причал Куст-203,202,201 (Инв.№ОС_00914) | IIIв | 0,51 | - | 0,51 |
| Реконструкция ВЛ-6 кВ на пересечении с автомобильной дорогой Инв.№100303279 | - | 1,6989 | - | - |
| Реконструкция ВЛ-6 кВ на пересечении с автомобильной дорогой Инв.№ОС_00914 | - | 0,0717 | - | - |

Согласно техническому заданию, реконструируемый участок автодороги предусматривается IIIв категории. В соответствии с ГОСТ Р 52398-2005 проектируемая подъездная автодорога по условиям движения и доступа транспортных средств относится к дорогам обычного типа (нескоростной дороге), по транспортно-эксплуатационным качествам и потребительским свойствам относится к дороге IIIв категории.

Технические нормативы проектируемых участков автодороги указаны в таблице 2.2.

Таблица 2.2 – Технические нормативы для дорог

| Показатели | Нормативы |
| --- | --- |
|  | Пусковой комплекс «Автодорога ПКО – Куст скв.240» (Инв.№120098Р) | Магистраль. Участок вахтовый поселок – транспортная развязка на К-28 (ПК0-ПК22+85) (Инв.№100303279) | Подъездная автодорога. Причал Куст - 203,202,201 (Инв.№ОС_00914) |
| Техническая категория по СП 37.13330.2012 | IIIв | IIIв | IIIв |
| Расчетная скорость движения, км/час | 50 | 50 | 50 |
| Число полос движения, шт. | 2 | 2 | 2 |
| Ширина проезжей части, м | 10 | 6,5 | 6,5 |
| Ширина обочин, м | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Ширина насыпи, м | 13 | 9,5 | 9,5 |
| Тип дорожной одежды | переходный, капитальный | переходный, капитальный | капитальный |
| Вид покрытия | щебень, плиты | щебень, плиты | плиты |

Проектируемая подъездная автодорога по своему назначению является неосновной внутрипромысловой автодорогой. Объем грузоперевозок определяется в зависимости от потребности в материально-технических ресурсах для нужд бурения, обустройства и эксплуатации месторождения. Грузооборот определяется потребностью в грузах для бурения, обустройства, эксплуатации одного куста скважин. Пропускная способность проектируемой автодороги определяется при прочих равных условиях устанавливаемым на период эксплуатации месторождения скоростным режимом. При этом пропускная способность при расчетной скорости движения обеспечивает пропуск по проектируемой автодороге требуемого количества автомобилей.

На основании данных ТУ производится реконструкция существующих ВЛ-6кВ ф. «Меркур-1,2» для обеспечения нормируемого габарита между проводами ВЛ и автодорогой. В соответствии с ТУ на электроснабжение вертикальный габарит в местах пересечения ВЛ-6кВ с автодорогой должен составлять не менее 9 м.

Воздушные линии (ВЛ) 6 кВ выполняются одноцепными с подвеской проводов марок А-95 на стальных опорах. Опоры ВЛ выполнены по Арх.№4.0639 «Конструкции опор ВЛ 6-10 кВ из отработанных бурильных и отбракованных обсадных труб для районов Западной Сибири». Закрепление опор в грунте осуществляется с помощью свай из стальных труб индивидуального изготовления. Сечение провода выбрано в соответствии с п. 1.3.25 ПУЭ (по экономической плотности тока). Изоляция на линиях выполняется подвесными полимерными изоляторами ЛК70/10 и штыревыми полимерными изоляторами ШПУ-10. Все опоры ВЛ 6 кВ заземляются.

  - Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, 
на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

В административном отношении рассматриваемая территория находится в Ханты-Мансийском районе, Ханты-Мансийского автономного округа – Югра Тюменской области, Приобское месторождение, территориально – в районе с. Селиярово.

Гидрография района работ представлена рекой Обь, протокой Большая Васькина, протокой Дунина, протока Синдыкова, ручьями и озерцами.

Дорожная сеть представлена внутрипромысловыми автодорогами и автозимниками. Растительность территории работ представлена однолетними растениями с коротким циклом развития, травяно-моховой растительностью, в сложении травостоев доминируют осоки.

  - Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

Зона размещения проектируемых объектов

| №№ пункта | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 996178,21 | 2734910,34 |
| 2 | 996179,94 | 2734909,96 |
| 3 | 996203,83 | 2734900,87 |
| 4 | 996205,95 | 2734900,08 |
| 5 | 996201,38 | 2734884,38 |
| 6 | 996200,1 | 2734880,03 |
| 7 | 996193,81 | 2734858,51 |
| 8 | 996167,23 | 2734767,65 |
| 9 | 996048,66 | 2734411,61 |
| 10 | 995968,22 | 2734175,31 |
| 11 | 995973,93 | 2734172,09 |
| 12 | 995972,78 | 2734168,03 |
| 13 | 995967,27 | 2734148,6 |
| 14 | 995966,24 | 2734144,95 |
| 15 | 995958,56 | 2734146,91 |
| 16 | 995833,76 | 2733780,2 |
| 17 | 995833,74 | 2733780,21 |
| 18 | 995833,11 | 2733778,35 |
| 19 | 995760,99 | 2733566,41 |
| 20 | 995672,15 | 2733303,35 |
| 21 | 995675,05 | 2733301,66 |
| 22 | 995678,68 | 2733299,12 |
| 23 | 995669,67 | 2733272,45 |
| 24 | 995665,57 | 2733273,07 |
| 25 | 995662,2 | 2733273,87 |
| 26 | 995474,9 | 2732718,72 |
| 27 | 995460,73 | 2732671,42 |
| 28 | 995451,4 | 2732630,26 |
| 29 | 995451,41 | 2732630,24 |
| 30 | 995448,85 | 2732618,94 |
| 31 | 995446,63 | 2732604,65 |
| 32 | 995446,62 | 2732604,64 |
| 33 | 995440,52 | 2732565,47 |
| 34 | 995397,08 | 2732205,39 |
| 35 | 995401,54 | 2732204,19 |
| 36 | 995397,85 | 2732174,78 |
| 37 | 995393,47 | 2732175,44 |
| 38 | 995388,16 | 2732131,39 |
| 39 | 995392,37 | 2732130,78 |
| 40 | 995388,67 | 2732101,17 |
| 41 | 995384,54 | 2732101,45 |
| 42 | 995379,94 | 2732062,21 |
| 43 | 995375,01 | 2732006,81 |
| 44 | 995374,99 | 2732006,81 |
| 45 | 995373,27 | 2731987,57 |
| 46 | 995372,71 | 2731967,8 |
| 47 | 995372,39 | 2731955,81 |
| 48 | 995372,16 | 2731947,82 |
| 49 | 995372,16 | 2731947,79 |
| 50 | 995371,06 | 2731908,02 |
| 51 | 995371,22 | 2731854,97 |
| 52 | 995371,21 | 2731853,4 |
| 53 | 995373,23 | 2731158,42 |
| 54 | 995384,53 | 2730466,95 |
| 55 | 995384,14 | 2730391,75 |
| 56 | 995383,56 | 2730325,32 |
| 57 | 995375,65 | 2730064,83 |
| 58 | 995374,38 | 2729948,35 |
| 59 | 995378,54 | 2729457,47 |
| 60 | 995378,54 | 2729457,45 |
| 61 | 995378,55 | 2729457,41 |
| 62 | 995378,63 | 2729441,9 |
| 63 | 995378,62 | 2729441,89 |
| 64 | 995378,62 | 2729441,85 |
| 65 | 995378,73 | 2729392,1 |
| 66 | 995381,69 | 2729391,09 |
| 67 | 995382,63 | 2729390,77 |
| 68 | 995386,75 | 2729389,37 |
| 69 | 995386,63 | 2729365,53 |
| 70 | 995382,45 | 2729362,89 |
| 71 | 995381,49 | 2729362,29 |
| 72 | 995378,8 | 2729360,58 |
| 73 | 995378,86 | 2729337,51 |
| 74 | 995381,32 | 2729336,75 |
| 75 | 995389,18 | 2729334,31 |
| 76 | 995389,06 | 2729328,73 |
| 77 | 995388,73 | 2729313,32 |
| 78 | 995388,69 | 2729311,54 |
| 79 | 995378,93 | 2729307,07 |
| 80 | 995379,06 | 2729247,6 |
| 81 | 995379,08 | 2729240,88 |
| 82 | 995386,53 | 2729238,47 |
| 83 | 995386,54 | 2729210,29 |
| 84 | 995381,65 | 2729210,23 |
| 85 | 995381,63 | 2729210,22 |
| 86 | 995380,67 | 2729210,21 |
| 87 | 995380,67 | 2729209,89 |
| 88 | 995379,15 | 2729209,37 |
| 89 | 995379,64 | 2728996,6 |
| 90 | 995380,22 | 2728744,34 |
| 91 | 995381,68 | 2728743,89 |
| 92 | 995381,64 | 2728735,81 |
| 93 | 995389,29 | 2728735,54 |
| 94 | 995401,78 | 2728735,08 |
| 95 | 995401,74 | 2728714,04 |
| 96 | 995389,36 | 2728716 |
| 97 | 995381,47 | 2728713,15 |
| 98 | 995380,29 | 2728712,72 |
| 99 | 995380,63 | 2728564,72 |
| 100 | 995380,63 | 2728424,28 |
| 101 | 995381,12 | 2728351,44 |
| 102 | 995381,87 | 2728026,29 |
| 103 | 995359,67 | 2728026,24 |
| 104 | 995351,87 | 2728026,22 |
| 105 | 995350,13 | 2728786,26 |
| 106 | 995350,11 | 2728794,27 |
| 107 | 995349,16 | 2729206,58 |
| 108 | 995345,01 | 2729217,7 |
| 109 | 995344,83 | 2729228,35 |
| 110 | 995344,74 | 2729237,25 |
| 111 | 995349,09 | 2729238,14 |
| 112 | 995349,09 | 2729239,66 |
| 113 | 995348,54 | 2729457,25 |
| 114 | 995347,71 | 2729555,21 |
| 115 | 995347,58 | 2729570,21 |
| 116 | 995345,81 | 2729779,99 |
| 117 | 995345,68 | 2729794,99 |
| 118 | 995344,38 | 2729948,25 |
| 119 | 995345,15 | 2730018,94 |
| 120 | 995345,31 | 2730033,96 |
| 121 | 995345,64 | 2730064,33 |
| 122 | 995347,41 | 2730122,87 |
| 123 | 995348,07 | 2730122,87 |
| 124 | 995348,17 | 2730122,87 |
| 125 | 995348,05 | 2730141,51 |
| 126 | 995352,39 | 2730287,13 |
| 127 | 995347,04 | 2730287,76 |
| 128 | 995346,99 | 2730294,58 |
| 129 | 995345,41 | 2730294,53 |
| 130 | 995328,38 | 2730293,97 |
| 131 | 995330,18 | 2730315,21 |
| 132 | 995346,85 | 2730315,59 |
| 133 | 995346,85 | 2730317,99 |
| 134 | 995353,31 | 2730317,23 |
| 135 | 995353,57 | 2730326,05 |
| 136 | 995354,01 | 2730392 |
| 137 | 995354,53 | 2730466,95 |
| 138 | 995343,57 | 2731123,51 |
| 139 | 995341,47 | 2731763,77 |
| 140 | 995333,98 | 2731763,74 |
| 141 | 995329,72 | 2731763,73 |
| 142 | 995327,95 | 2731763,72 |
| 143 | 995318,59 | 2731767,03 |
| 144 | 995318,38 | 2731790,96 |
| 145 | 995323,13 | 2731793,71 |
| 146 | 995329,46 | 2731793,73 |
| 147 | 995333,77 | 2731793,75 |
| 148 | 995341,39 | 2731793,77 |
| 149 | 995341,06 | 2731908,95 |
| 150 | 995342,19 | 2731949,22 |
| 151 | 995342,41 | 2731957,24 |
| 152 | 995343,34 | 2731989,79 |
| 153 | 995350,06 | 2732064,88 |
| 154 | 995399,3 | 2732474,23 |
| 155 | 995399,21 | 2732474,23 |
| 156 | 995398,75 | 2732474,27 |
| 157 | 995386,11 | 2732475,4 |
| 158 | 995375,72 | 2732478,03 |
| 159 | 995375,95 | 2732480,58 |
| 160 | 995376,8 | 2732489,99 |
| 161 | 995378,15 | 2732504,85 |
| 162 | 995383,15 | 2732505,77 |
| 163 | 995402,99 | 2732504,03 |
| 164 | 995413,58 | 2732587,54 |
| 165 | 995419,45 | 2732625,08 |
| 166 | 995431,83 | 2732679,46 |
| 167 | 995726,38 | 2733557,69 |
| 168 | 995732,57 | 2733576,02 |
| 169 | 996026,62 | 2734440,23 |
| 170 | 996126,92 | 2734741,57 |
| 171 | 996148,8 | 2734811,54 |
| 172 | 996161,72 | 2734855,64 |
| 173 | 996165,02 | 2734866,94 |
| 174 | 996167,94 | 2734876,92 |
| 175 | 996171,31 | 2734888,43 |
| 176 | 996176,64 | 2734906,67 |

Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения проектируемого объекта, в графических материалах определены в местной системе координат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры МСК-86, зона 2.

  - Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с  изменением их местоположения

В данном проекте линейные объекты, подлежащие реконструкции в связи с изменением их местоположения отсутсвуют.

  - Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

Предельные параметры земельных участков не подлежат установлению. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами (согласно п. 4 ст. 36 ГрК РФ).

  - Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых 
к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Сохраняемые объекты капитального строительства, существующие и строящиеся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории отсутствуют. Документация по планировке территории ранее не утверждалась.

  - Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Согласно Заключению № 22-7242 от 15.12.2022 г. Службы государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на территории испрашиваемого земельного участка объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, отсутствуют.

Сведения об отсутствии/наличии на территории испрашиваемого земельного участка выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, Госкультохрана Югры располагает для части испрашиваемой территории.

Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны/защитых зон объектов культурного наследия.

Правовое регулирование отношений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ осуществляется в соответствии с Федеральным Законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Согласно письму № 12-Исх-18375 от 05.07.2022 г. Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры испрашиваемый объект не находится в границах территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера регионального значения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

  - Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

Основное воздействие на окружающую природную среду при реализации проектных решений будет происходить в период проведения строительных работ.

Проектной документацией предусмотрены природоохранные мероприятия, позволяющие до минимума свести отрицательное воздействие на природную среду в период строительства и эксплуатации.

  - Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

В соответствии с техническими условиями и требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» проектом предусмотрено соблюдение требований и выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории проектируемого объекта.

Запроектированные противопожарные мероприятия направленны на повышение эксплуатационной надежности и противопожарной безопасности проектируемых объектов.

В проектной документации предусмотрены инженерно-технические мероприятия ГО, конструктивные, а также организационные мероприятия, направленные на снижение риска возникновения ЧС при эксплуатации проектируемых объектов от последствий возможных аварий и катастроф техногенного и природного характера, в случае военных действий или вследствие этих действий, в том числе диверсионных и террористических актов.