РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СИБИРСКИЙ

# СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

# РЕШЕНИЕ

от 25.09.2020										№ 117.

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории с.Реполово

В целях создания условий для развития территории сельского поселения, эффективного землепользования и застройки, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Сибирский,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШИЛ:

- Утвердить проект планировки и проект межевания территории с.Батово согласно приложениям 1-5 к настоящему решению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Сельские поселения района» - «СП Сибирский».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за выполнением решения оставляю за собой.

Глава сельского

поселения Сибирский								А.А. Иванов

Приложение 1

к решению Совета депутатов сельского поселения Сибирский

от 25.09.2020 № 117

# СОСТАВ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ

| Наименование материалов |
| --- |
| 1. Текстовые материалы |
| Материалы основной (утверждаемой) части проекта. Том I. | «Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения, их характеристики». |
| Материалы по обоснованию проекта. Том II. | «Пояснительная записка». |
| 2. Графические материалы |
| Материалы основной (утверждаемой) части проекта. Том 1. | Чертеж планировки территории, М 1:2000, 1 лист; |
|  | План красных линий, М 1:2000, 1 лист; |
| Материалы по обоснованию проекта. Том II. | Схема расположения элемента планировочной структуры в территориальных границах, М 1:20 000, 1 лист; |
|  | Схема использования и состояния территории в период подготовки проекта планировки территории (опорный план), М 1:2000, 1 лист; |
|  | Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта, М 2:1000, 1 лист; |
|  | Схемы границ зон с особыми условиями использования территории и границ территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и воздействия их последствий, М 1:2000, 1 лист. |
|  | Схемы вертикальной планировки и инженерной подготовки территорий, М 1:2000, 1 лист; |
|  | Схема размещения инженерных сетей, М 1:2000, 1 лист; |
|  | Разбивочный чертеж красных линий, М 1:2000, 1 лист; |
|  | Схема архитектурно-планировочной организации территории, М 1:2000, 1 лист |

# 1. Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения

## Общая характеристика территории

Проект планировки разрабатывается на территорию села Реполово Ханты-Мансийского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Площадь поселения составляет 164,02 га.

Среднегодовая численность постоянно проживающего населения составляет 299 человек.

## Размещение объектов федерального, регионального и местного значения

Планируемые к размещению объекты капитального строительства федерального значения отсутствуют.

Планируемые к размещению объекты капитального строительства регионального значения отсутствуют.

Планируемые к размещению и реконструкции объекты капитального строительства местного значения:

- общеобразовательная школа (реконструкция);

- дошкольное образовательное учреждение на 35 мест;

- фельдшерско-акушерский пункт;

- причал;

- лодочная станция;

- сети системы водоснабжения (реконструкция);

- площадки для временного хранения снежных масс;

- улично-дорожная сеть в капитальном исполнении;

- автомобильная дорога с.Реполово – п.Сибирский – с.Цингалы с выходом на автомобильную дорогу Ханты-Мансийск – Горноправдинск в районе с.Батово с использованием паромной переправы;

- реконструкция гидротехнического сооружения (дамбы обвалования).

## Положения о зонах размещении объектов капитального строительства

Зоны размещения объектов капитального строительства определены в соответствии с функциональными зонами, установленными в Генеральном плане и показаны на чертеже «Чертеж планировки территории».

Для планируемого размещения объектов капитального строительства установлены следующие зоны:

- жилая зона;

- общественно-деловая;

- зона производственного использования;

- зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона рекреационного назначения;

- зона специального назначения.

## Установление красных линий.

Красные линии установлены с учётом ранее выполненной проектной документации, сложившейся застройки, в увязке с существующими улицами, проездами, земельными участками стоящими на учете ЕГРН, инженерными сетями.

Генеральным планом определены главные направления формирования и развития улично-дорожной сети населённого пункта в целом. Ширина в красных линиях улиц и проездов местного значения определилась с учетом их категорий, согласно Генеральному плану, в зависимости от типа застройки, размещения границ землепользований. Основные параметры улиц и дорог назначены в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Ведомость координат поворотных точек проектируемых красных линий приведена в Приложении 1, «Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения, их характеристики».

Положения о градостроительных регламентах, установленных Правилами землепользования и застройки

Градостроительный регламент определяет правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.

Градостроительные регламенты в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по территориальным зонам определены в соответствии с Правилами.

На карте градостроительного зонирования установлены следующие виды территориальных зон:

Жилая зона – (Ж).

Общественно-деловая зона – (О).

Зона промышленного и коммунально-складского назначения – (П).

Зона инженерной инфраструктуры – (И).

Зона транспортной инфраструктуры – (Т).

Зона сельскохозяйственного назначения – (Сх).

Зона рекреационного назначения – (Р).

Зона специального назначения – (Сп).

## Характеристика развития жилищного фонда

Коэффициенты застройки и плотности застройки на территории жилых зон

Таблица 1

| Населённый пункт | Коэффициент застройки районов с многоэтажной застройкой | Коэффициент плотности застройки районов с многоэтажной застройкой | Коэффициент застройки районов с индивидуальной застройкой | Коэффициент плотности застройки районов с индивидуальной застройкой | Общая плотность застройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Реполово | 0,002 | 0,006 | 0,1 | 0,2 | 0,102 |

Средняя обеспеченность населения жилищным фондом составит 30,0 м2/чел.

1 очередь реализации (2024 год)

- разработка проектно-сметной документации.

- освоение земельных участков пригодных для строительства жилья.

Перечень объектов капитального строительства, планируемых к размещению

Таблица 2

| №пп | Объект | Кол-во участков, участок | Кол-во домов, здание | *Общая жилая площадь, м2 общей площади |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Для индивидуального жилищного строительства (проект.) | 8 | 8 | 8 х 80м2 = 640 |
| 2 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (сущ.) | 5 | 5 | - |
|  |  | 13 |  | 640 |

* Общая жилая площадь жилых домов взята условно.

Развитие системы социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания

Генеральным планом предусматривается создание и развитие социальной инфраструктуры населенного пункта, которое должно способствовать:

- повышению уровня разнообразия доступных для населения мест приложения труда за счет строительства объектов обслуживающей и административно-деловой сферы;

- повышению уровня образования, здоровья, культуры;

- повышению доступности центров концентрации объектов культурно-бытового обслуживания, объектов рекреации;

- в конечном итоге повышению качества жизни и развития человеческого потенциала.

Учреждения обслуживания - торговли, общественного питания, социально-культурные и коммунально-бытовые - предполагается сосредоточить в общественном центре населенного пункта.

1 очередь реализации:

- дошкольное образовательное учреждение на 35 мест;

- фельдшерско-акушерский пункт.

## Характеристика развития системы транспортного обслуживания территории

В соответствии с Генеральным планом в целях развития транспортной инфраструктуры поселка предлагается:

Внешний транспорт:

- автомобильная дорога с.Реполово – п.Сибирский – с.Цингалы с выходом на автомобильную дорогу Ханты-Мансийск – Горноправдинск в районе с.Батово с использованием паромной переправы.

Поселковая улично-дорожная сеть:

- реконструкция и расширение проезжих частей с устройством покрытия капитального типа.

Основные показатели перспективной транспортной инфраструктуры территории

| Показатель | Ед. изм. | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Протяженность улично-дорожной сети, в т.ч.: | км | 11,8 |
| улицы в жилой застройке | км | 7,8 |
| проездов | км | 4,0 |
| Протяженность велодорожек/велополос | км | - |
| Протяженность улично-дорожной сети, обслуживаемой общественным транспортом | км | - |
| Количество остановок общественного транспорта | шт. | - |
| Количество светофорных объектов | шт. | - |
| Количество автомобилей в поселении | ед. | 34 |
| Общее количество машиномест, | шт. | - |
| Наличие речного транспорта | ед. | 1 |

Инженерная подготовка и вертикальная планировка

Сооружения и коммуникации инженерного оборудования показаны на чертеже «Схема размещения инженерных сетей и сооружений».

Проектируемая территория характеризуется сложившейся инженерной инфраструктурой.

Для обеспечения защиты территории поселения от подтопления, затопления и речной эрозии, а также организации поверхностного водоотвода предлагается:

- подсыпка территории в комплексе со строительством дренажных систем;

- вертикальная планировка территории;

- строительство ливневой канализации открытого типа, с устройством очистных сооружений на выпусках.

В соответствии с Генеральным планом:

Водоснабжение

Водопотребление на I очередь и на расчетный срок

| № п/п | Наименование потребителей | Кол-во насел., чел. | Норма водопот., л/сут на чел. | Хоз.-питьевые нужды, м³/сут | Неучтенные расходы, м³/сут | Расходы на производ. нужды, м³/сут | Полив, м³/сут | Пожаротушение, м³/сут | Всего, м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I очередь (2024 г.) |
| 1 | с. Реполово | 322 | 160 | 51,52 | 2,58 | 5,15 | 19,32 | 54 | 132,57 |
| Расчетный срок (2039 г.) |
| 1 | с. Реполово | 375 | 160 | 60 | 3 | 9 | 22,5 | 54 | 148,5 |

*с учетом прироста населения по проекту на расчетный срок

Противопожарное водоснабжение

В настоящее время для наружного пожаротушения и хранения противопожарного запаса воды в населенных пунктах используются водоемы, расположенные на территории поселения.

В с. Реполово один водоем.

Для устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности, указанных в предписании, в части обеспечения необходимым запасом воды для целей пожаротушения территории населенных пунктов необходимо строительство 11 пожарных водоемов, общим объемом 540 м. куб., в том числе:

с. Реполово: 3 пожарных водоема по две емкости, общим объемом 180 м. куб.

Водоотведение

На 1 очередь предполагается использование децентрализованных систем канализования. Стоки от зданий или группы зданий собираются закрытыми канализационными сетями в сборные емкости (септики), с последующим вывозом ассенизационными машинами на очистные сооружения.

В населенных пунктах сельского поселения Сибирский для индивидуальных владельцев, существующих и проектируемых жилых домов может быть рекомендовано использование компактных установок полной биологической очистки или устройство водонепроницаемых выгребов с вывозом стоков на очистные сооружения.

Существующие приусадебные выгреба, сливные емкости должны быть реконструированы и выполнены из водонепроницаемых материалов с гидроизоляцией, а также оборудованы вентиляционными стояками.

В целях сохранности чистоты водоемов очистка сточных вод перед сбросом должна соответствовать требованиям и нормам СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Муниципальной программой комплексного развития коммунальной сферы предполагается:

- канализационная очистная станция с использованием блочномодульных систем очистки стоков (ПИР, СМР).

### Газоснабжение

В с. Реполово нет сетей газопровода.

### Теплоснабжение

Теплоснабжение новой жилой застройки предусматривается осуществлять от индивидуальных источников тепла. Теплоснабжение предусмотреть децентрализованным.

### Электроснабжение

Существующая схема высоковольтных электрических сетей обеспечивает электроснабжение поселения. Техническое состояние электрических сетей поселения удовлетворительное. Основной проблемой является изношенность распределительных электрических сетей.

Электроснабжение в поселении осуществляет ОАО «ЮТЭК-Ханты-Мансийский район».

### Системы связи

Генеральным планом предусматривается увеличение сферы услуг, предоставляемых операторами связи.

Технические характеристики объектов и сетей связи необходимо уточнить на стадии проектирования.

2. Положения об очередности планируемого развития территории

Подготовка проекта планировки и проекта межевания проектируемой территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной структуры (кварталов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства.

Территория характеризуется сложившейся транспортной и инженерной инфраструктурой.

В отношении данной территории выполнены инженерно-геодезические изыскания.

### Характеристики объектов капитального строительства, объектов

капитального строительства необходимых для функционирования

таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан,

в том числе развития территории в границах проектируемой

территории

| Назначение объекта | Характеристики |
| --- | --- |
| Объекты жилого назначения | В границах территории предусмотрено размещение нового жилищного фонда, в том числе: - индивидуальной жилой застройки – 8 участков. Общая жилая площадь ориентировочно составит 640 м.кв. |
| Объекты производственного назначения | Объекты производственного назначения сохраняются, размещение новых объектов не предусматривается. |
| Социальная инфраструктура | Объекты социальной инфраструктуры сохраняются. На 1 очередь и расчетный срок планируется к размещению: - общеобразовательная школа (реконструкция); - детский сад на 35 мест; - ФАП на 2 пос.в.смену. |
| Транспортная инфраструктура | Объекты транспортной инфраструктуры запланированы в соответствии с транспортной схемой Генерального плана. На расчетный срок планируется к размещению: - причал; - лодочная станция; - улично-дорожная сеть в капитальном исполнении; - автомобильная дорога с.Реполово – п.Сибирский – с.Цингалы с выходом на автомобильную дорогу Ханты-Мансийск – Горноправдинск в районе с. Батово с использованием паромной переправы. |
| Коммунальная инфраструктура | Строительство объектов инженерной инфраструктуры запланировано в соответствии со сроками реализации Генерального плана и очередностью освоения территории по проекту планировки. На расчетный срок планируется: - сети системы водоснабжения (реконструкция); - площадки для временного хранения снежных масс; - реконструкция гидротехнического сооружения (дамбы обвалования). |

Приложение 2

к решению Совета депутатов

сельского поселения Сибирский

от 25.09.2020 № 117

Чертеж планировки территории

Приложение 3

к решению Совета депутатов

сельского поселения Сибирский

от 25.09.2020 № 117

План красных линий

Приложение 4

к решению Совета депутатов сельского поселения Сибирский

# от 25.09.2020 № 117

# СОСТАВ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

| Наименование материалов |
| --- |
| 1. Текстовые материалы |
| Материалы основной (утверждаемой) части проекта | «Пояснительная записка». |
| 2. Графические материалы |
| Материалы по обоснованию проекта. | План фактического использования М 1:2000, 1 лист. |
| Материалы основной (утверждаемой) части проекта | Чертеж межевания территории, М 1:2000, 1 лист |

# 1. Характеристика проектируемой территории

Границы проектируемой территории

В административном отношении объект находится в сельском поселении Сибирский с. Реполово Ханты-Мансийского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Предложения проекта межевания основаны на предложениях Генерального плана с учетом градостроительных особенностей территории, инженерно-геологических и экологических ограничений.

Структура проектируемой территории сформирована границами элементов планировочной структуры (кварталами).

В соответствии с Правилами землепользования и застройки участки межевания расположены в жилой зоне Ж.

Земельные участки проектируемой территории расположены в границах кадастрового квартала 86:02:1205001 согласно сведениям ГКН.

Границы зон с особыми условиями использования

В границы проекта межевания попадают:

Прибрежная защитная полоса – 50 м;

Водоохранная зона – 50 м;

Зона затопления водами р. Иртыш при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности. Зона внесена в Единый государственный реестр недвижимости под номером 86:02-6.1249.

Для защиты территории от затопления вокруг поселка устроено гидротехническое сооружение – дамба обвалования с параметрами:

- отметки гребня - 30,34:31,27 м;

- ширина по гребню – 3,82:7,01 м.

Высшие уровни за период 1975-2019 г.г. по данным Ханты-Мансийского ЦГМС – филиала ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» наблюдался на гидропосту Сибирский в 2009 году – 29,77 м БС (близкий к 3% обеспеченности).

Особо охраняемые природные территории и зоны с особыми условиями использования территории

Объекты историко-культурного наследия на территории поселения:

- памятник истории регионального значения «Братская могила бойцов, погибших за установление советской власти на Обь-Иртышском севере».

Особо охраняемые природные территории

На рассматриваемой территории особо охраняемые природные территории федерального, регионального и местного значения, а также участков, зарезервированных для их создания, отсутствуют.

Территории природоохранного назначения

В границах проектирования действующие скотомогильники, биотермические ямы отсутствуют.

2. Проектное решение

Сведения об особенностях межевания

Задача проекта межевания – определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков посредством установления границ земельных участков.

Проектом межевания установлены границы образуемых земельных участков, планируемых для строительства объектов капитального строительства.

Проектное решение межевания выполнено с учетом функционального назначения территории, параметров планируемого развития территории и необходимости обеспечения объектов недвижимости достаточной для их эксплуатации территорией.

Границы и размеры образуемых участков, назначение объектов планируемого строительства, а также размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства определялись в соответствии с действующими градостроительными нормативами и градостроительными регламентами Правил.

Ведомость образуемых земельных участков

| Условный номер зем.уч. | Площадь (кв. м) | Назначение и вид разрешенного использования | Способ образования |
| --- | --- | --- | --- |
| Границы образуемых земельных участков |
| :ЗУ1 | 2371 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 1 этап: Уточнение земельного участка 86:02:1205001:36. 2 этап: Перераспределение участка 86:02:1205001:36 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности. В результате образуется участок :ЗУ1. 3 этап: Перераспределение :ЗУ1 с участком 86:02:1205001:38. В результате образуются участки :ЗУ1 и :ЗУ2. |
| :ЗУ2 | 1536 | Для индивидуального жилищного строительства | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ3 | 1500 | Для индивидуального жилищного строительства | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ4 | 3457 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 1 этап: Уточнение участка 86:02:1205001:95. 2 этап: Перераспределение 86:02:1205001:95 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности. В результате образуется :ЗУ4. |
| :ЗУ5 | 1563 | Для индивидуального жилищного строительства | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ6 | 1499 | Для индивидуального жилищного строительства | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ7 | 1498 | Для индивидуального жилищного строительства | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ8 | 1496 | Для индивидуального жилищного строительства | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ9 | 1496 | Для индивидуального жилищного строительства | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ10 | 1652 | Для индивидуального жилищного строительства | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ11 | 7975 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 1 этап: Уточнение участка 86:02:1205001:176. 2 этап: Объединение ЗУ 86:02:1205001:176 и 86:02:1205001:177. В результате образуется :ЗУ11. |
| :ЗУ12 | 2684 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ13 | 2338 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 1 этап: Уточнение земельного участка 86:02:1205001:27. 2 этап: Объединение участков 86:02:1205001:26 и 86:02:1205001:27. В результате образуется :ЗУ1. 3 этап: Перераспределение :ЗУ1 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности. В результате образуется :ЗУ13. |

Координаты поворотных точек образуемых земельных участков, расположенных в границах элемента планировочной структуры, определены картометрическим методом и приведены в приложении к текстовым материалам.

Публичные сервитуты

В границах земельного участка публичные сервитуты не установлены.

Установление публичных сервитутов проектом не предусматривается.

3. Ведомость координат поворотных точек образуемых участков

| Номер точки | Координата, Х, У | Координата, У, Х | Мера линий м | Дирекционный угол |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗУ1 |
| 1 | 922181.66 | 2706495.76 | 18.13 | 101° 31' 15'' |
| 2 | 922178.04 | 2706513.52 | 25.2 | 101° 08' 42'' |
| 3 | 922173.17 | 2706538.24 | 8.25 | 193° 57' 07'' |
| 4 | 922165.16 | 2706536.25 | 19.49 | 193° 55' 20'' |
| 5 | 922146.24 | 2706531.56 | 0.36 | 116° 33' 54'' |
| 6 | 922146.08 | 2706531.88 | 4.26 | 184° 10' 19'' |
| 7 | 922141.83 | 2706531.57 | 0.52 | 91° 06' 06'' |
| 8 | 922141.82 | 2706532.09 | 26.01 | 193° 09' 17'' |
| 9 | 922116.49 | 2706526.17 | 23.04 | 284° 13' 24'' |
| 10 | 922122.15 | 2706503.84 | 2.25 | 294° 24' 07'' |
| 11 | 922123.08 | 2706501.79 | 12.3 | 297° 30' 09'' |
| 12 | 922128.76 | 2706490.88 | 13.49 | 8° 54' 39'' |
| 13 | 922142.09 | 2706492.97 | 7.8 | 285° 05' 15'' |
| 14 | 922144.12 | 2706485.44 | 6.85 | 17° 35' 19'' |
| 15 | 922150.65 | 2706487.51 | 32.09 | 14° 53' 53'' |
| ЗУ2 |
| 1 | 921923.41 | 2707191.57 | 50.38 | 122° 55' 13'' |
| 2 | 921896.03 | 2707233.86 | 27.68 | 205° 59' 28'' |
| 3 | 921871.15 | 2707221.73 | 50 | 295° 58' 33'' |
| 4 | 921893.05 | 2707176.78 | 33.77 | 25° 58' 24'' |
| ЗУ3 |
| 1 | 921893.05 | 2707176.78 | 50 | 115° 58' 33'' |
| 2 | 921871.15 | 2707221.73 | 30 | 206° 00' 05'' |
| 3 | 921844.19 | 2707208.58 | 18.74 | 295° 58' 38'' |
| 4 | 921852.4 | 2707191.73 | 31.24 | 295° 57' 59'' |
| 5 | 921866.08 | 2707163.64 | 30 | 25° 58' 33'' |
| ЗУ4 |
| 1 | 921876.66 | 2707140.88 | 25.1 | 114° 55' 53'' |
| 2 | 921866.08 | 2707163.64 | 31.24 | 115° 57' 59'' |
| 3 | 921852.4 | 2707191.73 | 5.25 | 203° 14' 30'' |
| 4 | 921847.58 | 2707189.66 | 18.32 | 211° 38' 03'' |
| 5 | 921831.98 | 2707180.05 | 10.46 | 216° 50' 13'' |
| 6 | 921823.61 | 2707173.78 | 25.45 | 216° 34' 54'' |
| 7 | 921803.17 | 2707158.61 | 13.14 | 214° 42' 22'' |
| 8 | 921792.37 | 2707151.13 | 36.93 | 296° 05' 11'' |
| 9 | 921808.61 | 2707117.96 | 21.76 | 29° 03' 44'' |
| 10 | 921827.63 | 2707128.53 | 2.68 | 300° 57' 50'' |
| 11 | 921829.01 | 2707126.23 | 8.95 | 28° 51' 20'' |
| 12 | 921836.85 | 2707130.55 | 9.07 | 297° 40' 02'' |
| 13 | 921841.06 | 2707122.52 | 15.95 | 28° 13' 14'' |
| 14 | 921855.11 | 2707130.06 | 24.11 | 26° 39' 38'' |
| ЗУ5 |
| 1 | 921885.48 | 2707251.27 | 32.92 | 122° 04' 38'' |
| 2 | 921868 | 2707279.16 | 50.57 | 212° 10' 42'' |
| 3 | 921825.2 | 2707252.23 | 1.44 | 297° 16' 36'' |
| 4 | 921825.86 | 2707250.95 | 15.22 | 297° 10' 16'' |
| 5 | 921832.81 | 2707237.41 | 10.8 | 296° 38' 11'' |
| 6 | 921837.65 | 2707227.76 | 2.82 | 25° 50' 19'' |
| 7 | 921840.19 | 2707228.99 | 50.47 | 26° 11' 40'' |
| ЗУ6 |
| 1 | 921868 | 2707279.16 | 29.63 | 122° 05' 29'' |
| 2 | 921852.26 | 2707304.26 | 50.62 | 212° 10' 59'' |
| 3 | 921809.42 | 2707277.3 | 29.62 | 302° 11' 16'' |
| 4 | 921825.2 | 2707252.23 | 50.57 | 32° 10' 42'' |
| ЗУ7 |
| 1 | 921852.26 | 2707304.26 | 29.58 | 122° 05' 59'' |
| 2 | 921836.54 | 2707329.32 | 50.65 | 212° 11' 03'' |
| 3 | 921793.67 | 2707302.34 | 29.58 | 302° 10' 11'' |
| 4 | 921809.42 | 2707277.3 | 50.62 | 32° 10' 59'' |
| ЗУ8 |
| 1 | 921836.54 | 2707329.32 | 30.52 | 122° 04' 52'' |
| 2 | 921820.33 | 2707355.18 | 46.64 | 212° 10' 01'' |
| 3 | 921780.85 | 2707330.35 | 2.22 | 292° 45' 31'' |
| 4 | 921781.71 | 2707328.3 | 23.57 | 293° 08' 17'' |
| 5 | 921790.97 | 2707306.63 | 5.07 | 302° 11' 06'' |
| 6 | 921793.67 | 2707302.34 | 50.65 | 32° 11' 03'' |
| ЗУ9 |
| 1 | 921820.33 | 2707355.18 | 34.13 | 122° 05' 01'' |
| 2 | 921802.2 | 2707384.1 | 41.05 | 212° 12' 40'' |
| 3 | 921767.47 | 2707362.22 | 34.56 | 292° 46' 27'' |
| 4 | 921780.85 | 2707330.35 | 46.64 | 32° 10' 01'' |
| ЗУ10 |
| 1 | 921802.2 | 2707384.1 | 38.41 | 122° 04' 36'' |
| 2 | 921781.8 | 2707416.65 | 39.05 | 203° 20' 07'' |
| 3 | 921745.94 | 2707401.18 | 8.05 | 296° 37' 43'' |
| 4 | 921749.55 | 2707393.98 | 6.01 | 297° 07' 09'' |
| 5 | 921752.29 | 2707388.63 | 9.95 | 307° 34' 20'' |
| 6 | 921758.36 | 2707380.74 | 9.52 | 285° 21' 00'' |
| 7 | 921760.88 | 2707371.56 | 2.01 | 18° 53' 10'' |
| 8 | 921762.78 | 2707372.21 | 3.59 | 289° 02' 28'' |
| 9 | 921763.95 | 2707368.82 | 0.69 | 19° 29' 10'' |
| 10 | 921764.6 | 2707369.05 | 7.41 | 292° 47' 33'' |
| 11 | 921767.47 | 2707362.22 | 41.05 | 32° 12' 40'' |
| ЗУ11 |
| 1 | 921924.04 | 2706670.41 | 33.18 | 119° 32' 21'' |
| 2 | 921907.68 | 2706699.28 | 18.34 | 122° 04' 42'' |
| 3 | 921897.94 | 2706714.82 | 2.01 | 113° 29' 55'' |
| 4 | 921897.14 | 2706716.66 | 35.43 | 112° 59' 26'' |
| 5 | 921883.3 | 2706749.28 | 32.56 | 196° 03' 50'' |
| 6 | 921852.01 | 2706740.27 | 3.95 | 272° 36' 33'' |
| 7 | 921852.19 | 2706736.32 | 12.04 | 282° 31' 25'' |
| 8 | 921854.8 | 2706724.57 | 3.15 | 249° 22' 48'' |
| 9 | 921853.69 | 2706721.62 | 9.1 | 197° 43' 06'' |
| 10 | 921845.02 | 2706718.85 | 35.46 | 199° 39' 41'' |
| 11 | 921811.63 | 2706706.92 | 50.56 | 286° 42' 01'' |
| 12 | 921826.16 | 2706658.49 | 7.92 | 291° 42' 27'' |
| 13 | 921829.09 | 2706651.13 | 27.36 | 287° 35' 38'' |
| 14 | 921837.36 | 2706625.05 | 5.48 | 334° 44' 36'' |
| 15 | 921842.32 | 2706622.71 | 13.98 | 23° 55' 30'' |
| 16 | 921855.1 | 2706628.38 | 18.18 | 28° 17' 55'' |
| 17 | 921871.11 | 2706637 | 3.1 | 21° 21' 20'' |
| 18 | 921874 | 2706638.13 | 9.42 | 28° 57' 36'' |
| 19 | 921882.24 | 2706642.69 | 0.89 | 40° 27' 44'' |
| 20 | 921882.92 | 2706643.27 | 2.41 | 77° 03' 32'' |
| 21 | 921883.46 | 2706645.62 | 7.95 | 31° 53' 27'' |
| 22 | 921890.21 | 2706649.82 | 20.46 | 31° 31' 50'' |
| 23 | 921907.65 | 2706660.52 | 5.23 | 34° 14' 15'' |
| 24 | 921911.97 | 2706663.46 | 5.92 | 32° 35' 24'' |
| 25 | 921916.96 | 2706666.65 | 4.46 | 24° 57' 17'' |
| 26 | 921921 | 2706668.53 | 3.57 | 31° 44' 01'' |
| ЗУ12 |
| 1 | 922257.12 | 2706508.1 | 50.2 | 103° 32' 56'' |
| 2 | 922245.36 | 2706556.9 | 52.28 | 194° 54' 29'' |
| 3 | 922194.84 | 2706543.45 | 4.66 | 283° 38' 55'' |
| 4 | 922195.94 | 2706538.92 | 10.73 | 280° 31' 28'' |
| 5 | 922197.9 | 2706528.37 | 16.97 | 281° 35' 41'' |
| 6 | 922201.31 | 2706511.75 | 9.61 | 282° 11' 56'' |
| 7 | 922203.34 | 2706502.36 | 7.15 | 282° 51' 02'' |
| 8 | 922204.93 | 2706495.39 | 1.55 | 292° 25' 14'' |
| 9 | 922205.52 | 2706493.96 | 11.18 | 14° 14' 06'' |
| 10 | 922216.36 | 2706496.71 | 15.98 | 14° 34' 00'' |
| 11 | 922231.83 | 2706500.73 | 12.91 | 17° 12' 49'' |
| 12 | 922244.16 | 2706504.55 | 13.44 | 15° 19' 07'' |
| ЗУ13 |
| 1 | 922243.64 | 2706561.36 | 2.82 | 104° 46' 28'' |
| 2 | 922242.92 | 2706564.09 | 35.33 | 119° 10' 11'' |
| 3 | 922225.7 | 2706594.94 | 12.29 | 136° 07' 15'' |
| 4 | 922216.84 | 2706603.46 | 28.34 | 174° 51' 31'' |
| 5 | 922188.61 | 2706606 | 7.8 | 191° 36' 45'' |
| 6 | 922180.97 | 2706604.43 | 6.16 | 282° 28' 42'' |
| 7 | 922182.3 | 2706598.42 | 17.55 | 282° 34' 17'' |
| 8 | 922186.12 | 2706581.29 | 14.61 | 283° 03' 23'' |
| 9 | 922189.42 | 2706567.06 | 18.36 | 282° 21' 46'' |
| 10 | 922193.35 | 2706549.13 | 9.55 | 14° 51' 57'' |
| 11 | 922202.58 | 2706551.58 | 12.52 | 9° 47' 36'' |
| 12 | 922214.92 | 2706553.71 | 9.49 | 13° 20' 52'' |
| 13 | 922224.15 | 2706555.9 | 2.95 | 18° 59' 15'' |
| 14 | 922226.94 | 2706556.86 | 2.35 | 17° 21' 14'' |
| 15 | 922229.18 | 2706557.56 | 6.4 | 13° 16' 35'' |
| 16 | 922235.41 | 2706559.03 | 8.55 | 15° 48' 27'' |

Приложение 5

к решению Совета депутатов

сельского поселения Сибирский

от 25.09.2020 № 117

Чертеж межевания территории