МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.01.2018                                                                                                    № 6

г. Ханты-Мансийск

Об утверждении проекта планировки

территории для размещения объекта:

«Обустройство кустов скважин

№ № 231, 379 правобережной части

Приобского месторождения»

В соответствии с пунктом 16 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением главы Ханты-Мансийского района от 26.11.2008 № 138 «Об утверждении Положения о порядке подготовки документации по планировке территории Ханты-Мансийского района», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского района, учитывая обращение ООО «РН-УфаНИПИнефть» об утверждении проекта планировки территории (от 08.12.2017 № Вх-5012/17-0-0):

1. Утвердить проект планировки территории для размещения объекта: «Обустройство кустов скважин № № 231, 379 правобережной части Приобского месторождения» (далее – Проект) согласно приложению.

2. Департаменту, строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района разместить Проект в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» 
и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Ханты-Мансийского района, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ.

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин

Приложение

к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района

от 16.01.2018№ 6

Обустройство кустов скважин № № 231, 379 правобережной части Приобского месторождения

Проект планировки территории

Часть 1 Основная часть

2018

| Взам. Инв. № |  |
| --- | --- |
| Подп. и дата |  |
| Инв. № подл. |  |

| Состав проектной документации |
| --- |
| Наименование | Примечание |
| I | ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ |  |
| Часть 1 | 1980614/0961Д-П-016.000.000-ППТ | Основная часть | ООО «РН-УфаНИПИнефть» |
| Раздел 1 | 1980614/0961Д-П-016.000.000-ППТ -ГЧ | Проект планировки территории. Графическая часть | ООО «РН-УфаНИПИнефть» |
| Раздел 2 | 1980614/0961Д-П-016.000.000-ППТ-ТЧ | Положение о размещении линейных объектов | ООО «РН-УфаНИПИнефть» |
| Часть 2 | 1980614/0961Д-П-016.000.000-ППТ | Материалы по обоснованию проекта планировки территории | ООО «РН-УфаНИПИнефть» |
| Раздел 3 | 1980614/0961Д-П-016.000.000-ППТ-ГЧ | Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть | ООО «РН-УфаНИПИнефть» |
| Раздел 4 | 1980614/0961Д-П-016.000.000-ППТ-ПЗ | Материалы по обоснованию прокта планировки территории. Пояснительная записка | ООО «РН-УфаНИПИнефть» |
| Приложения | 1980614/0961Д-П-016.000.000-ППТ | Перечень приложений | ООО «РН-УфаНИПИнефть» |

|  | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ |  |
|  | Состав проектной документации |  |
|  | Основная часть проекта планировки. Общие положения | 5 |
|  | Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть | 6 |
|  | Чертеж красных линий, границ зон планируемого размещения линейных объектов М 1:5000 | 7 |
|  | Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов | 15 |
|  | 2.1 Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для размещения линейных объектов | 15 |
|  | 2.2 Перечень субъектов Российской Федерации, муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливается зона планируемого размещения линейного объекта | 17 |
|  | 2.3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов | 17 |
|  | 2.4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов | 19 |
|  | 2.5 Предельные параметры разрешенного строительства, в границах зон их планируемого размещения, реконструкции объектов строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения | 20 |
|  | 2.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено) существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировк территории, а также объектов капитального строительства планируемых к строительству в соответствии ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов | 20 |
|  | 2.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия и территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока от возможного негативного воздействия в связи с размещением линенйных объектов | 21 |
|  | 2.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды | 21 |
|  | 2.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне | 23 |
|  | Перечень нормативно-технической документаци | 25 |

Содержание основной части

# Основная часть проекта планировки

Общие положения

Проект планировки территории линейного объекта  «Обустройство кустов скважин № № 231, 379 правобережной части Приобского месторождения» подготовлен на основании:

- Распоряжения администрации Ханты-Мансийского автономного района «О подготовке проектов планировки и проектов межевания территории объектов: «Обустройство кустов скважин № № 231, 379 правобережной части Приобского месторождения» …» от 24.11.2017 г № 1231-р;

- задания на проектирование «Линейные объекты системы обеспечения добычи нефти на месторождениях ПАО «НК «Роснефть», утвержденное генеральным директором ООО «РН-Юганскнефтегаз» Х.К. Татриевым;

- технического задания на производство комплексных инженерных изысканий по «Обустройство кустов скважин № № 231, 379 правобережной части Приобского месторождения», утвержденного заместителем генерального директора ООО «РН-Юганскнефтегаз» С.П. Большаковым;

-материалов инженерных изысканий, выполненых ООО ЭПЦ «Трубопроводсервис» в 2015 г.

РАЗДЕЛ 2.  ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

2.1 Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная можность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов.

Документацией по планировке территории «Обустройство кустов скважин № № 231, 379 правобережной части Приобского месторождения»   (далее проектируемый объект) предусматривается строительство следующих объектов:

- Кусты нефтяных скважин – 2 шт. (куст № 231, 379).

2. Нефтегазосборные сети от проектируемых кустов. Назначение – нефтегазосборный трубопровод для транспорта газожидкостной смеси от проектируемых кустов до ДНС с УПСВ к-354;

3. Высоконапорные водоводы на проектируемые кусты. Назначение – водоводы высокого давления для транспорта пластовой воды от КНС до кустов скважин;

4. Площадки узлов запорной арматуры на нефтегазосборных сетях и высоконапорных водоводах;

5. ВЛ 6 кВ.

6. Подъездные автомобильные дороги.

Таблица 1

Характеристики проектируемого объекта

| Наименование объекта | Характеристика |
| --- | --- |
| Кусты скважин | 2 шт. |
| Куст скважин №231 Куст скважин №379 | 1 1 |
| Нефтегазосборные сети в том числе: | Протяженность - 4,797 км |
| Нефтегазосборные сети. Куст №231 - т.вр. куст №230 | Диаметр трубопровода - 114х7 |
|  | Протяженность трубопровода - 2,406 км |
|  | Транспортируемая среда - вода+нефть+газ |
|  | Рабочее давление (макс.) - 4,0МПа |
| Нефтегазосборные сети. Куст №379 - т.вр. куст №379 | Диаметр трубопровода - 159х7 |
|  | Протяженность трубопровода - 2,391 км |
|  | Транспортируемая среда - вода+нефть+газ |
|  | Рабочее давление (макс.) - 4,0МПа |
|  | Протяженность – 4,770 км |
| Высоконапорные водоводы в том числе: | Протяженность - 4,770 км |
| Высоконапорный водовод. Т. вр. куст №230 - куст №231 | Диаметр трубопровода – 168х16 мм |
|  | Протяженность трубопровода – 2,380 км |
|  | Транспортируемая среда - очищенная пластовая и сеноманская вода |
|  | Рабочее давление (максимальное) - 22,5МПа |
| Высоконапорный водовод. Т. вр. куст №381 - куст №381 | Диаметр трубопровода – 168х16 мм |
|  | Протяженность трубопровода – 2,390 км |
|  | Транспортируемая среда - очищенная пластовая и сеноманская вода |
|  | Рабочее давление (максимальное) - 22,5МПа |
| ВЛ 6 кВ, в том числе: | Протяженность: двухцепная – 6,244 км |
| ВЛ 6 кВ на куст 231 | Двухцепная от сущ. ПС 35/6 кВ №5002 Протяженность трассы 3,584 км |
| ВЛ 6 кВ на куст 379 | Двухцепная от ранее запроектированной ПС 35/6 кВ в районе куста 377 Протяженность трассы 2,66 км |
| Волоконно-оптическая линия связи по проектируемой ВЛ | Общей протяженностью - 10,785 км |
| Подъездные дороги, в том числе: | Общей протяженностью – 4020,6 м |
| Подъезд к кусту скважин № 231 | Категория – IVв |
|  | Протяженность – 1738,4 м |
|  | пропускная способность – 200 авт. |
|  | интенсивность движения – 120 авт. |
| Подъезд к кусту скважин № 379 ПК0+00 – ПК18+64,5 | Категория – IVв |
|  | Протяженность – 1864,5 м |
|  | пропускная способность – 200 авт. |
|  | интенсивность движения – 120 авт. |
| Подъезд к кусту скважин № 379 ПК18+64,5 – ПК22+82,2 | Категория – IVв |
|  | Протяженность – 417,7 м |
|  | пропускная способность – 200 авт. |
|  | интенсивность движения – 120 авт. |

Назначение проектируемого объекта –  сбор и транспорт продукции скважин с проектируемых кустов скважин по герметизированной однотрубной системе до подключения  к существующей системе нефтесбора ДНС с УПСВ куста №354, , где происходит сепарация нефти, предварительный сброс воды, далее продукция  транспортируется на ЦППН-8.

2.2	Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

Зона планируемого размещения проектируемого объекта находится на землях лесного фонда (межселенная территория), находящегося в ведении Самаровского территориального отдела - лесничества (Ханты-Мансийское участковое лесничество, Нялинское урочище).

В административном отношении территория проектируемого объекта расположена в границах Приобского месторождения нефти Ханты-Мансийского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В географическом отношении территория проектируемых объектов находится: куст №231 в 23,4 и куст № 379 в 34,7 км  юго-западнее от  сельского поселения Селиярово.

2.3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта

Координаты характерных точек границ зоны планируемого размещения совпадают с устанавливаемыми красными линиями проектируемого объекта.

Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения проектируемого объекта, в графических материалах определены в местной системе координат Ханты-Мансийского автономного округа  Югры МСК-86.

Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения

| Номер | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1013344,59 | 2745175,82 |
| 2 | 1013343,35 | 2745148,13 |
| 3 | 1013307,85 | 2745149,49 |
| 4 | 1013296,52 | 2744906,04 |
| 5 | 1013234,81 | 2744908,10 |
| 6 | 1013216,84 | 2744906,69 |
| 7 | 1013181,60 | 2744899,45 |
| 8 | 1013148,02 | 2744886,53 |
| 9 | 1013117,33 | 2744868,45 |
| 10 | 1013086,09 | 2744846,36 |
| 11 | 1013068,19 | 2744872,43 |
| 12 | 1013066,51 | 2744874,88 |
| 13 | 1012969,88 | 2744809,06 |
| 14 | 1012263,11 | 2744310,05 |
| 15 | 1012109,94 | 2744048,88 |
| 16 | 1012079,72 | 2743366,40 |
| 17 | 1012177,22 | 2743362,02 |
| 18 | 1012178,33 | 2743387,14 |
| 19 | 1012153,81 | 2743411,51 |
| 20 | 1012128,03 | 2743412,66 |
| 21 | 1012139,89 | 2743675,66 |
| 22 | 1012163,83 | 2743674,57 |
| 23 | 1012165,58 | 2743713,23 |
| 24 | 1012180,09 | 2743712,57 |
| 25 | 1012187,93 | 2743885,57 |
| 26 | 1012225,16 | 2743883,77 |
| 27 | 1012225,58 | 2743893,18 |
| 28 | 1012241,25 | 2743891,98 |
| 29 | 1012241,69 | 2743902,15 |
| 30 | 1012241,16 | 2743902,68 |
| 31 | 1012226,66 | 2743916,99 |
| 32 | 1012231,13 | 2744016,57 |
| 33 | 1012240,58 | 2744085,86 |
| 34 | 1012262,33 | 2744151,90 |
| 35 | 1012295,67 | 2744212,91 |
| 36 | 1012339,51 | 2744266,87 |
| 37 | 1012392,72 | 2744312,24 |
| 38 | 1013075,24 | 2744794,59 |
| 39 | 1013109,32 | 2744744,56 |
| 40 | 1013253,72 | 2744842,90 |
| 41 | 1013293,52 | 2744841,05 |
| 42 | 1013288,95 | 2744743,10 |
| 43 | 1013387,57 | 2744738,64 |
| 44 | 1013188,91 | 2741374,85 |
| 45 | 1013225,45 | 2741242,49 |
| 46 | 1013224,64 | 2741242,19 |
| 47 | 1013227,02 | 2741229,26 |
| 48 | 1013259,98 | 2741235,32 |
| 49 | 1013266,55 | 2741238,98 |
| 50 | 1013277,77 | 2741244,95 |
| 51 | 1013286,41 | 2741247,33 |
| 52 | 1013285,88 | 2741249,27 |
| 53 | 1013289,95 | 2741251,43 |
| 54 | 1013280,22 | 2741269,74 |
| 55 | 1013249,42 | 2741381,23 |
| 56 | 1013447,56 | 2744735,91 |
| 57 | 1013550,86 | 2744731,24 |
| 58 | 1013569,79 | 2745139,48 |
| 59 | 1013559,85 | 2745139,86 |
| 60 | 1013561,04 | 2745166,01 |
| 61 | 1029392,06 | 2734805,07 |
| 62 | 1029357,02 | 2734773,53 |
| 63 | 1029175,12 | 2734720,87 |
| 64 | 1029146,91 | 2734716,56 |
| 65 | 1029129,40 | 2734677,77 |
| 66 | 1029046,44 | 2734655,37 |
| 67 | 1029034,90 | 2734696,29 |
| 68 | 1029046,30 | 2734714,70 |
| 69 | 1029043,90 | 2734723,46 |
| 70 | 1029028,45 | 2734719,14 |
| 71 | 1029019,16 | 2734752,09 |
| 72 | 1028990,00 | 2734745,04 |
| 73 | 1028989,82 | 2734745,67 |
| 74 | 1028957,30 | 2734737,14 |
| 75 | 1029031,15 | 2734469,29 |
| 76 | 1029064,61 | 2734406,63 |
| 77 | 1029798,53 | 2733296,66 |
| 78 | 1029985,55 | 2733067,90 |
| 79 | 1029817,40 | 2732664,56 |
| 80 | 1030081,99 | 2732555,22 |
| 81 | 1030256,26 | 2732973,86 |
| 82 | 1030101,05 | 2733039,26 |
| 83 | 1030084,98 | 2733150,44 |
| 84 | 1029867,20 | 2733405,09 |
| 85 | 1029178,11 | 2734447,39 |
| 86 | 1029141,28 | 2734553,76 |
| 87 | 1029188,69 | 2734662,22 |
| 88 | 1029364,09 | 2734688,90 |
| 89 | 1029389,99 | 2734703,99 |
| 90 | 1029422,39 | 2734735,88 |
| 91 | 1029412,96 | 2734745,46 |
| 92 | 1029430,81 | 2734764,56 |

2.4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейного объекта

Проектом планировки территории не предусматривается перенос (переустройство) проектируемых объектов из зон планируемого размещения объекта.

2.5 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта в границах зон его планируемого размещения

Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежать установлению.

Учитывая основные технические характеристики проектируемого объекта, проектом планировки территории определены границы зоны его планируемого размещения.

Общая зона планируемого размещения проектируемого объекта составляет 87,9918 га.

Границы зоны планируемого размещения объекта установлена в соответствии с требованиями действующих норм отвода и учтена при разработке рабочего проекта.

2.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства, существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Безопасность в районах прохождения промысловых трубопроводов обеспечивается расположением их на соответствующих расстояниях от объектов инфраструктуры, что обеспечивает сохранность действующих трубопроводов при строительстве новых, безопасность при проведении работ и надежность трубопроводов в процессе эксплуатации.

Вариантность выбора места размещения линейных объектов не рассматривалась т.к. проектируемый объект технологически привязан к объектам сложившейся инфраструктуры (продолжение разработки и обустройства Приобского месторождения, прохождение вдоль существующих коридоров коммуникаций).

Осуществление мероприятий по сохранению объектов капитального строительства (существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории) и объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией при планировке территории, не предусмотрено.

2.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия  и территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока от возможного негативного воздействия в связи с размещением линенйного объекта

Согласно  Заключению  Службы  государственной  охраны  объектов  культурного

наследия  Ханты-Мансийского автономного округа-Югры  № 17-3771  от 20.11.2017 г.,  на территории размещения проектируемого объекта, объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающие признаками объекта культурногог наследия, не имеется.

В соответствии с письмом Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры № 12-Исх-18658 от 08.11.2017 г.  проектируемый объект не находится в границах территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера регионального значения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

2.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

Проектируемые объекты  располагается вне водоохранных зон и прибрежных защитных полос близлежащих водных объектов.

Для уменьшения воздействия на водотоки предусмотрены следующие мероприятия:

-выполнение строительно-монтажных работ с применением гусеничной техники должно осуществляться в зимний период для уменьшения воздействия строительной техники на растительный береговой покров; в остальные сезоны года строительно-монтажные работы, движение транспорта и строительной техники должно осуществляться только по существующим автомобильным дорогам, зимникам и временным вдольтрассовым проездам;

-все отходы защитных материалов, остатки горюче-смазочных материалов тщательно должны собираться в передвижное оборудование (мусоросборники, емкости для сбора отработанных горюче-смазочных материалов) и вывозиться в места, согласованные с соответствующими муниципальными органами и органами государственной власти Российской Федерации;

-после завершения строительства  выполняются рекультивационные работы.

Организационный сброс стоков или загрязняющих веществ на поверхность земли и в водотоки не производится. Попадание загрязняющих веществ в водные объекты в результате размыва и выноса ливневыми и талыми водами возможно лишь при неправильном хранении строительных материалов и аварийных утечек дизтоплива работающих механизмов в период строительства.

На всех этапах работ осуществляется входной, операционный  и приемочный контроль качества строительства, а также  проводится своевременный профилактический осмотр, ремонт и диагностика оборудования, трубопроводов и арматуры.

Ущерб окружающей среде может быть нанесен лишь в аварийных случаях, но для их предотвращения предусмотрены все возможные мероприятия в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду проектом планировки предусмотренно:

- сокращение площади отводимых земель, путем размещения объектов в общем корридоре коммуникаций;

- размещение проектируемых объектов на малоценных землях вне участков распространения ценных в экологическом отношении лесов;

- производство работ в зимний период;

- организация мест сбора и временного хранения отходов;

- утилизация промышленных и бытовых отходов;

- рекультивация земель, нарушенных при строительстве проектируемых объектов;

Мероприятия по охране атмосферного воздуха включают:

- соеращение выбросов загрязняющих веществ от всех стационарных и передвижных источников. Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать значений предельно допустимой концентрации;

- временное накопление обтирочного материала, отходов изоляции и мусора от бытовых помещений в металлических контейнерах;

- недопущение сжигания различных видов отходов вне специальных устройст, оборудованных системой газоочистки продуктов сжигания;

- обеспечение постоянного учета контроля работы всех видов транспорта, хранения и отпуска горючесмазочных материалов (далее – ГСМ);

- осуществление заправки и ремонта техники на специально оборудованных для этих целей площадках и базах.

Для уменьшения воздействия на растительный и животный мир прилегающей территории документацией по планировке территории предусмотрено:

- соблюдение норм землеотводов и минимизация расчищаемых при строительстве площадок;

- соблюдение противопожарных норм;

- предотвращение развития эрозионных процессов;

- предотвращение локальных разливов ГСМ;

- контроль за движением транспорта в период строительства;

- сведение к минимуму загрязнения воздуха в процессе строительства и эксплуатации;

- плановое проведение строительных работ при устойчивых отрицательных температурах и достаточном по мощности снежном покрове, позволяющее избежать нарушение травяно-кустарничкового покрова;

- движение транспорта только по зимникам и дорогам с временным грунтовым покрытием;

- запрет на разведение костров и другие работы с открытым огнем за пределами специально отведенных мест;

- мониторинг и контроль гидрологического режима и состава грунтовых вод;

- техническая и биологическая рекультивация нарушенных земель;

- организация мест временного складирования отходов;

- удаление с территории строительства всех временных устройств, очистка от отходов производства и потребления, возникающих в процессе строительных работ и вывоз отходов на специализированные предприятия и полигоны.

2.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданкой обороне

В целях обеспечения защиты основных  производственных фондов снижения возможных потерь и разрушений в чрезвычайных условиях проектом планировки предусматривается:

- внедрение технологических процессов и конструкций, обеспечивающих снижение образования аварийных ситуаций и защиту оборудования, аппаратуры и приборов в чрезвычайных условиях;

- разработка и строгое соблюдение графиков и инструкций по безаварийной остановке производства в случае внезапного отключения или прекращения подачи электроэнергии;

- планирование действий руководящего, командноначальствующего состава, штаба, служб и формирований гражданской обороны по защите рабочих и служащих предприятий;

- обучение персонала выполнению работ по ликвидации аварий;

- обеспечение всех рабочих и служащих средствами индивидуальной защиты, их хранение и поддержание в готовности;

- организация и поддержание в постоянной готовности системы оповещения рабочих и служащих об опасности, порядок доведения до них установленных сигналов оповещения;

Выделены следующие меры, направленные на предупреждение развития аварий и локализацию выбросов опасных выществ:

- в случае разлива нефтепродуктов данный участок посыпается песком и убирается;

- принятие мер при возникновении пожара по ликвидации очага пожара или ограничению его распростанения при помощи первичных средств пожаротушения;

- разобщение реагирующих веществ а небольших площадках и в начале пожара при помощи покрытия горящей поверхности кошмой, брезентом или засыпка слоем негорючих веществ (песок, земля);

- тушение при помощи огнегасящих веществ – воды и механической пены передвижными средствами.

Для обеспечения взрывопожаробезопасности предусмотрены следующие решения:

Категории взрывоопасных и пожароопасных зон в помещениях и наружных площадках, категории и группы взрывоопасных смесей приняты по СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;

- применение электрооборудования во взрывозащищенном исполнении на всех участках, согласно категориям по ПУЭ;

- соблюдение требований, норм и правил по взрывопожаробезопасности;

- применение молниезащиты сооружений, защита оборудования и трубопроводов от вторичных проявлений молнии;

- наличие датчико-извещателей;

- осуществление обогрева аппаратов и трубопроводов;

- применение переносных исправных электросветильников во взрывозащищенном исполнении;

- исполнение освещения во взрывобезопасном исполнении;

- использование искробезопасного инструмента при выполнении ремонтных работ;

- предупреждение использования открытого огня;

- наличие первичных средств пожаротушения на площадке: песок, кошма, огнетушители, пожарный инвентарь (лопаты, носилки).

# Перечень нормативно-технической документации

Кодекс РФ от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации» (ред. от 01.07.2017);

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 2 декабря 2004г. № 190-ФЗ;

(ред. от 18.06.2017);

Федеральный закон РФ от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»  (с изм. на 29.12.2014);

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 21 июля 1997г №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

Федеральный Закон от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;

Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ Технический регламент о безопасности зданий и сооружений;

Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

Федеральный закон от 04 мая 1999г № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

Закон РФ от 21.02.1992 г.  № 2395-1 «О недрах» (с изм. на 31.12.2014);

Водный Кодекс Российской Федерации от 03 июня 2006г  №74-ФЗ;

Закон ХМАО от 28 мая 1998г №43-оз «О Земле»;

Постановление Правительства РФ от 23 февраля 1994 г. № 140 "О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы";

Приказ Минприроды РФ и Роскомзема от 22 декабря 1995 г. №525/67 "Об утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы";

Положение о составе разделов  проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное  постановлением  Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г. №87;

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»;

Правила противопожарного режима  в Российской  Федерации, утвержденные постановлением  Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390.

# Text boxes

2

3

Экз. № _________________ Данный материал является интеллектуальной собственностью ООО «РН-УфаНИПИнефть». Запрещается размножать, передавать другим организациям и лицам для целей, не предусмотренных настоящим проектом

Обустройство кустов скважин № № 231, 379 правобережной части Приобского месторождения

Проект планировки территории

Часть 1 Основная часть

1980614/0961Д-П-016.000.000-ППТ Главный инженер К.В.Валайтис Главный инженер проекта А.В. Апокин

2018

2

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27