ООО  «Институт Территориального Планирования  «Град»

ханты-мансийский автономный округ – югра

ханты-мансийский район

муниципальное образование

сельское поселение горноправдинск

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

деревня Лугофилинская

Пояснительная записка

Омск   2012 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРНОПРАВДИНСК

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

деревня Лугофилинская

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Заказчик: 	Администрация Ханты-Мансийского района

Муниципальный

контракт: 	№  10-Г  от 30.12.2010

Исполнитель:	ООО  «Институт Территориального Планирования  «Град»

Шифр:	КП – 1421 – 11

Генеральный директор	__________________	А.Н. Береговских

Первый заместитель

генерального директора	___________________	М.Н. Дузенко

Заместитель генерального директора

по правовым вопросам	___________________	Д.В. Шинкевич

Главный архитектор института	___________________	И.Г. Стуканева

Главный инженер института	___________________	С.В. Фигуренко

Омск 2011

Авторский коллектив

Руководитель проекта	И.Н.Дузенко

Начальник архитектурного отдела 	Т. Б. Смирнова

И.о. начальника отдела градостроительной подготовки	О. В. Миллер

И.о.начальника отдела инженерного обеспечения 	О.И. Кутькина

Начальник отдела градостроительной экономики	Е. А. Самородская

Начальник отдела нормативно-правового обеспечения	Е. В. Бутаков

Начальника отдела градостроительной экологии	О. К. Баркова

Начальник транспортного отдела	В. А. Самородский

Старший юрист	Е.Д.Тимонина

Главный архитектор проекта	Н.М.Чулкова

Экономист	З.М.Садирова

Руководитель группы отдела градостроительной подготовки	Е.В.Волохина

Старший  инженер отдела градостроительной подготовки	Н.С.Шатохина

Руководитель  группы отдела инженерного обеспечения	А.С.Плотников

Ведущий  инженер по газоснабжению и связи	А.С.Дмитриев

Старший  инженер по электроснабжению	С.В.Кондин

Старший инженер по водоснабжению и водоотведению	Т.В.Цвирко

Ведущий  инженер по теплоснабжению	Е.Н.Таратухин

Старший  инженер по транспорту	В.А.Кудинов

Ведущий  эколог 	Е.Ю.Гилева

СОДЕРЖАНИЕ:

Введение. Цель и задачи проекта	7

1 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИи, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	9

1.1 Анализ муниципальной правовой базы в области землепользования и застройки	9

1.2 Общие сведения	9

1.3 Природные условия. Инженерно-геодезическая и гидрогеологическая характеристика территории	10

1.3.1 Оценка метеоклиматических условий территории	10

1.3.2 Геологическое строение	10

1.3.3 Рельеф	11

1.3.4 Гидрогеологические условия	11

1.3.5 Гидрографическая характеристика	11

1.3.6 Растительный и почвенный покров	11

1.3.7 Минерально-сырьевые ресурсы	11

1.4 Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения	11

1.5 Жилищная сфера	12

1.6 Социальная сфера	13

1.7 Производственная сфера	17

1.8 Транспортная инфраструктура	17

1.8.1 Внешний транспорт	17

1.8.2 Улично-дорожная сеть	17

1.8.3 Объекты транспортной инфраструктуры	18

1.9 Коммунальное обслуживание	18

1.9.1 Водоснабжение	18

1.9.2 Водоотведение	18

1.9.3 Теплоснабжение	18

1.9.4 Газоснабжение	19

1.9.5 Связь и информатизация	19

1.10 Экологическое состояние территории	19

1.10.1 Атмосферный воздух	19

1.10.2 Поверхностные воды и подземные воды	20

1.10.3 Почвенный покров	20

1.11 Охрана историко-культурного наследия	21

1.11.1 Объекты культурного наследия	21

2 Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию	22

2.1 Архитектурно-планировочная организация территории	22

2.1.1 Архитектурно-пространственное решение	22

2.1.2 Планировочная организация территории	23

2.2 Жилищная сфера	24

2.3 Социальная сфера	24

2.4 Производственная сфера	27

2.5 Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть	27

2.5.1 Внешний транспорт	27

2.5.2 Улично-дорожная сеть	27

2.5.3 Объекты транспортного обслуживания	28

2.6 Инженерно-технические мероприятия по подготовке территорий	28

2.7 Инженерное оборудование территории	28

2.7.1 Водоснабжение	28

2.7.2 Водоотведение	29

2.7.3 Теплоснабжение	29

2.7.4 Электроснабжение	29

2.7.5 Газоснабжение	30

2.7.6 Связь и информатизация	30

2.8 Охрана окружающей среды	31

2.8.1 Зоны с особыми условиями использования	31

2.8.2 Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов	31

2.8.3 Санитарно-защитные и охранные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры	32

2.8.4 Водоохранные зоны водных объектов	33

2.8.5 Мероприятия по охране атмосферного воздуха	34

2.8.6 Мероприятия по охране водной среды	34

2.8.7 Мероприятия по охране  почвенного покрова	35

2.8.8 Мероприятия по санитарной очистке территории	36

2.8.9 Мероприятия по благоустройству и озеленению территории	37

2.9 Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	38

2.9.1 Чрезвычайные ситуации природного характера	38

2.9.2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера	41

2.9.3 Противопожарная безопасность	43

2.9.4 Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера	44

3 Основные технико-экономические показатели генерального плана	45

Состав графической части проекта:

| № листа | Наименование листа |
| --- | --- |
| Утверждаемая часть |
| 1. | Сводная схема (основной чертеж) генерального плана (схема 1.) |
| 2. | Схема функциональных зон (схема 2). Схема административных границ (схема 3). Схема ограничений использования территории (схема 4). Схема границ территорий и земель (схема 5) |
| 3. | Схема планируемого размещения объектов энергоснабжения (схема 6). Схема планируемого размещения объектов транспорта, путей сообщения (схема 7). |
| 4. | Схема планируемого размещения иных объектов капитального строительства местного значения (схема 8) |
| Материалы по обоснованию |
| 6. | Схема современного использования и состояния территории |
| 7. | Схема сооружений и коммуникаций транспортной инфраструктуры. Схема инженерной инфраструктуры и благоустройства территорий. Схема инженерной подготовки территории |
| 8. | Схема планировочной организации территории |

# Введение. Цель и задачи проекта

Проект генерального плана сельского поселения Горноправдинск в части территории населенного пункта деревня Лугофилинская (далее - Проект) выполнен в соответствии с муниципальным контрактом № 10 - Г от 30.12.2010 г. и техническим заданием на выполнение работ по изготовлению генеральных планов, правил землепользования и застройки.

Проект выполнен в соответствии со следующими основными нормативными правовыми актами:

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Земельный кодекс Российской Федерации;

Водный кодекс Российской Федерации;

Лесной кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях";

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 "О недрах";

СНиП 11-04-2003 "Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации";

СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений";

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";

Устав Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

Закон ХМАО - Югры от 18.04.2007 № 39-оз "О градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры";

Закон ХМАО - Югры от 07.07.2004 № 43-оз "Об административно-территориальном устройстве Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и порядке его изменения";

Закон ХМАО - Югры от 25.11.2004 № 63-оз "О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры";

Закон ХМАО - Югры от 29.06.2006 № 64-оз "О сохранении, использовании, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре";

Закон ХМАО от 03.05.2000 № 26-оз "О регулировании отдельных земельных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре";

Распоряжение Правительства ХМАО - Югры от 21.01.2010 № 44-рп "Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, подлежащих передаче в собственность муниципальных образований автономного округа";

Постановление Правительства ХМАО - Югры от 13.06.2007 № 154-п "О составе, порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы, а также о составе, порядке подготовки планов реализации таких документов";

Приказ Департамента строительства ХМАО - Югры от 26.02.2009 № 31-НП "Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры";

Устав сельского поселения Горноправдинск.

Цель работы – разработка проекта генерального плана сельского поселения Горноправдинск (далее - сельское поселение, поселение, муниципальное образование) в части территории населенного пункта деревня Лугофилинская в соответствии с федеральным и окружным законодательством.

Основные задачи работы:

выявление проблем градостроительного развития территории сельского поселения, обеспечение их решения;

определение основных направлений и параметров пространственного развития муниципального образования, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории сельского поселения на основе баланса интересов федеральных, окружных и местных органов публичной власти;

создание электронного генерального плана на основе компьютерных технологий и программного обеспечения, а также требований к формированию ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

# АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИи, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

## Анализ муниципальной правовой базы в области землепользования и застройки

В соответствии с Законом ХМАО - Югры от 25.11.2004 № 63-оз "О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" сельское поселение Горноправдинск является муниципальным образованием Ханты-Мансийского автономного округа наделенным статусом сельского поселения.

Успешное выполнение задач развития сельского поселения в различных социально-экономических отраслях во многом зависит от полноты правового обеспечения вопросов землепользования и застройки, градостроительной деятельности.

На территории поселения отсутствуют какие - либо муниципальные правовые акты, регулирующие общественные отношения в области градостроительной деятельности, землепользования и застройки.

Органы местного самоуправления при отсутствии необходимых муниципальных правовых актов не в состоянии распоряжаться главным богатством, приносящим основную часть дохода бюджета поселения - землей.

Таким образом, главными задачами по муниципальному правовому обеспечению вопросов градостроительной деятельности, землепользования и застройки на территории сельского поселения, с целью непрерывного поступательного развития муниципального образования и создания благоприятных инвестиционных условий для привлечения в градообразующие сферы деятельности частного капитала, роста благосостояния жителей поселения являются:

подготовка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования;

подготовка и утверждение правил землепользования и застройки сельского поселения;

подготовка и утверждение проектов планировки и межевания территории сельского поселения.

Необходимо организовать работу по разработке муниципальных правовых актов в области градостроительной деятельности, землепользования и застройки с целью создания условий, стимулирующих деятельность организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, направляющих средства на реализацию планов и программ в области градостроительной деятельности.

Учитывая социально-экономическую значимость многих вопросов градостроительной деятельности, их возрастающую роль в решении многих социальных проблем общества, необходимо разработать комплекс мер по бюджетной поддержке инициативы заинтересованных лиц в решении указанных вопросов.

## Общие сведения

Деревня Лугофилинская расположена в центральной части сельского поселения Горноправдинск Ханты-Мансийского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Населённый пункт находится на удалении 1 км к югу от посёлка Горноправдинск. на левом берегу реки Иртыш. Площадь д. Лугофилинская составляет 81 га. Численность населения на начало 2010 г. составила 56 человек.

Населённый пункт занимает территорию со спокойным рельефом в пойменной части р. Иртыш. Деревня Лугофилинская – старожильческая крестьянская деревня, жители которой всегда специализировались на рыбной ловле, животноводстве и огородничестве.

Внешние транспортные связи осуществляются с помощью водного транспорта в период летней навигации, а в зимний период – автомобильным транспортом по автозимникам.

Ближайшее будущее населённого пункта связано с сельским хозяйством. Наиболее крупным предприятием в деревне является фермерское хозяйство А.Д. Белкина.

## Природные условия. Инженерно-геодезическая и гидрогеологическая характеристика территории

### Оценка метеоклиматических условий территории

По строительно-климатическому районированию в соответствии со СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» территория населённого пункта относится к I климатическому району, подрайону – IД.

Территория характеризуется резко-континентальным климатом с суровой продолжительной зимой, сильными ветрами и метелями, короткой и бурной весной, непродолжительным летом и короткой осенью.

Зима холодная, со средней температурой воздуха в январе от -20ºС до -21ºС. Период с устойчивыми морозами длится 150-160 дней. Суммы средних суточных температур воздуха ниже 0ºС составляют 2600-2800ºС. Период с температурой более 10ºС составляет 85-100 дней. Продолжительность залегания снежного покрова 190-200 дней, высота снежного покрова достигает 50-70 см. Абсолютный максимум температуры в июле может достигать 37ºС, абсолютный минимум температуры в январе -49ºС. Велика межгодовая изменчивость температуры января (до 15ºС). Территория характеризуется повышенными скоростями ветра, наибольшее значение которых наблюдается в пойме реки Иртыш. Зимой, во время сильных устойчивых морозов, стоит ясная, безветренная погода. Морозы в середине зимы прерываются вторжением циклонов, которые приводят к повышению температуры и ветрам с метелями. Лето теплое и влажное. Продолжительность солнечного сияния возрастает до 1800 часов, по сравнению с северными районами ХМАО. Радиационный баланс составляет 1100 МдЖ/м2 год.

Зимой преобладают слабые южные ветры, а летом – северные. Средняя скорость ветра 3-4 м/сек.

Смена сезонов происходит быстро и резко. Годовые суммы осадков 550-650 мм.. Основная часть осадков выпадает в теплый период года.

### Геологическое строение

Западно-Сибирская равнина, на которой находится Ханты-Мансийский район, сформировалась в пределах эпигерценской плиты, фундамент которой сложен интенсивно дислоцированными палеозойскими отложениями. Эти породы повсюду покрыты чехлом горизонтально лежащих рыхлых морских и континентальных мезокайнозойских отложений (глин, песчаников, и др.), мощность которых превышает 1 тыс.м, а в некоторых впадинах фундамента достигает 3 тыс.м. Между палеозойским основанием Западно-Сибирской равнины и ее мезокайназойским покровом выделяют осадочные и магматические образования «второго» структурного яруса.

На территории Ханты-Мансийского района широко развиты палеогеновые отложения четвертичного периода, которые разделены на ряд свит. На территории населённого пункта распространены отложения туртасской свиты. Свита, сложена зеленовато-серыми глинами и глинистыми алевритами, тонкослоистыми, местами плитчатыми, слюдистыми с прослоями диатомитов и тонкозернистыми глауконит-кварцевыми песками, заиленными супесями. Осадочные накопления преимущественно озерного типа. Мощность – до 90 м.

Проектируемая территория расположена в пойме реки Иртыш, которая выполнена голоценовыми отложениями, представлена двумя уровнями - высоким и низким. Их аллювий мощностью до 20-25 м состоит из русловой и пойменной фаций - хорошо отмытыми песками разной размерности и глинистыми песками, сменяющимися вверх по разрезу переслаивающимися супесями и суглинками. Вся толща обогащена растительным детритом и обломками древесины.

### Рельеф

Территория населённого пункта расположена на Западно - Сибирской равнине в пойме р. Иртыш в пределах аккумулятивной равнины аллювиального происхождения, высота которой составляет 5-8 м. Поверхность поймы находится в стадии формирования.

### Гидрогеологические условия

В гидрогеологическом плане территория населённого пункта относится к Западно-Сибирскому артезианскому бассейну. По вертикали бассейн, в соответствии с геологическим строением разреза территории, разделяется на два гидрогеологических этажа с четко выраженной гидродинамической и гидрохимической зональностью.

Верхний гидрогеологический этаж включает водоносные горизонты и комплексы, приуроченные к отложениям плиоцен - четвертичного, олигоценового и эоценового возраста. Воды верхнего гидрогеологического этажа пресные с минерализацией преимущественно до 1 г/л. Мощность этажа до 300 м.

Нижний гидрогеологический этаж охватывает водоносные горизонты и комплексы апт-альб-сеноманского и неоком-юрского возраста. Подземные воды характеризуются высокой минерализацией, значительными концентрациями микрокомпонентов, повышенными температурами и газонасыщенностью.

Подземные воды широко используются на хозяйственно-бытовые и на технологические цели.

### Гидрографическая характеристика

Гидрография населённого пункта не развита.

### Растительный и почвенный покров

Преобладающие почвы на территории населённого пункта – аллювиальные дерново-глеевые. Дерново-глеевые почвы отличаются наличием морфологических проявлений глеевого процесса, а часто и зеркала почвенно-грунтовых вод, в пределах почвенного профиля. Гранулометрический состав почв глинистые и суглинистые.

Территория населённого пункта расположена в пойме р. Иртыш, растительность поймы представлена серией низинных травяных болот, заболоченных и настоящих пойменных лугов и сельскохозяйственных земель на их месте.

### Минерально-сырьевые ресурсы

Минерально-сырьевых ресурсов на территории населённого пункта не выявлено.

## Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения

Деревня Лугофилинская (далее по тексту - деревня) входит в состав сельского поселения Горноправдинск. Численность населения по состоянию на 01.01.2010 г. составила 56 человек. Динамика численности населения поселка за 2005-2010 гг. представлена ниже.

Рисунок 1 Динамика численности населения деревни с 2005 г. по 2010 г., человек на начало года

Из рисунка видно, что численность населения на протяжении всего периода снижается. Среднее значение убыли населения с 2005 г. по 2010 г. составило минус 4%.

Планируемая ориентировочная численность населения на расчетный срок (2030 г) должна составить 45 человек (в  соответствии со схемой территориального планирования Ханты-Мансийского района). Таким образом, численность населения должна снизиться на 20% по отношению к базисному году – 2010 г.

Доля численности населения деревни в общей численности поселения на начало 2010 г. составила 0,9%.

Одной из важных характеристик демографической ситуации является половозрастная структура населения. Доля женщин преобладает над долей мужчин (соотношение 53%-47% по состоянию на начало 2010 г.). Доля населения  младше трудоспособного возраста (до 16 лет) по состоянию на 2010 г. составила 5% от общей численности населения деревни; трудоспособного возраста  (от 16 до 59 лет для мужчин, от 16 до 54 лет для женщин) – 71%; старше трудоспособного возраста (старше 60 лет для мужчин и старше 55 лет для женщин) – 24%. Таким образом, слишком мала доля лиц младше трудоспособного возраста. Из-за недостаточной доли населения моложе трудоспособного возраста деревня не сможет в будущем эффективно пополнять свои трудовые ресурсы, поэтому необходимо создавать условия для увеличения рождаемости населения.

Что касается естественного и механического движения населения, в соответствии с данными паспортов Ханты-Мансийского района за 2007-2009 гг.,  среднее значение числа родившихся за период составило 0 человек, умерших – 1 человек; прибывших – 5 человек, выбывших -1 человек. Таким образом, в поселке за анализируемый период среднее значение естественной убыли населения минус 1 человек, механического прироста - 4 человека.

В результате анализа сложившейся демографической ситуации в деревне можно сделать следующие выводы:

за рассматриваемый период наблюдается тенденция снижения численности населения;

доля женщин преобладает над долей мужчин;

возрастная структура деревни является неблагоприятной для естественного воспроизводства;

естественное движение населения характеризуется отрицательными значениями, механическое – положительными;

численность населения к концу расчетного срока должна снизиться на 20% по отношению к 2010 г.

## Жилищная сфера

Площадь жилых зон в границах населенного пункта составляет 8 га, в том числе:

зона индивидуальной жилой застройки – 6,4 га (80%);

зона малоэтажной жилой застройки – 1,6 га (20%).

Общий объем жилищного фонда составляет порядка 2,2 тыс. кв. м. Средняя жилищная обеспеченность – 40  кв. м на человека.

Распределение жилищного фонда по типам жилой застройки представлено на рисунке.

Рисунок 2 Распределение жилищного фонда по типам жилой застройки, тыс. кв. м

Таким образом, 58% от общего объема жилищного фонда приходится на индивидуальную жилую застройку.

Плотность населения в границах населенного пункта составляет 1 человек на га.

Плотность населения на территории жилой застройки – 7 человек на га.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» размещение жилищного фонда в санитарно-защитных зонах (СЗЗ) не допускается.

Подавляющая часть жилых зон населенного пункта попадают в границы СЗЗ скотомогильника, а также пилорамы.

Доля жилищного фонда, попадающего в границы СЗЗ, составляет порядка 73% от общего объема жилищного фонда.

Необходимы мероприятия по выносу жилищного фонда из СЗЗ, либо выносу самих объектов.

## Социальная сфера

Задачами оценки социальной сферы населенного пункта являются выявление перечня существующих объектов и их состояния, определение потребности в объектах социальной сферы в расчете на существующую численность населения, а также определение дефицита (излишка) в объектах социальной сферы.

По данным на начало 2011 г. социальная сфера поселка представлена следующими объектами.

Учреждения образования

Начальная школа на 15 учащихся (мощность определена экспертно).

Учреждения здравоохранения

ФАП (степень износа 80%).

Учреждения культуры

клуб на 50 мест (фактическая мощность, степень износа 66%).

Предприятия торговли и общественного питания

объект торговли на 40 кв.м торговой площади (мощность определена экспертно).

Нормативные размеры параметров объектов обслуживания устанавливаются в соответствии с  Региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского Автономного округа – Югры, утвержденными приказом Департамента строительства ХМАО-Югры № 31- НП от 26.02.2009 г.

Нормативная потребность в учреждениях здравоохранения указывалась согласно нормативам объема медицинской помощи, установленным постановлением Правительства ХМАО –Югры №335-п от 10.12.2010 г. «О программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2011 г.).

Оценка обеспеченности территории объектами пожарной охраны проведена в соответствии НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны», а так же с Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Результаты оценки фактической обеспеченности населения объектами социально-бытового обслуживания  приведены в таблице.

Таблица 1 Расчет обеспеченности населения деревни объектами социально-бытового обслуживания на начало 2011 г.

| №, п/п | Наименование | Норматив | Мд | Норма | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |
| 1 | Детские дошкольные учреждения, место | 85% детей дошкольного возраста (мест на 100 детей дошкольного возраста) | 0 | 3 | -3 |
| 2 | Общеобразовательные школы, учащийся | 90% охват детей школьного возраста | 15 | 2 | 13 |
| 3 | Учреждения дополнительного образования детей, место | 40% детей школьного возраста | 0 | 1 | -1 |
| 4 | Межшкольные учебно-производственные комбинаты, место | по заданию на проектирование | 0 | - | - |
| Учреждения здравоохранения |
| 5 | Поликлиники, амбулатории, диспансеры, посещение в смену | 187,4 посещений в смену на 10 тыс. чел. | 0 | 1 | -1 |
| 6 | Стационары всех типов, койка | 99,7 коек на 10 тыс. чел. | 0 | 1 | -1 |
| 7 | Аптеки, объект | 1 на 6 тыс. чел. | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Выдвижные пункты скорой медицинской помощи, автомобиль | 1 на 10 тыс. чел. | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Фельдшерско-акушерские пункты, объект | - | 1 | - | - |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 10 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в застройке, кв. м обшей площади | 70 кв. м общей площади на 1 тыс. чел. | 0 | 4 | -4 |
| 11 | Плоскостные сооружения, кв. м общей площади | 1950 кв. м общей площади на 1 тыс. чел. | 0 | 109 | -109 |
| 12 | Спортивные залы общего пользования, кв. м общей площади | 350 кв. м общей площади на 1 тыс. чел. | 0 | 20 | -20 |
| 13 | Крытые бассейны общего пользования, кв. м зеркала воды | 75 кв. м зеркала воды на 1 тыс. чел. | 0 | 4 | -4 |
| Учреждения культуры и искусства |
| 14 | Помещения для организации досуга населения, детей и подростков в жилой застройке, кв. м площади пола | 50 кв. м площади пола на 1тыс. чел. | 0 | 3 | -3 |
| 15 | Клубы, дома культуры, посетительское место | 200 мест на 1 тыс. чел. при численности до 0,5 тыс. чел | 50 | 11 | 39 |
| 16 | Библиотеки массовые, объект | 1 объект | 0 | 1 | -1 |
| Предприятия торговли и общественного питания |
| 17 | Магазины, кв. м торговой площади | 300 кв. м торговой площади на 1 тыс. чел. | 40 | 17 | 23 |
| 18 | Рынки, кв. м торговой площади | 24 кв. м торговой площади на 1 тыс. чел. | 0 | 1 | -1 |
| 19 | Предприятия общественного питания, место | 30 мест на 1 тыс. чел. | 0 | 2 | -2 |
| Предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| 20 | Предприятия бытового обслуживания, рабочее место | 7 рабочих мест на 1 тыс. чел. | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Прачечные, кг белья в смену | 60 кг белья в смену на 1 тыс. чел. | 0 | 3 | -3 |
| 22 | Химчистки, кг белья в смену | 3,5 кг белья в смену на 1 тыс. чел. | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Бани, место | 7 мест на 1 тыс. чел. | 0 | 0 | 0 |
| Кредитно-финансовые учреждения и учреждения связи |
| 24 | Отделения банков, операционная касса | 1 операционная касса на 30 тыс. чел. | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Отделения связи, объект | 1 объект на 10 тыс. чел. | 0 | 0 | 0 |
| Объекты пожарной охраны |
| 26 | Пожарное депо, автомобиль | 1 депо на 2 автомобиля | 0 | - | - |

Примечание: Мд –мощность действующих объектов

|  | проектная мощность принята как фактическая |
| --- | --- |
|  | мощность определена экспертно |

На основе анализа можно  сделать следующие выводы, мощности действующих объектов социально-бытового назначения (клуба, магазинов, школы) соответствуют нормативной потребности населенного пункта в таких объектах. Что касается технического состояния зданий, ветхими являются два объекта: ФАП и  клуб. Нормативная потребность в остальных объектах социально-бытового назначения настолько минимальна, что их размещение на территории населенного пункта не является целесообразным.

## Производственная сфера

Производственная сфера д. Лугофилинская представлена пилорамой и фермой.

В границах населенного пункта площадь зоны производственного и коммунально-складского назначения  составляет 0,9 га,  зоны сельскохозяйственного использования – 20,3 га.

## Транспортная инфраструктура

### Внешний транспорт

Территория д. Лугофилинская расположена в северной части сельского поселения Горноправдинск на левом берегу реки Иртыш. В настоящее время деревня обеспечена водным и автомобильным транспортом.

Водный транспорт играет важную роль в осуществлении пассажирских перевозок д. Лугофилинская (имеется причал на реке Иртыше). Для обеспечения пассажирского сообщения налажены регулярные маршруты: «Ханты-Мансийск - Тобольск - Ханты-Мансийск» и «Бобровский - Ханты-Мансийск - Бобровский». Перевозка пассажиров осуществляется ежедневно в течение навигационного периода теплоходами «Восход» и «Метеор».

Выход из д. Лугофилинская на автомобильную дорогу общего пользования регионального значения "Иртыш" (Автомобильная дорога  г. Ханты-Мансийск - п. Горноправдинск - автомобильная дорога "Тюмень - Ханты-Мансийск") обеспечивается автозимником, устраиваемым на территории сельского поселения Горноправдинск в холодный период года.

Анализ состояния существующего внешнего транспорта

На сегодняшний день д. Лугофилинская в полной мере обеспечена внешним транспортом.

### Улично-дорожная сеть

На сегодняшний день все улицы и дороги д. Лугофилинская не имеют дорожных одежд. Пешеходное движение осуществляется, в основном, по проезжим частям улиц, что приводит к возникновению дорожно-транспортных происшествий. Это связано с отсутствием пешеходных дорожек (тротуаров). Основные показатели существующей улично-дорожной сети д. Лугофилинская приведены ниже (Таблица 2).

Таблица 2 Основные показатели существующей улично-дорожной сети

| Протяженность улиц / площадь покрытия по типам дорожной одежды, км/м2 |
| --- |
| Капитальный | Переходный | Низший | Всего |
| - / - | - / - | 3,7 / 14770 | 3,7 / 14770 |

Анализ состояния существующей улично-дорожной сети

В настоящее время выявлены следующие недостатки улично-дорожной сети д. Лугофилинская:

отсутствие четкой дифференциации улично-дорожной сети по категориям, согласно требованиям Региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее по тексту - РНГП);

отсутствие на всех улицах дорожных одежд капитального типа;

отсутствие тротуаров на улицах.

### Объекты транспортной инфраструктуры

На сегодняшний день объекты транспортного обслуживания на территории д. Лугофилинская отсутствуют.

Анализ современной обеспеченности объектами транспортного обслуживания

По состоянию на начало 2011 г. численность жителей в д. Лугофилинская составляла 56 чел. Обеспеченность населения легковыми автомобилями равнялась 80 ед. на 1000 жителей. В соответствии с этими данными легковых автомобилей было 5 ед.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта станциями технического обслуживания (далее по тексту - СТО) обозначены в РНГП: согласно п. 3.5.7.4 потребность в СТО составляет 1 пост на 200 легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, требований РНГП и наличия объектов дорожного сервиса видно, что в настоящее время д. Лугофилинская не обеспечена СТО. Потребность в СТО составляет 1 пост.

Так как жилая застройка д. Лугофилинская носит индивидуальный характер, и дома имеют приквартирные участки, можно сделать вывод, что на сегодняшний день потребность в местах постоянного хранения индивидуального автотранспорта для данного населенного пункта удовлетворена, и размещение гаражей не требуется.

## Коммунальное обслуживание

### Водоснабжение

На территории д. Лугофилинская система водоснабжения децентрализованная. Водоснабжение осуществляется из колодцев, озёр или подвозом воды автомобилями.

Для обеспечения водоснабжением объектов сельскохозяйственного назначения по ул. Заречная расположена техническая скважина и водонапорная башня.

На перспективу необходимо организовать доставку питьевой воды автотранспортом из п. Горноправдинск в необходимом объеме.

### Водоотведение

На территории д. Лугофилинская централизованное водоотведение отсутствует. Отвод сточных вод осуществляется в выгребные ямы, надворные туалеты, с последующим сбросом на рельеф.

### Теплоснабжение

Система теплоснабжения д. Лугофилинская децентрализованная.

Жилая застройка, а также общественные здания отапливаются от индивидуальных  котлов и печек. Топливом служат уголь и дрова.

Анализируя существующую систему теплоснабжения, выявлено, что она является оптимальным вариантом для данного населенного пункта.

#### Электроснабжение

В настоящее время система электроснабжения деревни Лугофилинская централизованная. Электроснабжение деревни осуществляется от трансформаторной подстанции (далее - ТП), мощностью 250 кВА, 1984 года ввода в эксплуатацию, питание которой осуществляется по линии электропередачи (далее – ЛЭП) 10 кВ от понизительной подстанции (далее – ПС) 110/10 кВ «Горноправдинск», расположенной в поселке Горноправдинск.

На территории деревни Лугофилинская также располагается дизельная электростанция (далее – ДЭС), мощностью 100 кВА, 2001 года ввода в эксплуатацию, выведенная в резерв.

Передача электрической энергии от ТП осуществляется по распределительным сетям воздушного исполнения напряжением 0,4 кВ до конечных потребителей.

Общая протяжённость воздушных ЛЭП 10 кВ в границах населённого пункта по трассе составляет 0,8 км, ЛЭП 0,4 кВ – 2 км.

Система электроснабжения деревни выполнена в основном по смешанной (магистральной и радиальной) схеме подключения, от ТП и до конечных потребителей.

Анализируя существующее состояние системы энергоснабжения населенного пункта деревня Лугофилинская, установлено, что система электроснабжения централизованная и в целом обеспечивает необходимый уровень обслуживания. Однако оборудование трансформаторных подстанций морально и физически устарело, так же большой срок службы претерпели опоры и голый провод, что привело к их эксплуатационному износу.

### Газоснабжение

Централизованное газоснабжение д. Лугофилинская отсутствует. 
Газоснабжение населенного пункта для бытовых нужд осуществляется привозным сжиженным газом в баллонах.

### Связь и информатизация

Оператором фиксированной связи на территории д. Лугофилинская является ОАО «Ростелеком-Урал». Населенный пункт телефонизирован от автоматической телефонной станции (АТС), расположенной в п. Горноправдинск. Межстанционная связь осуществляется посредством радиорелейной линиям связи.

На территории д. Лугофилинская свои услуги предоставляют операторы сотовой связи ОАО «Мобильные ТелеСистемы» и ОАО «Ростелеком-Урал».

В населенном пункте используются индивидуальные комплекты приема спутникового телевидения.

Проводное радиовещание не реализовано.

На территории деревни установлено антенно-мачтовое сооружение для размещения оборудования операторов сотовой связи.

Система связи в целом удовлетворяет потребностям д. Лугофилинская и обеспечивает необходимый уровень обслуживания.

## Экологическое состояние территории

### Атмосферный воздух

Мониторинг и исследования состояния атмосферного воздуха населённого пункта не проводятся, данных о качестве атмосферного воздуха нет.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории населённого пункта являются передвижные источники загрязнения. В составе выбросов от автомобильного транспорта преобладают оксиды углерода и азота, а также углеводороды.

Главной причиной неблагоприятного воздействия автотранспорта на окружающую среду остается низкий технический уровень эксплуатации подвижного состава, отсутствие системы нейтрализации отработанных газов, неудовлетворительное состояние автомобильных дорог.

Строительные и транспортные предприятия характеризуются незначительными максимально-разовыми выбросами загрязняющих веществ, в основном предельных углеводородов, продуктов сгорания топлива и пылевыми неорганизованными выбросами.

На территории населённого пункта располагаются объекты, требующие установления санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для уменьшения воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими нормативами и уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

Санитарно-защитные зоны предприятий и объектов на территории населённого пункта представлены ниже (Таблица 3).

Таблица 3 Санитарно-защитные зоны от объектов, расположенных  на территории д. Лугофилинская

| № п/п | Назначение объекта | Размер ограничений, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Скотомогильник * | 1000 |
| 4 | Пилорама* | 100 |
| 5 | Кладбище | 50 |
| 6 | Ферма | 50 |

* Объекты, в санитарно-защитной зоне от которых  расположена жилая застройка.

Размещение объектов для проживания людей в СЗЗ не допускается в соответствии с требованием п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03.

### Поверхностные воды и подземные воды

Основными источниками загрязнения поверхностных водных объектов являются неочищенные (недостаточно очищенные) сточные воды, ливневые стоки с промышленных и жилых территорий и талые воды с сельскохозяйственных угодий, дорог. Химическая специфика загрязняющих веществ характерна для названных источников загрязнения – это нефтепродукты, аммонийный и нитратный азот, анионоактивные поверхностно-активные вещества (АПАВ). Повышенные содержания меди, железа, марганца и фенола носят природный характер.

В настоящее время на территории населённого пункта отсутствуют канализационные очистные сооружения. Сброс сточных поверхностных вод (дождевых и талых), бытовых и производственных с территории населенного пункта происходит на рельеф и далее в водные объекты.

Подземные воды, как наиболее динамичный компонент литосферы, активно реагируют на антропогенное воздействие. Это проявляется в изменении гидрогеохимической обстановки, гидродинамических условий, уровней грунтовых и напорных вод, их загрязнении, образованию  заболачивания, подтоплении территории.

### Почвенный покров

Почва является местом сосредоточения всех загрязнителей, главным образом поступающих с воздухом. Перемещаясь воздушными потоками на большие расстояния от места выброса, они возвращаются с атмосферными осадками, загрязняя почву и растительность, вызывая разрушения самой экосистемы. Уровень загрязнения почвы оказывает заметное влияние на контактирующие с ней среды: воздух, подземные и поверхностные воды, растения.

Нарушенными считают почвы, утратившие свое плодородие и ценность в связи с хозяйственной деятельностью человека. Почвы нарушаются в результате разработки карьерных выемок, траншей для трасс трубопроводов, организации промплощадок, строительстве транспортных коммуникаций и др.

В результате заготовки и переработки древесины, а также при прокладке коммуникаций и трубопроводов происходят следующие антропогенные изменения почвенного покрова:

изменение морфологии почв;

изменение физических, химических свойств почв и их потенциального плодородия;

заиление почв;

заболачивание;

эрозия;

подтопление.

Одной из причин высокого микробного загрязнения почвы является неудовлетворительное санитарное состояние  населенного пункта, нарушения в системе плановой очистке территорий от бытового мусора, дефицит специальных транспортных средств для уборки территории, отсутствие современных и эффективных моделей санитарной очистки территории населённого пункта.

На экологическое состояние почвенного покрова населённого пункта существенное влияние оказывают  наличие несанкционированные свалки.

В свалочном грунте характерно присутствие накоплений микроэлементов (серебро, вольфрам, молибден, никель, медь, свинец и другие элементы). Техногенные грунты свалок имеют аномальные геофизические и инженерно-геологические характеристики, неоднородные фильтрационные свойства и водоотдачу.

Атмосферные осадки, выпадающие на территории свалок, насыщаются токсикантами и беспрепятственно попадают в почву, способствуя ее загрязнению. Также свалки вызывают загрязнение грунтовых вод, атмосферного воздуха, способствуют распространению неприятного запаха, создают опасность распространения инфекций.

Скотомогильник, расположенный на территории д. Лугофилинская является потенциально опасным для экологического благополучия окружающей среды. Он создаёт бактериологическую опасность загрязнения почв. Также существует опасность распространения инфекционных заболеваний, негативного влияния на эпидемиологическую обстановку в близлежащих населенных пунктах и на объектах сельскохозяйственного назначения. Дальнейшая эксплуатация скотомогильника в существующем режиме недопустима.

## Охрана историко-культурного наследия

### Объекты культурного наследия

Объекты культурного наследия на территории д. Лугофилинская отсутствуют.

# Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию

## Архитектурно-планировочная организация территории

### Архитектурно-пространственное решение

Архитектурно-планировочные решения по организации территории деревни Лугофилинская разработаны с учётом сложившейся планировочной структуры, а также ограничивающих территориальное развитие посёлка природных и планировочных факторов.

Населённый пункт расположен в центральной части сельского поселения Горноправдинск на левом берегу реки Иртыш. Деревня занимает территорию со спокойным рельефом.

С северной стороны населённого пункта  подходит автозимник, связывающий его с административным центром сельского поселения п. Горноправдинск.

В результате анализа современного состояния территории населённого пункта, социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала, учитывая основные направления развития, выявлены основные факторы, которые учитывались в данной работе:

природные структурные элементы, ограничивающие территорию застроенной части деревни Лугофилинская: рельеф, лесные массивы, водные объекты;

сложившаяся планировочная структура населённого пункта;

наличие производственных территорий, создающих экономическую базу  населенного пункта;

наличие ветхих зданий, подлежащих сносу;

недостаточное транспортное и инженерное обеспечение.

Архитектурно-пространственные решения определяются следующими положениями:

упорядочение планировочной структуры селитебной территории за счёт устройства междуквартальных проездов, сноса ветхого жилищного фонда;

размещение объектов общественно-делового назначения;

формирование улично-дорожной сети;

размещение объектов инженерной инфраструктуры и жизнеобеспечения для создания комфортных условий проживания;

благоустройство территории населенного пункта, устройство пешеходных тротуаров и укрепление поверхности грунтов посевом акклиматизированных трав, посадка деревьев и кустарников.

В границах населенного пункта деревня Лугофилинская установлены следующие функциональные зоны:

зона жилого назначения, в том числе:

индивидуальной жилой застройки;

малоэтажной жилой застройки;

общественно-делового назначения;

производственного и коммунально-складского назначения;

объектов инженерной инфраструктуры;

рекреационная;

зона сельскохозяйственного использования, в том числе:

объектов сельскохозяйственного назначения;

сельскохозяйственных угодий;

природных территорий, в том числе:

природного ландшафта;

лесной растительности;

зона акваторий;

зона специального назначения, в том числе:

ритуального назначения.

Территория деревни Лугофилинская имеет сложившееся зонирование по видам использования. Общественный центр сформирован в центральной части деревни вдоль улицы Заречная. Жилая застройка представлена малоэтажными и индивидуальными жилыми домами. С южной стороны населённого пункта располагается животноводческая ферма, пилорама и кладбище.

Развитие жилых зон планируется в районе сложившихся участков жилой застройки, а также на близлежащих к ним территориях за счет упорядочения и реконструкции жилых кварталов и за счет регенерации существующего жилого фонда – реконструкции либо сноса ветхого жилья и строительства новых благоустроенных жилых домов.

Застройку предлагается формировать индивидуальными одноквартирными жилыми домами с приусадебными участками, двухквартирными жилыми домами с приусадебными участками, многоквартирными жилыми домами.

Территория общественной застройки в д. Лугофилинская получит развитие в сложившемся центре вдоль улицы Заречная за счет сноса ветхого здания фельдшерско-акушерского пункта и строительства на его месте нового объекта.

Объекты производственного и коммунально-складского назначения проектными решениями сохраняются.

Решениями генерального плана предусмотрено расширение кладбища, находящегося в южной части населённого пункта. Также предусмотрено закрытие действующего скотомогильника в южной части деревни с целью соблюдения санитарных требований к качеству жилой среды.

В решениях генерального плана предусмотрены мероприятия по развитию и совершенствованию системы озеленения территории д. Лугофилинская. Проектом предусмотрены мероприятия по благоустройству и озеленению территорий, прилегающих к общественному центру. Особое внимание уделено формированию сквера в центральной части деревни. Так же запланировано: устройство пешеходных тротуаров и укрепление поверхности грунтов посевом акклиматизированных трав; озеленение улиц и мест отдыха общего пользования; организация отвода дождевых и паводковых вод; обустройство санитарно-защитных зон производственных объектов, граничащих с жилой застройкой. Проектом предлагается максимальное сохранение зеленых насаждений и посадка новых для создания более комфортной среды жизнедеятельности.

Изменение границы населённого пункта деревня Лугофилинская проектом не запланировано.

### Планировочная организация территории

В составе генерального плана населённого пункта д. Лугофилинская выполнена планировочная организация территории и определены границы планировочных элементов.

В границе населённого пункта д. Лугофилинская сформирован один планировочный район с кодовым обозначением 03.

В составе планировочного района сформирован один планировочный микрорайон с кодовым обозначением 03:01. Планировочный микрорайон состоит из основных модульных элементов планировочной структуры – планировочных кварталов с кодовым обозначением 03:01:01. Планировочные кварталы ограничены элементами улично-дорожной сети, границей населённого пункта и другими обоснованными границами.

Кодовое обозначение каждому планировочному элементу присваивается с целью формирования электронной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

## Жилищная сфера

Площадь жилых зон в границах населенного пункта к концу расчетного срока должна составить  10,5 га, в том числе:

зона индивидуальной жилой застройки – 9,2 га (88%);

зона малоэтажной жилой застройки – 1,3 га (12%).

Общий объем жилищного фонда должен составить  2,2 тыс. кв. м (на уровне существующего объема жилищного фонда). Средняя жилищная обеспеченность – 49  кв. м на человека (увеличение на 23%).

Распределение жилищного фонда по типам жилой застройки представлено на рисунке.

Рисунок 3 Распределение жилищного фонда по типам жилой застройки, тыс. кв. м

Таким образом, 82% от общего объема проектного жилищного фонда должна составить индивидуальная жилая застройка.

Плотность населения в границах населенного пункта должна составить 1 человек на га.

Плотность населения на территории жилой застройки –  4 человека на га.

## Социальная сфера

С целью повышения уровня обслуживания населения объектами социально-бытового назначения, генеральным планом предусмотрен ряд мероприятий:

снос объектов:

ФАП (степень износа 80%);

строительство:

ФАП.

Расчет потребности в объектах социально-бытового назначения на расчетный период представлен в таблице.

Таблица 4 Расчет потребности населения в объектах социально-бытового назначения на конец 2030 г.

| №, п/п | Наименование | Норматив | Мс | Норма | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |
| 1 | Детские дошкольные учреждения, место | 85% детей дошкольного возраста (мест на 100 детей дошкольного возраста) | 0 | 3 | -3 |
| 2 | Общеобразовательные школы, учащийся | 90% охват детей школьного возраста | 15 | 2 | 13 |
| 3 | Учреждения дополнительного образования детей, место | 40% детей школьного возраста | 0 | 1 | -1 |
| 4 | Межшкольные учебно-производственные комбинаты, место | по заданию на проектирование | 0 | - | - |
| Учреждения здравоохранения |
| 5 | Поликлиники, амбулатории, диспансеры, посещение в смену | 187,4 посещений в смену на 10 тыс. чел. | 0 | 1 | -1 |
| 6 | Стационары всех типов, койка | 99,7 коек на 10 тыс. чел. | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Аптеки, объект | 1 на 6 тыс. чел. | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Выдвижные пункты скорой медицинской помощи, автомобиль | 1 на 10 тыс. чел. | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Фельдшерско-акушерские пункты, объект | - | 0 | - | - |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 10 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в застройке, кв. м обшей площади | 70 кв. м общей площади на 1 тыс. чел. | 0 | 3 | -3 |
| 11 | Плоскостные сооружения, кв. м общей площади | 1950 кв. м общей площади на 1 тыс. чел. | 0 | 88 | -88 |
| 12 | Спортивные залы общего пользования, кв. м общей площади | 350 кв. м общей площади на 1 тыс. чел. | 0 | 16 | -16 |
| 13 | Крытые бассейны общего пользования, кв. м зеркала воды | 75 кв. м зеркала воды на 1 тыс. чел. | 0 | 3 | -3 |
| Учреждения культуры и искусства |
| 14 | Помещения для организации досуга населения, детей и подростков в жилой застройке, кв. м площади пола | 50 кв. м площади пола на 1тыс. чел. | 0 | 2 | -2 |
| 15 | Клубы, дома культуры, посетительское место | 200 мест на 1 тыс. чел. при численности до 0,5 тыс. чел | 50 | 9 | 41 |
| 16 | Библиотеки массовые, объект | 1 объект | 0 | 1 | -1 |
| Предприятия торговли и общественного питания |
| 17 | Магазины, кв. м торговой площади | 300 кв. м торговой площади на 1 тыс. чел. | 40 | 14 | 27 |
| 18 | Рынки, кв. м торговой площади | 24 кв. м торговой площади на 1 тыс. чел. | 0 | 1 | -1 |
| 19 | Предприятия общественного питания, место | 30 мест на 1 тыс. чел. | 0 | 1 | -1 |
| Предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| 20 | Предприятия бытового обслуживания, рабочее место | 7 рабочих мест на 1 тыс. чел. | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Прачечные, кг белья в смену | 60 кг белья в смену на 1 тыс. чел. | 0 | 3 | -3 |
| 22 | Химчистки, кг белья в смену | 3,5 кг белья в смену на 1 тыс. чел. | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Бани, место | 7 мест на 1 тыс. чел. | 0 | 0 | 0 |
| Кредитно-финансовые учреждения и учреждения связи |
| 24 | Отделения банков, операционная касса | 1 операционная касса на 30 тыс. чел. | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Отделения связи, объект | 1 объект на 10 тыс. чел. | 0 | 0 | 0 |
| Объекты пожарной охраны |
| 26 | Пожарное депо, автомобиль | 1 депо на 2 автомобиля | 0 | - | - |

Примечание: Мс – мощность сохраняемых объектов

|  | проектная мощность принята как фактическая |
| --- | --- |
|  | мощность определена экспертно |

## Производственная сфера

Генеральным планом мероприятия в производственной сфере не предусмотрены.

К концу расчетного срока площадь зоны производственного и коммунально-складского назначения в границах населенного пункта должна составить 0,9 га (на существующем уровне),  зоны сельскохозяйственного использования – 23,6 га (увеличение  на 16%).

## Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть

### Внешний транспорт

Учитывая современную обеспеченность д. Лугофилинская водным и автомобильным транспортом и отсутствие необходимости в развитии  транспортных связей, изменения во внешнем транспорте не предлагаются.

### Улично-дорожная сеть

При рассмотрении существующей улично-дорожной сети д. Лугофилинская были выявлены  недостатки, для устранения которых, с учетом проектируемой планировочной структуры, генеральным планом предлагаются нижеприведенные мероприятия.

В соответствии с требованиями РНГП введена четкая дифференциация улично-дорожной сети по категориям. С учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного движения на отдельных участках, улично-дорожная сеть разделена на следующие категории:

улицы в жилой застройке второстепенные;

проезды.

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения внутри деревни предлагается строительство улиц и дорог. В соответствии с требованиями табл. 28 РНГП ширина проезжей части улиц в жилой застройке второстепенных и проездов принята равной 6 м. Дорожные одежды улиц предусмотрены капитального типа с покрытием из сборного железобетона. Для движения пешеходов в состав улиц включены тротуары с шириной пешеходной части равной 0,75 - 1,00 м, варьирующейся в зависимости от категории улицы. Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети представлены ниже (Таблица 5).

Таблица 5 Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети

| Показатели улично-дорожной сети | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Общая протяженность / общая площадь покрытия, | км / м2 | 4,7 / 28450 |
| в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды | км / м2 км / м2 | 1,1 / 6650 3,6 / 21800 |

Примечание - Строительство всех улиц намечено на расчетный срок.

При подготовке проектной документации в обязательном порядке предусмотреть выполнение мероприятий по обеспечению доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения согласно СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», в том числе устройство:

пониженных бортов в местах наземных переходов, а также изменения конструкций покрытия тротуаров в местах подходов к переходам для ориентации инвалидов по зрению с изменением окраски асфальта;

пешеходных ограждений  в местах движения инвалидов, на участках, граничащих с высокими откосами и подпорными стенками;

пандусов и двухуровневых поручней, а также горизонтальных площадок для отдыха – на лестничных сходах;

звуковых устройств для слабовидящих на светофорных объектах;

дорожных знаков и указателей, предупреждающих о движении инвалидов.

### Объекты транспортного обслуживания

Планируемая потребность объектов дорожного сервиса в д. Лугофилинская определена исходя из обеспеченности населения легковыми автомобилями на расчетный срок - 300 ед. на 1000 человек, и проектной численности жителей - 45 человек. Расчетное количество автомобилей составляет 14 единиц.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта СТО обозначены в РНГП: согласно п. 3.5.7.4 потребность в СТО составляет 1 пост на 200 легковых автомобилей.

Для обеспечения легкового автотранспорта объектами дорожного сервиса генеральным планом предлагается строительство 1 СТО мощностью 1 пост в центральной части деревни на въезде с восточной стороны (расчетный срок).

Учитывая индивидуальный характер проектируемой жилой застройки населенного пункта, размещение гаражей не предусматривается.

При планировании развития внешнего транспорта, улично-дорожной сети и объектов транспортного обслуживания определился следующий перечень объектов транспортной инфраструктуры местного значения, предложенных генеральным планом к строительству и реконструкции на территории д. Лугофилинская:

Объекты транспортного обслуживания:

1 СТО.

Улично-дорожная сеть:

улицы в жилой застройке второстепенные, общей протяженностью 1,1 км;

проезды, общей протяженностью 3,6 км.

## Инженерно-технические мероприятия по подготовке территорий

Отвод поверхностного стока с территории д. Лугофилинская предлагается осуществлять посредством дождевой канализации открытого типа. Для сбора и отведения сточных вод предлагается использовать систему открытых лотков, укладываемых вдоль проезжих частей улиц. Сброс дождевых вод предлагается производить в реку Иртыш, так как территория населенного пункта имеет общий уклон местности в ее сторону. Перед выпусками необходимо предусмотреть устройство очистных сооружений, ориентировочное количество которых составляет 2 ед. Технические характеристики системы водоотвода и очистных сооружений, а также их расположение и точное количество определяются на стадии подготовки рабочей документации после проведения соответствующих инженерно-технических изысканий.

## Инженерное оборудование территории

### Водоснабжение

Раздел выполнен в соответствии с РНГП ХМАО-Югры.

С целью обеспечения населения д. Лугофилинская питьевой водой, генеральным планом предусматривается организация привозного водоснабжения специализированным автотранспортом от водозаборного узла п. Горноправдинск.

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 "Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества" и СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

Объем водопотребления на расчетный срок составит 2,25 куб.м.сут.

### Водоотведение

Генеральным планом развитие системы водоотведения в д. Лугофилинская не предусмотрено.

### Теплоснабжение

Генеральным планом сохраняется децентрализованное теплоснабжение    д. Лугофилинская.

Теплоснабжение жилой застройки и общественных зданий осуществляется от индивидуальных  котлов и печек. Топливом служат уголь и дрова.

### Электроснабжение

Раздел выполнен в соответствии с РНГП ХМАО-Югры.

Генеральным планом предусмотрено сохранение централизованной  системы электроснабжения деревни Лугофилинская.

Мероприятиями генерального плана электроснабжение потребителей деревни предусмотрено по сохраняемым и проектным линиям электропередачи (далее - ЛЭП) напряжением 10 кВ и 0,4 кВ от существующей трансформаторной подстанции (далее - ТП), также предусмотрено сохранение дизельной электростанции (далее - ДЭС), выведенной в резерв. В целом схема электроснабжения деревни сохранена.

Генеральным планом с учетом изменения планировочной структуры деревни, запланированных к строительству объектов местного значения и, соответственно, ожидаемого  роста присоединяемых мощностей на расчетный срок, предусмотрено:

строительство проектных воздушных ЛЭП 0,4 кВ, общей протяжённостью по трассе 1,1 км;

сохранение существующих ЛЭП 10 кВ, протяженностью 0,8 км;

сохранение существующих ЛЭП 0,4 кВ, протяженностью 1,1 км;

сохранение существующей ТП, мощностью 250 кВА;

сохранение существующей ДЭС, мощностью 100 кВА.

Проектируемые воздушные линии электропередачи напряжением 0,4 кВ выполнить на железобетонных опорах с применением самонесущего изолированного провода (марки СИП-2) с изоляцией из сшитого полиэтилена различного сечения, имеющего большие преимущества по отношению к голому проводу.

Передача электрической мощности потребителям деревни осуществляется непосредственно от ТП по ЛЭП 0,4 кВ.

По надежности электроснабжения основные потребители электроэнергии деревни относятся  к III категории, за исключением таких как:

школа, здания лечебно-профилактических учреждений, в соответствии с требованиями СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Данные потребители электрической энергии относятся к потребителям II категории и, с учётом требований ПУЭ 7 издания, в нормальных режимах, должны обеспечиваться  электроэнергией от двух  независимых взаимно резервирующих источников питания.

В качестве второго независимого источника может быть использована существующая ДЭС, выведенная в резерв, или автономный дизель-генератор, расположенный на территории объекта.

Для определения расчетных электрических нагрузок на объекты деревни Лугофилинская выполнен расчет по укрупненным показателям, результаты расчета приведены ниже (Таблица 6).

Таблица 6. Расчет электрических нагрузок д. Лугофилинская.

| № п/п | Наименование потребителей | Этажность | Общая площадь (кв.м.) | Р уд эл.снабж (КВт/кв.м.) | P уд отопл (кВт/кв.м.) | Обществ. здания (кВт) | К см | Рр на шинах 0,4 кВ ТП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зона индивидуальной жилой застройки | 1-2 | 1764 | 0,02 |  |  | 0,9 | 31,75 |
| 2 | Зона малоэтажной жилой застройки | 3-5 | 441 | 0,0102 |  |  | 0,9 | 4,05 |
| 3 | Зона общественно-делового назначения |  | 1047 |  |  | 47,12 | 0,7 | 32,98 |
| 4 | Зона производственно-складского назначения |  | 122 |  |  | 2,20 | 0,7 | 1,54 |
|  | Итого: | 70,32 |

Суммарная электрическая нагрузка проектируемых и сохраняемых объектов составляет – 70 кВт, с учетом потерь при транспортировке электроэнергии – 81 кВт. Расчёт нагрузки выполнен без учёта потребляемой мощности промышленных потребителей.

В соответствии с проектными решениями объекты местного значения к размещению не предусматриваются.

### Газоснабжение

Раздел выполнен в соответствии с РНГП ХМАО-Югры.

Генеральным планом мероприятия, направленные создание газораспределительной системы, не предусмотрены.

Газоснабжение будет осуществляться привозным сжиженным углеводородным газом в баллонах.

В соответствии с постановлением правительства ХМАО-Югры от 06.08.2010 №185-п нормативы потребления сжиженного газ населением при отсутствии приборов учета приняты 10,4 кг в месяц на одного человека при наличии в жилом помещении газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя.

Месячный расход газа для населения на расчетный срок составит 468 кг/мес.

В соответствии с проектными решениями, перечень объектов местного значения, предусмотренных к размещению, не определен.

### Связь и информатизация

Раздел выполнен в соответствии с РНГП ХМАО-Югры.

Основными направлениями развития телекоммуникационного комплекса д. Лугофилинская являются:

улучшение качества связи телефонной сети общего пользования;

расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая "Интернет";

развитие эфирного радиовещания, осуществляемого в УКВ и FM диапазонах, за счет увеличения количества радиовещательных станций;

развитие сети эфирного цифрового телевизионного вещания за счет увеличения количества и улучшения качества принимаемых телевизионных каналов.

По результатам анализа существующего положения и предложениям по развитию телефонной сети генеральным планом предусматривается увеличение сферы услуг, предоставляемых операторами связи.

Предлагается дальнейшее развитие и увеличение зоны покрытия сотовыми сетями мобильной связи стандарта GSM на основе технологий 3G, а также сохранение существующего антенно-мачтового сооружения.

Согласно «Стратегии развития информационного общества Российской Федерации», утвержденной  Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г., Пр. №- 212, уровень доступности для населения базовых услуг в сфере информационных и телекоммуникационных технологий должен составлять 100 % в любом населенном пункте, независимо от его экономического статуса и численности населения.

Емкость сети телефонной связи общего пользования определена из расчета 100 % телефонизации квартирного сектора. Количество абонентских номеров для телефонизации общественной застройки принято равным 20 % от общего числа абонентов. Таким образом, при коэффициенте семейности равным 3, емкость сети телефонной связи должна будет составлять к расчетному сроку порядка 400 номеров на 1000 жителей.

Требуемая номерная емкость д. Лугофилинская при численности населения 45 человек составит 18 абонентских номеров.

Для развития системы связи д. Лугофилинская на расчетный срок генеральным планом мероприятия не предусмотрены.

В соответствии с проектными решениями перечень объектов местного значения, предусмотренных к размещению, не определен.

## Охрана окружающей среды

Мероприятия по охране окружающей среды направлены на улучшение качества окружающей среды и рационального использования природных ресурсов для устойчивого развития территории д. Лугофилинская, обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека.

### Зоны с особыми условиями использования

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития населённого пункта, является установление зон с особыми условиями использования территории.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования территории определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом зависят планировочная структура, условия развития селитебных территорий или промышленных зон.

На территории зоны с особыми условиями использования представлены:

санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

водоохранными зонами;

санитарно-защитными и охранными зонами транспортной и инженерной инфраструктуры.

### Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

При разработке генерального плана, в качестве эффективных и необходимых мер по охране окружающей среды, для предприятий и объектов, являющихся источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека, имеющих в своем составе источники выбросов атмосферу, предусматривается установление санитарно-защитных зон (СЗЗ).

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружений, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды, генеральным планом предусматривается размещать от жилой застройки на расстоянии, обеспечивающем нормативный размер СЗЗ.

Таблица 7 Санитарно-защитные зоны объектов, расположенных на территории  д. Лугофилинская

| № п/п | Назначение объекта | Нормативный размер, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Скотомогильник закрытый | 1000 |
| 2 | Пилорама | 100 |
| 3 | Кладбище | 50 |
| 4 | Ферма | 50 |
| 5 | Станция технического обслуживания | 50 |

В соответствии с п. 3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размеры и границы санитарно-защитных зон определяются проектом санитарно-защитных зон. Разработка проекта санитарно-защитной зоны для объектов I-III класса опасности является обязательной.

При отсутствии возможности организации санитарно-защитных зон для предприятий и объектов необходимо предусматривать следующие мероприятия в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03:

уменьшение мощности, изменение состава, перепрофилирование промышленных объектов и производств и связанное с этим изменение класса опасности, при условии снижения всех видов воздейстия на среду обитания до предельно допустимых концентраций (ПДК) и предельно допустимых уровней;

внедрение передовых технологических решений, эффективных очистных сооружений, направленных на сокращение уровней воздействия на среду обитания.

### Санитарно-защитные и охранные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры

Зоны с особыми условиями использования территории населённого пункта представлены также охранными зонами объектов инженерной инфраструктуры.

Из объектов инженерной инфраструктуры, имеющих градостроительные ограничения, по территории населённого пункта проходят линии электропередачи напряжением 10 (6) кВ.

Охранные зоны для линий электропередачи напряжением 10 (6) кВ устанавливается в размере 10 согласно «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009  №160.

### Водоохранные зоны водных объектов

Помимо санитарно-защитных зон, градостроительные ограничения на использование территории населённого пункта накладывает наличие водоохранной зоны, установленной от р. Иртыш, протекающей восточнее границы населённого пункта.

Размеры и режим использования территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов устанавливаются в соответствие со статьей 65 Водного кодекса РФ. В настоящее время нет разработанных и утвержденных проектов водоохранных зон водных на проектируемой территории. Для отображения водоохранных зон (ВЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП) на схемах был использован нормативно-правовой подход, который предполагает установление размеров ВЗ и ПЗП в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нормативов без учета региональной специфики. В дальнейшем рекомендуется уточнить выделенные границы на местности и разработать проект ВЗ и ПЗП с учетом гидрологических, морфологических и ландшафтных особенностей региона.

Ширина водоохранной зоны р. Иртыш установлена в размере 200 м. Ширина прибрежных защитных полосы реки установлена в соответствии с крутизной склона и видом прилегающих к водным объектам угодий, и составляет 50 м.

В границах ВЗ запрещается:

использование сточных вод для удобрения почв;

размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах ПЗП наряду с установленными выше ограничениями запрещается:

распашка земель;

размещение отвалов размываемых грунтов;

выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, согласно "Правилам установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов", утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 января 2009 г. N 17.

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

### Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается комплексом защитных мер технологического, организационного и планировочного характера.

Технологические мероприятия направлены на снижение или исключение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Разработка таких мероприятий производится профильными институтами или самими предприятиями. К технологическим мероприятиям относятся:

использование высококачественных видов топлива на предприятиях и автотранспорте, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийные выбросы промышленных токсичных веществ;

совершенствование и регулировка двигателей автомобилей с выбором оптимальных в санитарном отношении состава горючей смеси и режима зажигания;

внедрение малоотходных и безотходных технологий в производстве.

Генеральным планом предложены основные организационные мероприятия  по снижению загрязнения атмосферного воздуха и сокращению суммарных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками загрязнения:

внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования, механических и биологических фильтров на всех производственных и инженерных объектах на территории населённого пункта;

разработка прогноза неблагоприятных метеорологических условий для рассеивания загрязняющих веществ.

Планировочными мероприятиями, предусмотренными генеральным планом, являются:

создание, благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом, в целях защиты застройки от неблагоприятных ветров, борьбы с шумом, повышения влажности воздуха, обогащения  воздуха кислородом и поглощения из воздуха углекислого газа.

упорядочение улично-дорожной сети, грузовых и обходных дорог;

вывод большегрузного транспорта за пределы населенного пункта на объездные магистрали;

обеспечение требуемых разрывов с соответствующим озеленением между транспортными магистралями и застройкой;

организация зеленых полос вдоль магистралей и озеленение внутримикрорайонных пространств, в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

### Мероприятия по охране водной среды

Для улучшения и сохранения качества поверхностных вод на территории населённого пункта необходимо решение следующих основных задач:

полное прекращение сбросов загрязнённых промышленных, сельскохозяйственных и поверхностных сточных вод на рельеф;

сокращение объёмов водопотребления на производственные нужды за счёт внедрения маловодных технологий, а также увеличение доли оборотного водоснабжения и повторного использования очищенных сточных вод.

С целью улучшения качества вод, восстановления и предотвращения загрязнения водных объектов генеральным планом рекомендуются следующие мероприятия:

установление водоохранной зоны реки Иртыш;

организация сбора и очистки поверхностного стока на территории населенного пункта;

усовершенствование системы сбора и отвода поверхностных стоков и технологии очистки сточных вод;

инженерная подготовка территории, планируемой к застройке;

организация сети ливневой канализации с устройством очистных сооружений в местах выпуска поверхностных вод;

строительство блочно-модульных комплексов по очистке поверхностного стока закрытого типа перед сбросом стоков в открытые водоёмы.

Для предотвращения загрязнения водных объектов стоками с производственных и коммунально-складских территорий необходимо проведение следующих мероприятий:

строительство ливневой канализации на территории промышленных и коммунально-складских зон;

строительство новых и реконструкция существующих локальных очистных сооружений на предприятиях;

применение системы оборотного и повторно-последовательного водоснабжения  на вновь организуемых предприятиях с водоёмкими технологическими процессами.

К основным организационным мероприятиям по охране поверхностных и подземных вод на территории относятся:

создание системы мониторинга водных объектов;

эколого-токсикологическое исследование состояния водных объектов;

организация мониторинга за состоянием водопроводящих сетей и своевременное проведение мероприятий по предупреждению утечек из систем водопровода и канализации;

организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

### Мероприятия по охране  почвенного покрова

Для предотвращения загрязнения, деградации и разрушения почвенного покрова в границах проектируемой территории рекомендуются следующие мероприятия:

инженерная подготовка территории, планируемой к застройке, устройство сети ливневой канализации с очистными сооружениями;

сброс дождевых вод в сеть ливневой канализации;

устройство асфальтобетонного покрытия дорог;

устройство отмосток вдоль стен зданий;

расчистка, благоустройство и озеленение прибрежных территорий реки;

защита от береговой эрозии путем проведения берегоукрепительных работ;

для уменьшения пыли – благоустройство улиц и дорог, газонное озеленение;

биологическая очистка почв и воздуха за счет увеличения площади зеленых насаждений всех категорий;

устройство зеленых лесных полос вдоль магистральных транспортных коммуникаций;

В зависимости от характера загрязнения почв, необходимо проведение комплекса мероприятий по восстановлению и рекультивации почв. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;

складирование и захоронение промышленных, бытовых и прочих отходов;

ликвидация последствий загрязнения земель.

Для восстановления, нарушенного в результате хозяйственной деятельности и эрозионных процессов почвенного покрова, генеральным планом предусматривается ряд мероприятий на проектируемой территории:

закрытие действующего скотомогильника;

выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

На территориях с наибольшими техногенными нагрузками и загрязнением почв, необходимо обеспечение контроля за состоянием почвенного покрова и вывоз почвенного покрова (в зависимости от глубины загрязнения) на специальные места переработки.

Организационными мероприятиями, направленными на охрану почв от загрязнений являются:

охрана и рекреационное использование природных ландшафтов повышенной экологической значимости;

контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

### Мероприятия по санитарной очистке территории

Одним из первоочередных мероприятий по охране территории от загрязнений является организация санитарной очистки территории населённого пункта, хранение отходов в специально отведенных местах с последующим размещением на полигоне ТБО.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории населённого пункта:

сбор, транспортировка и обезвреживание всех видов отходов;

организация уборки территорий от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий;

ликвидация несанкционированных свалок, с последующим проведением рекультивации территории, расчистка захламленных участков территории;

организация сбора и удаление вторичного сырья;

поливка проезжих частей улиц, зеленных насаждений;

селективный сбор и сортировка отходов перед их обезвреживанием с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов.

организация оборудованных контейнерных площадок для селективного сбора отходов;

организация планово-регулярной системы очистки населенного пункта, своевременного сбора и вывоза ТБО на полигон, расположенный на территории сельского поселения Горноправдинск.

Вывоз отходов с территорий жилой застройки будет производиться спецтранспортом на полигон ТБО. Вывоз смета с территории необходимо производить по мере его образования совместно с бытовыми отходами.

Нормы накопления отходов принимаются в размере 600 кг/чел. в год  в соответствии с РНГП ХМАО. Объем образующихся отходов в населённом пункте, с учетом степени благоустройства территории и проектной численности населения (45 человек), на конец расчетного срока составит около 0,5 тыс. тонн при норме накопления бытовых отходов 600 кг на 1 человека в год. Размер земельного участка устанавливается из расчета 0,05 га на 1 тыс. тонн твердых бытовых отходов в соответствии с РНГП ХМАО. Для захоронения указанного объема ТБО, необходим участок полигона площадью 0,03 га. Частично отходы рекомендуется сортировать и отправлять на вторсырье потребителю, а оставшаяся часть отходов должна проходить процесс прессования, брикетирования с использованием современных технологий и захоронения.

На полигон ТБО  принимаются отходы из жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный, строительный мусор и некоторые виды твердых промышленных отходов III—IV класса опасности, а также неопасные отходы, класс которых устанавливается экспериментальными методами.

Производственные отходы I-III классов опасности должны храниться в специально отведенных местах и подлежать утилизации по отдельной схеме. Информация о накоплении такого рода отходов на территории населённого пункта отсутствует.

В составе промышленных отходов содержатся нетоксичные отходы, которые можно обезвреживать совместно с ТБО и отходы, требующие специальных мероприятий для их эффективной технологической переработки или обезвреживания. Отходы должны размещаться в соответствии с нормативами отраслевых ведомств, часть отходов временно хранится на предприятиях в соответствии с действующими нормативными документами.

Сбор отходов из лечебно-профилактических учреждений осуществляется в соответствии с правилами Роспотребнадзора СанПиН 2.1.7.728–99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений». Запрещается вывозить такие отходы на полигоны (свалки). Их следует уничтожать на месте в специальных установках по согласованию с Роспотребнадзором.

В случае невозможности установить оборудование по сжиганию отходов лечебно-профилактических учреждений, по согласованию с Роспотребнадзором данные отходы вывозятся для сжигания в специальной печи на территории полигона ТБО.

Расположение специальных установок, сжигательных печей на территории ЛПУ и полигона ТБО регламентируется соответствующими санитарными и строительными нормативами и согласовывается с Роспотребнадзором.

Сбор, утилизация и уничтожение биологических отходов на территории населенного пункта должна осуществляться в соответствии с "Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов", утвержденными Минсельхозпродом РФ 04.12.1995  № 13-7-2/469. Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов являются обязательными для исполнения владельцами животных независимо от способа ведения хозяйства, а также организациями, предприятиями (в дальнейшем организациями) всех форм собственности, занимающимися производством, транспортировкой, заготовкой и переработкой продуктов и сырья животного происхождения.

### Мероприятия по благоустройству и озеленению территории

Генеральным планом населённого пункта предусмотрены следующие общие мероприятия по озеленению территории:

Главные направления озеленения на рассматриваемой территории:

создание системы зеленых насаждений;

сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности;

целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техногенных факторов;

восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;

проектирование примагистральных полос из пылезадерживающих пород деревьев вдоль автомобильной дороги;

посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих поверхностей.

Организация системы зеленых насаждений населенного пункта включает:

участки озеленения общего пользования;

участки озеленения ограниченного пользования (зеленые насаждения на участках жилых массивов, учреждений здравоохранения, промышленных предприятий, пришкольных участков);

участки специального назначения (озеленение санитарно-защитных зон, территорий вдоль дорог).

В целях создания непрерывной системы зеленых насаждений предлагается все малые зеленые устройства соединить газонами и цветниками, которые следует создавать на всех свободных от покрытий участках. Ассортимент деревьев и кустарников определяется с учетом условий их произрастания, функционального назначения зоны и с целью улучшения декоративной направленности.

## Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Согласно ГОСТ Р 22.0.02-94 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий",  чрезвычайная ситуация (ЧС) - это обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Различают чрезвычайные ситуации по характеру источника (природные, техногенные, биолого-социальные и военные) и по масштабам (локальные, местные, территориальные, региональные, федеральные и трансграничные).

Источниками чрезвычайных ситуаций являются: опасное природное явление, авария или опасное техногенное происшествие, широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также применение современных средств поражения, в результате чего произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994  N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно. Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций проводятся с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций.

Для разработки данного раздела использовалась информация, предоставленная в письме от 14.03.2011 № 89 отделом гражданской защиты Администрации Ханты-Мансийского района.

### Чрезвычайные ситуации природного характера

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы Номенклатура параметров поражающих воздействий» на рассматриваемой территории возможны следующие чрезвычайные ситуации, представлены ниже (Таблица 8).

Таблица 8 Источники природных чрезвычайных ситуаций

| № п/п | Источник ЧС природного характера | Наименование поражающего фактора | Характер действия, проявления поражающего фактора источника ЧС природного характера |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опасные геологические процессы |
| Не характерны |
| 2 | Опасные гидрологические явления и процессы |
| 2.1 | Подтопление | Гидростатический | Повышение уровня грунтовых вод |
|  |  | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока грунтовых вод |
|  |  | Гидрохимический | Загрязнение (засоление) почв, грунтов Коррозия подземных металлических конструкций |
| 2.2 | Наводнение | Гидродинамический | Поток (течение) воды |
| 3 | Опасные метеорологические явления и процессы |
| 3.1 | Сильный ветер (шторм, шквал, ураган) | Аэродинамический | Ветровой поток |
|  |  |  | Ветровая нагрузка |
|  |  |  | Аэродинамическое давление Вибрация |
| 3.2 | Сильные осадки |
| 3.2.1 | Продолжительный дождь (ливень) |  | Поток (течение) воды |
|  |  |  | Затопление территории |
| 3.2.2 | Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка |
|  |  |  | Снежные заносы |
| 3.2.3 | Сильная метель | Гидродинамический | Снеговая нагрузка |
|  |  |  | Снежные заносы |
|  |  |  | Ветровая нагрузка |
| 3.3 | Гололед | Гравитационный | Гололедная нагрузка |
| 3.3.1. | Град | Динамический | Удар |
| 3.3.2. | Туман | Теплофизический | Снижение видимости (помутнение воздуха) |
| 3.3.3 | Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха |
| 3.3.4 | Засуха | Тепловой | Нагревание почвы, воздуха |
| 3.3.5 | Суховей | Аэродинамический | Иссушение почвы |
|  |  | Тепловой |  |
| 3.3.6 | Гроза | Электрофизический | Электрические разряды |
| 4 | Природные пожары |
| 4.1 | Пожар (ландшафтный, степной, лесной) | Теплофизический | Пламя |
|  |  |  | Нагрев теплым потоком |
|  |  |  | Тепловой удар |
|  |  | Химический | Помутнение воздуха |
|  |  |  | Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы |
|  |  |  | Опасные дымы |

В соответствии со СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» при выявлении опасных геофизических воздействий и их влияния на строительство зданий и сооружений следует учитывать категории оценки сложности природных условий.

Для прогноза опасных природных воздействий следует применять структурно-геоморфологические, геологические, геофизические, сейсмологические, инженерно-геологические и гидрогеологические, инженерно-экологические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-геодезические методы исследования, а также их комплексирование с учетом сложности природной и природно-техногенной обстановки территории.

Результаты оценки опасности природных, в том числе геофизических воздействий, должны быть учтены при разработке документации на строительство зданий и сооружений.

Опасные гидрологические  явления

Гидрологические  опасные явления – события  гидрологического происхождения или результат  гидрологических процессов,  возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей,  сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Из опасных гидрогеологических процессов на территории населённого пункта наблюдаются половодье, паводки, подпрудное подтопление, заторы, зажоры вдоль р. Иртыш.

Подтопление прямо влияет на коммунально-бытовые условия населения и производственную деятельность,  угрожая устойчивости зданий в результате снижения несущей способности грунтов, активизируя оползневые и просадочные явления, придает грунтовым водам и почвам новые химические, физические и бактериологические свойства, ведущие к загрязнению и заражению подземных вод через зону аэрации, разрушая железобетонные и стальные конструкции подземной части сооружений, создает условия для снижения плодородия почв.

При весеннем половодье величины максимального уровня и максимального расхода воды зависят от следующих факторов:

запасов воды в снежном покрове перед началом весеннего снеготаяния;

количества атмосферных осадков в период снеготаяния и половодья;

осенне-зимнего увлажнения почвы к началу снеготаяния;

глубины промерзания почвы к началу снеготаяния;

наличия и толщины ледяной корки на почвенном покрове;

интенсивности снеготаяния;

озерности, заболоченности и лесистости бассейна.

Опасные метеорологические  явления

Метеорологические  опасные явления – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний,  оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Сильный ветер (со скоростью 25 м/с и более) производит опустошительные действия, разрушает различные здания и сооружения. Последствиями сильного ветра часто бывают  пожары,  перебои в электроснабжении, остановка производства из-за разрушения электросетей и других жизненно важных коммуникаций, гибель людей и травмы различной степени тяжести.

При грозе выпадает большое количество осадков, однако наибольшую опасность представляют электрические разряды – молнии. Разряды молнии могут достигать 80 кулонов и иметь силу тока от нескольких единиц до 200 кА. При этом может пострадать электротехническое оборудование.  От молнии могут быть расщеплены стволы деревьев,  возникнуть пожары в лесах и зданиях, перебои в электроснабжении,  могут быть поражены люди и животные.

Поражающим фактором града является ударное действие. Основной ущерб   град   наносит  сельхозяйственным угодьям.  Возможный   ущерб   связан   с   разрушением, разрушением остекления, повреждением кровли зданий и сооружений, автотранспорта.

Сильные (продолжительные) дожди приводят к увеличению уровня воды и, как следствие, подтоплению территорий, размыву автодорог.

Интенсивные снегопады парализуют транспорт, вызывают повреждения деревьев, линий электропередачи, зданий (из-за груза снега). При выпадении снега в теплое время года наносится значительный ущерб также сельскому хозяйству.

Гололёд, представляющий собой слой плотного льда, иногда достигающий нескольких сантиметров, может вызывать обламывание ветвей, падение деревьев, обрывы проводов, гибель посевов, дорожно-транспортные происшествия.

Сильные морозы парализуют жизнь  населенных пунктов, губительно воздействуют на посевы  (особенно в малоснежные зимы),  увеличивают вероятность технических аварий. При температурах ниже -30°С существенно снижается прочность металлических и пластмассовых деталей и конструкций.

Метели создают снегозаносы,  парализующие хозяйственную деятельность, а также могут снести снежный покров с полей, тем самым, обрекая их на иссушение и гибель озимых посевов.

Природные пожары.

Природные пожары – неконтролируемое горение растительности, стихийно распространяющееся по лесной территории.

Наличие в лесном фонде хвойных пород деревьев, неудовлетворительная работа по очистке лесов от сухостоя, посещение лесов населением увеличивают вероятность возникновения пожаров.

Наибольшее количество пожаров прогнозируется в период с конца апреля до сентября, которое связано с неконтролируемым сельхозпалом, посещением  лесов населением (особенно во время сбора ягод и грибов).

### Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Техногенные чрезвычайные ситуации могут возникать на основе событий техногенного характера вследствие конструктивных недостатков объекта  (сооружения, комплекса, системы, агрегата и т.д.), изношенности оборудования, низкой квалификации персонала,  нарушения техники безопасности в ходе эксплуатации объекта.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера классифицируются в соответствии с ГОСТ Р 22.0.07-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их  параметров».

Поражающие факторы источников техногенных ЧС классифицируют по генезису (происхождению) и механизму воздействия.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по генезису подразделяют на факторы:

прямого действия или первичные;

побочного действия или вторичные.

Первичные поражающие факторы непосредственно вызываются возникновением источника техногенной ЧС.

Вторичные поражающие факторы вызываются изменением объектов окружающей среды первичными поражающими факторами.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по механизму действия подразделяют на факторы:

физического действия;

химического действия.

К поражающим факторам физического действия относят:

воздушную ударную волну;

волну сжатия в грунте;

сейсмовзрывную волну;

волну прорыва гидротехнических сооружений;

обломки или осколки;

экстремальный нагрев среды;

тепловое излучение;

ионизирующее излучение.

К поражающим факторам химического действия относят токсическое действие опасных химических веществ.

На территории населённого пункта возможны следующие чрезвычайные ситуации техногенного характера:

аварии на взрыво- и пожароопасных объектах;

аварии на электроэнергетических системах;

аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения;

аварии на автомобильных дорогах.

Аварии на взрыво- и пожароопасных объектах

К взрыво- и пожароопасным объектам (ВПО) на территории населённого пункта относятся объекты использующие, хранящие или транспортирующие горючие и взрывоопасные вещества, все виды транспорта, перевозящего взрывопожароопасные вещества.

Для определения зон действия поражающих факторов на каждом опасной объекте рассматриваются аварии с максимальным участием опасного вещества, т.е. разрушение наибольшей емкости (технологического блока) с выбросом всего содержимого в окружающее пространство.

Аварии на автомобильных дорогах

Опасность на территории населённого пункта представляет автомобильный транспорт, которым транспортируются опасные сжиженные углеводородные газы под давлением. Аварии на автомобильном транспорте сопровождаются повреждением автотранспортных средств и, как следствие, разливом на грунт и в водоемы опасных веществ (химических, пожароопасных).

Аварии  на  электроэнергетических  системах

Аварии на электросистемах приводят к перерывам  электроснабжения потребителей,  выходу из строя установок,  обеспечивающих жизнедеятельность населенного пункта и производственных объектов.

Для энергосистемы и объектов энергетики опасными  стихийными бедствиями являются:

сильный  порывистый ветер (ветер со скоростью 25 м/сек и более приводит к обрыву проводов и разрушению опор линий электропередачи напряжением 10 и 35 кВ,  а со  скоростью 33 м/сек и более - линий электропередач напряжением 110 кВ, 220 кВ и 500 кВ);

сильный  гололед (снижается надежность работы энергосистемы в районах гололеда из-за "пляски" и обрыва проводов ЛЭП);

продолжительные ливневые дожди,  продолжительное затопление талыми (снеговыми) водами (приводят к снижению плотности грунта на  глубину 0,5 м и более и разрушениям ЛЭП,  разрыву труб теплотрасс из-за размыва земли, нарушается электроснабжение и обеспечение населения и предприятий горячей водой);

лесные пожары (могут привести к нарушению в электроснабжении из-за перегорания опор ЛЭП);

При  снегопадах, сильных ветрах, обледенения и несанкционированных действий организаций и физических лиц могут произойти тяжелые аварии из-за выхода из строя трансформаторных подстанций.

Все аварии на предприятиях энергосистемы опасности для окружающей территории не представляют.  Возможны ограничения в подаче электроэнергии и тепла в соответствии с разработанными графиками.

Таблица 9 Перечень потенциально опасных и вредных объектов на территории д. Лугофилинская

| № п/п | Наименование объекта | Размер СЗЗ, м | Удаленность от жилых и промышленных территорий, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дизельная электростанция | - | 30 |
| 2 | Скотомогильник закрытый | 1000 | 500 |

### Противопожарная безопасность

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории чаще всего возникают на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

В соответствии с Федеральным  законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» к опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:

пламя и искры;

тепловой поток;

повышенная температура окружающей среды;

повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

пониженная концентрация кислорода;

снижение видимости в дыму.

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:

осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;

воздействие огнетушащих веществ.

В соответствии с Федеральным  законом  от 22.07.2008  № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» планировка и застройка территорий поселений должны осуществляться в соответствии с генеральными планами поселений, учитывающими требования пожарной безопасности, установленные настоящим Федеральным законом. Состав и функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов должны входить в проектную документацию в виде раздела «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности».

Оценка обеспеченности территории объектами пожарной охраны проводится в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ, а также с НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны».

В настоящее время на территории д. Лугофилинская объекты пожарной безопасности отсутствуют. На территории населённого пункта все помещения, здания и сооружения необходимо обеспечить первичными средствами пожаротушения в соответствии с Приказом МЧС РФ от 18.06.2003 N 313 "Об утверждении Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)".

### Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера

Предпосылками к возникновению биолого-социальных ЧС на территории населённого пункта являются эпизоотии, паразитарные и зоонозные заболевания животных, эпифитотии и вспышки массового размножения наиболее опасных болезней и вредителей сельскохозяйственных растений и леса.

Скотомогильник, расположенный на территории д. Лугофилинская несёт опасность распространения возбудителей инфекционных болезней в случае его частичного или полного разрушения (подтопления). Генеральным планом населённого пункта скотомогильник подлежит закрытию, так как не отвечает санитарным нормам и требованиям.

Для предотвращения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций необходимо проведение мероприятий по следующим направлениям:

внедрение комплексного подхода к реализации мер по предупреждению распространения инфекций, включающий надзор, профилактику и лечение инфекционных болезней;

наращивание усилий по профилактике инфекционных болезней, в том числе путем расширения программ иммунизации населения, проведения информационно-просветительской работы и социальной поддержке групп населения, наиболее уязвимых к инфекционным болезням.

Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Санитарными правилами СП 3.1.096-96. Ветеринарными правилами ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство».

В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства сжигают на месте, а также в трупосжигательных печах или на специально отведенных площадках.

# Основные технико-экономические показатели генерального плана

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние на 2010 г | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь территории населенного пункта в установленных границах | га | 81 | 81 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
| 1.1.1 | Жилого назначения | га | 8.1 | 10.8 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах поселка (…) | 9.97 | 13.32 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | малоэтажной жилой застройки | га | 1.6 | 1.4 |
|  |  | (…) | 2.03 | 1.73 |
|  | индивидуальной жилой застройкой | га | 6.4 | 9.4 |
|  |  | (…) | 7.94 | 11.59 |
| 1.1.2 | Общественно-делового назначения | га | 0.3 | 0.9 |
|  |  | (…) | 0.24 | 1.11 |
| 1.1.2.1 | торгового назначения и общественного питания | га | 0.1 | - |
|  |  | % | 0.08 | - |
| 1.1.2.2 | культурно – досуговая | га | 0.1 | - |
|  |  | % | 0.13 | - |
| 1.1.2.3 | здравоохранения | га | 0.1 | - |
|  |  | % | 0.03 | - |
| 1.1.3 | Производственного и коммунально-складского назначения | га | 2 | 0.1 |
|  |  | (…) | 2.45 | 0.12 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.3.1 | коммунально-складская | га | 2 | - |
|  |  | (…) | 2.45 | - |
| 1.1.3.2 | производственная и коммунально-складская | га | - | 0.1 |
|  |  | (…) | - | 0.12 |
| 1.1.4 | Инженерной инфраструктуры | га | 0.3 | 0.4 |
|  |  | (…) | 0.47 | 0.49 |
| 1.1.5 | Транспортной инфраструктуры | га |  | 0 |
|  |  | (…) |  | 0 |
| 1.1.6 | Рекреационная | га |  | 0.2 |
|  |  | (…) |  | 0.25 |
| 1.1.7 | Сельскохозяйственного использования | га | 22 | 28.2 |
|  |  | (…) | 27.15 | 34.77 |
| 1.1.7.1 | Объектов сельскохозяйственного назаначения | га | 2.6 | 4.5 |
|  |  | (…) | 3.26 | 5.55 |
| 1.1.7.2 | Ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества | га | 19.4 | 23.7 |
|  |  | (…) | 23.9 | 29.22 |
| 1.1.8 | Специального назначения | га | 0.1 | 0.5 |
|  |  | (…) | 0.01 | 0.62 |
| 1.1.9 | Природного ландшафта | га | 40.4 | 31 |
|  |  | (…) | 49.82 | 38.22 |
| 1.1.10 | Территорий, покрытых лесом и кустарником | га |  | 2.4 |
|  |  | (…) |  | 2.96 |
| 1.1.11 | Улично-дорожной сети | га | 5.3 | 6.5 |
|  |  | (…) | 6.54 | 8.14 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 56 | 45 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | - | -20 |
| 2.2 | Возрастная структура населения |  |  |  |
| 2.2.1 | - младше трудоспособного возраста | % | 5 | 5 |
| 2.2.2 | - трудоспособного возраста | - - | 71 | 71 |
| 2.2.3 | - старше трудоспособного возраста | - - | 24 | 24 |
| 2.3 | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. на га | 7 | 4 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м/ чел. | 40 | 49 |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда в т. ч. в общем объеме жилищного фонда | Sобщ., тыс. кв. м | 2,2 | 2,2 |
| 3.2.1 | Индивидуальная жилая застройка, 1-3 эт. | Sобщ., тыс. кв. м | 1,3 | 1,8 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 58 | 82 |
| 3.2.2 | Малоэтажная жилая застройка, 1-3 эт. | Sобщ., тыс. кв. м | 0,9 | 0,1 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 42 | 12 |
| 3.3 | Общий объем нового жилищного строительства | Sобщ., тыс. кв. м | - | - |
|  |  | % от общ. объема сущ. жил. фонда | - | - |
| 3.4 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | Sобщ., тыс. кв. м | - | - |
|  |  | % от общ. объема сущ. жил. фонда | - | - |
| 3.5 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
| 3.5.1 | - электроснабжением | % от общего жилищного фонда | 100 | 100 |
| 3.5.2 | - централизованным теплоснабжением | % от общего жилищного фонда | - | - |
| 3.5.3 | - централизованным водоснабжением | % от общего жилищного фонда | 0 | 0 |
| 3.5.4 | - централизованным водоотведением | % от общего жилищного фонда | 0 | 0 |
| 3.5.5 | - газоснабжением | % от общего жилищного фонда | 0 | 0 |
| 3.5.6 | - связью | % от общего жилищного фонда | 100 | 100 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Учреждения образования |  |  |  |
| 4.1.1 | Детский сад | объект | 0 | 0 |
|  |  | мест | 0 | 0 |
|  |  | мест на 1000 человек | 0 | 0 |
| 4.1.2 | Начальная школа | объект | 1 | 1 |
|  |  | учащихся | 15 | 15 |
|  |  | учащихся на 1000 человек | 268 | 333 |
| 4.2 | Учреждения здравоохранения и соцобеспечения |  |  |  |
| 4.2.1 | Фельдшерско-акушерский пункт | объект | 1 | 1 |
| 4.3 | Учреждения физической культуры и спорта |  |  |  |
| 4.3.1 | Спортивный зал | объект | 0 | 0 |
|  |  | кв. м площади пола | 0 | 0 |
|  |  | кв. м площади пола на 1000 человек | 0 | 0 |
| 4.3.2 | Плоскостные сооружения | объект | 0 | 0 |
|  |  | га | 0 | 0 |
|  |  | га на 1000 человек | 0 | 0 |
| 4.4 | Учреждения торговли, общественного питания |  |  |  |
| 4.4.1 | Магазины, торговые павильоны | объект | 1 | 1 |
|  |  | кв. м торговой площади | 40 | 40 |
|  |  | кв.м. торговой площади на 1000 человек | 714 | 889 |
| 4.5 | Учреждения бытового и жилищно-коммунального обслуживания |  |  |  |
| 4.5.1 | Баня | объект | 0 | 0 |
|  |  | мест | 0 | 0 |
|  |  | мест на 1000 человек | 0 | 0 |
| 4.6 | Учреждения культуры |  |  |  |
| 4.6.1 | Сельский дом культуры | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 50 | 50 |
|  |  | мест на 1000 человек | 893 | 1111 |
| 4.6.2 | Библиотека | объект | 0 | 0 |
|  |  | тыс.ед.хранения | 0 | 0 |
|  |  | тыс.ед. хранения на 1000 человек | 0 | 0 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улиц |  |  |  |
|  | - всего | км | 3,7 | 4,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - улиц в жилой застройке второстепенных | км | - | 1,1 |
|  | - проездов | км | - | 3,6 |
| 5.2 | Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием | км | 0 | 4,7 |
| 5.3 | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | км | - | 0 |
| 5.4 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | - | 5-10 |
| 5.5 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей на 1000 жителей | 80 | 300 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | м3/сут | - | 2,25 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | - | 2,25 |
|  | - на производственные нужды | м3/сут | - | - |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % |  |  |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | м3/сут | - | - |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | м3/сут | - | - |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут | - | 50 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | - | 50 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | м3/сут | - | 2.25 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | - | 2.25 |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут | - | - |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | - |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего |  | 0,03 | 0,02 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды |  | - | - |
|  | - на коммунально-бытовые нужды |  | 0,03 | 0,02 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год |  | 1150 | 1350 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды |  | 1150 | 1350 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок: | МВт |  |  |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | 2,8 | 3 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла |  |  |  |
|  | -всего | Гкал/год | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | - |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - |  |  |  |
|  | всего | Гкал/час | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) | Гкал/час | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/час | - | - |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе | % | - | - |
| 6.5.2 | Потребление газа |  |  |  |
|  | - всего | млн. куб. м./год | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м/год | - | - |
|  | - на производственные нужды | млн. куб. м/год | - | - |
| 6.5.3 | Источники подачи газа | млн. куб. м/год | - | - |
| 6.5.4 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | Номеров на 1000 человек | - | 400 |
| 6.7 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |
| 6.7.1 | Защита территории от затопления: |  |  |  |
|  | - площадь | га |  |  |
|  | - протяженность защитных сооружений | км |  |  |
|  | - намыв и подсыпка | млн.м3 |  |  |
| 6.7.2 | Другие специальные мероприятия по инженерной подготовке территории | соответствующие единицы |  |  |
| 6.8 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.8.1 | Объем бытовых отходов | тыс.т/год | 0,03 | 0,03 |
|  | в том числе дифференцированного сбора отходов | % | - | - |
| 6.8.2 | Мусороперерабатывающие заводы | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.8.3 | Мусоросжигательные заводы | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.8.4 | Мусороперегрузочные станции | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.8.5 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц/га | - | - |
| 6.8.6 | Общая площадь свалок | га | - | - |
|  | в том числе стихийных | га | - | - |
| 6.8.7 | Скотомогильники | единиц | 1 | - |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | га | 1/0,3 | 1/0,5 |
| 7.2 | Общее количество крематориев | единиц | - | - |
| 8 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 8.1 | Рекультивация нарушенных территорий | га | - | - |
| 8.2 | Население, проживающее в санитарно-защитных зонах | тыс. чел. |  |  |
| 8.3 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га | - | 2,7 |
| 9 | ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ ПО I ЭТАПУ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ (В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2010Г.) | млн. руб. |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 9.1 | - жилищная сфера | - - |  | - |
| 9.2 | - социальная сфера | - - |  | 2 |
| 9.3 | - производственная сфера | - - |  | - |
| 9.4 | -транспортная инфраструктура |  |  | 0 |
| 9.5 | - инженерное обеспечение | - - |  | 2,75 |

Примечание: * - мощность объектов определена экспертно.