РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КЫШИК

# СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

# РЕШЕНИЕ

от 30.09.2022			                        					      № 19

О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Кышик от 05.10.2012 № 157 «Об утверждении правил землепользования и застройки сельского поселения Кышик»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.20210 № 468-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом сельского поселения Кышик, Совет депутатов сельского поселения Кышик

РЕШИЛ:

- Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения Кышик от 05.10.2012 № 157 «Об утверждении правил землепользования и застройки сельского поселения Кышик» (далее – Решение) следующие изменения:

1.3. Таблицу «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства» части 2.1 «Жилая зона (Ж)» статьи 2 приложения 1 к Правилам землепользования и застройки сельского поселения Кышик дополнить строкой следующего содержания:

«

| Социальное обслуживание | 3.2 | Минимальная площадь участка - не подлежит установлению. Максимальная площадь участка - не подлежит установлению. Количество этажей – до 2 надземных этажей. Минимальный отступ от красной линии до объекта - 5 м. Расстояние от границ смежного земельного участка: - 3 м до выступающих конструктивных элементов (крыльцо, пандус, приямок, отмостка и т.д.) основного здания. В условиях реконструкции допускается сокращение отступа и/или размещение зданий по красной линии улиц в случае размещения существующего объекта на расстоянии менее 5 м от красной линии. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. | Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 3-11 настоящих регламентов и действующим законодательством |
| --- | --- | --- | --- |

».

- Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Председатель

совета депутатов                                                                              А.А. Немельгин