Муниципальное образование

Ханты-Мансийский район

отчет

О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

генеральная схема очистки территории Ханты-Мансийского района

Комплексная система сбора, транспортировки, обезвреживания и утилизации бытовых отходов и вторичных материальных ресурсов на территории населенных пунктов Ханты-Мансийского района

Часть 2

Заказчик: Департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района

Муниципальный контракт:  № 420 от 10.10.13.

Исполнитель: ООО Концерн «Недра»

Ген. Директор

ООО Концерн «Недра»        _____________________      А.Г. Талалай

Руководитель проекта          __________________          Ю.Ю. Копылова

г. Екатеринбург

2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| Часть 2 Комплексная система сбора, транспортировки, обезвреживания и утилизации бытовых отходов и вторичных материальных ресурсов на территории населенных пунктов Ханты-Мансийского района | Стр. |
| --- | --- |
| 3 Прогнозируемые объемы образуемых отходов производства и потребления | 5 |
|  | 3.1 Характеристики твердых бытовых (ТБО) и крупногабаритных отходов (КГО) | 5 |
|  | 3.2 Прогнозируемые объемы образования ТБО и КГО от жилищного фонда на I очередь и на расчетный срок | 12 |
|  | 3.3. Прогнозируемые объемы образования ТБО от объектов инфраструктуры на I очередь и на расчетный срок | 17 |
|  | 3.4 Итоговые объемы образования твердых бытовых отходов в Ханты-Мансийском районе | 28 |
|  | 3.5 Прогнозируемые объемы жидких бытовых отходов (ЖБО) | 31 |
|  | 3.6 Вторичные материальные ресурсы в составе ТБО в населенных пунктах Ханты-Мансийского района. | 46 |
| 4 Технологическая схема сбора, вывоза и утилизации отходов производства и потребления в разрезе отдельных населенных пунктов | 66 |
|  | 4.1 Технико-экономическое обоснование выбора технических средств по сбору, вывозу, утилизации ТБО и ВМР. | 67 |
|  | 4.1.1 Технико-экономические показатели системы обращения ТБО и КГО СП Горноправдинск | 72 |
|  | 4.1.2 Технико-экономические показатели системы обращения с ТБО и КГО СП Выкатной | 75 |
|  | 4.1.3 Технико-экономические показатели системы обращения ТБО СП Кедровый | 78 |
|  | 4.1.4 Технико-экономические показатели системы обращения ТБО СП Нялинское | 80 |
|  | 4.1.5 Технико-экономические показатели системы обращения с ТБО СП Красноленинский | 83 |
|  | 4.1.6 Технико-экономические показатели системы обращения с ТБО СП Кышик | 85 |
|  | 4.1.7 Технико-экономические показатели системы обращения ТБО СП Селиярово | 87 |
|  | 4.1.8 Технико-экономические показатели системы обращения с ТБО СП Согом | 88 |
|  | 4.1.9. Технико-экономические показатели системы обращения ТБО СП Цингалы | 90 |
|  | 4.1.10 Технико-экономические показатели системы обращения ТБО СП Шапша | 92 |
|  | 4.1.11 Технико-экономические показатели системы обращения ТБО СП Сибирский | 95 |
|  | 4.1.12 Технико-экономические показатели системы обращения ТБО СП Луговской | 100 |
| 5 МЕТОДЫ СБОРА, ВЫВОЗА И УТИЛИЗАЦИИ ТБО И КГО | 106 |
|  | 5.1 Сбор ТБО по системе несменяемых контейнеров | 106 |
|  | 5.2 Сбор и накопление ТБО на площадках временного накопления ТБО и ВМР | 117 |
|  | 5.3 Сбор и утилизация ТБО с применением установок для сжигания отходов | 127 |
|  | 5.4 Сбор крупногабаритных отходов | 130 |
|  | 5.5 Отходы от уборки улиц и содержания территории | 131 |
|  | 5.6 Система транспортирования ТБО и КГО | 132 |
|  | 5.7 Перспективная схема размещения объектов утилизации и обезвреживания отходов | 140 |
| 6 СИСТЕМА СБОРА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ опасных ОТХОДОВ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ Ханты-Мансийского района | 150 |
|  | 6.1 Система сбора, транспортирования и обезвреживания медицинских отходов, образующихся на территории Ханты-Мансийского района | 150 |
|  | 6.2 Система сбора, транспортирования и обезвреживания биологических отходов, образующихся на территории Ханты-Мансийского района | 154 |
|  | 6.3 Система сбора, транспортирования и обезвреживания опасных отходов (1-3 класс опасности), образующихся на территории Ханты-Мансийского района | 159 |
|  | 6.4 Сбор отходов автотранспорта | 165 |
|  | 6.5 Нефтесодержащие отходы | 165 |
| 7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ Ханты-Мансийского района | 166 |
|  | 7.1 Мероприятия по совершенствованию системы санитарной очистки территории Ханты-Мансийского района | 168 |
|  | 7.2 Расчет ориентировочных капиталовложений на мероприятия по совершенствованию санитарной очистки территории Ханты-Мансийского района | 177 |
| СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | 180 |

## 3. Прогнозируемые объемы образуемых отходов производства и потребления

3.1 Характеристики твердых бытовых (ТБО) и крупногабаритных отходов (КГО)

К твердым бытовым отходам относятся отходы, образующиеся в жилых домах и общественных зданиях, торговых, зрелищных, спортивных и других предприятиях и организациях (включая отходы от текущего ремонта квартир), отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий, крупногабаритные отходы.

Юридической основой для классификации ТБО служит Федеральный классификационный каталог отходов (ФККО), утвержденный Приказом МПР России от 02.12.2002 г. № 786. ФККО классифицирует отходы по происхождению, агрегатному состоянию и опасности. В ФККО используется термин «Твердые коммунальные отходы» код раздела 91000000 00 00 0. Твердые коммунальные отходы относятся к 4-5 классам опасности.

Качественные характеристики ТБО представлены в соответствии со справочными характеристиками для северной климатической зоны.

К качественным характеристикам твердых бытовых отходов относятся:

- морфологический и фракционный состав;

- плотность и влажность;

- теплотехнические характеристики;

- особые свойства.

Все эти характеристики необходимы для выбора метода обезвреживания и оценки ТБО в качестве вторичного сырья, а также для выбора оборудования, предназначенного для обезвреживания и переработки отходов.

Морфологический состав твердых бытовых отходов - это содержание их составных частей, выраженное в процентах к общей массе. В соответствии со справочником «Санитарная очистка и уборка населенных мест» морфологический состав различается по климатическим зонам России. Морфологический состав ТБО, образуемых в населенных пунктах  Ханты-Мансийского района, определен в результате замеров, проведенных  с  сентября по декабрь 2013 года специалистами ООО КОНЦЕРН «НЕДРА» совместно с представителями УК п. Горноправдинск и администрации СП Согом.

Таблица 3.1

Морфологический состав твердых бытовых отходов населенных пунктов  Ханты-Мансийского района, % от состава по массе

| Компонент | Жилой сектор | Объекты инфраструктуры[4] |
| --- | --- | --- |
| Органические отходы | 40 | 40 |
| Бумага-картон | 11,5 | 20 |
| Пластик | 5,5 | 14 |
| Стекло | 15 | 7 |
| Текстиль | 2 | меньше 1 |
| Металлы | 3 | 2 |
| Древесина | меньше 1 | меньше 1 |
| Смешанная упаковка | 10 |  |
| Прочие | 12 | 15 |

В соответствии со справочником «Санитарная очистка и уборка населенных мест», основными составляющими ТБО являются бумага, пищевые отходы, полимерные материалы, стекло, отсев. Многолетними наблюдениями установлено, что с течением времени состав ТБО меняется. Увеличивается содержание бумаги, полимерных материалов.  Значительно выросло содержание в ТБО цветных металлов за счет появления алюминиевых банок от напитков.

На рисунке 7 показан морфологический состав бытовых отходов, образуемых  в Ханты-Мансийском районе.

Рисунок 7  Морфологический состав бытовых отходов в Ханты-Мансийском районе

Состав отходов зависит от уровня благосостояния граждан и специфики снабжения территории продуктовыми и промышленными товарами. На рисунке 8 приведен сравнительный морфологический состав от разных источников образования:

-   Населенные пункты Ханты-Мансийского района;

-   город Ханты-Мансийск;

-  усредненный показатель по РФ (справочник [4]).

В соответствии с рисунком,  в городе Ханты-Мансийск и  районе состав отходов отличается от данных справочника и усредненных по РФ. Количество отходов бумаги значительно ниже, а отходы стекла значительно выше среднестатистических.

Фракционный состав твердых бытовых отходов - это процентное содержание массы компонентов различного размера. В таблице 3.2 приведен фракционный состав ТБО, дающий более полную информацию о свойствах материала. В таблицу не вошли данные о крупногабаритных отходах (старая мебель, холодильники, стиральные машины, обрезки деревьев, крупная упаковочная тара), т.е. о ТБО, не вмещающихся в стандартные (0,75 м3) контейнеры и собираемых отдельно.

Таблица 3.2

Ориентировочный фракционный состав ТБО

| Компонент | Размер фракций, мм |
| --- | --- |
|  | более 250 | 150-250 | 100-150 | 50-100 | менее 50 |
| Бумага, картон | 3 – 8 | 8 – 10 | 9 – 11 | 7 – 8 | 2 – 5 |
| Пищевые отходы | - | 0 – 1 | 2 – 10 | 7 - 12,6 | 17 – 21 |
| Дерево | 0,5 | 0 - 0,5 | 0 - 0,5 | 0,5 | 0 – 0,5 |
| Металл | - | 0-1 | 0,5 – 1 | 0,8 – 1,6 | 0,3 – 0,5 |
| Текстиль | 0,2 - 1,3 | 1 - 1,5 | 0,5 – 1 | 0,3 – 0,8 | 0 – 0,6 |
| Пластмасса | 0 - 0,2 | 0,5 – 1 | 1 - 2,2 | 1 - 2,5 | 0,2 – 0,5 |
| Стекло | - | 0 - 0,3 | 0,3 – 1 | 1 - 2 | 1 – 1,6 |
| Кости | - | - | - | 0,3 - 0,5 | 0,5 – 0,9 |
| Кожа, резина | - | 0 – 1 | 0,5 – 2 | 0,5 - 1,5 | - |
| Камни, штукатурка | - | - | 0,2 – 1 | 0,5 - 1,8 | 0,5 – 2 |
| Прочее | 0 - 0,3 | 0,2 - 0,6 | 0 - 0,5 | 0 - 0,4 | 0 – 0,5 |
| Отсев | - | - | - | - | 4 – 6 |
| Всего | 7,0 | 13,3 | 22,1 | 25,3 | 32,3 |

Фракционный состав ТБО, как и морфологический, несколько меняется по сезонам года и отличается в разных климатических зонах.

Рисунок 8  Сравнительный морфологический состав ТБО  % массы,

г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский район, справочник [4]

Плотность отходов является величиной чрезвычайно изменчивой и зависящей от морфологического состава, влажности, времени пребывания в таре. Этот показатель необходим для определения количества контейнеров, мусоровозов, для проектирования полигонов и сооружений по обезвреживанию и переработке отходов. Отдельные компоненты отходов имеют разную плотность, и изменение их содержания сильно влияют на среднюю плотность отходов в целом.

Средняя плотность компонентов ТБО, на разных этапах обращения с отходами, представлена в таблице 3.3.

Таблица 3.3

Плотность твердых бытовых отходов

| № п/п | Компонент | Средняя расчетная плотность т/м3 |
| --- | --- | --- |
| Плотность отходов |
| 1 | Свободно | 0,06 – 0,12 |
| 2 | В контейнере | 0,12 – 0,2 |
| 3 | После выгрузки из мусоровоза | 0,21 – 0,24 |
| 4 | На свалке | 0,3 – 0,42 |
| 5 | Измельченные | 0,35 – 0,53 |
| 6 | Пакетированные (прессованные) | 0,47 – 0,7 |
| Плотность материалов |
| 1 | Бумага, картон | 0,06 – 0,09 |
| 2 | Пищевые отходы | 0,3 – 0,5 |
| 3 | Дерево | 0,17 – 0,19 |
| 4 | Металл | 0,18 – 0,38 |
| 5 | Кости | 0,44 – 0,49 |
| 6 | Кожа, резина | 0,25 - 0,5 |
| 7 | Текстиль | 0,18 – 0,25 |
| 8 | Стекло | 0,4 – 0,5 |
| 9 | Зола, шлак (домовые печи) | 0,9 – 0,13 |
| 10 | Камни | 1,1 – 1,4 |
| 11 | Пластмасса | 0,12 – 0,20 |
| 12 | Отсев (менее 15 мм) | 0,3 – 0,6 |
| 13 | Зола (сжигание ТБО в инсинераторе) | 0,4 |

ТБО обладают механической, структурной связностью за счет волокнистых фракций (текстиль, проволока и т.д.) и сцепления, обусловленного наличием влажных липких компонентов.

За счет связности ТБО не просыпаются в неподвижную решетку с расстоянием между стержнями 20 - 30 см и могут налипать на металлическую стенку с углом наклона к горизонту до 65-70(.

За счет наличия твердых балластных фракций (фарфор, стекло) ТБО обладают абразивностью – свойством истирать соприкасающиеся с ними взаимоперемещающиеся поверхности.

ТБО обладает слеживаемостью, т.е. при длительной неподвижности теряют сыпучесть и уплотняются (с возможностью выделения фильтрата) без всякого внешнего воздействия. ТБО при длительном контакте оказывают на металл коррозирующее воздействие, что связано с высокой влажностью, наличием в фильтрате растворов различных солей.

Нормы накопления.

Исходными данными для планирования количества подлежащих удалению отходов, проектирования объектов санитарной очистки, являются нормы накопления ТБО.

Нормы накопления - это количество отходов, образующихся на расчетную единицу (человек - для жилищного фонда; одно место в гостинице, 1 м2 торговой площади для магазинов и складов и т.д.) в единицу времени (день, год). Нормы накопления определяют в единицах массы (кг, т) или в объеме (л, м3). Начисленные значения норм накопления и состав ТБО для жилого сектора влияют такие факторы, как степень благоустройства жилищного фонда (наличие мусоропровода, газа, водопровода, канализации, системы отопления), этажность, вид топлива при местном отоплении, климатические условия (различная продолжительность отопительного периода).

По степени благоустройства здания делятся, в зависимости от уровня инженерного оборудования, на две основные категории:

- благоустроенный жилищный фонд (с полным инженерным обеспечением);

- неблагоустроенный жилищный фонд (с отсутствием какого-либо инженерного оборудования).

В настоящее время нормы накопления имеют тенденцию постоянного увеличения. Фактическая норма накопления ТБО сегодня составляет 2 и более кубических метров год на 1 жителя. В таблице 3.4 приведены значения норм накопления для жителей шести муниципалитетов для сравнения.

Таблица 3.4

| Наименование источника | Объём накопления, м3/год | Плотность, кг/м3 |
| --- | --- | --- |
| г. БЕЛОЯРСКИЙ ХМАО, 2005 год | 2,26 | 104 |
| р.п. НОВОГУРОВСКИЙ Тульская область, 10,06,2012 г. N 32/5 | 2,34 | 180 |
| СУРГУТ, постановление Администрации города от 23.11.2012 № 9041 | 1,58 |  |
| НИЖНЕВАРТОВСК 18.06.2010 N 793 | 1,86 |  |
| Губкинский ГО № 2312 от 30 октября 2008 г | 2,0 /2,5 |  |
| ЧАМЗИНСКИЙ МР Республика Мордовия | 1,7 | 237 |

Нормы накопления ТБО, утвержденные в некоторых МО   РФ

Нормы накопления отходов для населения варьируют в зависимости от места расположения города или поселка и косвенно характеризуют уровень жизни населения в районе, области или в населенном пункте.

Нормы накопления твердых бытовых отходов для жилого сектора  Ханты-Мансийского района определены  в процессе разработки генеральной схемы очистки (Приложение № 2). ,

Для расчета объемов образования КГО, количества спецоборудования и спецтехники приняты расчетные значения нормы накопления крупногабаритных отходов на 1 жителя составляющие 5% от нормы накопления ТБО, что составляет 0,09 м3 в год. Норма накопления крупногабаритных бытовых отходов  в размере 5 %,  в составе приведенных значений твердых бытовых отходов,  принята в соответствии СНиП 2.07.01-89* ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ.

Норма накопления КГО может быть изменена по фактическому вывозу мусора (за предшествующий год), по данным специализированной организации или принимающего  полигона.

Динамика поступления отходов от организаций неодинакова и зависит от специфики их хозяйственной деятельности. Для учета образования отходов от различных категорий объектов, с целью практического использования полученных данных и перспективного планирования определены дифференцированные (отдельные по объектам) нормы накопления отходов.

Данные нормы использовались для расчетов объемов ТБО от населения и объектов инфраструктуры. Значения норм накопления приведены в таблице 3.5.

Таблица 3.5

Годовые нормы образования отходов производства и потребления различными категориями природопользователей, Ханты-Мансийский район

| № п/п | Объекты, образующие отходы | Единица измерения | Среднегодовая норма накопления на единицу измерения, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд, | человек | 1,80 |
| 2 | Крупногабаритные отходы жилищного фонда | человек | 0,09 |
| 3 | Магазины продовольственные | 1 м2 торг. пл | 1,2 |
| 4 | Магазины промтоварные | 1 м2 торг. пл | 0,8 |
| 5 | Магазины смешанные | 1 м2 торг. пл | 1,07 |
| 6 | Больница | 1 койка | 1,2 |
| 7 | Поликлиника | 1 посещение | 0,002 |
| 8 | Школы, лицеи, профтехучилища | 1 учащийся | 0,15 |
| 9 | Детские сады и ясли | 1 место | 0,97 |
| 10 | Дом культуры | 1 место | 0,17 |
| 11 | Предприятия общественного питания (кафе, рестораны, бары, закусочные) | 1 место | 1,8 |
| 12 | Предприятия бытового обслуживания | 1 сотрудник | 0,84 |
| 13 | Административные и др. учреждения, офисы | 1 сотрудник | 0,84 |
| 14 | Сбербанки, банки | 1 сотрудник | 0,84 |
| 15 | Бани | 1 м2 общей пл. | 0,28 |
| 16 | Стадион | 1 посещение | 0,002 |
| 17 | Складские помещения | 1 м2 общей пл. | 0,05 |
| 18 | Гостиница | 1 койко-место | 1,09 |
| 19 | Быткомбинаты | 1 сотрудник | 0,17 |

3.2  Прогнозируемые объемы образования ТБО  и  КГО  от жилищного фонда на I очередь и на расчетный срок

Расчет объемов образования ТБО на определенной территории производится для принятия планировочных решений на перспективу.

Данные планировочные решения используются специалистами ЖКХ при заключении договоров на сбор и вывоз отходов, составлении графиков вывоза, определении мощности объектов санитарной очистки: проектной мощности полигона, количества мусоросборных площадок), определения потенциала территории по сбору вторсырья.

Расчет объемов образования ТБО на перспективу, образующихся от жилищного фонда, выполнен на основании разработанных  норм накопления ТБО с учетом ежегодного увеличения отходов. Норма накопления принята единая, без выделения благоустроенного сектора, т.к. в жилом  секторе района  нет четкой границы разделения на полностью благоустроенный сектор с высокой плотностью расселения и полностью неблагоустроенный сектор. Разработанные  нормы накопления ТБО составляют:

- 1,8 м3/год на 1 жителя;

Для расчета объемов образования ТБО, количества спецоборудования и спецтехники приняты следующие расчетные значения норм накопления бытовых отходов на 1 человека, с учетом ежегодного 1%-го увеличения нормы накопления ТБО.

- 1,89 м3/год на первую очередь (2018г.);

- 2,16 м3/год норма накопления для населения на расчетный срок (2033 г.).

В таблицах 3.6 и 3.7 приведен расчет годового накопления ТБО и КГО на территории Ханты-Мансиийского района по очередям.

Таблица 3.6.

Расчет объемов образования ТБО для жилищного фонда на 2013, 2018 и 2033 гг.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Объем образования ТБО по расчетным нормам накопления, м3/год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Текущий период (2013г.) | Первая очередь (2018г.) | Расчетный срок (2033г.) |
|  | Сельское поселение Выкатной |
| 1 | п.Выкатной | 1580,4 | 2275,6 | 2600,6 |
| 2 | с.Тюли | 603,0 | 869,4 | 993,6 |
|  | Всего по поселению | 2183,4 | 3145.0 | 3594,2 |
|  | Сельское поселение Горноправдинск |
| 1 | п. Горноправдинск | 8598,6 | 13209,2 | 15096,2 |
| 2 | п. Бобровский | 817,2 | 1255,0 | 1434,2 |
| 3 | д. Лугофилинская | 84,6 | 130,4 | 149,0 |
|  | Всего по поселению | 9500,4 | 14594,5 | 16679,4 |
|  | Сельское поселение Кедровый |
| 1 | п.Кедровый | 1701,0 | 2661,1 | 3041,3 |
| 2 | с Елизарово | 736,2 | 1156,7 | 1321,9 |
|  | Всего по поселению | 2437,2 | 3817,8 | 4363,2 |
|  | Сельское поселение Красноленинский |
| 1 | п. Красноленинский | 1177,1 | 1782,3 | 2036,9 |
| 2 | д.Сухорукова | 77,4 | 0 | 0 |
| 3 | п.Урманный | 412,2 | 625,6 | 715,0 |
|  | Всего по поселению | 1666,7 | 2407,9 | 2751,9 |
|  | Сельское поселение Кышик |
| 1 | с. Кышик | 1467,0 | 2224,5 | 2542,3 |
|  | Сельское поселение Луговской |
| 1 | п.Луговской | 2898,0 | 4339,4 | 4959,4 |
| 2 | д.Белогорье | 610,2 | 911,0 | 1041,1 |
| 3 | п.Кирпичный | 1213,2 | 1810,6 | 2069,3 |
| 4 | с.Троица | 712,8 | 1073,5 | 1226,9 |
| 5 | д.Ягурьях | 385,2 | 573,7 | 654,5 |
|  | Всего по поселению | 5919,4 | 8708,2 | 9951,2 |
|  | Сельское поселение Нялинское |
| 1 | с.Нялинское | 1137,6 | 1729,4 | 1976,4 |
| 2 | д.Нялина | 151,2 | 228,7 | 261,4 |
| 3 | п.Пырьях | 403,2 | 614,3 | 702,0 |
| 4 | д.Скрипунова | 12,6 | 0 | 0 |
|  | Всего по поселению | 1704,6 | 2572,4 | 2939,8 |
|  | Сельское поселение Селиярово |
| 1 | с.Селиярово | 1623,6 | 2443,8 | 2792,9 |
| 2 | д.Долгое Плёсо | 3,6 | 0 | 0 |
|  | Всего по поселению | 1627,2 | 2443,8 | 2792,9 |
|  | Сельское поселение Сибирский |
| 1 | п.Сибирский | 1481,4 | 2417,1 | 2762,6 |
| 2 | с.Батово | 1206,0 | 1969,4 | 2250,7 |
| 3 | с.Реполово | 804,6 | 1313,6 | 1501,2 |
|  | Всего по поселению | 3492,0 | 5700,1 | 6514,5 |
|  | Сельское поселение Согом |
| 1 | д. Согом | 509,4 | 797,6 | 911,5 |
|  | Ссельское поселение Цингалы |
| 1 | с.Цингалы | 1254,6 | 1931,6 | 2207,5 |
| 2 | д.Семейка | 1,8 | 0 | 0 |
| 3 | д.Чембачкина | 88,2 | 140,0 | 159,8 |
|  | Всего по поселению | 1344,6 | 2071,6 | 2367,3 |
|  | Сельское поселение Шапша |
| 1 | д.Шапша | 1366,2 | 1874,9 | 2142,7 |
| 2 | с.Базьяны | 390,6 | 0 | 0 |
| 3 | с.Зенково | 217,8 | 302,6 | 345,6 |
| 4 | д.Ярки | 538,2 | 1393,0 | 1591,9 |
|  | Всего по поселению | 2512,8 | 3570,5 | 4008,2 |
|  | Всего по МР | 34364,7 | 52053,9 | 59416,4 |

Увеличение образования ТБО в жилом секторе на первую очередь (2018 год) связано с ежегодным, среднестатистическим увеличением нормы накопления и  значительным изменением прогнозной численности населения.  Расчетные значения количественных показателей отходов являются основой для разработки технико-экономического обоснования (ТЭО) проектов строительства объектов обращения ТБО. Объекты обращения с отходами  проектируются с учетом  максимальной прогнозной численности населения.

На рисунке 19 показана динамика увеличения отходов жилого сектора по очередям.

м3/год

Рисунок 10.  Динамика увеличения отходов жилого сектора Ханты-Мансийского района

Для определения мощности объектов санитарной очистки,  количества мусоросборных площадок и оборудования, рассчитаны объемы образования ТБО и КГО для жилого сектора,   за периоды: год, неделя, сутки (Таблица 3.7).

Таблица 3.7

Количественные показатели  образования ТБО для жилищного фонда на 2018 г.

| № п/п | Населенный пункт | Объемы ТБО | Объемы КГО м3/неделя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/год | м3/неделя | м3/сутки |  |
|  | Сельское поселение Выкатной |
| 1 | п. Выкатной | 2275,6 | 43,8 | 6,3 | 2,2 |
| 2 | с. Тюли | 869,4 | 16,7 | 2,4 | 0,8 |
|  | Итого | 3145,0 | 60.5 | 8.7 | 3.0 |
|  | Сельское поселение Горноправдинск |
| 3 | п. Горноправдинск | 13209,2 | 254 | 36,3 | 12,7 |
| 4 | п. Бобровский | 1255,0 | 24,1 | 3,4 | 1,2 |
| 5 | д. Лугофилинская | 130,4 | 2,5 | 0,4 | 0,1 |
|  | Итого | 14594,6 | 280.6 | 40.1 | 14,0 |
|  | Сельское поселение Кедровый |
| 6 | п. Кедровый | 2661,1 | 51,2 | 7,3 | 2,6 |
| 7 | с. Елизарово | 1156,7 | 22,2 | 3,2 | 1,1 |
|  | Итого | 3817.8 | 73.4 | 10.5 | 3,7 |
|  | Cельское поселение Красноленинский |
| 8 | п. Красноленинский | 1782,3 | 34,3 | 4,9 | 1,7 |
| 9 | п. Урманный | 625,6 | 12,0 | 1,7 | 0,6 |
|  | Итого | 2407.9 | 46.3 | 6.6 | 2.3 |
|  | Cельское поселение Кышик |
| 10 | с. Кышик | 2224,5 | 42.7 | 6.1 | 2,1 |
|  | Итого | 2224,5 | 42.7 | 6.1 | 2,1 |
|  | Cельское поселение Луговской |
| 11 | п. Луговской | 4339,4 | 83,5 | 11,9 | 4,2 |
| 12 | д. Белогорье | 911,0 | 17,5 | 2,5 | 0,9 |
| 13 | п. Кирпичный | 1810,6 | 34,8 | 4,9 | 1,7 |
| 14 | с. Троица | 1073,5 | 20,6 | 2,9 | 1,0 |
| 15 | д. Ягурьях | 573,7 | 11,0 | 1,6 | 0,6 |
|  | Итого | 8708.2 | 167.4 | 23.8 | 8.4 |
|  | Cельское поселение Нялинское |
| 16 | с. Нялинское | 1729,4 | 33,3 | 4,8 | 1,7 |
| 17 | д.Нялина | 228,7 | 4,4 | 0,6 | 0,2 |
| 18 | п. Пырьях | 614,3 | 11,8 | 1,7 | 0,6 |
|  | Итого | 2572.4 | 49.5 | 7.1 | 2.5 |
|  | Cельское поселение Селиярово |
| 19 | с. Селиярово | 2443,8 | 46,9 | 6,7 | 2,3 |
|  | Итого | 2443,8 | 46,9 | 6,7 | 2,3 |
|  | Cельское поселение Сибирский |
| 20 | п. Сибирский | 2417,1 | 46,5 | 6,6 | 2,3 |
| 21 | с. Батово | 1969,4 | 37,9 | 5,4 | 1,9 |
| 22 | с. Реполово | 1313,6 | 25,3 | 3,6 | 1,3 |
|  | Итого | 5700.1 | 109,7 | 15.6 | 5.5 |
|  | Cельское поселение Согом |
| 23 | д. Согом | 797,6 | 15,3 | 2,2 | 0,8 |
|  | Итого | 797,6 | 15,3 | 2,2 | 0,8 |
|  | Cельское поселение Цингалы |
| 24 | с. Цингалы | 1931,6 | 37,1 | 5,3 | 1,9 |
| 25 | д.Чембакчина | 140,0 | 2,7 | 0,4 | 0,1 |
|  | Итого | 2071.6 | 39.8 | 5.7 | 2.0 |
|  | Сельское поселение Шапша |
| 26 | д. Шапша | 1874,9 | 36,1 | 5,2 | 1,8 |
| 27 | с. Зенково | 302,6 | 5,8 | 0,8 | 0,3 |
| 28 | д. Ярки | 1393,0 | 26,8 | 3,8 | 1,3 |
|  | Итого | 3570.5 | 68.7 | 9.8 | 3.4 |
|  | ИТОГО по МР | 52053,9 | 1001.0 | 143.0 | 50,0 |

## 3.3. Прогнозируемые объемы образования ТБО от объектов инфраструктуры на I очередь и на расчетный срок

## В таблице 3.8 приведен расчет объемов образования ТБО от объектов инфраструктуры, проведенный на основании дифференцированных норм накопления.

Расчет производился с учетом увеличения норм накопления на 1% в год.

Таблица  3.8

Расчет объемов образования ТБО от объектов инфраструктуры

Ханты-Мансийского муниципального района на 2013, 2018 и 2033 гг.

| Наименование объектов | Единица измерения | Количество объектов на 2013 г. | Объемы ТБО, м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Текущий период 2013 г. | Первая очередь 2018 г. | Расчетный срок 2033 г |
| сельское поселение Выкатной |
| п.Выкатной |
| Магазины промтоварные | 1 м2 торг.пл. | 18 | 14,4 | 15,1 | 17,3 |
| ФАП | 1 посещение | 6720 | 13,4 | 14,1 | 16,1 |
| Школы, лицеи, профтехучилища | 1 учащийся | 63 | 9,5 | 10,1 | 11,3 |
| Детские сады и ясли | 1 место | 31 | 30,1 | 31,6 | 36,0 |
| Дом культуры (с учетом коэффициента посещаемости) | 1 место | 110 | 3,7 | 4,0 | 4,4 |
| Отделения связи | 1 сотрудник | 1 | 0,84 | 0,88 | 1,0 |
| Бани | 1 м2 общей пл. | 50 | 14,0 | 15,0 | 17,0 |
| Гаражи | машино-место | 3 | 2,1 | 2,2 | 2,5 |
| Пекарня | 1 сотрудник | 2 | 1,68 | 1,76 | 2,0 |
| Пожарная часть | 1 сотрудник | 2 | 1,68 | 1,76 | 2,0 |
| Итого по нас пункту |  |  | 91,4 | 96,5 | 109,6 |
| с.Тюли |
| ФАП | 1 посещение | 3840 | 7,7 | 8,1 | 9,2 |
| Школы, лицеи, профтехучилища | 1 учащийся | 18 | 2,7 | 2,9 | 3,2 |
| Детские сады и ясли | 1 место | 18 | 17,5 | 18,4 | 20,9 |
| Дом культуры(с учетом коэффициента посещаемости) | 1 место | 60 | 2,0 | 2,2 | 2,4 |
| Отделения связи | 1 сотрудник | 1 | 0,84 | 0,88 | 1,0 |
| Административные и др. учреждения, офисы | 1 сотрудник | 1 | 0,84 | 0,88 | 1,0 |
| Спортзал | 1 посещение | 1300 | 2,6 | 2,7 | 3,1 |
| Столовая | 1 место | 10 | 18,0 | 18,9 | 20,2 |
| Итого по нас пункту |  |  | 52,18 | 54,96 | 61,0 |
| ИТОГО по СП |  |  | 143,6 | 151,4 | 170,6 |
| сельское поселение Горноправдинск |
| п. Горноправдинск |
| Магазины продовольственные | 1 м2 торг. пл | 72,3+34 | 127,6 | 134,0 | 153,1 |
| Магазины промтоварные | 1 м2 торг. пл | 43,6 | 34.9 | 36,6 | 41,9 |
| Магазины смешанные | 1 м2 торг. пл | 41,4 | 44,3 | 46,4 | 53,0 |
| Больница | 1 койка | 68 | 81,6 | 85,7 | 97,9 |
| Поликлиника | 1 посещение | 49200 | 98,4 | 103,3 | 118,1 |
| Школы, лицеи, профтехучилища | 1 учащийся | 310 | 57,1 | 49,6 | 55,8 |
| Детские сады и ясли | 1 место | 288 | 279,4 | 293,8 | 343,1 |
| Центр дополнительного образования | 1 учащийся | 437 | 9,2 | 9,6 | 10,9 |
| Дом культуры (с учетом коэффициента посещаемости) | 1 место | 300 | 10,2 | 10,8 | 12,0 |
| Предприятия общественного питания (кафе, рестораны, бары, закусочные) | 1 место | 15 | 27,0 | 28,4 | 32,4 |
| Ремонт и пошив одежды | 1 сотрудник | 2 | 1,68 | 1,76 | 2,0 |
| Ремонт бытовой, радио и компьютерной техники | 1 сотрудник | 1 | 0,84 | 0,88 | 1,0 |
| Химчистки и прачечные | 1 сотрудник | 1 | 0,84 | 0,88 | 1,0 |
| Парикмахерские и косметические салоны, сауны | 1 посад мес. | 10 (5 ип) | 1,7 | 1,8 | 2,0 |
| Административные и др. учреждения, офисы | 1 сотрудник | 40 | 33,6 | 35,2 | 40,0 |
| Сбербанки, банки | 1 сотрудник | 4 | 3,36 | 3,52 | 4,0 |
| Автомастерские | 1 машино-место | 1 | 2,28 | 2,4 | 2,7 |
| Пекарня | 1 сотрудник | 2 | 0,84 | 0,88 | 1,0 |
| Бани | 1 м2 общей пл. | 50 | 14,0 | 15,0 | 17,0 |
| Стадион | 1 посещение | 5000 | 10,0 | 10,5 | 12,0 |
| Складские помещения | 1 м2 общей пл. | 400 | 20,0 | 21,2 | 24,0 |
| Гостиница | 1 койко-место | 10 | 10,9 | 11,4 | 13,0 |
| Быткомбинаты | 1 сотрудник | 2 | 0,17 | 0,18 | 0,2 |
| Итого по нас пункту |  |  | 869,9 | 903,8 | 1038,1 |
| п. Бобровский |
| Магазины продовольственные | 1 м2 торг. пл | 25,5 | 30,6 | 32,1 | 36,7 |
| Детские сады и ясли | 1 место | 23 | 22,3 | 23,5 | 26,7 |
| ФАП | 1 посещение | 12000 | 24,0 | 25,2 | 28,8 |
| Школы, лицеи, профтехучилища | 1 учащийся | 47 | 7,1 | 7,5 | 8,5 |
| Дом культуры (с учетом коэффициента посещаемости) | 1 место | 100 | 3,4 | 3,6 | 4,0 |
| Административные и др. учреждения, офисы | 1 сотрудник | 1 | 0,84 | 0,88 | 1,0 |
| Ремонт мебели | 1 м2 общей пл | 1 предприн | 0,84 | 0,88 | 1,0 |
| Бани | 1 м2 общей пл. | 50 | 14,0 | 15,0 | 17,0 |
| Пожарное депо | 1 сотрудник | 2 | 1,68 | 1,76 | 2,0 |
| Итого по нас пункту |  |  | 104,76 | 110,42 | 125,7 |
| д. Лугофилинская |
| ФАП | 1 посещение | 1920 | 3,8 | 4,0 | 4,6 |
| Дом культуры (с учетом коэффициента посещаемости) | 1 место | 50 | 1,7 | 1,8 | 2,0 |
| Итого по нас пункту |  | 1970 | 5,5 | 5,8 | 6,6 |
| ИТОГО по СП |  |  | 980,2 | 1020,0 | 1769,8 |
| сельское поселение Кедровый |
| п.Кедровый |
| Больница | 1 койка | 25 | 30,0 | 31,5 | 36 |
| Поликлиника | 1 посещение | 6720 | 13,4 | 14,1 | 16,1 |
| Школы, лицеи, профтехучилища | 1 учащийся | 107 | 16,1 | 17,1 | 19,3 |
| Детские сады и ясли | 1 место | 62 | 60,1 | 63,2 | 71,9 |
| Административные и др. учреждения, офисы | 1 сотрудник | 2 | 1,68 | 1,76 | 2,0 |
| Спортзал | 1 посещение | 3000 | 6,0 | 6,3 | 7,2 |
| Отделения связи | 1 сотрудник | 1 | 0,84 | 0,88 | 1,0 |
| Гаражи | 1 маш/место | 2 | 1,4 | 1,48 | 1,68 |
| Бани | 1 м2 общей пл. | 50 | 14,0 | 15,0 | 17,0 |
| Быткомбинаты | 1 сотрудник | 1 | 0,84 | 0,88 | 1,0 |
| Итого по нас пункту |  |  | 144,36 | 152,2 | 173,18 |
| с Елизарово |
| ФАП | 1 посещение | 2880 | 5,8 | 6,0 | 6,9 |
| Школы, лицеи, профтехучилища | 1 учащийся | 48 | 7,2 | 7,7 | 8,6 |
| Дом культуры (с учетом коэффициента посещаемости) | 1 место | 80 | 2,7 | 2,9 | 3,2 |
| Административные и др. учреждения, офисы | 1 сотрудник | 1 | 0,84 | 0,88 | 1,0 |
| Бани | 1 м2 общей пл. | 50 | 14,0 | 15,0 | 17,0 |
| Итого по нас пункту |  |  | 30,54 | 32,48 | 36,7 |
| ИТОГО по СП |  |  | 174,9 | 184,7 | 209,9 |
| СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КРАСНОЛЕНИНСКИЙ |
| п.Красноленинский |
| Школы, лицеи, профтехучилища | 1 учащийся | 100 | 15,0 | 16,0 | 18,0 |
| Дом культуры (с учетом коэффициента посещаемости) | 1 место | 200 | 6,8 | 7,2 | 8,0 |
| Итого по нас пункту |  |  | 21,8 | 23,2 | 26,0 |
| п.Урманный |
| Магазины продовольственные | 1 м2 торг. пл. | 7 | 8,4 | 8,8 | 10,1 |
| Амбулатория | 1 койко-место | 8 | 9,6 | 10,1 | 11,5 |
| Амбулатория | 1 посещение | 6480 | 13,0 | 13,6 | 15,6 |
| Детские сады и ясли | 1 место | 39 | 37,8 | 39,8 | 45,2 |
| Сбербанки, банки | 1 сотрудник | 2 | 1,68 | 1,76 | 2,0 |
| Бани | 1 м2 общей пл. | 50 | 14,0 | 15,0 | 17,0 |
| Итого по нас пункту |  |  | 84,48 | 89,06 | 101,4 |
| ИТОГО по СП |  |  | 106,3 | 112,3 | 127,4 |
| сельское поселение Кышик |
| с.Кышик |
| Больница | 1 койка | 10 | 12,0 | 12,6 | 12,8 |
| Поликлиника | 1 посещение | 14400 | 28,8 | 30,2 | 34,6 |
| Школы, лицеи, профтехучилища | 1 учащийся | 99 | 14,9 | 15,8 | 17,8 |
| Детские сады и ясли | 1 место | 69 | 66,9 | 70,4 | 80,0 |
| Дом культуры (с учетом коэффициента посещаемости) | 1 место | 120 | 4,1 | 4,3 | 4,8 |
| Библиотека | 1 сотрудник | 1 | 0,84 | 0,88 | 1,0 |
| Бани | 1 м2 общей пл. | 50 | 14,0 | 15,0 | 17,0 |
| Складские помещения | 1 м2 общей пл. | 20 | 1,0 | 1,1 | 1,2 |
| Итого по нас пункту |  |  | 142,54 | 150,28 | 169,2 |
| ИТОГО по СП |  |  | 142,5 | 150,3 | 169,2 |
| СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛУГОВСКОЙ |
| п.Луговской |
| Магазины промтоварные | 1 м2 торг.пл. | 19 | 15,2 | 16,0 | 18,2 |
| Больница | 1 койка | 35 | 43,2 | 44,1 | 50,4 |
| Поликлиника | 1 посещение | 16800 | 33,6 | 35,3 | 40,3 |
| Школы, лицеи, профтехучилища | 1 учащийся | 158 | 23,7 | 25,3 | 28,4 |
| Детские сады и ясли | 1 место | 80 | 77,6 | 81,6 | 92,8 |
| Центр дополнительного образования | 1 учащийся | 165 | 3,5 | 3,6 | 3,6 |
| Сбербанки, банки | 1 сотрудник | 2 | 1,68 | 1,76 | 2,0 |
| Отделения связи | 1 сотрудник | 1 | 0,84 | 0,88 | 1,0 |
| Парикмахерские и косметические салоны, сауны | 1 посад мес. | 4 (2 ип) | 3,4 | 3,5 | 4,0 |
| Гостиницы | 1 место | 6 | 6,5 | 6,8 | 9,0 |
| Спортзал | 1 посещение | 3000 | 6,0 | 6,3 | 7,2 |
| Бани | 1 м2 общей пл. | 50 | 14,0 | 15,0 | 17,0 |
| Дом культуры (с учетом коэффициента посещаемости) | 1 место | 360 | 12,2 | 13,0 | 14,4 |
| Гаражи | 1 маш/место | 2 | 1,4 | 1,48 | 1,68 |
| Быткомбинаты | 1 сотрудник | 1 | 0,84 | 0,88 | 1,0 |
| Итого по нас пункту |  |  | 243,66 | 255,5 | 290,98 |
| д.Белогорье |
| ФАП | 1 посещение | 260 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
| Школы, лицеи, профтехучилища | 1 учащийся | 46 | 6,9 | 7,4 | 8,3 |
| Детские сады и ясли | 1 место | 23 | 22,3 | 23,5 | 26,7 |
| Дом культуры (с учетом коэфф. посещаемости) | 1 место | 150 | 5,1 | 5,6 | 6,0 |
| Отделения связи | 1 сотрудник | 1 | 0,84 | 0,88 | 1,0 |
| Итого по нас пункту |  |  | 35,64 | 37,8 | 42,6 |
| п.Кирпичный |
| ФАП | 1 посещение | 11280 | 22,6 | 23,7 | 27,1 |
| Школы, лицеи, профтехучилища | 1 учащийся | 60 | 9,0 | 9,6 | 10,1 |
| Дом культуры (с учетом коэфф. посещаемости) | 1 место | 100 | 3,4 | 3,6 | 4,0 |
| Административные и др. учреждения, офисы | 1 сотрудник | 1 | 0,84 | 0,88 | 1,0 |
| Библиотека | 1 сотрудник | 1 | 0,84 | 0,88 | 1,0 |
| Итого по нас пункту |  |  | 36,68 | 38,7 | 43,2 |
| с.Троица |
| ФАП | 1 посещение | 3840 | 7,7 | 8,1 | 9,2 |
| Школы, лицеи, профтехучилища | 1 учащийся | 51 | 7,7 | 8,2 | 9,2 |
| Детские сады и ясли | 1 место | 16 | 15,5 | 16,3 | 18,6 |
| Дом культуры (с учетом коэффициента посещаемости) | 1 место | 100 | 3,4 | 3,6 | 4,0 |
| Бани | 1 м2 общей пл. | 50 | 14,0 | 15,0 | 17,0 |
| Итого по нас пункту |  |  | 48,3 | 51,2 | 58,0 |
| д.Ягурьях |
| ФАП | 1 посещение | 4080 | 8,2 | 8,6 | 9,8 |
| Школы, лицеи, профтехучилища | 1 учащийся | 26 | 3,9 | 4,2 | 4,7 |
| Детские сады и ясли | 1 место | 26 | 25,2 | 26,5 | 30,2 |
| Дом культуры (с учетом коэффициента посещаемости) | 1 место | 50 | 1,7 | 1,8 | 2,0 |
| Итого по нас пункту |  |  | 39,0 | 41,1 | 46,7 |
| ИТОГО по СП |  |  | 403,3 | 424,3 | 481,5 |
| СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НЯЛИНСКОЕ |
| с.Нялинское |
| Магазины продовольственные | 1 м2 торг.пл. | 54 | 64,8 | 68,0 | 77,8 |
| ФАП | 1 посещение | 6480 | 13,0 | 13,6 | 15,6 |
| Школы, лицеи, профтехучилища | 1 учащийся | 74 | 11,1 | 11,8 | 13,3 |
| Детские сады и ясли | 1 место | 30 | 29,1 | 30,6 | 34,8 |
| Дом культуры (с учетом коэффициента посещаемости) | 1 место | 200 | 6,8 | 7,2 | 8,0 |
| Административные и др. учреждения, офисы | 1 сотрудник | 1 | 0,84 | 0,88 | 1,0 |
| Гаражи | 1 маш/место | 2 | 0,46 | 0,48 | 0,54 |
| Складские помещения | 1 м2 общей пл. | 80 | 4,0 | 4,24 | 4,8 |
| Бани | 1 м2 общей пл. | 50 | 14,0 | 15,0 | 17,0 |
| Итого по нас пункту |  |  | 144,1 | 151,8 | 172,84 |
| д.Нялина |
| п.Пырьях |
| ФАП | 1 посещение | 960 | 1,9 | 2,0 | 2,3 |
| Школы, лицеи, профтехучилища | 1 учащийся | 28 | 4,2 | 4,5 | 5,0 |
| Детские сады и ясли | 1 место | 8 | 7,8 | 8,2 | 9,3 |
| Дом культуры (с учетом коэффициента посещаемости) | 1 место | 120 | 4,1 | 4,3 | 4,8 |
| Бани | 1 м2 общей пл. | 50 | 14,0 | 15,0 | 17,0 |
| Спортивный зал | 1 посещение | 800 | 1,6 | 1,68 | 1,9 |
| Итого по нас пункту |  |  | 33,6 | 35,68 | 40,3 |
| ИТОГО по СП |  |  | 177,7 | 187,5 | 213,1 |
| СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕЛИЯРОВО |
| с.Селиярово |
| Магазины промтоварные | 1 м2 торг. пл. | 20 | 16,0 | 16,8 | 19,2 |
| ФАП | 1 посещение | 2400 | 4,8 | 5,0 | 5,8 |
| Школы, лицеи, профтехучилища | 1 учащийся | 94 | 14,1 | 15,0 | 16,9 |
| Детские сады и ясли | 1 место | 60 | 58,2 | 61,2 | 69,6 |
| Дом культуры (с учетом коэфф.посещаемости) | 1 место | 200 | 6,8 | 7,2 | 8,0 |
| Бани | 1 м2 общей пл. | 50 | 14,0 | 15,0 | 17,0 |
| Парикмахерские и косметические салоны, сауны | 1 посад мес. | 2 | 1,68 | 1,76 | 2,00 |
| Гаражи | 1 маш/место | 2 | 0,46 | 0,48 | 0,54 |
| Итого по нас пункту |  |  | 116,04 | 122,44 | 139,04 |
| ИТОГО по СП |  |  | 116,0 | 122,4 | 139,0 |
| СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СИБИРСКИЙ |
| п.Сибирский |
| Магазины смешанные | 1 м2торг.пл. | 12 | 12,8 | 15,1 | 15,4 |
| Больница | 1 койка | 20 | 24,0 | 25,2 | 28,8 |
| Поликлиника | 1 посещение | 14400 | 28,8 | 30,2 | 34,6 |
| Школы, лицеи, профтехучилища | 1 учащийся | 67 | 10,1 | 10,7 | 12,1 |
| Детские сады и ясли | 1 место | 41 | 40,0 | 41,8 | 47,6 |
| Дом культуры (с учетом коэфф.посещаемости) | 1 место | 200 | 6,8 | 7,2 | 8,0 |
| Сбербанки, банки | 1 сотрудник | 2 | 1,68 | 1,76 | 2,0 |
| Общежитие | 1 койко-место | 4 | 4,4 | 4,6 | 5,2 |
| Бани | 1 м2 общей пл. | 50 | 14,0 | 15,0 | 17,0 |
| Итого по нас пункту |  |  | 142,58 | 151,56 | 170,7 |
| с.Батово |
| Магазины продовольственные | 1 м2 торг. пл. | 25 | 30,0 | 31,5 | 36,0 |
| Магазины смешанные | 1 м2торг. пл. | 20 | 21,4 | 22,4 | 28,8 |
| ФАП | 1 посещение | 3840 | 7,7 | 8,1 | 9,2 |
| Школы, лицеи, профтехучилища | 1 учащийся | 46 | 6,9 | 7,4 | 8,3 |
| Детские сады и ясли | 1 место | 28 | 27,2 | 27,5 | 32,5 |
| Дом культуры (с учетом коэфф.посещаемости) | 1 место | 60 | 2,0 | 2,2 | 2,4 |
| Гаражи | 1 маш/место | 2 | 0,46 | 0,48 | 0,54 |
| Телецентр | 1 сотрудник | 1 | 0,84 | 0,88 | 1,0 |
| Пекарня | 1 сотрудник | 1 | 1,2 | 1,26 | 1,44 |
| Отделения связи | 1 сотрудник | 1 | 0,84 | 0,88 | 1,0 |
| Итого по нас пункту |  |  | 98,54 | 102,6 | 121,18 |
| с.Реполово |
| Магазины смешанные | 1 м2торг.пл. | 43,6 | 46,7 | 48,8 | 55,8 |
| ФАП | 1 посещение | 3600 | 7,2 | 7,6 | 8,6 |
| Школы, лицеи, профтехучилища | 1 учащийся | 34 | 5,1 | 5,4 | 6,1 |
| Детские сады и ясли | 1 место | 21 | 20,4 | 24,5 | 24,4 |
| Дом культуры (с учетом коэфф.посещаемости) | 1 место | 60 | 2,0 | 2,2 | 2,4 |
| Складские помещения | 1 м2 общей пл. | 100 | 5,0 | 5,3 | 6,0 |
| Библиотека | 1 сотрудник | 1 | 0,84 | 0,88 | 1,0 |
| Отделения связи | 1 сотрудник | 1 | 0,84 | 0,88 | 1,0 |
| Итого по нас пункту |  |  | 88,08 | 95,6 | 105,3 |
| ИТОГО по СП |  |  | 330,0 | 349,8 | 397,2 |
| СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕСОГОМ |
| д. Согом |
| ФАП | 1 посещение | 3840 | 7,7 | 8,1 | 9,2 |  |
| Школы, лицеи, профтехучилища | 1 учащийся | 56 | 8,4 | 9,0 | 10,1 |
| Детские сады и ясли | 1 место | 26 | 25,2 | 26,5 | 30,2 |
| Дом культуры (с учетом коэфф.посещаемости) | 1 место | 120 | 4,1 | 4,3 | 4,8 |
| Административные и др. учреждения, офисы | 1 сотрудник | 1 | 0,84 | 0,88 | 1,0 |
| Отделения связи | 1 сотрудник | 1 | 0,84 | 0,88 | 1,0 |
| Итого по нас пункту |  |  | 47,08 | 49,66 | 56,3 |
| ИТОГО по СП |  |  | 47,1 | 49,7 | 56,3 |
| СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЦИНГАЛЫ |
| с.Цингалы |
| Магазины продовольственные | 1 м2 торг. пл. | 17 | 20,4 | 21,4 | 24,5 |
| Школы, лицеи, профтехучилища | 1 учащийся | 94 | 14,1 | 15,0 | 17,0 |
| Детские сады и ясли | 1 место | 41 | 39,8 | 41,8 | 47,6 |
| Дом культуры (с учетом коэфф.посещаемости) | 1 место | 100 | 3,4 | 3,6 | 4,0 |
| Отделения связи | 1 сотрудник | 1 | 0,84 | 0,88 | 1,0 |
| Сбербанки, банки | 1 сотрудник | 2 | 1,68 | 1,76 | 2,0 |
| Итого по нас пункту |  |  | 80,22 | 84,44 | 96,1 |
| ИТОГО по СП |  |  | 80,2 | 84,4 | 96,1 |
| СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ШАПША |
| д.Шапша |
| Магазины продовольственные | 1 м2 торг. пл. | 7 | 8,4 | 8,8 | 10,1 |
| ФАП | 1 посещение | 2160 | 4,3 | 4,5 | 5,2 |
| Школы, лицеи, профтехучилища | 1 учащийся | 116 | 17,4 | 18,6 | 20,1 |
| Детские сады и ясли | 1 место | 56 | 54,3 | 57,1 | 65,0 |
| Дом культуры (с учетом коэффициента посещаемости) | 1 место | 100 | 3,4 | 3,6 | 4,0 |
| Бани | 1 м2 общей пл. | 50 | 14,0 | 15,0 | 17,0 |
| Итого по нас пункту |  |  | 101,8 | 107,6 | 121,4 |
| с.Зенково |
| ФАП | 1 посещение | 2160 | 4,3 | 4,5 | 5,2 |
| Школы, лицеи, профтехучилища | 1 учащийся | 3 | 0,45 | 0,48 | 0,54 |
| Дом культуры (с учетом коэффициента посещаемости) | 1 место | 40 | 1,4 | 1,4 | 1,6 |
| Отделения связи | 1 сотрудник | 1 | 0,84 | 0,88 | 1,0 |
| Бани | 1 м2 общей пл. | 50 | 14,0 | 15,0 | 17,0 |
| Итого по нас пункту |  |  | 20,99 | 22,26 | 25,43 |
| д.Ярки |
| Магазины промтоварные | 1 м2 торг. пл. | 17 | 13,6 | 14,3 | 16,3 |
| Магазины смешанные | 1 м2 торг. пл. | 37 | 39,6 | 40,7 | 47,4 |
| ФАП | 1 посещение | 2400 | 4,8 | 5,0 | 5,8 |
| Детские сады и ясли | 1 место | 24 | 23,3 | 24,5 | 27,8 |
| Дом культуры (с учетом коэфф.посещаемости) | 1 место | 60 | 2,0 | 2,2 | 2,4 |
| Гаражи | 1 маш/место | 2 | 1,4 | 1,48 | 1,68 |
| Итого по нас пункту |  |  | 84,7 | 88,18 | 101,38 |
| ИТОГО по СП |  |  | 207,5 | 218,0 | 248,2 |
| ИТОГО по МР |  |  | 2790,2 | 3054,8 | 4021,1 |

Таким образом,  предприятия инфраструктуры  Ханты-Мансийского района образуют следующие объемы ТБО:

- на текущий момент  - 2790 м3/год;

- на первую очередь, 2018 год  – 3055  м3/год;

- на расчетный срок 2033 год – 4020  м3/год.

На рисунке 11 показана динамика увеличения отходов предприятий инфраструктуры  по очередям.

Рисунок 11

3.4  Итоговые объемы образования твердых бытовых отходов в Ханты-Мансийском  районе

В таблице 3.9 представлено  общее расчетное количество бытовых отходов  в Ханты-Мансийском районе по очередям.

Таблица 3.9

Итоговые объемы образования

| Объемы ТБО, | Текущий период 2013 г. | Первая очередь 2018 г. | Расчетный срок 2033 г |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилой фонд м3/год | 34364,7 (92,5%) | 52053,9 | 59416,4 |
| Объекты инфраструктуры м3/год | 2790,2 (7,5%) | 3054,8 | 4021,1 |
| ИТОГО м3/год | 37155 (100%) | 55109 | 63437,5 |
| ИТОГО тонн/ год | 4644 | 6888 | 7930 |
| Крупногабаритные отходы м3/год | 1718 | 2603 | 2971 |

## Количество отходов от объектов инфраструктуры составляет 7,5 % от отходов жилого сектора. Такие невысокие показатели объясняются низким уровнем обеспеченности населения торговыми и социальными объектами и характерны для малых населенных пунктов.

Таблица 3.10

Суммарный объем образования ТБО и КГО от жилищного фонда и объектов инфраструктуры по СП  на 2018 г.

| № п/п | Населенный пункт | Объемы ТБО, м3/год | Суммарные объемы ТБО от населения и объектов инфраструктуры | Объемы КГО от населения м3/год | Объемы КГО от населения м3/неделя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население | Объекты инфраструктуры | м3/год | м3/неделя | м3/сутки |  |  |
|  | Сельское поселение Выкатной |
| 1 | п. Выкатной | 2275,6 | 96,5 | 2372,1 | 45,6 | 6,5 | 113,8 | 2,2 |
| 2 | с. Тюли | 869,4 | 54,96 | 924,4 | 17,8 | 2,5 | 43,5 | 0,8 |
|  | Итого | 3145,0 | 151,46 | 3296,5 | 63.4 | 9,0 | 157,3 | 3,0 |
|  | Сельское поселение Горноправдинск |
| 3 | п. Горноправдинск | 13209,2 | 903,8 | 14113,0 | 271,4 | 38,8 | 660,5 | 12,7 |
| 4 | п. Бобровский | 1255,0 | 110,42 | 1365,4 | 26,2 | 3,7 | 62,7 | 1,2 |
| 5 | д. Лугофилинская | 130,4 | 5,8 | 136,2 | 2,6 | 0,4 | 6.5 | 0,1 |
|  | Итого | 14594,6 | 1020.02 | 15614.6 | 300.2 | 42.9 | 729,7 | 14,0 |
|  | Сельское поселение Кедровый |
| 6 | п. Кедровый | 2661,1 | 152,2 | 2813,3 | 54,1 | 7,7 | 133,1 | 2,6 |
| 7 | с. Елизарово | 1156,7 | 32,48 | 1189,2 | 22,9 | 3,3 | 57.8 | 1,1 |
|  | Итого | 3817.8 | 184.68 | 4002.5 | 77 | 11,0 | 190.9 | 3,7 |
|  | Cельское поселение Красноленинский |
| 8 | п. Красноленинский | 1782,3 | 23,2 | 1805,6 | 34,7 | 4,9 | 89.1 | 1,7 |
| 9 | п. Урманный | 625,6 | 89,06 | 714,6 | 13,7 | 1,9 | 31.3 | 0,6 |
|  | Итого | 2407.9 | 112.26 | 2520.2 | 48.4 | 6.8 | 120.4 | 2.3 |
|  | Cельское поселение Кышик |
| 10 | с. Кышик | 2224,5 | 150,28 | 2374.8 | 45.6 | 6.5 | 111.2 | 2,1 |
|  | Итого | 2224,5 | 150,28 | 2374.8 | 45.6 | 6.5 | 111.2 | 2,1 |
|  | Cельское поселение Луговской |
| 11 | п. Луговской | 4339,4 | 255,5 | 4594,9 | 88,4 | 12,6 | 217.0 | 4,2 |
| 12 | д. Белогорье | 911,0 | 37,8 | 948,8 | 18,2 | 2,6 | 45.5 | 0,9 |
| 13 | п. Кирпичный | 1810,6 | 38,66 | 1849,3 | 35,5 | 5,0 | 90.5 | 1,7 |
| 14 | с. Троица | 1073,5 | 51,2 | 1124,7 | 21,6 | 3,1 | 53.7 | 1,0 |
| 15 | д. Ягурьях | 573,7 | 41,1 | 614,8 | 11,8 | 1,7 | 28.6 | 0,6 |
|  | Итого | 8708.2 | 424.26 | 9132.5 | 175.5 | 25 | 435.3 | 8.4 |
|  | Cельское поселение Нялинское |
| 16 | с. Нялинское | 1729,4 | 151,8 | 1881,2 | 36,2 | 5,2 | 86.5 | 1,7 |
| 17 | д.Нялина | 228,7 | 0 | 228,7 | 4,4 | 0,6 | 11.4 | 0,2 |
| 18 | п. Пырьях | 614,3 | 35,68 | 649,9 | 12,5 | 1,8 | 30.7 | 0,6 |
|  | Итого | 2572.4 | 187.48 | 2759.8 | 53.1 | 7.6 | 128.6 | 2.5 |
|  | Cельское поселение Селиярово |
| 19 | с. Селиярово | 2443,8 | 122,44 | 2566,2 | 49,3 | 7,0 | 122.2 | 2,3 |
|  | Итого | 2443,8 | 122,44 | 2566,2 | 49,3 | 7,0 | 122.2 | 2,3 |
|  | Cельское поселение Сибирский |
| 20 | п. Сибирский | 2417,1 | 151,56 | 2568,7 | 49,4 | 7,0 | 120.9 | 2,3 |
| 21 | с. Батово | 1969,4 | 102,6 | 2072,0 | 39,8 | 5,7 | 98.5 | 1,9 |
| 22 | с. Реполово | 1313,6 | 95,6 | 1409,2 | 27,1 | 3,9 | 65.7 | 1,3 |
|  | Итого | 5700.1 | 349.76 | 6049.9 | 116.3 | 16.6 | 285.1 | 5.5 |
|  | Cельское поселение Согом |
| 23 | д. Согом | 797,6 | 49,66 | 847,3 | 16,3 | 2,3 | 39.9 | 0,8 |
|  | Итого | 797,6 | 49,66 | 847,3 | 16,3 | 2,3 | 39.9 | 0,8 |
|  | Cельское поселение Цингалы |
| 24 | с. Цингалы | 1931,6 | 84,44 | 2016,0 | 38,7 | 5,5 | 96.6 | 1,9 |
| 25 | д.Чембакчина | 140,0 | 0 | 140,0 | 2,7 | 0,4 | 7 | 0,1 |
|  | Итого | 2071.6 | 84,44 | 2156 | 41.4 | 5.9 | 103.6 | 2.0 |
|  | Сельское поселение Шапша |
| 26 | д. Шапша | 1874,9 | 107,6 | 1982,5 | 38,1 | 5,4 | 93.7 | 1,8 |
| 27 | с. Зенково | 302,6 | 22,26 | 324,9 | 6,2 | 0,9 | 15.1 | 0,3 |
| 28 | д. Ярки | 1393,0 | 88,18 | 1481.2 | 28,5 | 4,0 | 69.6 | 1,3 |
|  | Итого | 3570.5 | 218.04 | 3788,5 | 72.8 | 10.3 | 178.4 | 3.4 |
|  | ИТОГО по МР | 52053,9 | 3054,8 | 55108.8 | 1059.3 | 151,4 | 2602.6 | 50,0 |

3.5  Прогнозируемые объемы жидких  бытовых отходов (ЖБО)

## В систему канализации посёлков поступают хозяйственно-бытовые стоки от населения, частично от производственных предприятий и объектов инфраструктуры.  В Ханты Мансийском районе утверждены нормативы потребления жилищно-коммунальных услуг постановлением главы района  от 03.05.2006 г. № 40.  Согласно постановлению, норматив водоотведения принимается на уровне норматива водопотребления за вычетом 5%, теряющихся при приготовлении пищи, уборке и т.д.

## Норма расхода воды (литров в сутки)   меняется от 46 литров в сутки до 290 литров в сутки на 1 человека, в зависимости от наличия горячего водоснабжения и оборудования санузла. Ниже представлена диаграмма удельного водопотребления сельских поселений Ханты Мансийского района.

## Рисунок 12

## Удельное водопотребление по району составляет в среднем 86,29 литров на человека в сутки (от 40,00 до 195,77 л на чел. в сут.).

Удельное водопотребление  по 11 сельским поселениям, без п. Горноправдинск составляет 39 литров в сутки (ЦП «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН НА 2011-2015 ГОДЫ»),  что значительно ниже, чем норматив потребления. Соответственно для расчета прогнозируемых объемов жидких  бытовых отходов в поселениях Ханты-Мансийского района,  использована норма расхода воды для жилых домов без горячего водоснабжения с водопроводом и канализацией без ванн, как наиболее объективная – 80 литров в сутки на человека.

## Таблица 3.11

Расчетный объем образования ЖБО в жилищном фонде на текущий период (2013 г)

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Объемы образования ЖБО, м3/год | Суточное образование ЖБО, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сельское поселение Выкатной |
| 1 | п.Выкатной | 878 | 24345,5 | 66,7 |
| 2 | с.Тюли | 335 | 9307,5 | 25,5 |
|  | Всего по поселению | 1213 | 33653,0 | 92,2 |
|  | сельское поселение Горноправдинск |  |  |  |
| 1 | п. Горноправдинск | 4777 | 132513,9 | 363,1 |
| 2 | п. Бобровский | 454 | 12593,9 | 34,5 |
| 3 | д. Лугофилинская | 47 | 1303,8 | 3,6 |
|  | Всего по поселению | 5278 | 146411,6 | 401,2 |
|  | сельское поселение Кедровый |  |  |  |
| 1 | п.Кедровый | 945 | 26214,3 | 71,8 |
| 2 | с. Елизарово | 409 | 11345,7 | 31,1 |
|  | Всего по поселению | 1354 | 37560 | 102,9 |
|  | Сельское поселение Красноленинский |
| 1 | п.Красноленинский | 654 | 18141,9 | 49,7 |
| 2 | д.Сухорукова | 43 | 1192,8 | 3,3 |
| 3 | п.Урманный | 229 | 6352,5 | 17,4 |
|  | Всего по поселению | 926 | 25687,2 | 70,4 |
|  | сельское поселение Кышик |  |  |  |
| 1 | с.Кышик | 815 | 22608,1 | 61,9 |
|  | сельское поселение Луговской |  |  |  |
| 1 | п.Луговской | 1610 | 44676 | 122,4 |
| 2 | д.Белогорье | 339 | 9403,9 | 25,8 |
| 3 | п.Кирпичный | 674 | 18696,8 | 51,2 |
| 4 | с.Троица | 396 | 10985,0 | 30,1 |
| 5 | д.Ягурьях | 214 | 5936,4 | 16,3 |
|  | Всего по поселению | 3233 | 89698,1 | 245,8 |
|  | сельское поселение Нялинское |  |  |  |
| 1 | с.Нялинское | 632 | 17531,7 | 48,0 |
| 2 | д.Нялина | 84 | 2330,1 | 6,4 |
| 3 | п.Пырьях | 224 | 6213,8 | 17,0 |
| 4 | д.Скрипунова | 7 | 182,5 | 0,5 |
|  | Всего по поселению | 947 | 26258,1 | 71,9 |
|  | сельское поселение Селиярово |  |  |  |
| 1 | с.Селиярово | 902 | 25021,5 | 68,6 |
| 2 | д.Долгое Плёсо | 2 | 5,5 | 0,2 |
|  | Всего по поселению | 904 | 25027,0 | 68,6 |
|  | сельское поселение Сибирский |  |  |  |
| 1 | п.Сибирский | 823 | 22812,5 | 62,5 |
| 2 | с.Батово | 670 | 18578,.5 | 50,9 |
| 3 | с.Реполово | 447 | 12373,5 | 33,9 |
|  | Всего по поселению | 1940 | 53764,5 | 147,3 |
|  | сельское поселение Согом |  |  |  |
| 1 | д. Согом | 283 | 7850,4 | 21,5 |
|  | сельское поселение Цингалы |  |  |  |
| 1 | с.Цингалы | 697 | 19334,8 | 52,9 |
| 2 | д.Семейка | 1 | 36,5 | 0,1 |
| 3 | д.Чембачкина | 49 | 1359,3 | 3,7 |
|  | Всего по поселению | 747 | 20730,6 | 56,7 |
|  | сельское поселение Шапша |  |  |  |
| 1 | д.Шапша | 759 | 21054,7 | 57,7 |
| 2 | с.Зенково | 121 | 3356,5 | 9,2 |
| 3 | д.Ярки | 299 | 8285,5 | 22,7 |
|  | Всего по поселению | 1396 | 38716,3 | 106,1 |
|  | Всего по МР | 19036 | 527964,9 | 1446,5 |

Расчетный объем образования ЖБО в жилищном фонде на первую очередь (2018 г)

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Объемы образования ЖБО, м3/год | Суточное образование ЖБО, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сельское поселение Выкатной |  |  |  |
| 1 | п.Выкатной | 1204 | 33399 | 91,5 |
| 2 | с.Тюли | 460 | 12760,4 | 34,9 |
|  | Всего по поселению | 1664 | 46159,4 | 126,4 |
|  | сельское поселение Горноправдинск |  |  |  |
| 1 | п. Горноправдинск | 6989 | 193874,9 | 531,2 |
| 2 | п. Бобровский | 664 | 18419,4 | 50,5 |
| 3 | д. Лугофилинская | 69 | 1914,1 | 5,2 |
|  | Всего по поселению | 7722 | 214208,4 | 586,9 |
|  | сельское поселение Кедровый |  |  |  |
| 1 | п.Кедровый | 1408 | 39057,9 | 107,0 |
| 2 | с Елизарово | 612 | 16976,9 | 46,5 |
|  | Всего по поселению | 2020 | 56034,8 | 153,5 |
|  | сельское поселение Красноленинский |  |  |  |
| 1 | п.Красноленинский | 943 | 26158,8 | 71,7 |
| 2 | п.Урманный | 331 | 9181,9 | 25,2 |
|  | Всего по поселению | 1274 | 35340,7 | 96,9 |
|  | сельское поселение Кышик |  |  |  |
| 1 | с.Кышик | 1177 | 32650,0 | 89,5 |
|  | сельское поселение Луговской |  |  |  |
| 1 | п.Луговской | 2296 | 63691,0 | 174,5 |
| 2 | д.Белогорье | 482 | 13370,6 | 36,6 |
| 3 | п.Кирпичный | 958 | 26574,9 | 72,8 |
| 4 | с.Троица | 568 | 15756,3 | 43,2 |
| 5 | д.Ягурьях | 303 | 8395,0 | 23,0 |
|  | Всего по поселению | 4608 | 127787,8 | 350,1 |
|  | сельское поселение Нялинское |  |  |  |
| 1 | с.Нялинское | 915 | 25382,1 | 69,5 |
| 2 | д.Нялина | 121 | 3356,5 | 9,2 |
| 3 | п.Пырьях | 325 | 9015,5 | 24,7 |
|  | Всего по поселению | 1361 | 37754,1 | 103,4 |
|  | сельское поселение Селиярово |  |  |  |
| 1 | с.Селиярово | 1293 | 35867,8 | 98,3 |
|  | Всего по поселению | 1293 | 35867,8 | 98,3 |
|  | сельское поселение Сибирский |  |  |  |
| 1 | п.Сибирский | 1279 | 35478,0 | 97,2 |
| 2 | с.Батово | 1042 | 28908,0 | 79,2 |
| 3 | с.Реполово | 695 | 19272,0 | 52,8 |
|  | Всего по поселению | 3016 | 83658 | 229,2 |
|  | сельское поселение Согом |  |  |  |
| 1 | д. Согом | 422 | 11706,3 | 32,1 |
|  | сельское поселение Цингалы |  |  |  |
| 1 | с.Цингалы | 1022 | 28350,3 | 77,7 |
| 2 | д.Семейка | 0 | 0 | 0 |
| 3 | д.Чембакчина | 74 | 2052,8 | 5,6 |
|  | Всего по поселению | 1096 | 30403,1 | 83,3 |
|  | сельское поселение Шапша |  |  |  |
| 1 | д.Шапша | 992 | 27518,1 | 75,4 |
| 2 | с.Зенково | 160 | 4438,4 | 12,2 |
| 3 | д.Ярки | 737 | 20444,4 | 56,0 |
|  | Всего по поселению | 1889 | 52401,0 | 143,6 |
|  | Всего по МР | 27542 | 763971,4 | 2093,2 |

## Таблица 3.12

## Расчет объемов образования ЖБО от объектов инфраструктуры Ханты-Мансийского муниципального района

| Наименование объектов | Единица измерения | Количество объектов на 2013 г. | Объемы ЖБО |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м3/сутки | м3/год |
| Сельское поселение Выкатной |
| п.Выкатной |  |  |  |  |
| Магазины промтоварные | 1 м2 торг.пл. | 18 | 0,0114 | 4,2 |
| ФАП | 1 посещение | 6720 | 0,23 | 84,0 |
| Школы, лицеи, профтехучилища | 1 учащийся | 63 | 1,12 | 408,8 |
| Детские сады и ясли | 1 место | 31 | 3,1 | 1131,5 |
| Дом культуры | 1 место | 110 | 8,99 | 3281,4 |
| Отделения связи | 1 сотрудник | 1 | 0,0114 | 4,2 |
| Бани | 1 м2 общей пл. | 50 | 4,7 | 1721,6 |
| Пекарня | 1 сотрудник | 2 | 0,124 | 45,3 |
| Пожарная часть | 1 сотрудник | 2 | 0,0114 | 4,2 |
| Итого по нас пункту |  |  | 18,3 | 6685,2 |
| с.Тюли |
| ФАП | 1 посещение | 3840 | 0,13 | 48,0 |
| Школы, лицеи, профтехучилища | 1 учащийся | 18 | 1,342 | 489,8 |
| Детские сады и ясли | 1 место | 18 | 1,8 | 657,0 |
| Дом культуры | 1 место | 60 | 0,5 | 182,5 |
| Отделения связи | 1 сотрудник | 1 | 0,0114 | 4,2 |
| Административные и др. учреждения, офисы | 1 сотрудник | 1 | 0,0114 | 4,2 |
| Спортзал | 1 посещение | 1300 | 0,2 | 61,8 |
| Столовая | 1 место | 10 | 0,152 | 55,5 |
| Итого по нас пункту |  |  | 4,1 | 1503,0 |
| ИТОГО по поселению |  |  | 22,4 | 8188,2 |
| Сельское поселение Горноправдинск |
| п. Горноправдинск |  |  |  |  |
| Магазины продовольственные | 1 м2 торг. пл | 72,3+34 | 0,33 | 120,5 |
| Магазины промтоварные | 1 м2 торг. пл | 43,6 | 0,02 | 73,0 |
| Магазины смешанные | 1 м2 торг. пл | 41,4 | 0,02 | 73,0 |
| Больница | 1 койка | 68 | 12,92 | 4715,8 |
| Поликлиника | 1 посещение | 205 в смену, за год 240 раб дней 49200 | 1,7 | 615,0 |
| Школы, лицеи, профтехучилища | 1 учащийся | 310 | 5,89 | 2149,9 |
| Детские сады и ясли | 1 место | 288 | 28,8 | 10512 |
| Центр дополнительного образования | 1 учащийся | 437 | 8,3 | 3029,5 |
| Дом культуры | 1 место | 300 | 2,45 | 894,3 |
| Предприятия общественного питания (кафе, рестораны, бары, закусочные) | 1 место | 15 | 0,23 | 84,0 |
| Ремонт и пошив одежды | 1 сотрудник | 2 | 0,0228 | 8,3 |
| Ремонт бытовой, радио и компьютерной техники | 1 сотрудник | 1 | 0,0114 | 4,2 |
| Химчистки и прачечные | 1 сотрудник | 1 | 0,0114 | 4,2 |
| Парикмахерские и косметические салоны, сауны | 1 посад мес. | 10 (5 ип) | 0,532 | 194,2 |
| Административные и др. учреждения, офисы | 1 сотрудник | 40 | 0,5 | 182,5 |
| Сбербанки, банки | 1 сотрудник | 4 | 0,046 | 18,3 |
| Автомастерские | 1 машино-место | 1 | 0,0114 | 4,2 |
| Пекарня | 1 сотрудник | 2 | 0,124 | 45,3 |
| Бани | 1 м2 общей пл. | 50 | 53,7 | 19604,8 |
| Складские помещения | 1 м2 общей пл. | 400 | 0,0228 | 8,3 |
| Гостиница | 1 койко-место | 10 | 0,114 | 4,2 |
| Быткомбинаты | 1 сотрудник | 2 | 0,0228 | 8,3 |
| Итого по нас пункту |  |  | 115,8 | 42353,8 |
| п. Бобровский |  |  |  |  |
| Магазины продовольственные | 1 м2 торг. пл | 25,5 | 1,58 | 576,7 |
| Детские сады и ясли | 1 место | 23 | 2,3 | 839,5 |
| ФАП | 1 посещение | 12000 | 0,4 | 150,0 |
| Школы, лицеи, профтехучилища | 1 учащийся | 47 | 0,89 | 324,9 |
| Дом культуры | 1 место | 100 | 0,817 | 298,2 |
| Административные и др. учреждения, офисы | 1 сотрудник | 1 | 0,0114 | 4,2 |
| Ремонт мебели | 1 м2 общей пл | 1 предприн | 0,0114 | 4,2 |
| Бани | 1 м2 общей пл. | 50 | 5,1 | 1862,0 |
| Пожарное депо | 1 сотрудник | 2 | 0,0228 | 8,3 |
| Итого по нас пункту |  |  | 11,1 | 4068,0 |
| д. Лугофилинская |  |  |  |  |
| ФАП | 1 посещение | 1920 | 0,07 | 24 |
| Дом культуры | 1 место | 50 | 0,41 | 149,7 |
| Итого по нас пункту |  |  | 0,48 | 173,7 |
| ИТОГО по поселению |  |  | 128,38 | 46595,5 |
| Сельское поселение Кедровый |
| п.Кедровый |  |  |  |  |
| Больница | 1 койка | 25 | 4,75 | 1733,8 |
| Поликлиника | 1 посещение | 6720 | 0,2 | 84,0 |
| Школы, лицеи, профтехучилища | 1 учащийся | 107 | 2,03 | 741,0 |
| Детские сады и ясли | 1 место | 62 | 6,2 | 2263,0 |
| Административные и др. учреждения, офисы | 1 сотрудник | 2 | 0,0228 | 8,3 |
| Спортзал | 1 посещение | 3000 | 0,4 | 142,5 |
| Отделения связи | 1 сотрудник | 1 | 0,0114 | 4,2 |
| Бани | 1 м2 общей пл. | 50 | 10,6 | 3878,3 |
| Быткомбинаты | 1 сотрудник | 1 | 0,0114 | 4,2 |
| Итого по нас пункту |  |  | 24,2 | 8859,3 |
| с Елизарово |  |  |  |  |
| ФАП | 1 посещение | 2880 | 0,1 | 36,0 |
| Школы, лицеи, профтехучилища | 1 учащийся | 48 | 0,91 | 332,2 |
| Дом культуры | 1 место | 80 | 6,54 | 2387,1 |
| Административные и др. учреждения, офисы | 1 сотрудник | 1 | 0,0114 | 4,2 |
| Бани | 1 м2 общей пл. | 50 | 4,6 | 1678,5 |
| Итого по нас пункту |  |  | 12,2 | 4438,0 |
| ИТОГО по поселению |  |  | 36,4 | 13297,3 |
| Сельское поселение Красноленинский |  |
| п.Красноленинский |  |  |  |  |
| Школы, лицеи, профтехучилища | 1 учащийся | 100 | 1,9 | 693,5 |
| Дом культуры | 1 место | 200 | 1,63 | 595,0 |
| Итого по нас пункту |  |  | 3,53 | 1288,5 |
| п.Урманный |  |  |  |  |
| Магазины продовольственные | 1 м2 торг. пл. | 7 | 0,02 | 7,3 |
| Амбулатория | 1 койко-место | 8 | 1,52 | 554,8 |
| Амбулатория | 1 посещение | 6480 | 0,2 | 81,0 |
| Детские сады и ясли | 1 место | 39 | 3,9 | 1423,5 |
| Сбербанки, банки | 1 сотрудник | 2 | 0,0228 | 8,3 |
| Бани | 1 м2 общей пл. | 50 | 2,6 | 939,8 |
| Итого по нас пункту |  |  | 8,2 | 3014,7 |
| ИТОГО по поселению |  |  | 11,73 | 4303,2 |
| Сельское поселение Кышик |
| с.Кышик |  |  |  |  |
| Больница | 1 койка | 10 | 1,9 | 693,5 |
| Поликлиника | 1 посещение | 14400 | 0,5 | 180,0 |
| Школы, лицеи, профтехучилища | 1 учащийся | 99 | 1,88 | 686,2 |
| Детские сады и ясли | 1 место | 69 | 6,9 | 2518,5 |
| Дом культуры | 1 место | 120 | 0,1 | 36,5 |
| Библиотека | 1 сотрудник | 1 | 0,0114 | 4,2 |
| Бани | 1 м2 общей пл. | 50 | 9,2 | 3344,8 |
| Складские помещения | 1 м2 общей пл. | 20 | 0,0114 | 4,2 |
| ИТОГО по поселению |  |  | 20,5 | 7467,9 |
| Сельское поселение Луговской |
| п.Луговской |  |  |  |  |
| Магазины промтоварные | 1 м2 торг.пл. | 19 | 0,0114 | 4,2 |
| Больница | 1 койка | 35 | 6,65 | 2427,3 |
| Поликлиника | 1 посещение | 16800 | 0,6 | 210 |
| Школы, лицеи, профтехучилища | 1 учащийся | 158 | 3,0 | 1095,0 |
| Детские сады и ясли | 1 место | 80 | 8,0 | 2920,0 |
| Центр дополнительного образования | 1 учащийся | 165 | 3,13 | 1142,5 |
| Сбербанки, банки | 1 сотрудник | 2 | 0,0228 | 8,3 |
| Отделения связи | 1 сотрудник | 1 | 0,0114 | 4,2 |
| Парикмахерские и косметические салоны, сауны | 1 посад мес. | 4 (2 ип) | 0,2 | 73,0 |
| Гостиницы | 1 место | 6 | 0,68 | 248,2 |
| Спортзал | 1 посещение | 3000 | 0,4 | 142,5 |
| Бани | 1 м2 общей пл. | 50 | 18,1 | 6607,4 |
| Дом культуры | 1 место | 360 | 2,9 | 1058,5 |
| Быткомбинаты | 1 сотрудник | 1 | 0,0114 | 4,2 |
| Итого по нас пункту |  |  | 43,7 | 15945,3 |
| д.Белогорье |  |  |  |  |
| ФАП | 1 посещение | 2640 | 0,1 | 33,0 |
| Школы, лицеи, профтехучилища | 1 учащийся | 46 | 0,9 | 328,5 |
| Детские сады и ясли | 1 место | 23 | 2,3 | 839,5 |
| Дом культуры | 1 место | 150 | 1,23 | 449,0 |
| Отделения связи | 1 сотрудник | 1 | 0,0114 | 4,2 |
| Итого по нас пункту |  |  | 4,5 | 1654,2 |
| п.Кирпичный |  |  |  |  |
| ФАП | 1 посещение | 11280 | 0,4 | 141,0 |
| Школы, лицеи, профтехучилища | 1 учащийся | 60 | 1,14 | 416,1 |
| Дом культуры | 1 место | 100 | 0,817 | 298,2 |
| Административные и др. учреждения, офисы | 1 сотрудник | 1 | 0,0114 | 4,2 |
| Библиотека | 1 сотрудник | 1 | 0,0114 | 4,2 |
| Итого по нас пункту |  |  | 2,4 | 863,7 |
| с.Троица |  |  |  |  |
| ФАП | 1 посещение | 3840 | 0,13 | 48,0 |
| Школы, лицеи, профтехучилища | 1 учащийся | 51 | 0,97 | 354,0 |
| Детские сады и ясли | 1 место | 16 | 1,6 | 584,0 |
| Дом культуры | 1 место | 100 | 0,817 | 298,2 |
| Бани | 1 м2 общей пл. | 50 | 4,5 | 1625,2 |
| Итого по нас пункту |  |  | 8,0 | 2909,4 |
| д.Ягурьях |  |  |  |  |
| ФАП | 1 посещение | 4080 | 0,14 | 51,0 |
| Школы, лицеи, профтехучилища | 1 учащийся | 26 | 0,3 | 109,5 |
| Детские сады и ясли | 1 место | 26 | 2,6 | 949,0 |
| Дом культуры | 1 место | 50 | 0,4 | 146,0 |
| Итого по нас пункту |  |  | 3,44 | 1255,5 |
| ИТОГО по поселению |  |  | 62,04 | 22628,1 |
| сельское поселение Нялинское |
| с.Нялинское |  |  |  |  |
| Магазины продовольственные | 1 м2 торг.пл. | 54 | 0,17 | 62,1 |
| ФАП | 1 посещение | 6480 | 0,2 | 81,0 |
| Школы, лицеи, профтехучилища | 1 учащийся | 74 | 1,4 | 511,0 |
| Детские сады и ясли | 1 место | 30 | 3,0 | 1095,0 |
| Дом культуры | 1 место | 200 | 1,63 | 595,0 |
| Административные и др. учреждения, офисы | 1 сотрудник | 1 | 0,0114 | 4.2 |
| Складские помещения | 1 м2 общей пл. | 80 | 0,0114 | 4.2 |
| Бани | 1 м2 общей пл. | 50 | 7,1 | 2593,7 |
| Итого по нас пункту |  |  | 13,5 | 4946,2 |
| д.Нялина |  |  |  |  |
| п.Пырьях |  |  |  |  |
| ФАП | 1 посещение | 960 | 0,03 | 12,0 |
| Школы, лицеи, профтехучилища | 1 учащийся | 28 | 0,53 | 193,5 |
| Детские сады и ясли | 1 место | 8 | 0,8 | 292,0 |
| Дом культуры | 1 место | 120 | 0,98 | 357,7 |
| Бани | 1 м2 общей пл. | 50 | 2,5 | 919,3 |
| Спортивный зал | 1 посещение | 800 | 0,1 | 38,0 |
| Итого по нас пункту |  |  | 4,94 | 1812,5 |
| ИТОГО по поселению |  |  | 18,44 | 6758,7 |
| сельское поселение Селиярово |
| с.Селиярово |  |  |  |  |
| Магазины промтоварные | 1 м2 торг. пл. | 20 | 0,0114 | 4,2 |
| ФАП | 1 посещение | 2400 | 0,08 | 30,0 |
| Школы, лицеи, профтехучилища | 1 учащийся | 94 | 1,78 | 649,7 |
| Детские сады и ясли | 1 место | 60 | 6,0 | 2190 |
| Дом культуры | 1 место | 200 | 1,6 | 693,5 |
| Бани | 1 м2 общей пл. | 50 | 10,1 | 3701,8 |
| Парикмахерские и косметические салоны, сауны | 1 посад мес. | 2 | 0,11 | 40,2 |
| ИТОГО по поселению |  |  | 19,7 | 7309,4 |
| сельское поселение Сибирский |
| п.Сибирский |  |  |  |  |
| Магазины смешанные | 1 м2торг.пл. | 12 | 0,022 | 8,0 |
| Больница | 1 койка | 20 | 3,8 | 1387,0 |
| Поликлиника | 1 посещение | 14400 | 0,5 | 180,0 |
| Школы, лицеи, профтехучилища | 1 учащийся | 67 | 1,27 | 463,6 |
| Детские сады и ясли | 1 место | 41 | 4,1 | 1496,5 |
| Дом культуры | 1 место | 200 | 1,63 | 595,0 |
| Сбербанки, банки | 1 сотрудник | 2 | 0,0228 | 8,3 |
| Общежитие | 1 койко-место | 4 | 0,46 | 167,9 |
| Бани | 1 м2 общей пл. | 50 | 9,3 | 3377,6 |
| Итого по нас пункту |  |  | 21,1 | 7683,9 |
| с.Батово |  |  |  |  |
| Магазины продовольственные | 1 м2 торг. пл. | 25 | 0,08 | 29,2 |
| Магазины смешанные | 1 м2торг. пл. | 20 | 0,037 | 13,5 |
| ФАП | 1 посещение | 3840 | 0,13 | 48,0 |
| Школы, лицеи, профтехучилища | 1 учащийся | 46 | 0,87 | 317,6 |
| Детские сады и ясли | 1 место | 28 | 2,8 | 1022 |
| Дом культуры | 1 место | 60 | 0,49 | 178,9 |
| Телецентр | 1 сотрудник | 1 | 0,0114 | 4,2 |
| Пекарня | 1 сотрудник | 1 | 0,062 | 22,6 |
| Отделения связи | 1 сотрудник | 1 | 0,0114 | 4,2 |
| Итого по нас пункту |  |  | 4,5 | 1640,2 |
| с.Реполово |  |  |  |  |
| Магазины смешанные | 1 м2торг.пл. | 43,6 | 0,08 | 29,2 |
| ФАП | 1 посещение | 3600 | 0,12 | 45,0 |
| Школы, лицеи, профтехучилища | 1 учащийся | 34 | 0,65 | 237,3 |
| Детские сады и ясли | 1 место | 21 | 2,1 | 766,5 |
| Дом культуры | 1 место | 60 | 0,49 | 179,0 |
| Складские помещения | 1 м2 общей пл. | 100 | 0,0114 | 4,2 |
| Библиотека | 1 сотрудник | 1 | 0,0114 | 4,2 |
| Отделения связи | 1 сотрудник | 1 | 0,0114 | 4,2 |
| Итого по нас пункту |  |  | 3,5 | 1269,6 |
| ИТОГО по поселению |  |  | 29,1 | 10593,7 |
| Сельское поселение Согом |
| д. Согом |  |  |  |  |
| ФАП | 1 посещение | 3840 | 0,13 | 48,0 |
| Школы, лицеи, профтехучилища | 1 учащийся | 56 | 1,06 | 386,9 |
| Детские сады и ясли | 1 место | 26 | 2,6 | 949,0 |
| Дом культуры | 1 место | 120 | 0,98 | 357,7 |
| Административные и др. учреждения, офисы | 1 сотрудник | 1 | 0,0114 | 4,2 |
| Отделения связи | 1 сотрудник | 1 | 0,0114 | 4,2 |
| ИТОГО по поселению |  |  | 4,8 | 1750,0 |
| Сельское поселение Цингалы |
| с.Цингалы |  |  |  |  |
| Магазины продовольственные | 1 м2 торг. пл. | 17 | 0,05 | 18,25 |
| Школы, лицеи, профтехучилища | 1 учащийся | 94 | 1,79 | 653,4 |
| Детские сады и ясли | 1 место | 41 | 4,1 | 1496,5 |
| Дом культуры | 1 место | 100 | 0,817 | 298,2 |
| Отделения связи | 1 сотрудник | 1 | 0,0114 | 4,2 |
| Сбербанки, банки | 1 сотрудник | 2 | 0,0228 | 8,3 |
| Итого по нас пункту |  |  | 6,8 | 2478,9 |
| д.Семейка |  |  |  |  |
| д.Чембакчина |  |  |  |  |
| ИТОГО по поселению |  |  | 6,8 | 2478,9 |
| Сельское поселение Шапша |
| д.Шапша |  |  |  |  |
| Магазины продовольственные | 1 м2 торг. пл. | 7 | 0,02 | 7,3 |
| ФАП | 1 посещение | 2160 | 0,07 | 27,0 |
| Школы, лицеи, профтехучилища | 1 учащийся | 116 | 2,2 | 803,0 |
| Детские сады и ясли | 1 место | 56 | 5,6 | 2044,0 |
| Дом культуры | 1 место | 100 | 0,817 | 298,2 |
| Бани | 1 м2 общей пл. | 50 | 8.5 | 3114,9 |
| Итого по нас пункту |  |  | 17,2 | 6294,4 |
| с.Зенково |  |  |  |  |
| ФАП | 1 посещение | 2160 | 0,07 | 27,0 |
| Школы, лицеи, профтехучилища | 1 учащийся | 3 | 0,06 | 21,9 |
| Дом культуры | 1 место | 40 | 0,3 | 109,5 |
| Отделения связи | 1 сотрудник | 1 | 0,0114 | 4,2 |
| Бани | 1 м2 общей пл. | 50 | 1,4 | 496,6 |
| Итого по нас пункту |  |  | 1,8 | 659,2 |
| д.Ярки |  |  |  |  |
| Магазины промтоварные | 1 м2 торг. пл. | 17 | 0,009 | 3,3 |
| Магазины смешанные | 1 м2 торг. пл. | 37 | 0,07 | 27,0 |
| ФАП | 1 посещение | 2400 | 0,08 | 30,0 |
| Детские сады и ясли | 1 место | 24 | 2,4 | 876,0 |
| Дом культуры | 1 место | 60 | 0,5 | 182,5 |
| Итого по нас пункту |  |  | 3,1 | 1118,8 |
| ИТОГО по поселению |  |  | 22,1 | 8072,4 |
| ИТОГО МР |  |  | 382,4 | 139443,3 |

## В  таблице 3.13  приведены  сравнительные данные по расчетным объемам образования ЖБО в населенных пунктах Ханты-Мансийского района:

## -  Расчетная мощность локальных очистных сооружений согласно генеральному плану развития населенных пунктов Ханты-Мансийского района (норма водопотребления 255 литров на 1 человека в сутки);

## - Расчетный объем  образования  ЖБО  (при норме водопотребления 80 литров на 1 человека в сутки).

## Таблица 3.13

## Образование  ЖБО в населенных пунктах Ханты-Мансийского района по данным Генерального плана

| Населенный пункт | Числ. населения (2013г./2020г.) | Мощность ЛОС, Ген. план на 2025 год, м3/сутки | Расчетный * объем ЖБО, 2013 год, м3/сутки | Мощность действующихКОС, ЛОС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п.Выкатной | 878 / 1204 | 190 | 85 |  |
| с.Тюли | 335 /460 | 80 | 30 |  |
| п. Горноправдинск | 4777 /6989 | 2000 |  | 2700 |
| п. Бобровский | 454 /664 |  | 46 |  |
| д. Лугофилинская | 47 /69 |  | 4,1 |  |
| п.Кедровый | 945 /1408 | 305 | 96 |  |
| с Елизарово | 409 /612 | 95 | 44 |  |
| п.Красноленинский | 654 /943 | 211 | 54 |  |
| п.Урманный | 229 /331 | 69 | 26 |  |
| с.Кышик | 815 /1177 | 150 | 85 |  |
| п.Луговской | 1610 /2296 | 605 | 166 |  |
| д.Белогорье | 339 /482 | 84 | 34 |  |
| п.Кирпичный | 674 /958 | 145 | 54 | 40 |
| с.Троица | 396 /568 | 108 | 38 |  |
| д.Ягурьях | 214 /303 | 100 | 20 |  |
| с.Нялинское | 632 /915 | 240 | 68 | 35 |
| д.Нялина | 84 /121 |  |  |  |
| п.Пырьях | 224 /325 | 45 | 22 |  |
| с.Селиярово | 902 /1293 | 250 | 89 |  |
| п.Сибирский | 823 /1279 | 255 | 84 |  |
| с.Батово | 670 /1042 | 102 | 56 |  |
| с.Реполово | 447 /695 | 100 | 38 |  |
| д. Согом | 283 /422 | 140 | 27 |  |
| с.Цингалы | 697 /1022 | 325 | 60 | 20 |
| д.Чембакчина | 49 /74 |  |  |  |
| д.Шапша | 759 /992 | 200 | 75 |  |
| д.Ярки | 299 /737 |  |  | 360 |
| с.Зенково | 121 /160 |  | 11 |  |

## *Расчет сделан по норме водопотребеления 80 л/сутки, приближенной к фактическим данным.

Мощности действующих очистных сооружений в п. Кирпичный, с. Нялинское и с. Цингалы не достаточно для  очистки 100% образованных жидких отходов социальных объектов и жилого сектора. Полностью потребности по обеспечению населения и предприятий по водоотведению и очистке сточных вод обеспечены  только в деревне Ярки. Остальные поселки нуждаются в полной или частичной организации системы сбора и утилизации ЖБО.

3.6 Вторичные материальные ресурсы в составе ТБО в населенных пунктах Ханты-Мансийского района.

Один из наиболее перспективных путей решения проблемы ТБО  – организация селективного сбора отходов от населения и юридических лиц. Организация сбора утильных компонентов (вторичных материальных ресурсов) в поселках позволит  сократить объем ТБО, подлежащий захоронению (обезвреживанию), сжиганию на мусоросжигательной установке, снизить затраты на вывоз (транспортировку) ТБО, в целом оздоровить экологическую обстановку, обеспечить  материальными  ресурсами  отходоперерабатывающие предприятия и сберечь природные ресурсы.

В таблице 3.14 представлены результаты экспериментального определения  морфологического состава ТБО,  выполненного в рамках данной работы.

Таблица 3.14

Морфологический состав ТБО в Ханты-Мансийском районе

| № п/п | Компонент | Среднее содержание компонента в ТБО, % по массе |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бумага, картон | 11,5 |
| 2 | Пищевые отходы | 40 |
| 3 | Полимерные материалы | 5,2 |
| 4 | Черный + цветной металлолом (консервные и алюминиевые банки) | 3 |
| 5 | Текстиль | 2 |
| 6 | Стекло | 15 |
| 7 | Дерево | < 1 |
| 8 | Смешанная упаковка | 10 |
| 9 | Прочее | 12,3 |
|  | ИТОГО | 100 |

Наиболее значимыми данными по составу отходов являются данные  по содержанию фракций отходов, подлежащих переработке в первую очередь: органические отходы, бумага и картон, стекло, полимеры, металлы.

На рисунке 13 приведена диаграмма по процентному содержанию фракций ТБО,  имеющих значение, как вторичные материальные ресурсы на сегодняшний день на территории ХМАО (бумага и картон, стекло, полимеры, металлы). Содержание органических отходов не приведено, т.к. переработка (компостирование) в условиях ХМАО на данном этапе  экономически малоэффективно. На диаграмме показано сравнительное содержание  фракций ТБО по 4 источникам.

Содержание значимых утильных фракций ТБО  в регионе ХМАО – ЯНАО отличается от среднестатистических по РФ (Рисунок 13). Данные по четырем фактическим замерам (Приложение 3) коррелируются между собой, что позволяет рассматривать их, как объективные показатели для расчетов в инвестиционных программах и  проектах.

Рисунок 13

Согласно среднестатистическим данным по РФ, при организации сбора ВМР,  на 1 человека приходится порядка 3 кг  перерабатываемого вторсырья  в месяц (20,8% - макулатура; 22% -пэт тара; 8% - пвд; 45,2% - стекло, 3% - металл, 1% - алюминий). В общем объеме отходов значительную часть (до 25%) составляют пэт бутылки (по данным предприятий переработчиков ВМР).  Торговые и производственные организации в Ханты-Мансийском районе добавят  еще 5-7% потенциального  вторсырья. В среднем перерабатываемое количество вторсырья, при организации сбора, составит 18 % от массы образуемых отходов.

В графе 1 таблицы 3.16 указаны компоненты (фракции) ТБО. Отходы поделены  на компоненты, с учетом их возможного разделения на этапе сбора и  переработки. В составе выделены фракции, которые сегодня возможно переработать -  стекло, полимеры, бумага и картон, металл. Фракция  «упаковка смешанного состава» состоит из полимеров неопределенного состава, бумажной основы, комбинированной  тары,  металлизированной упаковки. В данной работе эта фракция  выделена отдельно, как технически более сложная  и требующая больших затрат для переработки.

Таблица 3.16

Потенциальные проценты отбора вторичного сырья     из ТБО

| Компонент ТБО | Содержание в ТБО компонентов ВМР, % масс. | Процент отбора ВМР от его количества в ТБО (% от гр 2) | Процент отбора ВМР от общего ТБО % (гр 2 * гр 3) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2018 г. |
| гр1 | гр 2 |  | гр 3 | гр 4 | гр 5 |
| Органические отходы | 40 |  | 10** | - |  |
| Стекло | 15 | 15 | 80* | 12,0 | 12 |
| Полимеры | 5,2 | 5,2 | 53,2** | 2,7 | 2,7 |
| Бумага, картон | 11,5 | 11,5 | 50,1** |  | 6,7 |
| Металлы | 3,0 | 3 | 80* | 2,4 | 2,4 |
| Дерево | 1,0 |  | 10** | - |  |
| Упаковка смешанного состава | 10,0 |  | 50* |  | 5 |
| Текстиль | 2,0 |  | 50* |  | 1 |
| прочее | 12,0 |  | 10 | - |  |
| Всего | 100,00 | 34,7 |  | 17,1 | 30 |

* Статистические данные

** согласно Схеме  ХМАО.

Таблица 3.17

Содержание компонента ВМР    в 1 м3 отобранных ВМР

| Компонент ТБО | Процент отбора ВМР от общего ТБО, % | Содержание компонента в массе отобранных ВМР, % | Плотность компонента [10, 11] Тонн/м3 | Содержание компонента в1 м3 отобранных ВМР, тонны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стекло | 12 | 70 | 0,50 | 0,35 |
| Полимеры | 2,7 | 16 | 0,15 | 0,024 |
| Металлы | 2,4 | 14 | 0,28 | 0,028 |
| ИТОГО | 17,1 | 100 |  | 0,402 |

Объемы возможного сбора и накопления ВМР   в Ханты-Мансийском районе  на 1 этапе организации системы переработки отходов составляют 17%, графа 2, таблица 3.17.  К 2018 году сбор и накопление ВМР   должны  быть доведены до 30%. В перспективе,  при  организации компостирования  органических отходов, которые составляют 40 %, общее количество перерабатываемых ТБО составит 70 %.

Таблица 3.18

Потенциальное количество вторичных материальных ресурсов в населенных пунктах Ханты-Мансийского района.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Прогнозное количество ВМР, тонн/год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Стекло | Полимеры | Металл |
|  | Сельское поселение Выкатной |
| 1 | п.Выкатной | 34 | 8,0 | 6,8 |
| 2 | с.Тюли | 13 | 5,1 | 2,6 |
|  | Сельское поселение Горноправдинск |
| 1 | п. Горноправдинск | 145 | 56 | 29 |
| 2 | п. Бобровский |  |  |  |
| 3 | Д. Лугофилинская | 2,0 | 0,6 | 0,4 |
|  | Сельское поселение Кедровый |
| 1 | п.Кедровый | 25 | 9,7 | 5 |
| 2 | с Елизарово | 10,8 | 4,2 | 2,1 |
|  | Сельское поселение Красноленинский |
| 1 | п.Красноленинский | 24 | 8,7 | 7 |
| 2 | п.Урманный |  |  |  |
|  | Сельское поселение Кышик |
| 1 | с.Кышик | 22,5 | 8,8 | 7,2 |
|  | Сельское поселение Луговской |
| 1 | п.Луговской | 68 | 15,5 | 13,7 |
| 2 | д.Белогорье | 14 | 3,2 | 2,8 |
| 3 | п.Кирпичный | 27, | 6,1 | 5,5 |
| 4 | с.Троица | 16,7 | 3,8 | 3,4 |
| 5 | д.Ягурьях | 9 | 2,1 | 1,8 |
|  | Сельское поселение Нялинское |
| 1 | с.Нялинское | 16 | 7 | 3,7 |
| 2 | д.Нялина |  |  |  |
| 3 | п.Пырьях | 9 | 3 | 1,8 |
|  | сельское поселение Селиярово |
| 1 | с.Селиярово | 25,5 | 9,4 | 4,8 |
|  | сельское поселение Сибирский |
| 1 | п.Сибирский | 38,5 | 8,8 | 7,7 |
| 72 | с.Реполово | 10,4 | 2,4 | 2,1 |
| 3 | с.Батово | 19 | 7 | 3,9 |
|  | Сельское поселение Согом |
| 1 | д. Согом | 12,7 | 4,6 | 2,5 |
|  | Сельское поселение Цингалы |
| 1 | с.Цингалы | 30,2 | 6,8 | 6 |
| 2 | д.Семейка |  |  |  |
| 3 | д.Чембачкина | 2,1 | 0,4 | 0,4 |
|  | Сельское поселение Шапша |
| 1 | д.Шапша | 39 | 12 | 6,5 |
| 2 | д.Ярки |  |  |  |
| 3 | с.Зенково | 4,9 | 1,6 | 1,0 |
|  | ИТОГО | 618 | 195 | 128 |

Основной проблемой при организации сбора вторсырья является отсутствие рынка сбыта в сфере  переработки  и высокая себестоимость полученных материалов.

Схема извлечения вторичного сырья из ТБО на уровне сельских поселений и района в целом должна внедряться поэтапно.

Наиболее эффективная схема извлечение вторичного сырья из ТБО для Ханты-Мансийского района включает следующие механизмы:

- прием вторичного сырья у населения и организаций на стационарных и передвижных приемно-заготовительных пунктах;

- раздельный сбор отходов населением с выделением двух потоков (так называемая «дуальная» схема раздельного сбора): используемой фракции (называемых иногда также «сухие» отходы, смесь востребованного вторичного сырья) и смешанных отходов («влажные» отходы, ТБО);

- выделение отходов инфраструктуры и хозяйствующих субъектов с высоким ресурсным потенциалом в отдельный поток;

Рекомендации по организации сбора ВМР на территории Ханты-Мансийского района

Анализ рынка вторичного сырья по городам Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов (Самара, Уфа, Пермь, Ижевск, Екатеринбург, Тюмень, Новосибирск, Омск и др.) представлен в таблице 3,19.  В настоящий момент большинство предприятий по переработке отходов на территории автономного округа не в состоянии обеспечить постоянный  прием и утилизацию вторичных ресурсов. Несколько предприятий на территории автономного округа занимаются приемом вторичного сырья (картон, металл и т.п.) с последующей его отправкой для переработки в города соседних регионов (Тюмень, Екатеринбург, Пермь).

Таблица 3.19

Предприятия, занимающиеся переработкой бытовых отходов

в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО (2012 год)*

| Наименование перерабатываемых отходов | Месторасположение и наименование предприятия |
| --- | --- |
| Утилизация ртутьсодержащих отходов и переработка люминесцентных ламп. | ЯНАО, г. Ноябрьск, ООО "Северная звезда" ХМАО, г. Нижневартовск, ООО "Коммунальник" ХМАО, г. Сургут, ООО "Атлант" |
| Переработка металлов | ЯНАО, г. Ноябрьск, ООО "Северная звезда" ЯНАО, г. Ноябрьск, ООО "ВТОРМЕТ-ЮГРА Фирма" Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Чекистов, 34 – 308, ООО "Тюменский завод вторичных металлов" |
| Утилизация оргтехники | ЯНАО, г. Салехард, ООО "ПК и СУ" ХМАО, г. Сургут, ООО "ПК и СУ" |
| Переработка отработанных автомобильных покрышек | ЯНАО, г. Новый Уренгой, ООО "Ямалгазстрой" ХМАО, г. Нижневартовск, ООО "ЭКОПлюс" ХМАО, г. Нижневартовск, ООО "Березка" ХМАО, г. Сургут, ОАО "Сургутнефтегаз" трест "Сургутнефтедорстройремонт" Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Чекистов, 34, ООО "Сибирская экологическая компания" Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Комбинатская, 52, ООО "Тюменьэкопром" |
| Переработка древесины и производство топливных гранул "палетт" | ХМАО, г. Сургут, ООО "Сургутмебель" |
| Сбор, использование полимерных отходов | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Ставропольская, 1, корп. 2, кв. 29 ИП Красильников Сергей Григорьевич Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Ветеранов труда, 34, стр. 9, ООО "Полимер+" Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Чекистов, 2 А, ООО "Первая мануфактура" |
| Сбор ПВХ | Тюменская обл., г. Тюмень, п. Утяшево, промзона, ул. Еловая, 3, ООО "Завод "Авангард" |
| Сбор, использование АКБ, макулатуры | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Ямская, 103, ОАО "Тюменский аккумуляторный завод" |
| Сбор стеклобоя | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Чекистов, 34 – 308, ООО "Тюменский завод вторичных металлов" |
| Обезвреживание Установка "Вулкан-10С" отходы бумаги, древесины в том числе промасленные, вышедшая из употребления тара и упаковка. | ХМАО, Октябрьский, ЗАО "Арчнефтегеология" |

Примечание <*> – данные из регионального банка данных технологий использования и обезвреживания отходов.. Источник информации: «Официальный веб-сайт органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

В настоящий момент на территории Ханты-Мансийского района нет предприятий по переработке отходов. Цена на вторичное сырье во многом определяется качеством вторичного сырья, необходимостью его дальнейшей переработки, транспортными расходами, объемом сырья, а также зависит от чистоты вторичного сырья (наличие других фракций в нем).

Учитывая расстояния от населенных пунктов Ханты-Мансийского района до возможных потребителей вторичного сырья в городах других регионов, целесообразно организовать накопление товарных партий ВМР в сельских поселениях с последующей отправкой на переработку.

Направления развития переработки вторичного сырья

Анализ технологий переработки показал, что рентабельными, при небольших объемах образования ВМР, а перспективе могут быть -  переработка макулатуры и первичная обработка пластика с получением гранулята или других полупродуктов, а также небольшие производства бытовых товаров.

Технологии переработки вторсырья  представлены в таблице 3.20.

Таблица 3.20

Предложение по организации переработки вторичного сырья

| Наименова-ние вида переработки | Виды вторичного сырья, принимаемого на переработку | Технологии переработки вторсырья |
| --- | --- | --- |
| Переработка бумаги Усредненная рыночная стоимость вторичной бумажной продукции по УрФО, руб/кг 2,5 руб/кг | МАКУЛАТУРА Макулатура, в зависимости от композиционного состава, цвета, степени загрязнения и роспуска, подразделяется на марки, представленные в Международном стандарте (ГОСТ 10700−97). ГОСТ предусматривает три группы качества и 13 марок макулатуры. Первая группа − А − высокого качества, включает марки МС-1, МС-2, МС-3, МС-4. Это отходы производства всех видов бумаги (кроме газетной), а также использованные невлагопрочные и неармированные бумажные мешки (МС-4). Вторая группа − Б − среднего качества, включает марки МС-5, МС-6, МС-7. Это отходы производства и потребления картона и бумаги (кроме электроизоляционного, кровельного и обувного картона), чистые и с печатью, а также использованная продукция полиграфической промышленности (кроме газет), изданная на белой бумаге (без переплетов, обложек и корешков). Третья группа − В − низкого качества, включает марки от МС-8 до МС-13. Это отходы производства и потребления газетной бумаги, гильзы, шпули, втулки, литые изделия, бумага и картон с покрытиями и пропиткой темных цветов, а также светочуствительная и запечатанная на аппаратах множительной техники бумага. Все указанные марки макулатуры не должны содержать посторонней примеси, а также бумагу и картон, непригодные для переработки: покрытые полимерными пленками, лаком, смолами, тканью, фольгой; пропитанные водостойкими составами; фибру; пергамент. | Производство теплоизоляционных материалов (эковата) Технология производства теплоизоляционного материала - эковаты - включает сухое разбиение газетной макулатуры на волокна, введение антипиренов и антисептиков, перемешивание и расфасовку продукции в бумажные мешки. Готовая продукция представляет собой сухое сыпучее вещество. Присутствие антипиренов позволяет отнести его к классу трудносгораемых материалов. Одним из направлений эффективного использования эковаты может стать ее использование для производства готовых изделий, таких как панели - для их последующего использования в строительстве. Сред. производительность – 6 тыс. тонн/год Цена мини-завода – 3500,0 тыс. руб. Производство волокнистых плит Технология производства плитного материала из макулатуры заключается в роспуске макулатуры в воде на волокна при концентрации около 4%, отливе ковра, прессовании и сушке. Оборотная вода при отливе ковра снова используется в производстве. Технология позволяет использовать практически любую макулатуру, в том числе и не пользующуюся спросом Плитный материал из макулатуры применяется для внутренней облицовки производственных и жилых помещений. При его изготовлении не используются вредные вещества. Сред. производительность – 1,2 тыс. тонн/год Цена – 8000,0 тыс. руб. Производство бугорчатых прокладок для яиц, стаканчиков для рассады, прокладок для хрупких дорогостоящих изделий, прокладок для овощей и фруктов Технология производства бугорчатых прокладок заключается в роспуске макулатуры в воде (концентрация - до 4%), разбавлении массы водой до концентрации 1% -2%, формовании прокладок на вакуум формующем устройстве и сушке прокладок. Операции загрузки макулатуры и удаления сырых изделий выполняют вручную. На аналогичных установках сырые изделия помещают на поддоны или полки этажерки, которые затем подают в сушильную камеру. Производство бугорчатых прокладок можно рекомендовать как санитарное производство при птицефабрике (или группы птицефабрик) для переработки собственного брака прокладок, картонной тары и макулатуры. Средняя производительность бугорчатых прокладок – 1,5 млн. штук в год Цена – 4000,0 тыс. руб. Производство полимерно-бумажных плит Технология производства плиточного материала из отходов ламинированной бумаги заключается в измельчении сухих отходов на кусочки размером менее 6 мм, измельчении полимерных отходов, приготовлении композиции плиты, прессовании и обрезке плит по периметру. Технология безотходная, экологически чистая. Технология позволяет использовать загрязненные или смешенные полимерные отходы. Сред. производительность – 250 тонн/год Цена – 2000,0 тыс. руб. Оборудование для производства всей указанной выше продукции серийно выпускается отечественным производителем. |
| Переработка полимеров Усредненная рыночная стоимость вторичной полимерной продукции по УрФО, руб/кг 6 руб/кг; | ОТХОДЫ ПОЛИМЕРОВ Различают несколько категорий полимерной продукции: 1. ПЭТ – полиэтилентерефталат. Используется для изготовления различной упаковочной продукции (бутылок, коробок и т.д.) для розлива различных напитков, соков, воды и т.п.. Также, этот материал можно встретить в упаковках для разного рода порошков, сыпучих пищевых продуктов и т.д. ПЭТ очень хорошо поддается переработке и вторичному использованию. 2. ПВД – полиэтилен высокого давления. Используется для изготовления фасовочных пакетов, пакетов для воды и молока, контейнеров для продуктов, бутылок для отбеливателей, шампуней, моющих средств. Канистр для машинных масел и т.д. ПВД очень хорошо поддается переработке и вторичному использованию. 3. ПВХ – поливинилхлорид, винил. Применяется для изготовления линолеума, оконных профилей, кромок мебели, для упаковки бытовой техники, искусственных кож, изоляции проводов и кабелей, труб, упаковки жидкостей для мытья окон, пищевых растительных масел, банки для сыпучих пищевых продуктов и разного рода пищевых жиров. Именно этот пластик практически не поддается переработке. Содержащейся в нем канцероген винилхлорид и множество токсичных добавок способны проникать в продукты питания, а затем и в организм человека. А производство, эксплуатация и утилизация ПВХ вызывает образование большого количества диоксинов и других крайне токсичных химических веществ. 4. ПНД – полиэтилен низкого давления. Из него делают полиэтиленовые пакеты, гибкие пластиковые упаковки и некоторые пластиковые бутылки. Хорошо поддается переработке. Массовость производства ПНД приводит «к захламлению» окружающей среды. 5. ПП – полипропилен. Из полипропилена изготавливают всевозможные вёдра, пластиковую посуду для горячих блюд, одноразовые шприцы, мешки для упаковки сахара, контейнеры для замораживания продуктов, бутылочные крышки, бутылки для кетчупов и сиропов, стаканчики для йогурта, упаковки для фотопленок и т.д.. Большинство производителей бытовой техники предпочитают использовать полипропилен для изготовления упаковки своей продукции, отказавшись от ядовитого поливинилхлорида. Считается, что полипропилен безопасен для здоровья. 6. ПС – полистирол. Используется в производстве одноразовой походной посуды, пищевых контейнеров, стаканчиков для упаковки йогурта, игрушек, теплоизоляционных плит, сандвич панелей, потолочной декоративной плитки, упаковочных подносов для продуктов питания в супермаркетах (для мяса, салатов, нарезок и т.д.), поддонов для мяса и птицы, контейнеров для яиц. Полистирол – продукт полимеризации стирола, который относится к канцерогенам. 7. ДРУГИЕ. Смесь различных пластиков или полимеры, не указанные выше. Упаковка не поддается вторичной переработке и отправляется после использования на свалку или в печь мусоросжигательного завода. | Вторичная переработка пластмасс обязательно начинается с сортировки отходов и их очистке от посторонних примесей – например, промывки. Далее, отходы измельчаются и проходят основную переработку одним из альтернативных методов. Основными альтернативными методами переработки полимеров сегодня являются: - Гидрирование - Газификация - Химическая деполимеризация - Тепловая деструкция молекул - Каталитическая деструкция и преобразование Переработка ПЭТ: осуществляется механически (измельчение) и физико-химически. Из продуктов вторичной переработки можно производить самую различную продукцию, в том числе и пластиковые бутылки заново. Переработка ПВД: ПВД-мусор измельчается в специальных дробилках, после чего гранулы снова переплавляются в различные изделия. Гранулы ПВД позволяют весьма значительно уменьшить стоимость выпуска упаковочных материалов, медицинских изделий, мешков, промышленной тары и других изделий, необходимых в приборо- и машиностроении. Гранулы ПВД нетоксичны, без запаха, стойки к различным химическим воздействиям. Переработка ПВХ: литьё под давлением, прессование, экструзия (способ производства профилированных изделий большой длины), каландрование (формование термопластических масс между двумя или несколькими валками и превращение их в бесконечную ленту). Переработка ПНД: его переработка низкорентабельна и сводится к измельчению ПНД-изделий и последующему гранулированию. Переработка ПП: литьё под давлением, прессование, экструзия. Гранулы полипропилена (ПП) состоят из полимера, отличающегося большой устойчивостью к действию высоких температур, к ударным воздействиям и разного рода деформациям. Сырье для изготовления гранул полипропилена – полипропиленовая упаковочная пленка, отходы и брак полипропиленовой тары. Гранулы полипропилена не реагируют с кислотами и спиртами, а введение в гранулы на стадии их производства специальных добавок, избавляет и от основного недостатка данного вторичного полимера – низкой морозоустойчивости. Современные технологии производства вторичной гранулы полипропилена позволяют получать качественный материал с низкой себестоимостью. Вторичный полипропилен широко используется в изготовлении мебели, посуды, упаковки, производственной тары и др. Переработка ПС: Переработка: экструдирование с последующим дроблением и гранулированием. |
| Переработка стекла Усредненная рыночная стоимость вторичной стекольной продукции по УрФО, руб/кг 1,5 руб/кг; | СТЕКЛО На переработку принимаются – стеклотара, стеклобой | На производство стеклянной продукции требуются огромные энергозатраты. Наиболее перспективным направлением переработки стекла является производство пеностекла — высокопористого неорганического теплоизоляционного материала, получаемого спеканием тонкоизмельченного стекла и газообразователя. Сырьем для его производства может служить как стеклобой, так стекломасса, сваренная из кварцевого песка, известняка, соды и сульфата натрия. При этом использование стеклобоя, из-за его низкой стоимости на российском рынке, ведет к значительному удешевлению производства. Благодаря тому, что пеностекло практически на 100% состоит из стекла, оно имеет широкий температурный диапазон применения, является негорючим, стойким к агрессивным средам и не дает усадки. Поэтому и область его применения достаточно широка: от промышленного и гражданского строительства до атомной промышленности. Цена: 70000,00 тыс. руб. Производительность 12000куб.м/год. |
| Лом цветных металлов (алюминий) Усредненная рыночная стоимость лома цветных металлов (алюминий) по УрФО, руб/кг 22 руб/кг | Алюминиевые банки | Алюминиевая банка может быть переработана много раз без потери качества |

Производство полимерно-песчаной черепицы

Технология не предполагает очистку и глубокую сортировку сырья. Но необходимо придерживаться соотношения 40/60 мягких (полиэтилены) и жёстких (полипропилены, полистиролы, АБС пластики, ПЭТ и пр.) полимеров (примерно в таком соотношении отходы находятся на свалках). Кроме отходов полимеров в производстве черепицы требуется песок. Он используется как наполнитель и должен быть сухим, просеянным. Не имеет значения, какого цвета песок и происхождения. Песок обязательно должен быть просушенным (пескосушилка или заготовка песка летом). Может использоваться другой наполнитель, более доступный в выбранной местности.

Оборудование состоит из трех агрегатов: дробилка полимеров, термошнекосмесительная машина и формовочный узел, включающий в себя пресс гидравлический вертикального типа и баки охлаждения. Также оборудование по усмотрению заказчика дополнительно комплектуется дробилкой брака и дополнительным оснащением – стол сушильный, прижимные грузы, емкость для смешивания массы; комплектом прессформ и матриц для изготовления черепицы и тротуарной плитки.

Производство санитарно-гигиенической продукции (туалетной бумаги и салфеток)

Санитарно-гигиеническая продукция производится на мини-заводах по переработке макулатуры. Сырьем для производства данной продукции является макулатура марокМС-1 , МС-2, МС-3, МС-7, МС-10 (МС-1- белая бумага из беленой целлюлозы без печати и линовки; МС-2 – белая бумага с линовкой и черно-белой или цветной полоской; МС-3 – книжно-журнальная, архивная без переплетов, обложек и корешков; МС-7 – картон и обрезки картона; МС-10 – газетная бумага и газеты, газетная обрезь) Макулатура не должна содержать бумагу и картон, не пригодные для переработки: бумагу и картон, покрытые полиэтиленом и другими полимерными пленками, лаком, смолами, тканью, фольгой, парафинированные, битумированные, промасленные, пропитанные химическими веществами, прелую и горелую бумагу и картон, проклеенные термопластическим клеем корешки книг. Макулатура не должна содержать бумагу и картон, собранные в лечебных и зооветеринарных учреждениях и т.д. Макулатура не должна содержать следующие включения: ветошь, веревки, деревянные изделия, стекло, керамику, целлофан, пенопласт, табак и табачные изделия и т.д. Массовая доля посторонних включений не должна быть более 1 %. Качество получаемой бумаги зависит от качества используемой макулатуры. Технологический процесс подготовки бумажной массы – роспуск макулатуры на целлюлозу и волокна, дороспуск до однородной массы и очистка от примесей с последующей подачей на буммашину. Мини-заводы имеют различную производительность. Дополнительно можно приобрести следующее оборудование: станки для перемотки бумаги-основы, для нарезки рулончиков и оборудование для производства бумажных столовых салфеток. В зависимости от суточной производительности мини-заводы имеют разное приемно-наматывающее устройство и, соответственно, разную комплектацию по станкам входящим в состав оборудования.
В состав мини-заводов производительностью от 0,5 и  до 1,0 тонны в сутки, входит бумагоделательная машина (далее БДМ) и станок для нарезки рулончиков. В состав мини-заводов производительностью от 1,5 и  до 2,0 тонн в сутки, входит БДМ, бобиноразмоточный станок, станок для нарезки рулончиков.

Для обеспечения бесперебойной работы мини-завода достаточно трёх специалистов, а так же необходимо закрепить по одному человеку для работы на сопутствующих станках входящих в состав мини-завода (в зависимости от комплектации мини-завода)

Сред. производительность – по усмотрению заказчика – 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 тонн/сутки или больше

Цена мини-завода (с монтажом оборудования) – 950,0 тыс. руб; 1100,0 тыс. руб.; 1450,0 тыс. руб.; 1800,0 тыс. руб.

Дополнительно:

Цена станки бобиноразмоточные  200 тыс. руб.

Цена станок для нарезки рулончиков 90 тыс. руб.

Цена станок для производства салфеток 300 тыс. руб.

Цена станок бобино-резательный 250 тыс. руб.

Плитка тротуарная                         Черепица

Производительность одной установки 35 м.кв. за смену (8 часовой рабочий день, в сутки 105 кв.м.) черепицы. При этом в производстве в сутки используется 1580 кг песка, 520 кг полимеров и 12,5 кг красителя.

Цена комплекта: 730 тыс. руб.

Цена дополнительного оборудования:

Дробилка брака 62 тыс. руб.

Дополнительное оснащение (стол сушильный, прижимные грузы, емкость для смешивания массы) 32 тыс. руб.

Комплект матриц 90 тыс. руб.

Комплект прессформ 243 тыс. руб.

Оборудование для производства указанной выше продукции выпускается отечественным производителем.

Этапы организации раздельного сбора ТБО.

Создание экономических и правовых условий для организации сбора вторсырья от населения представляет для органов местного самоуправления задачу большой важности. На практике на начальном этапе ни один вид вторсырья не окупает расходов по его выделению из ТБО, поэтому раздельный сбор вторсырья следует поощрять.

Специализированные предприятия устанавливают в жилой зоне маркированные контейнеры для сбора вторсырья (металл, стекло, пластик, бумага, картон) по договору с управляющими компанией на территории благоустроенного сектора, с администрацией города – на территории муниципалитета.

Количество контейнеров определяется специализированной организацией по экономическим критериям.

Селективный сбор с последующей переработкой – экономически наиболее обоснованная из всех известных стратегий по уменьшению объемов образования ТБО на полигонах, которая требует наименьших затрат бюджетных средств по сравнению с сортировкой, компостированием и сжиганием смешанных отходов.

Экологизация процесса  обращения с отходами

1. Необходимым условием является проведение просветительской работы с населением.

Планирование внедрения раздельного сбора следует начинать «от конца к началу технологической цепи».

2. Необходимо организовать место первичной  обработки и накопления  вторичного сырья - «сухих»  вторичных ресурсов. Только после этого имеет смысл начинать установку спецконтейнеров в домовладениях.

3. Установка маркированных контейнеров для сбора "сухих" отходов, (смесь вторичного сырья) в рамках муниципальной программы в жилом секторе. Вывоз отобранных фракций, первичная переработка (сортировка, накопление, прессование).

Требования к конструктивным особенностям контейнеров

Недопустимо использование  для селективного сбора отходов открытых контейнеров, так как они будут быстро наполняться обычным мусором. Сбор вторсырья производится через щели или окошки, размеры которых позволяют складировать вторсырье, но не пакеты со смешанными отходами. На контейнеры наносятся надписи и желательно пиктограммы, обозначающие, что в них надо складировать. Цветовая  кодировка всех контейнеров для селективного сбора ТБО должна быть одинаковой, яркой и отличаться от окраски контейнеров для обычного мусора. В информационно-рекламных  мероприятиях следует рекламировать эти цвета. Крышки контейнеров должны быть металлические.

Определение схемы сбора

В качестве первой очереди раздельного сбора рекомендуется организация раздельного сбора двух потоков (двух контейнеров):

- «сухие» отходы -  накопление;

- «прочие» отходы на обезвреживание, захоронение.

«Влажные» отходы на биологическую переработку (компостирование) выделяются в отдельный контейнер только в случае организации на комплексном полигоне ТБО установки по компостированию.

Вывоз раздельно собранных отходов и логистика

В случае перехода к двум потокам отходов вместо одного число рейсов спецтранспорта, практически не меняется. Изменяться может только время работы мусоровоза в собирающем режиме, но суммарное время, затрачиваемое транспортом на доставку отходов от места сбора до места выгрузки практически не изменяется, т.к. суммарное количество отходов от всех потоков остается неизменным. Более того, «сухие» фракции могут вывозиться реже, чем обычные отходы, из-за низкого содержания органики. Следовательно, для их сбора может быть применен контейнер большей емкости, а частота вывоза снижена.

При планировании вывоза отходов по схеме раздельного сбора необходимо предотвратить рост суммарного количества рейсов мусоровозов,  поскольку  вывоз  является самой большой статьей затрат на обращение с отходами.

Работа с населением для привлечения к селективному сбору отходов

Важнейшим элементом в успешной реализации схемы раздельного сбора ТБО является вовлечение и участие в ней населения. Ключевым вопросом жизнеспособности раздельного сбора является поддержка его населением на начальном этапе. Результаты социальных опросов показывают, что более 50% населения относятся положительно к организации раздельного сбора в перспективе, до 25 % граждан готовы участвовать в сортировке ТБО сразу, как только будут установлены специальные контейнеры. Параллельно с их установкой необходимо обеспечить информирование, например вывешивать плакаты, баннеры или  распространять листовки. На начальном этапе при организации раздельного сбора отбирается  6–10 % от  общей массы отходов. Полный потенциал участия населения в раздельном сборе  возможно только через длительную информационную и воспитательную работу, начиная со школ и детских садов. Доля  «несознательной» части граждан,  также составляет около 25 %. Управленческой задачей здесь является минимизация ущерба, наносимого  такими  людьми раздельному сбору. Именно поэтому контейнеры  для  раздельного сбора должны быть закрытыми и оборудованными  «приемными  щелями», в которые не проходит  пакет со смешанными отходами.

Экономическая оценка селективного сбора отходов и оптимизация расходов.

Внедрение селективного сбора отходов – длительный процесс, который предполагает постепенный рост количества отходов, направляемых на переработку. Для расчетов экономической эффективности раздельного  сбора следует считать, что на первую очередь эта величина будет составлять 6–10 % от объема всех отходов, с последующим ростом до 60–65 % по объему и до 40% по массе. Затраты на организацию селективного сбора, сортировки и предпродажной подготовки вторичного сырья не окупаются  только за счет реализации продукции – вторичного сырья. Селективный  сбор  будет  иметь экономический эффект только в случае, если величина расходов бюджета и населения,  необходимая для покрытия убытков от раздельного сбора отходов, меньше, чем  величина  затрат  на  их  захоронение на полигоне ТБО.

Для  расчета  экономического  эффекта от селективного сбора отходов необходимо учесть следующие статьи доходов и расходов.

Возможные статьи доходов (экономии):

1. Доходы от реализации вторичного сырья (с учетом его доставки потребителю).

2. Снижение  расходов  на  транспортирование отходов.

3.  Предотвращение расходов на услуги по захоронению отходов на полигоне ТБО.

4. Уменьшение экологических платежей за захоронение отходов.

5. Продление срока эксплуатации полигона, предотвращение затрат на строительство нового полигона.

Статьи расходов:

1. Закупка специализированных контейнеров и техники. Минимизация затрат возможна при использовании существующей техники и контейнеров с  их  доработкой своими силами (установка специальных крышек, покраска).

2. Реконструкция контейнерных площадок (при необходимости увеличения площади) .

3. Затраты на обслуживание специальных контейнеров для селективного сбора отходов.

4. Рост расходов на транспортирование отходов до места сортировки (большая частота вывоза на первом этапе). Для расчета этого показателя следует учитывать только дополнительные пробеги мусоровоза по сбору отходов.

6. Затраты на сортировку отходов (включая возврат инвестиций).

7. Затраты на информирование населения.

Суммарные величины доходов и расходов зависят от реализации продукции первичной переработки ВМР.

Управление раздельным сбором, нормативная база

Переход к раздельному сбору отходов предусматривает пересмотр и усложнение  структуры, тарифной и информационной политики, связанной с обращением с отходами на всех этапах: от сбора до изготовления конечной продукции.

Селективный сбор отходов предусматривает взаимодействие следующих структур:

- Администрации района и сельских поселений;

- Организаций, обслуживающих жилищный фонд;

- Организаций, осуществляющих  перевозку ТБО;

- Организаций, осуществляющих  сбор и накопление ВМР;

- Организаций – переработчиков ВМР,

Целесообразно рассматривать отдельно приходно-расходные балансы и добиваться компенсации затрат каждого из подразделений по этапам сбора, транспортирования и переработки ВМР.

Согласно «Схеме обращения с отходами производства и потребления в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на период до 2020 года», утвержденной распоряжением  Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 3 ноября 2011 г. N 625-рп,  Координатор отрасли обращения с отходами и вторичными ресурсами от Центра управления отходами и вторичными ресурсами Депэкологии Югры, с органами местного самоуправления, во взаимодействии с организацией, эксплуатирующей  полигон ТБО, на основании конкурсного отбора выбирает Подрядчиков на организацию селективного сбора и сортировки ВМР.

4   Технологическая  схема сбора, вывоза и утилизации отходов производства и потребления в разрезе отдельных населенных пунктов

Развитие технологий обращения с отходами с использованием наилучших доступных технологий является приоритетным направлением  реализации Концепции обращения с отходами производства и потребления в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на период до 2020 года. При обеспечении экологически безопасного обращения с отходами учитывается  территориальное размещение населенных пунктов,   наличие транспортного сообщения   для малых населенных пунктов и поселений коренных малочисленных народов Севера, региональный принцип размещения объектов обращения с отходами (СКУО ХМАО).

Главной стратегической целью системы комплексного управления отходами на территории района, с учетом положений региональной системы комплексного управления ХМАО (далее - СКУО) и  Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ "Об отходах производства и потребления",  является вовлечение отходов производства и потребления в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья.

К основным принципам построения технологической схемы обращения с отходами относится:

  - максимальное, экономически обоснованное, использование ресурсного потенциала отходов. Данный принцип предполагает построение системы обращения с отходами, направленной на извлечение вторичного сырья  перед окончательным захоронением. Для Ханты-Мансийского района оптимальным способом извлечения  ВМР является внедрение раздельного сбора.

  - минимизация количества отходов, направляемых на захоронение, за счет отбора используемых фракций в виде вторичного сырья, отделения органической фракции, термической переработки ТБО.

  - обеспечение экологически безопасного захоронения отходов за счет приведения  полигонов по размещению отходов, в соответствие  требованиям санитарных норм.

  - организация  отбора токсичных отходов (ртутных ламп, остатков бытовой химии, батареек и аккумуляторов) в отдельный поток на стадии сбора, исключение их попадания в общую массу ТБО и на объекты захоронения ТБО.

  - эффективное использование локальных полигонов ТБО на межпоселенческом уровне.

  - Организация двухэтапной системы вывоза отходов из населенных пунктов, не имеющих круглогодичного автотранспортного сообщения, а также имеющих численность менее 100 человек .

Климатические условия Ханты-Мансийского района, малая численность населения и невысокий уровень развития производства  снижает инвестиционную привлекательность альтернативных технологий утилизации отходов, таких как - механобиологическая переработка,  использование отходов в качестве вторичных энергетических ресурсов, производство биогаза методом анаэробного сбраживания отходов сельхозпредприятий.

Целесообразность внедрения тех или иных технологий определяется на основе выбора наилучших с точки зрения экологии и экономически обоснованных технологий с учетом социальных аспектов.

Существуют следующие модели обращения с отходами:

- модель развития по пути захоронения;

- модель развития по пути механобиологической переработки;

- модель развития по пути вторичного использования;

- модель развития по пути энергетической утилизации.

Проведенный сравнительный анализ вышеуказанных моделей [29] по критериям: капитальные затраты, эксплуатационные затраты, количество и класс опасности захораниваемых отходов, экологический ущерб и социальная поддержка показал, что наиболее перспективной для района  является модель, реализующая концепцию экономически обоснованного использования ресурсного потенциала отходов, предполагающая выборочную сортировку утильных фракций твердых бытовых отходов на источниках образования.

Схемы движения потоков твердых бытовых отходов зависят, прежде всего, от двух основных факторов:

- численности обслуживаемого населения;

- наличия постоянного транспортного сообщения и удаленности от других населенных пунктов.

## 4.1 Технико-экономическое обоснование выбора технических средств по сбору, вывозу, утилизации ТБО и ВМР.

## Реализация комплексной системы управления отходами и вторичными ресурсами направлена на создание, совершенствование и развитие объектов системы по сбору, временному накоплению, транспортировке,  утилизации и обезвреживанию твердых бытовых отходов, а также создание рыночно ориентированной системы управления потоками отходов ВМР.

## В настоящее время состояние объектов системы не соответствует требованиям  санитарных норм и правил,  население не полностью  охвачено услугами по обращению с отходами,  объем денежных средств, выделяемых на проведение мероприятий по комплексному развитию  системы - недостаточный, а также отсутствуют  рыночные механизмы на всех стадиях правоотношений. Качество услуг и технические решения на этапах обращения отходов не соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям.

Реализация генеральной схемы санитарной очистки территории  предусматривает комплекс взаимоувязанных мероприятий по приведению системы обращения с отходами в соответствие современным требованиям. Реализация мероприятий   гарантирует качество и надежность предоставления услуг жителям района, бесперебойность в работе  всех звеньев системы, привлечение внебюджетных средств и создание, в перспективе,  рыночно ориентированной системы управления потоками отходов.

Мероприятия генеральной схемы санитарной очистки территории  рассматриваются в разрезе каждого сельского поселения и населенного пункта. Все населенные пункты разделены на 4 группы, в соответствии со сложившимися   условиями   организации процесса удаления и ликвидации отходов.

В таблице 4.1  приведена общая схема обращения с отходами в разрезе  населенных пунктов Ханты-Мансийского района  по этапам.

В таблице 4.2 представлены методы селективного сбора отходов в разрезе  населенных пунктов района.

Мероприятия генеральной схемы очистки территории  производится по очередям.

1 очередь  –   с 2014  по 2018 год;

Расчетный срок – 2019 по 2033 год.

Таблица 4.1

Схема обращения с отходами в Ханты-Мансийском районе,  этапы

| Этапы обращения ТБО | Группы населенных пунктов |
| --- | --- |
|  | 1 группа. | 2 группа. | 3 группа | 4 группа |
|  | Прямой вывоз ТБО, 1 этапный вывоз | 2 –х этапный вывоз |
|  |  | Использование инсинераторов | ПВН* | Пункт приема ВМР** |
|  | п. Горноправдинск, п.Бобровский, с.Батово , п.Красноленинский, п.Урманный, п.Кедровый с.Кышик п.Луговской, с.Нялинское, д.Нялина, д.Ягурьях, с.Селиярово, д.Шапша, д.Ярки, с.Елизарово | п.Выкатной, с.Тюли, д.Белогорье, п.Кирпичный, п.Сибирский, д. Согом, с.Цингалы | с.Реполово, с.Троица, п.Пырьях, | д. Лугофилинская , д.Чембакчина, с.Зенково |
| Сбор | Несменяемые контейнеры 1 очередь: спец. контейнеры ВМР | Позвонковый сбор 1 очередь: контейнерная система | Позвонковый сбор 1 очередь: контейнерная система |  |
| Транспортировка | Мусоровоз Спец. техника по сбору ВМР | Трактор 1 очередь: мусоровоз | Трактор 1 очередь: мусоровоз | Самовывоз |
| Временное накопление, первичная утилизация ТБО / оборудование |  | площадка мусоросжигательной установки / Инсинератор ИУ-80, накопительные бункеры: для золы, негорючих отходов, ВМР | Эксплуатация площадки | Обеспечение работы пункта приема ВМР |
|  |  |  | Площадки временного накопления - строительство, оборудование бункерами ТБО, ВМР | Оборудование пункта приема ВМР накопительными бункерами |
| Транспортировка |  | Бункеровоз, вывоз по зимнику | Бункеровоз, мусоровоз вывоз по зимнику | Бункеровоз, вывоз по зимнику |
| Утилизация | Захоронение на полигоне ТБО | Захоронение на полигоне ТБО | Захоронение на полигоне ТБО |  |
|  | Переработка ВМР | Переработка ВМР | Переработка ВМР | Переработка ВМР |

| 1 очередь | 2014 – 2018 год реализации |
| --- | --- |
| ПВН* | Площадки временного накопления |
| Пункт приема ВМР** | Пункт приема: стекло, металл, пластик |

1 этап  -  сбор и вывоз ТБО,  частично реализованы в населенных пунктах 1, 2.3 группы (Таблица 4.1). Временное накопление, первичная утилизация ТБО – сжигание, прессование. Находятся в стадии организации;

2 этап – транспортировка накопленных на площадках по сжиганию и накоплению -  золы, ВМР, негорючих ТБО - на объекты утилизации, отвечающие нормативным требованиям. Находится в стадии организации.

Утилизация ТБО в настоящее время частично реализована в населенных пунктах с прямым вывозом отходов и захоронением  на полигоне ТБО. Переработка ТБО отсутствует.

В таблице 4.2 приведены рекомендуемые методы селективного сбора ВМР в разрезе населенных пунктов. Из таблицы видно, что организация раздельного сбора ТБО и ВМР  для 69 % населения района (2, 3, 4 группы населенных пунктов) должна быть проведена до  2018 года.

В Ханты-Мансийском  районе  31 % населения проживает в населенных пунктах, где селективный сбор отходов является частью технологической схемы обращения с отходами, рекомендуемой  на сегодняшний день.  Уровень отбора ВМР здесь может достичь 18 % и более на этапе организации системы обращения с отходами (2014 год).

Ниже (Таблицы 4.4 – 4.31) приведены технико-экономические показатели системы обращения ТБО и  КГО, являющиеся основой  технико-экономического обоснования организации объектов по обращению с ТБО. Технико-экономические показатели в разрезе населенных пунктов отображают технологию обращения с ТБО, требования к производственной инфраструктуре, основное оборудование, сроки организации (строительства) объектов. Данные показатели позволяют определить инвестиционную привлекательность организуемых объектов и системы в целом по району.

Таблица 4.2

Методы селективного сбора ВМР в разрезе населенных пунктов

| Метод сбора. Виды ВМР | Населенные пункты, | % охвата населения | Схема сбора ВМР | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация раздельного сбора ТБО и ВМР на 1 очередь (2014 -2018 годы) |
| 1 вариант: Раздельный сбор отходов и ВМР в специальные контейнеры на контейнерных площадках | п. Горноправдинск п. Бобровский д.Шапша, д.Ярки с.Батово, д.Ягурьях | 71 % | Сбор и вывоз контейнеров спец. организацией по утвержденному графику | Увеличение потенциала (срока эксплуатации) полигона ТБО п. Горноправдинск Снижение транспортных расходов до полигона ТБО |
| 2 вариант: Сбор вторичного сырья с использованием передвижных приемных пунктов (ППП). Бумага (картон), металл, стекло, пластик |  |  | Сбор ВМР приемными пунктами по утвержденному графику |  |
| Сбор и накоплении на площадке сбора и накопления ВМР, с последующим вывозом Бумага (картон), металл, стекло, пластик | п.Кедровый, с.Кышик п.Красноленинский, п.Урманный с.Селиярово, п.Луговской, с.Нялинское, д.Нялина, с.Елизарово |  | Сбор и накопление на оборудованной площадке, вывоз по зимнику | Увеличение потенциала (срока эксплуатации) полигонов ТБО |
| Раздельный сбор и накопление на площадке мусоросжигательной установки, с последующим вывозом: Металл, стекло, пластик. | п.Выкатной, с.Тюли, д.Белогорье, п.Кирпичный, д. Согом, с.Цингалы п.Сибирский | 21,6% | Сбор и накопление на оборудованной площадке, вывоз по зимнику | Оптимизация процесса мусоросжигания. Исключение захламления площадки негорючими отходами свалок |
| Сбор и накопление на стационарных приемных пунктах ВМР, с последующим вывозом. Металл, стекло, пластик. | д. Лугофилинская, д.Чембакчина, с.Зенково | 1,5% | Сбор и накопление на приемном пункте, вывоз по зимнику | Исключение несанкционированного накопления неразлагаемых отходов |
| Сбор и накопление ВМР на площадках временного накопления ТБО, с последующим вывозом. Металл, стекло, пластик | с.Троица, п.Пырьях с.Реполово | 5,9% | Сбор и накопление на оборудованной площадке, вывоз по зимнику | Уменьшение объемов накапливаемых ТБО, снижение транспортных расходов |

4.1.1 Технико-экономические показатели системы обращения ТБО и КГО

СП Горноправдинск

Таблица 4.3

Технико-экономические показатели системы обращения ТБО и  КГО СП Горноправдинск

| №п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Показатели 1 очередь (2018г.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | п. Горноправдинск | п. Бобровский | д. Лугофи-линская |
| 1 | Численность населения | чел. | 6989 | 664 | 69 |
| 2 | Норма накопления ТБО на одного человека | м3/год | 1,89 |
| 3 | Расчетный объем образования ТБО жилой сектор | м3/год | 13209 | 1255 | 130,4 |
| 4 | Суммарный объем образования ТБО жилой сектор + предприятия | м3/год | 14113* | 1365* | 136* |
|  |  | т/год | 1764 | 171 | 17 |
|  |  |  | 1935 |  |
|  |  | м3/сутки | 38,8* | 3,7* | 0,4* |
| 5 | Схема обращения ТБО | метод | Контейнерный сбор, прямой вывоз на полигон ТБО | Контейнерный сбор, прямой вывоз на полигон ТБО | бункер – накопитель ВМР, вывоз на утилизацию |
| 6 | Расчетный объем КГО | м3/неделю | 12,7 | 1,2 | 0,1 |
| 7 | Количество контейнеров для жилого сектора: | ежедневный вывоз, шт. | 90 | 9 |  |
|  |  | вывоз 2 раза в неделю, шт. | 226 | 22 |  |
| 8 | Количество бункеров для ВМР | Вывоз 3 раза год |  |  | 1 бункер, 8 куб.м |
| Объект утилизации и захоронения | Локальный полигон ТБО п. Горноправдинск |  |
| 9 | Проектная мощность полигона ТБО | м3/ т | 62033* / 31016 | - |
| 10 | Количество ТБО к размещению на полигоне п. Горноправдинск | м3/год | 15478 * неуплотненных 3870**** уплотненных |  |
| 11 | Количество отходов металла (временное хранение, отправка на переработку) | тонн/год | 46 | 0,4 |
| 12 | Количество отходов стекла | тонн/год | 232 | 2,0 |
| 13 | Количество отходов пластика | тонн/год | 52 | 0,6 |
| 14 | Количество потенциальных ВМР (строки 11, 12, 13) | т/год | 330 | 3,0 |
|  |  | м3/год |  | 7,5 |
| 15 | Количество отходов к размещению на полигоне п. Горноправдинск при отборе ВМР | тонн/год | 1605 |  |
|  |  | м3/год | 3210****(уплотненных) |  |

*        - плотность отходов на этапе сбора - 0,125 т/ м3;

**      - плотность золы ТБО,   плотность отсортированных фракций  металл, стекло,              полимеры - 0,4 т/ м3 (таблица 3.3);

***    - Плотность в контейнере, бункере – 0,20  т/ м3 , (таблица 3.3);

****  -  плотность ТБО, размещенных на полигоне или прессованных - 0,50 тонн / м3

Таблица 4.4

Основные мероприятия по совершенствованию системы сбора ТБО и КГО

| № п/п | Наименование мероприятия | п. Горноправдинск | п. Бобров-ский | д. Лугофи-линская |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов | 1 очередь (2014-2018 гг) |
| 1.1 | Обновление парка контейнеров для сбора ТБО от жилищного фонда и объектов инфраструктуры (V= 0,75 м3), шт. | 226 | 22 |  |
| 1.2 | Приобретение бункера накопителя для ТБО объем не менее 8 м3, бункер для КГО | 5 | 1 | 1 |
| 1.3 | Обустройство контейнерных (бункерных) площадок для сбора ТБО (по 1-2 контейнера на площадке), шт. | 30 | 9 |  |
| 1.4 | Обеспечение санитарной обработки контейнеров | 1 |  |  |
| 1.5 | Обустройство площадок по сбору КГО | 5 | 1 |  |
| 1.6 | Обустройство участка по сбору электронного скрапа | 1 |  |  |
| 1.7 | Участок сбора и накопления опасных отходов (1-3 кл.опасности). Установка контейнеров для сбора ртутных ламп | 1 3 | 1 1 | 1 1 |
| 1.8 | Обновление спецтехники для сбора и вывоза ТБО на полигон п. Горноправдинск | 1 |  |

Таблица 4.5

Основные мероприятия по совершенствованию системы утилизации ТБО и КГО

| № п/п | Наименование мероприятия | Показатели 1 очередь (2014-2018 гг) |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Установка сетки уловителя на разгрузочной площадке полигона ТБО п. Горноправдинск | 1 |
| 2.2 | Обустройство площадки накопления и утилизации КГО | 1 |
| 2.3 | Обустройство участка по сбору электронного скрапа (на базе МУП Комплекс Плюс) | 1 |
| 2.4 | Обустройство пункта приема отходов (ВМР) в д. Лугофилинская | 1 |

Технологическая схема сбора, вывоза и утилизации отходов производства и потребления п. Горноправдинск, п. Бобровский.

Существующая контейнерная система сбора обеспечивает сбор несортированных бытовых отходов от всех отходообразователей. Параллельно существует необходимость позвонкового сбора отходов с использованием мусоровоза с задней загрузкой, позволяющего производить и ручную и механизированную загрузку контейнеров разного объема. Для выполнения работ по сбору и вывозу ТБО в п. Горноправдинск, п. Бобровский необходимо приобретение мусоровозов средней грузоподъемности -  КО 440-4  с боковой загрузкой и  МКЗ 10 с задней загрузкой. Производительность этих мусоровозов позволит соблюдать своевременный график вывоза  отходов. На 2018 год  ежедневно необходимо  собирать и вывозить 99 контейнеров.

На перспективу рекомендуется приобретение мусоровоза с повышенным коэффициентом уплотнения отходов (до 6)  и объемным кузовом, позволяющим загрузить до 100 м3 твердых бытовых отходов.

Учитывая современные тенденции в сфере обращения с отходами, необходимо провести работу с населением и организовать сбор утильных фракций на территории с использованием специальных контейнеров, размещаемых на контейнерных площадках и снабженных специальными знаками,  1 очередь  (2018 год).

Раздельный сбор отходов позволит уменьшить поток отходов, поступающих на захоронение и увеличить срок службы полигона ТБО. На Рисунке 14 показано, как срок эксплуатации полигона ТБО увеличивается пропорционально количеству отобранных  утильных фракций.

Рисунок 14

Технологическая схема сбора, вывоза и утилизации отходов производства и потребления д. Лугофилинская.  Осуществлять регулярный вывоз отходов не представляется возможным, а организовывать места сбора и накопления отходов или полигон ТБО экономически нецелесообразно.

Необходимо проведение работы с населением, закрепление муниципальным нормативным актом порядка обращения с отходами на территории д. Лугофилинская.

Порядок. Согласно схеме население самостоятельно разделяет отходы на несколько потоков:

- горючие отходы (бумага, картон) – сжигаются в домашних печах;

- биоразлагаемые отходы (пищевые) – компостируются в домовладениях;

- «неразлагаемые» отходы, состоят из отходов пластика, стекла, металла,  накапливаются в специальном закрытом бункере. При  исключении попадания в бункер органических, подверженных гниению (влажных) отходов, неразлагаемая  фракция вывозятся на переработку, как вторичные материальные ресурсы, 2 раза в год;

-    опасные отходы (аккумуляторы, ртутьсодержащие отходы) – накапливаются  в специальных герметичных контейнерах,  для ртутьсодержащих отходов и контейнерах для прочих опасных отходов, которые в дальнейшем легко транспортировать. Вывозятся специальным транспортом по зимней автодороге на переработку и  обезвреживание.

4.1.2   Технико-экономические показатели системы обращения с ТБО и КГО

СП Выкатной

Таблица  4.6

Технико-экономические показатели системы обращения ТБО и  КГО СП Выкатной

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 1 очередь (2014-2018 гг) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | п. Выкатной | с. Тюли |
| 1 | Численность населения | чел. | 1204 | 460 |
| 2 | Норма накопления ТБО на одного человека | м3/год | 1,89 |
| 3 | Расчетный объем образования ТБО жил. сектор | м3/год | 2276* | 870* |
| 4 | Суммарный объем образования ТБО жил. сектор + предприятия | м3/год | 2372* | 924* |
|  |  | т/год | 297 | 116 |
|  |  | м3/сутки | 6,5 | 2,5 |
| 5 | Схема обращения ТБО | метод | Позвонковый сбор ТБО, сортировка, сжигание на ИУ-80, вывоз золы и негорючих фракций на полигон ТБО |
| 6 | Расчетный объем КГО | м3/неделю | 2,3 | 0,9 |
|  |  | м3/год | 114 | 46 |
|  | Способ утилизации |  | ИУ 80 | ИУ 80 |
|  | Негорючие отходы (с учетом коэффициента отбора ВМР) |  |  |
| 7 | Количество отходов металла (временное хранение, отправка на утилизацию) | тонн/год | 7,2 | 2,6 |
| 8 | Количество отходов стекла | тонн/год | 36 | 13 |
| 9 | Количество отходов полимеров | тонн/год | 8 | 3,1 |
| 10 | ИТОГО отходы стекло, металл, полимеры (в уплотненном состоянии) | тонн/год | 51 | 18,7 |
|  |  | м3/год | 128** | 47** |
|  |  | м3/месяц | 11 | 4 |
| 11 | ИТОГО ТБО на сжигание, за исключением отходов металла стекла полимеров | тонн/год | 246** | 97,3** |
|  |  | тонн/сутки | 0,7 + 0,17 | 0,27 + 0,07 |
|  |  | м3/сутки | 3,5*** | 1,4*** |
| 12 | В т.ч. количество органических отходов (влажных) | тонн/год | 118 | 46 |
|  |  | м3/сутки | 0,8** | 0,3** |
| 13 | ИТОГО золы | тонн/год | 24,6 | 10 |
|  |  | м3/год | 60** | 25** |
|  |  | тонн /месяц | 2,1 | 0,8 |
|  |  | м3/месяц | 5,0 | 2,1 |
|  | ИТОГО золы, при исключении органических отходов | тонн/год | 13** | 5,2** |
|  |  | м3/месяц | 2,7** | 1,1** |

*        - плотность отходов на этапе сбора - 0,125 т/ м3;

**      - плотность золы ТБО,   плотность отсортированных фракций  металл, стекло, полимеры - 0,4 т/ м3 (таблица 3.3);

***    - Плотность в контейнере, бункере, навалом на площадке  – 0,20  т/ м3 , таблица 3.3;

****  - плотность ТБО, размещенных на полигоне или прессованных - 0,50 тонн / м3;

***** - прессованные отходы, плотность  более 1,00 тонны/ м3.

Таблица 4.7

Основные мероприятия по совершенствованию системы сбора и утилизации

ТБО и КГО

| № п/п | Наименование мероприятия | п. Выкатной | с. Тюли |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов | 1 очередь |
| 1.1 | Приобретение специальной техники для сбора ТБО | 1 | 1 |
| 1.2 | Обустройство участка по сбору электронного скрапа | 1 | 1 |
| 1.3 | Участок сбора и накопления опасных отходов (1-3 кл.опасности) | 1 | 1 |
| 1.4 | Установка контейнеров для сбора ртутных ламп | 1 | 1 |
| 1.5 | Обустройство площадки сжигательной установки ИУ-80 Накопительные бункеры 12 м3 - для металла, стекла, полимеров - для золы | 1 2 2 | 1 1 1 |
| 1.6 | Вывоз накопленных отходов на предприятия по утилизации ВМР (негорючие фракции), КГО, зола | 52 тонны в год 114 м3/год 25 тонн в год | 19 тонн в год 46 м3/год 10 тонн в год |

Технологическая схема сбора, вывоза и утилизации отходов производства и потребления п. Выкатной и с. Тюли

Необходимо проведение работы с населением, утверждение  порядка обращения с отходами на территории СП Выкатной, предусматривающего раздельный сбор горючих, негорючих и органических отходов.

Все отходы сортируются населением на 3 потока:

- горючие отходы – сжигаются на ИУ-80;

- вторичные ресурсы, негорючие отходы  - стекло, металл пластик – накапливаются в специальном бункере или «навалом» на специально подготовленной  площадке;

- влажные (органические отходы) – по возможности утилизируются в домовладениях, т.к. затрудняют процесс сжигания, образуют большое количество золы.

На площадке временного накопления собирается  в месяц вторичных ресурсов (негорючих отходов):

-  4,3 тонны  (11 м3)  в п. Выкатной;

-  1,6 тонны  (4 м3)  в с.Тюли.

На мусоросжигательную установку поступает в сутки в среднем:

- 3,5 м3  отходов, в т.ч. 0,8 м3 органических отходов, в п. Выкатной:

- 1,4 м3  отходов, в т.ч. 0,3 м3 органических отходов, в с. Тюли.

Накопление золы составляет:

- п. Выкатной - 5 м3/месяц;

-  в  с. Тюли – 2,1 м3/месяц.

Для повышения эффективности работы мусоросжигательной установки ИУ-80 рекомендуется исключить из процесса сжигания органические отходы. Соответственно количество золы уменьшится:

- п. Выкатной -  2,7 м3/месяц;

-  в  с. Тюли – 1,1  м3/месяц.

Для накопления и вывоза негорючих отходов и золы рекомендуется использование накопительных бункеров от 8 до 12 м3. Возможно накопление «навалом» на специально подготовленной площадке

4.1.3  Технико-экономические показатели системы обращения ТБО СП  Кедровый

Таблица 4.8

Технико-экономические показатели системы обращения ТБО СП Кедровый

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Показатели 1 очередь |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | п. Кедровый | с. Елизарово |
| 1 | Численность населения | чел. | 1408 | 612 |
| 2 | Норма накопления ТБО на одного человека | м3/год | 1,89 |
| 3 | Расчетный объем образования ТБО жилищный сектор | м3/год | 2661* | 1157* |
| 4 | Суммарный объем образования ТБО жил. сектор + предприятия | м3/год | 2813* | 1190* |
|  |  | т/год | 351 | 149 |
|  |  | м3/месяц | 235 | 99 |
|  |  | м3/сутки | 7,8 | 3,3 |
| 5 | Расчетный объем КГО | м3/год | 141 | 60 |
|  |  | м3/неделю | 2,6 | 1,1 |
| 6 | Схема обращения ТБО | метод | Контейнерный сбор, прямой вывоз на полигон ТБО | Позвонковый сбор, прямой вывоз на полигон ТБО |
| 7 | Количество контейнеров Для сбора ТБО: | ежедневный вывоз | 16 |  |
|  |  | 2 раза в неделю | 44 |  |
|  | Характеристика объекта утилизации |  | Локальный полигон ТБО п. Кедровый | Локальный полигон ТБО с. Елизарово |
| 8 | Проектная мощность полигона ТБО | м3 / тонн | 21000 / 10500 | 15000/7500 |
| 9 | Проект | год введения в экспл. | 2007 год | 2003 год |
| 10 | Количество ТБО к размещению на полигоне (уплотненных) | м3/год | 703**** | 298**** |
| 11 | Потенциальное количество отходов металла (временное хранение, отправка на переработку) | тонн/год | 8,4 | 3,6 |
| 12 | Потенциальное количество отходов стекла | тонн/год | 42 | 18 |
| 13 | Потенциальное количество отходов пластика | тонн/год | 9,7 | 4,0 |
| 14 | Количество потенциальных ВМР | тонн/год | 60 | 25,6 |
|  |  | м3/год | 150** | 64** |
| 15 | Количество ТБО к размещению на полигоне ТБО при отборе ВМР | тонн/год | 291 | 124 |
|  |  | м3/год | 582**** | 248**** |
| 16 | Количество органических отходов | тонн/год | 140 | 60 |

*        - плотность отходов на этапе сбора - 0,125 т/ м3;

**      - плотность золы ТБО,   плотность отсортированных фракций  металл, стекло, полимеры - 0,4 т/ м3 (таблица 3.3);

***    - Плотность в контейнере, бункере, навалом на площадке  – 0,20  т/ м3 , таблица 3.3;

****  - плотность ТБО, размещенных на полигоне или прессованных - 0,50 тонн / м3;

***** - прессованные отходы, плотность  более 1,00 тонны/ м3.

Таблица 4.9

Основные мероприятия по совершенствованию системы сбора и утилизации

ТБО и КГО

| № п/п | Наименование мероприятия | п. Кедровый | с. Елизарово |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов | Показатели 1 очередь (2014-2018 гг) |
| 1.1 | Обновление парка контейнеров для сбора ТБО, оборудование крышками | 44 |  |
| 1.2 | Обустройство контейнерных площадок для сбора ТБО (по 1-2 контейнера на площадке), шт. в соответствии с санитарными нормами | 20 |  |
| 1.3 | Обеспечение санитарной обработки контейнеров | 1 |  |
| 1.4 | Обустройство площадок по сбору КГО | 1 | 1 |
| 1.5 | Обустройство участка по сбору электронного скрапа | 1 | 1 |
| 1.6 | Участок сбора и накопления опасных отходов (1-3 кл. опасности), установка контейнеров для сбора ртутных ламп | 2 | 1 |
| 1.7 | Организация вывоза накопления опасных отходов (1-3 кл. опасности), электронного скрапа на объекты по утилизации | + | + |

Технологическая схема сбора, вывоза и утилизации отходов производства и потребления п. Кедровый,  с. Елизарово.

Существующая контейнерная система сбора обеспечивает сбор несортированных бытовых отходов от всех отходообразователей. Для выполнения работ по сбору и вывозу ТБО в п. Кедровый необходимо приобретение специальной техники для стандартных металлических контейнеров. Объем кузова мусоровоза не менее 10 м3. В с.

Елизарово действует позвонковая система сбора и вывоза ТБО. Учитывая современные тенденции в сфере обращения с отходами, необходимо провести работу с населением и организовать, в перспективе на 1 очередь (2018 год) сбор утильных фракций.  В год потенциальное количество ВМР составит 60 тонн в п. Кедровый и 25 тонн в с. Елизарово, или 150 м3  и 64 м3 в год «навалом», что соответствует  60  м3  26 м3 в год - прессованных.  Раздельный сбор отходов позволит уменьшить поток отходов, поступающих на захоронение и увеличить срок службы полигонов ТБО.

4.1.4  Технико-экономические показатели системы обращения ТБО СП Нялинское

Таблица  4.10

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Показатели 1 очередь (2014-2018 гг) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с. Нялинское | д.Нялина | п. Пырьях |
| 1 | Численность населения | чел. | 915 | 121 | 325 |
| 2 | Норма накопления ТБО на одного человека | м3/год | 1,89 |
| 3 | Расчетный объем образования ТБО жил. Сектор + предприятия | м3/год | 1730* | 229* | 614* |
|  |  | м3/сутки | 4,8 | 0,6 | 1,7 |
| 4 | Итого ТБО по поселкам | м3/год | 1960* | 614* |
|  |  | т/год | 245 | 77 |
| 5 | Расчетный объем КГО | м3/неделю | 1,7 | 0,2 | 0,6 |
| 6 | Схема обращения ТБО | метод | Позвонковый сбор, прямой вывоз на полигон ТБО | Позвонковый сбор, прямой вывоз на полигон ТБО | Позвонковый сбор, прямой вывоз на полигон ТБО |
| 7 | Среднее плечо вывоза ТБО | км | 3 (65, зимник до Х-Мансийска) | 3 | 22 (зимник до с. Нялинское) |
|  | Характеристика | Локальный полигон ТБО с. Нялинское | Площадка временного накопления п. Пырьях |
| 8 | Проектная мощность полигона | м3/ т | 6000* / 3000 | - |
| 9 | ИТОГО количество ТБО к размещению на полигоне с. Нялинское) | м3/год | 490**** (уплотненных) |  |
| 10 | Потенциальное количество отходов металла | тонн/год | 3,7 | 1,8 |
| 11 | Потенциальное количество отходов стекла | тонн/год | 15,8 | 9,2 |
| 12 | Потенциальное количество отходов пластика | тонн/год | 7 | 3 |
| 13 | Количество потенциальных ВМР (строки 11, 12, 13) | тонн/год | 26,5 | 14 |
| 14 | Количество отходов (за исключением строк. 11, 12, 13) | тонн/год | 218,5 | 63 |
|  |  | м3/год | 437**** | 315*** |

*        - плотность отходов на этапе сбора - 0,125 т/ м3;

**      - плотность золы ТБО,   плотность отсортированных фракций  металл, стекло, полимеры - 0,4 т/ м3 (таблица 3.3);

***    - Плотность в контейнере, бункере, навалом на площадке  – 0,20  т/ м3 , таблица 3.3;

****  - плотность ТБО, размещенных на полигоне или прессованных - 0,50 тонн / м3;

***** - прессованные отходы, плотность  более 1,00 тонны/ м3.

Таблица 4.11

Основные мероприятия по совершенствованию системы сбора ТБО и КГО

| № п/п | Наименование мероприятия | 1 очередь (2014-2018 гг) |
| --- | --- | --- |
| I | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов | с. Нялинское | д.Нялина | п. Пырьях |
| 1.1 | Обустройство площадки временного накопления ТБО и ВМР |  |  | 1 |
| 1.2 | Приобретение специальной техники для вывоза ТБО на полигон ТБО с. Нялинское | 1 |  |
| 1.3 | Погрузчик для загрузки отходов на площадке временного накопления |  |  | 4 рабочих смены в год |
| 1.4 | Приобретение грузового автомобиля для вывоза КГО на полигон ТБО с. Нялинское | 1 |  |
| 1.5 | Обустройство стационарной мойки контейнеров | 1 |  |
| 1.6 | Обустройство участка по сбору электронного скрапа | 1 | 1 |
| 1.7 | Участок сбора и накопления опасных отходов (1-3 кл.опасности) | 1 | 1 | 1 |

Таблица 4.12

Основные мероприятия по совершенствованию системы утилизации и обезвреживания ТБО и КГО

| № п/п | Наименование мероприятия СП Нялинское | Показатели 1 очередь (2014-2018 гг) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Приведение полигона ТБО в соответствие с требованиями природоохранного законодательства | В соответствии с решением суда |
| 2.1 | Строительство ямы Беккари на полигоне ТБО | 1 |
| 2.2 | Обустройство участка по сбору электронного скрапа | 1 |
| 2.3 | Обустройство площадки временного накопления в п. Пырьях, оборудованного бункером накопителем | 1 |
| 2.4 | Количество отходов, накапливаемых за 1 месяц навалом на площадке (бункере) в п. Пырьях, при отборе стекла, пластика, металла, органики | 13,5 м3 в месяц |

Технологическая схема сбора, вывоза и утилизации отходов производства и потребления с. Нялинское, д.Нялина

Для выполнения работ по сбору и вывозу ТБО в с. Нялинское, д.Нялина необходимо приобретение мусоровоза, объемом кузова мусоровозов не менее 10 м3.

Учитывая современные тенденции в сфере обращения с отходами, необходимо провести работу с населением и организовать, в перспективе на 1 очередь (2018 год) сбор утильных фракций.  В год потенциальное количество ВМР составит 41,5 тонн, или 101 м3 .  Раздельный сбор отходов позволит уменьшить поток отходов, поступающих на захоронение и увеличить срок службы полигона ТБО.

Технологическая схема сбора, вывоза и утилизации отходов производства и потребления п. Пырьях

Технико-экономические показатели по организации схемы сбора и утилизации отходов приведены на 2018 год.

В п. Пырьях отсутствует возможность осуществлять регулярный вывоз отходов на локальный  объект размещения и утилизации. Необходимо организовывать площадку временного накопления ТБО и ВМР, с последующим вывозом на утилизацию и захоронение полигон ТБО  с. Нялинское.

Порядок. Согласно схеме,  население самостоятельно разделяет отходы на:

- смешанные отходы, поступают на площадку временного накопления, 0,9*** м3/сутки, при отборе ВМР, или 6,0 *** м3/ неделю;

- биоразлагаемые отходы (пищевые) – компостируются в домовладениях;

- отходы пластика, стекла, металла,  накапливаются в специальном закрытом бункере или навалом на специальной площадке, 3,0 м3/месяц. При  исключении попадания  в накопительный бункер органических, подверженных гниению (влажных) отходов, вывозятся на переработку, как вторичные материальные ресурсы, 35  м3 в год;

-    опасные отходы (аккумуляторы, ртутьсодержащие отходы) – накапливаются  в специальных герметичных контейнерах,  для ртуть содержащих отходов и контейнерах для прочих опасных отходов, которые в дальнейшем легко транспортировать. Вывозятся специальным  транспортом по зимней автодороге на переработку и  обезвреживание.

Вывоз смешанных ТБО с площадки временного накопления составляет -  26,3  м3/месяц или 315  м3/год.

При исключении органических отходов из смешанных ТБО на площадке - вывоз составит -  13,5  м3/месяц или 161  м3/год

Для вывоза используется погрузчик и мусоровоз с  задней загрузкой.

Брикетирование отходов позволит уменьшить объем накопления и вывоза.

4.1.5 Технико-экономические показатели системы обращения с ТБО СП  Красноленинский

Таблица 4.13

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Показатели 1 очередь |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | п.Красноленинский | п.Урманный |
| 1 | Численность населения | чел. | 943 | 331 |
| 2 | Норма накопления ТБО на одного человека | м3/год | 1,89 |
| 3 | Расчетный объем образования ТБО по всем объектам | м3/год | 1782 | 625 |
|  |  | м3/сутки | 4,9 | 1,7 |
| 4 | Итого образования ТБО | м3/год | 2407* |
| 5 | Итого ТБО по поселкам | т/год | 300 |
| 6 | Расчетный объем КГО | м3/неделю | 1,7 | 0,6 |
| 7 | Схема обращения ТБО | метод | Контейнерный сбор, прямой вывоз на полигон ТБО | Контейнерный сбор, прямой вывоз на полигон ТБО |
| 8 | Количество контейнеров: | ежедневный вывоз | 10 | 6 |
|  |  | 2 раза в неделю | 30 | 12 |
|  | Характеристика | Локальный полигон ТБО п. Красноленинский |
| 9 | Проектная мощность полигона ТБО | м3 | Расчетная на 20 лет – 12000 м3 , с отбором ВМР - 10400 м3 |
| 10 | Количество ТБО к размещению на полигоне п. Красноленинский | м3/год | 600**** (уплотненных) |
| 11 | Потенциальное количество отходов металла (временное хранение, отправка на переработку) | тонн/год | 7 |
| 12 | Потенциальное количество отходов стекла | тонн/год | 24 |
| 13 | Потенциальное количество отходов пластика | тонн/год | 8,7 |
| 14 | Потенциальное количество потенциальных ВМР (строки 11, 12, 13) | т/год | 39,7 |
| 15 | Количество отходов, с учетом отбора потенциальных ВМР (строка 14) | тонн/год | 260,3 |
|  |  | м3/год | 520****(уплотненных) |

*        - плотность отходов на этапе сбора - 0,125 т/ м3;

**      - плотность золы ТБО,   плотность отсортированных фракций  металл, стекло, полимеры - 0,4 т/ м3 (таблица 3.3);

***    - Плотность в контейнере, бункере, навалом на площадке  – 0,20  т/ м3 , таблица 3.3;

****  - плотность ТБО, размещенных на полигоне или прессованных - 0,50 тонн / м3;

***** - прессованные отходы, плотность  более 1,00 тонны/ м3.

Таблица 4.14

Основные мероприятия по совершенствованию системы сбора ТБО и КГО

| № п/п | Наименование мероприятия | п.Красноленинский | п.Урманный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Воспитательно-просветительская работа с населением | + | + |
| 1.2 | Обустройство контейнерных площадок для сбора ТБО (по 1-2 контейнера на площадке), шт.в соответствии с санитарными требованиями | 10 | 6 |
| 1.3 | Организация уборки площадок после загрузки ТБО | 10 | 6 |
| 1.4 | Обеспечение санитарной обработки контейнеров | 1 |  |
| 1.5 | Обустройство площадок по сбору КГО | 2 | 1 |
| 1.6 | Участок сбора опасных отходов (1-3 кл.опасности). Участок сбора РТИ Участка по сбору электронного скрапа | 2 1 1 | 1 |
| 1.7 | Приобретение специальной техники для сбора и вывоза ТБО на полигон ТБО | 1 |

Таблица 4.15

Основные мероприятия по совершенствованию системы утилизации и обезвреживания ТБО и КГО

| № п/п | Наименование мероприятия СП Красноленинский | Показатели 2018 год |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Строительство полигона ТБО | 1 |
| 2.2 | Обустройство площадки накопления (утилизации) КГО | 1 |
| 2.3 | Площадка накопления опасных отходов (1-3 кл.опасности), отходов РТИ, металл, стекло, пластик | 1 |
| 2.4 | Организация вывоза накопленных партий электронного скрапа, РТИ, ВМР на предприятия по утилизации | + |

Технологическая схема сбора, вывоза и утилизации отходов производства и потребления п.Красноленинский,  п.Урманный.

Существующая контейнерная система сбора обеспечивает сбор несортированных бытовых отходов от всех отходообразователей. Для выполнения работ по сбору и вывозу ТБО в  п.Красноленинский и п.Урманный необходимо приобретение мусоровоза средней грузоподъемности, объем кузова 11 м3. На 2018 год  ежедневно необходимо  собирать и вывозить 16 контейнеров.

Учитывая современные тенденции в сфере обращения с отходами, необходимо провести работу с населением и по сбору утильных фракций на территории с использованием специальных контейнеров, размещаемых на контейнерных площадках и снабженных специальными знаками на  1 очередь  (2018 год).

Раздельный сбор отходов позволит уменьшить поток отходов, поступающих на захоронение и увеличить срок службы полигона ТБО.

Опасные отходы (аккумуляторы, ртутьсодержащие отходы) – накапливаются  в специальных герметичных контейнерах,  для ртуть содержащих отходов и контейнерах для прочих опасных отходов, которые в дальнейшем легко транспортировать. Вывозятся специальным  транспортом по зимней автодороге на переработку и  обезвреживание.

4.1.6 Технико-экономические показатели системы обращения с ТБО СП  Кышик

Таблица 4.16

| № п/п | Наименование показателей СП Кышик | Единица измерения | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очередь |
| 1 | Численность населения | чел. | 1177 |
| 2 | Норма накопления ТБО на одного человека | м3/год | 1,89 |
| 3 | Расчетный объем образования ТБО жилой сектор и юр. лица | м3/год | 2408 |
|  |  | м3/сутки | 6,6 |
| 4 | Итого ТБО | т/год | 301 |
| 5 | Расчетный объем КГО | м3/неделю | 2,3 |
| 6 | Схема обращения ТБО | метод | Позвонковый сбор, прямой вывоз на полигон ТБО |
| 7 | Локальный полигон ТБО с. Кышик | год введения в экспл. | 2005 год |
| 8 | Количество ТБО, в уплотненном состоянии, размещаемых на полигоне | м3/год * | 602**** |
| 9 | Количество отходов металла | тонн/год | 7,2 |
| 10 | Количество отходов стекла | тонн/год | 22,5 |
| 11 | Количество отходов пластика | тонн/год | 8,8 |
| 12 | Количество потенциальных ВМР (строки 11, 12, 13) | тонн/год | 38,5 |
| 13 | Количество отходов (за исключением строк. 10, 11, 12,) | тонн/год | 262,5 |
| 14 | Количество ТБО, размещаемых на полигоне при сборе ВМР | м3/год * | 525**** |

*        - плотность отходов на этапе сбора - 0,125 т/ м3;

**      - плотность золы ТБО,   плотность отсортированных фракций  металл, стекло, полимеры - 0,4 т/ м3 (таблица 3.3);

***  - Плотность в контейнере, бункере, навалом на площадке  – 0,20  т/ м3 , табл. 3.3;

****  - плотность ТБО, размещенных на полигоне или прессованных - 0,50 тонн / м3;

***** - прессованные отходы, плотность  более 1,00 тонны/ м3.

Таблица 4.17

Основные мероприятия по совершенствованию системы сбора ТБО и КГО

| № п/п | Наименование мероприятия СП Кышик | 2014-2018 гг |
| --- | --- | --- |
| I | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов |  |
| 1.1 | Обустройство площадок по сбору КГО | 1 |
| 1.2 | Обустройство участка по сбору электронного скрапа | 1 |
| 1.3 | Участок сбора и накопления опасных отходов (1-3 кл. опасности), установка контейнеров для сбора ртутных ламп | 2 |
| 1.4 | Приобретение специальной техники для сбора и вывоза ТБО на полигон | 1 |

Таблица 4.18

Основные мероприятия по совершенствованию системы утилизации и обезвреживания ТБО и КГО

| № п/п | Наименование мероприятия СП Кышик | Показатели 2014-2018 гг |
| --- | --- | --- |
| 2 | Приведение полигона ТБО в соответствие с требованиями природоохранного законодательства | В соответствии с решением суда |
| 2.1 | Обустройство ямы Беккари на полигоне ТБО в соответствии с санитарными требованиями | 1 |
| 2.2 | Организация площадки накопления КГО, с последующей утилизацией | 1 |
| 2.3 | Организация вывоза накопленных партий электронного скрапа, РТИ, ВМР, КГО на предприятия по утилизации | + |

Для выполнения работ по сбору и вывозу ТБО в  п.Кышик необходимо приобретение мусоровоза средней грузоподъемности, объем кузова не менее 11 м3.

4.1.7 Технико-экономические показатели системы обращения ТБО СП Селиярово

Таблица 4.19

| № п/п | Наименование показателей СП Селиярово | Единица измерения | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014-2018 гг |
| 1 | Численность населения | чел. | 1293 |
| 2 | Норма накопления ТБО на одного человека | м3/год | 1,89 |
| 3 | Расчетный объем образования ТБО по всем объектам | м3/год | 2566* |
|  |  | м3/сутки | 7,0 |
| 4 | Итого ТБО | т/год | 320,7 |
| 5 | Расчетный объем КГО | м3/неделю | 2,3 |
| 6 | Количество контейнеров для сбора ТБО: | ежедневный вывоз | 16 |
|  |  | 2 раза в неделю | 41 |
| 7 | Количество отходов металла (временное хранение, отправка на переработку) | тонн/год | 4,8* |
| 8 | Количество отходов стекла | тонн/год | 25,5* |
| 9 | Количество отходов пластика | тонн/год | 9,4* |
| 10 | Бумага, картон | тонн/год | 14,7* |
| 11 | Количество потенциальных ВМР (строки 7.8.9.10) | тонн/год | 54,4* |
| 12 | Количество ТБО к вывозу на полигон ТБО при раздельном сборе ВМР населением | тонн/год | 266,3 |

*        - плотность отходов на этапе сбора - 0,125 т/ м3;

**      - плотность золы ТБО,   плотность отсортированных фракций  металл, стекло, полимеры - 0,4 т/ м3 (таблица

***  - Плотность в контейнере, бункере, навалом на площадке  – 0,20  т/ м3 , табл. 3.3;

****  - плотность ТБО, размещенных на полигоне или прессованных - 0,50 тонн / м3;

***** - прессованные отходы, плотность  более 1,00 тонны/ м3.

Таблица 4.20

Основные мероприятия по совершенствованию системы сбора,  утилизации и обезвреживания ТБО и КГО

| № п/п | Наименование мероприятия СП Селиярово | 1 очередь 2014-2018 гг |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов |  |
| 1.1 | Обновление парка контейнеров для сбора ТБО от жилищного фонда и объектов инфраструктуры (V =0,75 м3), шт. | 41 |
| 1.2 | Обустройство контейнерных площадок для сбора ТБО (по 1-2 контейнера на площадке), шт. в соответствии с санитарными нормами | 13 |
| 1.3 | Организация сбора ВМР в специальные контейнеры | + |
| 1.4 | Обеспечение санитарной обработки контейнеров. | + |
| 1.5 | Обустройство площадок по сбору КГО | 1 |
| 1.6 | Обустройство участка по сбору электронного скрапа, отходы РТИ | 1 |
| 1.7 | Участок сбора и накопления опасных отходов (1-3 кл.опасности) | 1 |
| 1.8 | Рекультивация несанкционированной свалки ТБО (вертолетная площадка) | 1 |
| 1.9 | Приобретение специальной техники для сбора и вывоза ТБО и КГО на полигон ТБО. | 1 |
| 1.10 | Разработка проекта и строительство очистных сооружений | 2015-2018 |

Сбор отходов в  п. Селиярово  необходимо производить специальной техникой с повышенной проходимостью. Вывоз производится на полигон ТБО сторонней организации, по договору.

4.1.8 Технико-экономические показатели системы  обращения с ТБО СП  Согом

Таблица 4.21

| № п/п | Наименование показателей СП Согом | Единица измерения | 1 очередь (2014-2018 гг) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | д. Согом |
| 1 | Численность населения | чел. | 422 |
| 2 | Норма накопления ТБО на одного человека | м3/год | 1,89 |
| 3 | Расчетный объем образования ТБО по всем объектам | м3/год | 847* |
|  |  | м3/сутки | 2,3 |
|  |  | м3/неделю | 16,2 |
|  |  | т/год | 106 |
| 4 | Расчетный объем КГО | м3/неделю | 0,8 |
|  |  | м3/год | 42,35 |
| 5 | Схема обращения ТБО | метод | Позвонковый сбор ТБО |
| 6 | Количество бункеров (12 м3) | График вывоза | 1 бункер в 2 месяца |
|  | Способ утилизации | ИУ 80 |
| 7 | Год введения в эксплуатацию | год | 2013 |
| 8 | Количество отходов металла (временное хранение, отправка на переработку) | тонн/год | 2,5 |
|  |  | м3/год | 12,5 |
| 9 | Количество отходов стекла | тонн/год | 12,7 |
|  |  | м3/год | 38 |
| 10 | Количество отходов пластика | тонн/год | 4,6 |
| 11 | Количество пищевых (влажных) отходов | тонн/год | 34 |
| 12 | Негорючие отходы, потенциальные ВМР | т/год | 19,8 |
|  |  | м3/год | 46** (строки 10, 11, 12) |
| 13 | Отходы, поступающие на инсинератор ИУ 80, за исключением негорючих (строка 12) В том числе, органические отходы (влажные) | Тонн/сутки | 0,25 |
|  |  | м3/сутки | 2,0 + 0,5 |
|  |  | тонн/сутки | 0,093 |
| 14 | ИТОГО золы, образующейся при эксплуатации инсинератора ИУ 80 | тонн/год | 9,0 |
|  |  | м3/год | 22,5** |
|  |  | тонн /месяц | 0,75 |
|  |  | м3/месяц | 1,9 |
| 15 | ИТОГО подлежит вывозу на объект утилизации и захоронения ТБО | м3/год | 68,8** (строки 12+14) |

*        - плотность отходов на этапе сбора - 0,125 т/ м3;

**      - плотность золы ТБО,   плотность отсортированных фракций  металл, стекло, полимеры - 0,4 т/ м3 (таблица 3.3);

***    - Плотность в контейнере, бункере, навалом на площадке  – 0,20  т/ м3 , таблица 3.3;

****  - плотность ТБО, размещенных на полигоне или прессованных - 0,50 тонн / м3;

***** - прессованные отходы, плотность  более 1,00 тонны/ м3.

Таблица 4.22

Основные мероприятия по совершенствованию  системы обращения ТБО и КГО

| № п/п | Наименование мероприятия СП Согом | 1 очередь (2014-2018 гг) |
| --- | --- | --- |
| I | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов | д.Согом |
| I.1 | Обустройство площадки сжигательной установки ИУ 80 | 1 |
| I.2 | Приобретение бункера для сбора Металла. Стекла. Золы 12 м3 | 1 |
| 1.3 | Обустройство площадок по сбору КГО | 1 |
| I.4 | Обустройство участка по сбору электронного скрапа | 1 |
| 1.5 | Участок сбора и накопления опасных отходов (1-3 кл.опасности). | 1 |
| 1.6 | Организация вывоза накопленных партий электронного скрапа, ВМР, КГО, золы, опасных отходов на предприятия по утилизации | + |

Вывоз ВМР, КГО, золы, опасных отходов  на утилизацию  производится в период установления автомобильного сообщения с городом Ханты-Мансийск, в рамках районной системы управления отходами.

4.1.9. Технико-экономические показатели системы обращения  ТБО СП Цингалы

Таблица 4.23

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 1 очередь (2014-2018 гг) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с. Цингалы | д. Чембакчина |
| 1 | Численность населения | чел. | 1022 | 74 |
| 2 | Норма накопления ТБО на одного человека | м3/год | 1,89 |
| 3 | Расчетный объем образования ТБО по всем объектам | м3/год | 2016* | 140* |
|  |  | м3/сутки | 5,5 | 0,4 |
|  |  | м3/неделю | 38,7 | 0,54***** (пресс установка) |
|  |  | м3/год пресс установка |  | 18***** |
| 4 | Итого образовано ТБО Итого ТБО по поселкам | м3/год | 2156* |
|  |  | т/год | 270 |
|  |  | т/год | 252 | 17,5 |
| 5 | Расчетный объем КГО | м3/неделю | 1,9 | 0,14 |
|  |  | м3/год | 101 | 7 |
| 6 | Схема обращения ТБО | метод | Позвонковый сбор ТБО | бункер-накопитель ВМР, вывоз на утилизацию |
| 7 | Количество бункеров (12 м3) |  | 1 | 1 |
|  | Способ утилизации | ИУ 80 | Пункт приема ВМР |
| 8 | Год введения в эксплуатацию |  | 2012 г. | 2014 г. |
| 9 | Количество отходов металла | тонн/год | 6 | 0,4 |
| 10 | Количество отходов стекла | тонн/год | 30,2 | 2,1 |
| 11 | Количество отходов пластика | тонн/год |  | 0,7 |
| 12 | Негорючие отходы, потенциальные ВМР (строки 9, 10, 11) | т/год | 36,2 | 3,2 |
|  |  | м3/год |  |  |
|  |  | м3/год в | 91** | 8 ** (3,2 *****) |
| 13 | Отходы, поступающие на инсинератор ИУ 80, В том числе, органические отходы (влажные) | тонн/год | 216 |  |
|  |  | Тонн/сутки | 0,6 |  |
|  |  | м3/сутки | 3,0***+ 0,7 |  |
| 14 | ИТОГО золы, образующейся при эксплуатации инсинератора ИУ 80 | тонн/год | 21,6 |  |
|  |  | м3/год | 54** |  |
|  |  | тонн /месяц | 1,8 |  |
|  |  | м3/месяц | 4,5 |  |
| 15 | ИТОГО подлежит вывозу на объект утилизации и захоронения ТБО | м3/год | 145** | 8** (0,7 м3 в месяц) |

*        - плотность отходов на этапе сбора - 0,125 т/ м3;

**      - плотность золы ТБО,   плотность отсортированных фракций  металл, стекло, полимеры - 0,4 т/ м3 (таблица 3.3);

***    - Плотность в контейнере, бункере, навалом на площадке  – 0,20  т/ м3 , таблица 3.3;

****  - плотность ТБО, размещенных на полигоне или прессованных - 0,50 тонн / м3;

***** - прессованные отходы, плотность  более 1,00 тонны/ м3.

Таблица 4.24

Основные мероприятия по совершенствованию системы сбора, утилизации  и обезвреживания ТБО и КГО

| № п/п | Наименование мероприятия | 1 очередь (2014-2018 гг) |
| --- | --- | --- |
| I | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов | с. Цингалы | д.Чембакчина |
| 1.1 | Приобретение бункера-накопителя ВМР |  | 1 |
| 1.2 | Обустройство площадки сжигательной установки ИУ 80 Накопительные бункеры для Металла; Стекла; Золы | 1 1 бункер (3 контейнера) |  |
| 1.3 | Обустройство площадок по сбору КГО | 1 |  |
| 1.4 | Обустройство участка по сбору электронного скрапа | 1 |  |
| 1.5 | Участок сбора и накопления опасных отходов (1-3 кл.опасности). Установка контейнеров для сбора ртутных ламп | 1 | 1 |
| 1.6 | Организация вывоза накопленных партий электронного скрапа, ВМР, КГО, золы, опасных отходов на предприятия по утилизации | + | + |

Технологическая схема сбора, вывоза и утилизации отходов производства и потребления д. Чембакчина.  Осуществлять регулярный вывоз отходов не представляется возможным, а организовывать места сбора и накопления отходов или полигон ТБО экономически нецелесообразно.

Необходимо проведение работы с населением, закрепление муниципальным нормативным актом порядка обращения с отходами на территории д. Чембакчина.

Порядок. Согласно схеме население самостоятельно разделяет отходы на несколько потоков:

- горючие отходы (бумага, картон) – сжигаются в домашних печах;

- биоразлагаемые отходы (пищевые) – компостируются в домовладениях;

- «неразлагаемые» отходы, состоят из отходов пластика, стекла, металла,  накапливаются в специальном закрытом бункере. При  исключении попадания в бункер органических, подверженных гниению (влажных) отходов, неразлагаемая  фракция вывозятся на переработку, как вторичные материальные ресурсы, 8 кубических метров, 1 раз в год;

-    опасные отходы (аккумуляторы, ртутьсодержащие отходы) – накапливаются  в специальных герметичных контейнерах,  для ртутьсодержащих отходов и контейнерах для прочих опасных отходов, которые в дальнейшем легко транспортировать. Вывозятся специальным транспортом по зимней автодороге на переработку и  обезвреживание.

4.1.10 Технико-экономические показатели системы обращения  ТБО СП  Шапша

Таблица 4.25

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Показатели 1 очередь (2014-2018 гг) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | д.Шапша | д.Ярки | с.Зенково |
| 1 | Численность населения | чел. | 992 | 737 | 160 |
| 2 | Норма накопления ТБО на одного человека | м3/год | 1,89 |
| 3 | Расчетный объем образования ТБО по всем объектам | м3/год | 1983* | 1484* | 325* |
|  |  | м3/сутки | 5,5 | 4,0 | 0,9 |
| 4 | Итого образовано ТБО | м3/год | 3467 | 325 |
| 5 | Итого ТБО | т/год | 433 | 40,6 |
| 6 | Расчетный объем КГО | м3/неделю | 1,8 | 1,3 | 0,3 |
| 7 | Количество контейнеров: | ежедневный вывоз | 13 | 10 |  |
|  |  | 2 раза в неделю | 32 | 24 |  |
|  | Объект утилизации и захоронения | Межмуниципальный полигон ТБО г. Ханты-Мансийск | Пункт приема ВМР |
| 8 | Количество отходов металла | тонн/год | 6,5 | 1,0 |
| 9 | Количество отходов стекла | тонн/год | 39 | 4,9 |
| 10 | Количество отходов пластика | тонн/год | 12 | 1,6 |
| 11 | Количество отходов бумаги и картона |  | 24,8 |  |
| 12 | Количество потенциальных ВМР (строки 9,10,11) | т/год | 82,4 | 7,5 |
| 13 | Количество отходов на захоронение при организованном раздельном сборе ВМР | тонн/год | 350,6 |  |
|  |  | м3/год | 2804 |  |
| 14 | Количество отходов на пункте приема с.Зенково | м3/год |  | 19** |
|  |  | м3/месяц |  | 1,7** |

*        - плотность отходов на этапе сбора – 0,125 т/ м3;

**      - плотность золы ТБО,   плотность отсортированных фракций  металл, стекло, полимеры – 0,4 т/ м3 (таблица 3.3);

***    - Плотность в контейнере, бункере, навалом на площадке  – 0,20  т/ м3 , таблица 3.3;

****  - плотность ТБО, размещенных на полигоне или прессованных – 0,50 тонн / м3;

***** - прессованные отходы, плотность  более 1,00 тонны/ м3.

Таблица 4.26

Основные мероприятия по совершенствованию сбора, обращения  ТБО и КГО

| № п/п | Наименование мероприятия | д.Шапша | д.Ярки | с.Зенково |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов | 1 очередь (2014-2018 гг) |
| 1.1 | Обновление парка контейнеров для сбора ТБО от жилищного фонда и объектов инфраструктуры (V= 0,75 м3), шт. | 32 | 24 |  |
| 1.2. | Приобретение бункера-накопителя для ТБО объем 8-12 м3 |  |  | 1 |
| 1.3 | Обустройство контейнерных (бункерных) площадок для сбора ТБО (по 1-2 контейнера на площадке), шт. в соответствии с требованиями (СанПиН 42-128-4690-88) | 16 | 12 |  |
| 1.4 | Обустройство площадок по сбору КГО | 2 | 2 |  |
| 1.5 | Организация сбора ВМР в специальные контейнеры | + | + | + |
| 1.6 | Обустройство участка по сбору электронного скрапа, РТИ | 1 | 1 |  |
| 1.7 | Участок сбора и накопления опасных отходов (1-3 кл.опасности). Установка контейнеров для сбора ртутных ламп | 1 | 1 | 1 |
| 1.8 | Обеспечение санитарной обработки контейнеров | + | + | + |
| 1.9 | Обеспечение своевременного сбора ТБО и КГО специализированной техникой и вывоз на объекты утилизации отходов. | + | + | + |

Технологическая схема сбора, вывоза и утилизации отходов производства и потребления с.Зенково.  Осуществлять регулярный вывоз отходов не представляется возможным, а организовывать места сбора и накопления отходов или полигон ТБО экономически нецелесообразно.

Необходимо проведение работы с населением, закрепление муниципальным нормативным актом порядка обращения с отходами на территории с.Зенково.

Порядок обращения с отходами на территории с.Зенково. Согласно схеме население самостоятельно разделяет отходы на несколько потоков:

- горючие отходы (бумага, картон) – сжигаются в домашних печах;

- биоразлагаемые отходы (пищевые) – компостируются в домовладениях;

- «неразлагаемые» отходы, состоят из отходов пластика, стекла, металла,  накапливаются в специальном закрытом бункере. При  исключении попадания в бункер органических, подверженных гниению (влажных) отходов, неразлагаемая  фракция вывозятся на переработку, как вторичные материальные ресурсы, 19 кубических метров, 2 раз в год;

4.1.11 Технико-экономические показатели системы обращения  ТБО СП Сибирский

Таблица  4.27

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 1 очередь (2014-2018 гг) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | п.Сибирский | с.Реполово | с.Батово |
| 1 | Численность населения | чел. | 1279 | 695 | 1042 |
| 2 | Норма накопления ТБО на одного человека | м3/год | 1,89 |
| 3 | Расчетный объем образования ТБО по всем объектам (жил. сектор, объекты инфраструктуры) | м3/год | 2569* | 1405* | 2072* |
|  |  | м3/сутки | 7,0 | 3,9* | 5,7 |
|  |  | м3/неделю |  | 27 | 40 |
|  |  | м3/год пресс |  | 175 ***** |  |
| 4 | Итого ТБО | т/год | 321 | 175 | 259 |
| 5 | Расчетный объем КГО | м3/неделю | 2,3 | 1,3 | 1,9 |
|  |  | м3/год | 128,5 | 70 | 99 |
| 6 | Схема обращения ТБО | метод | Позвонковый сбор ТБО | Позвонковый сбор ТБО | Контейнерный сбор ТБО |
| 7 | Способ утилизации | ИУ-80 | Площадка временного накопления | Вывоз на межпоселенческий полигон ТБО |
| 8 | Год введения в эксплуатацию |  | 2012 | 2014 | + |
| 9 | Количество отходов металла (временное хранение, отправка на переработку) | тонн/год | 7,7 | 4,2 | 6,4 |
|  |  | м3/год | 39 | 20 | 19,5 |
| 10 | Количество отходов стекла | тонн/год | 38,5 | 21 | 31 |
|  |  | м3/год | 115 | 62 | 58 |
| 11 | Количество отходов пластика | тонн/год | 8,8 | 5 | 7 |
| 12 | Негорючие отходы, потенциальные ВМР | т/год | 46,2 | 30,2 | 44 |
|  |  | м3/год | 115** | 75,5** ( 30,2*****) |  |
| 13 | Количество пищевых (влажных) отходов | тонн/год | 128 | 70 | 103 |
| 14 | Отходы, поступающие на инсинератор ИУ 80, включая органические отходы (влажные), исключая стекло, металл, пластик | тонн/год | 275 |  |  |
|  |  | Тонн/сутки | 0,75 |  |  |
|  |  | м3/сутки | 6,0 + 1,5 |  |  |
|  | Отходы, поступающие на инсинератор ИУ 80, исключая органические отходы (влажные), стекло, металл, пластик | тонн/год | 147 |  |  |
|  |  | Тонн/сутки | 0,40 |  |  |
| 15 | ИТОГО золы, образующейся при эксплуатации инсинератора ИУ 80, включая органические отходы (влажные), исключая стекло, металл, пластик | тонн/год | 27,5 |  |  |
|  |  | м3/год | 68,6** |  |  |
|  |  | тонн /месяц | 2,3 |  |  |
|  |  | м3/месяц | 5,7** |  |  |
|  | исключая органические отходы (влажные), стекло, металл, пластик | м3/месяц | 3,1** |  |  |
| 16 | ИТОГО подлежит вывозу на объект утилизации и захоронения ТБО При отборе ВМР | м3/год | 184** | 875*** «навалом» (прессованные: 75*****- исключая органические отходы, и ВМР) | 2072 |

*        - плотность отходов на этапе сбора - 0,125 т/ м3;

**      - плотность золы ТБО,   плотность отсортированных фракций  металл, стекло, полимеры - 0,4 т/ м3 (таблица 3.3);

***    - Плотность в контейнере, бункере, навалом на площадке  – 0,20  т/ м3 , таблица 3.3;

****  - плотность ТБО, размещенных на полигоне или прессованных - 0,50 тонн / м3

***** - прессованные отходы, плотность  более 1,00 тонны/ м3

Таблица 4.28

Основные мероприятия по совершенствованию системы сбора, утилизации и обезвреживания  ТБО и КГО

| № п/п | Наименование мероприятия | 1 очередь (2014-2018 гг) |
| --- | --- | --- |
| I | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов | п.Сибирский | с.Реполово | с.Батово |
| 1.1 | Приобретение контейнеров для сбора ТБО от жилищного фонда и объектов инфраструктуры (V= 0,75 м3), шт. |  |  | 33 |
| 1.2 | Обустройство площадки временного накопления ТБО и ВМР |  | 1 |  |
| 1.3 | Обустройство площадки мусоросжигательной установки ИУ 80 Накопительные бункеры для Металла Стекла Золы | 1 1 1 1 |  |  |
| 1.4 | Обеспечение санитарной обработки контейнеров |  |  | 1 |
| 1.5 | Обустройство площадок по сбору КГО | 1 | 1 | 1 |
| 1.6 | Обустройство участка по сбору электронного скрапа | 1 | 1 | 1 |
| 1.7 | Участок сбора и накопления опасных отходов (1-3 кл.опасности). Установка контейнеров для сбора ртутных ламп | 1 | 1 | 1 |
| 1.8 | Организация вывоза накопленных партий электронного скрапа, ВМР, КГО, золы, опасных отходов на предприятия по утилизации | + | + |  |
| 1.9 | Организация своевременного сбора ТБО и прямой вывоз на полигон ТБО сторонней организацией, по договору. |  |  | + |

Технологическая схема сбора, вывоза и утилизации отходов производства и потребления с. Реполово

Технико-экономические показатели по организации схемы сбора и утилизации отходов приведены на 2018 год.

В с. Реполово отсутствует возможность осуществлять регулярный вывоз отходов на  объект размещения и утилизации. Необходимо организовывать площадку временного накопления ТБО и ВМР,  с последующим вывозом на утилизацию и захоронение ТБО по зимнику.

Порядок. Всего от жилого фонда и объектов инфраструктуры образуется 1405 м3  в год.  Согласно схеме:

1 вариант

- население самостоятельно разделяет отходы 2 части:  1) отходы  стекла, пластика, металла и   2) смешанные отходы;

- стекло, пластик, металл принимаются от населения и предприятий,  и накапливаются в специальных бункерах. Данные виды отходов являются потенциальными вторичными ресурсами, при соблюдении раздельного сбора и накопления  в закрытых емкостях. ВМР подлежат вывозу на перерабатывающие предприятия.

- смешанные отходы, кроме отходов стекла, пластика, металла, поступают на площадку временного накопления. Смешанные отходы, навалом на специальной площадке, составляют 725 м3  в год или 60 м3 в месяц  (плотность слежавшихся отходов 0,2 т/м3);

2 вариант

- население самостоятельно разделяет отходы 3 части:  1) стекло, пластик, металл;   2) органические (пищевые) отходы; 3) смешанные отходы;

- биоразлагаемые отходы (пищевые) – компостируются в домовладениях. Смешанные сухие отходы, кроме отходов стекла, пластика, металла, пищевых поступают на площадку временного накопления. Смешанные отходы составляют 75 тонн в год. В сухом состоянии отходы брикетируются (плотность 0,5-1 тонна на м3), хранятся на специальной площадке. Количество брикетированных отходов  составляет 75 м3  в год или 6,3  м3 в месяц.

- Два раза в год смешанные ТБО вывозятся  с площадки временного накопления.  Для погрузки необходим трактор – погрузчик, мусоровоз или бункеровоз.

Количество рейсов специальной техники для вывоза ТБО, при объеме кузова 11 м3

составляет:

1 вариант разделения отходов:  17 рейсов 2 раза в год;

2 вариант разделения отходов:  4 рейса 2 раза в год;

- отходы пластика, стекла, металла,  накапливаются в специальном закрытом бункере или навалом на специальной площадке, 30 тонн в год. При  соблюдении условия накопления (исключении попадания органических, подверженных гниению,  влажных отходов),  данные фракции отходов рассматриваются, как  вторичные ресурсы (ВМР).

Отходы пластика, стекла, металла, в количестве 76 м3 в год вывозятся на переработку или захоронение, 7 рейсов в год. Для погрузки необходим трактор – погрузчик, мусоровоз или бункеровоз с объемом  кузова 11 м3.

- опасные отходы (аккумуляторы, ртутьсодержащие отходы) – накапливаются  в специальных герметичных контейнерах,  для ртутьсодержащих отходов и контейнерах для прочих опасных отходов, которые в дальнейшем легко транспортировать. Вывозятся специальным  транспортом по зимней автодороге на переработку и  обезвреживание.

4.1.12 Технико-экономические показатели системы обращения  ТБО СП Луговской

Таблица 4.29

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Показатели (1 очередь) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | п. Луговской | д. Белогорье | п. Кирпичный | с. Троица | д. Ягурьях |
| 1 | Численность населения | чел. | 2296 | 482 | 958 | 568 | 303 |
| 2 | Норма накопления ТБО на одного человека | м3/год | 1,89 |
| 3 | Расчетный объем образования ТБО по всем объектам | м3/год | 4595* | 949* | 1849* | 1124* | 615* |
|  |  | м3/сутки | 12,6 | 2,6 | 5,0 | 3,0 | 1,7 |
| 4 | Итого образовано ТБО | м3/год | 9135* |
|  |  | т/год | 1141 |
| 5 | Итого ТБО по поселкам | т/год | 574 | 119 | 231 | 140,5 | 77 |
| 6 | Расчетный объем КГО | м3/неделю | 4,2 | 0,9 | 1,7 | 1,0 | 0,6 |
|  |  | м3/год | 230 | 47,5 | 92,5 | 56,2 | 30,6 |
| 7 | Количество контейнеров: | ежедневный вывоз | 29 |  |  | 7 | 5 |
|  |  | 2 раза в неделю | 74 |  |  | 18 | 11 |
| 8 | Способ утилизации | Локальный полигон ТБО п. Луговской | ИУ 80 | ИУ 80 | Площадка временного накопления | Вывоз на полигон ТБО г. Ханты-Мансийск |
| 9 | Проектная мощность полигона ТБО | м3 - тонн | 21 000* - 10500 |  | - |  |  |
| 10 | Год введения в эксплуатацию |  | 2003 | 2013 | 2012 |  |  |
| 11 | Количество ТБО к размещению на полигоне п. Луговской) | м3/год | 1148**** |  |  |  |  |
| 12 | Количество отходов металла | тонн/год | 14,3 | 3 | 5,5 | 3,4 |  |
| 13 | Количество отходов стекла | тонн/год | 69 | 14,3 | 27,7 | 16,7 |  |
| 14 | Количество отходов пластика | тонн/год | 15,5 | 3,2 | 6,5 | 3,8 |  |
| 15 | Негорючие отходы, потенциальные ВМР (стекло, металл, пластик) | т/год | 98 | 20,5 | 40 | 23,5 |  |
|  |  | м3/год | 245** | 51,3** | 107,5** | 59** |  |
| 16 | Количество отходов при отборе ВМР (за исключением строк. 13,14,15) | тонн/год | 476 | 98,5 | 191 | 117 |  |
|  |  | м3/год | 3808* | 788* | 1528* | 585** |  |
| 17 | Отходы, поступающие на инсинератор ИУ-80, В том числе, органические отходы (влажные) | Тонн/сутки |  | 0,28 | 0,54 |  |  |
|  |  | м3/сутки |  | 2,0+ 0,5 | 3,8+ 0,95 |  |  |
|  |  | м3/сутки |  | 0,8 | 1,5 | 56 |  |
| 18 | ИТОГО золы, образующейся при эксплуатации инсинератора ИУ 80 | тонн/год |  | 10 | 19,1 |  |  |
|  |  | м3/год |  | 25** | 47,7** |  |  |
|  |  | тонн /месяц |  | 0,85 | 1,6 |  |  |
|  |  | м3/месяц |  | 2,1** | 4** |  |  |
| 19 | ИТОГО подлежит вывозу на объект утилизации и захоронения ТБО | м3/год | 4595* | 76,3** ВМР (стекло, металл, пластик) + зола | 148** ВМР (стекло, металл, пластик) + зола | 302*** м3/год кроме ВМР и органических (пресс 61***** м3/год) | 615* |

*        - плотность отходов на этапе сбора - 0,125 т/ м3;

**      - плотность золы ТБО,   плотность отсортированных фракций  металл, стекло, полимеры - 0,4 т/ м3 (таблица 3.3);

***    - Плотность в контейнере, бункере, навалом на площадке  – 0,20  т/ м3 , таблица 3.3;

****  - плотность ТБО, размещенных на полигоне или прессованных - 0,50 тонн / м3

***** - прессованные, брикетированные отходы, плотность  более 1,00 тонны/ м3

Таблица 4.30

Основные мероприятия по совершенствованию системы сбора и вывоза ТБО и  КГО

| № п/п | Наименование мероприятия | 1 очередь (2014-2018 гг) |
| --- | --- | --- |
| I | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов | п. Луговской | д. Белогорье | п. Кирпичный | с. Троица | д. Ягурьях |
| I.1 | Обновление парка контейнеров для сбора ТБО от жилищного фонда и объектов инфраструктуры (V= 0,75 м3), шт. | 74 |  |  | 18 | 11 (1 бункер) |
| I.2 | Обустройство контейнерных площадок для сбора ТБО (по 1-2 контейнера на площадке), шт. | 30 |  |  | 7 | 1 |
| 1.3 | Приобретение бункера для сбора ТБО и ВМР 12 м3 |  | 1 | 1 |  |  |
| I.4 | Приобретение бункера для сбора золы 12 м3 |  | 1 | 1 |  |  |
| 1.5 | Обустройство площадок временного накопления ТБО, ВМР, золы |  | 1 | 1 |  |  |
| 1.6 | Обеспечение санитарной обработки контейнеров | + |  |  | + | + |
| 1.7 | Обустройство площадок по сбору КГО | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.8 | Обустройство участка по сбору электронного скрапа | 1 |  |  |  |  |
| 1.9 | Участок сбора и накопления опасных отходов (1-3 кл.опасности). Установка контейнеров для сбора ртутных ламп | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.10 | Обеспечение своевременного сбора и вывоза ТБО и КГО на полигон ТБО п. Луговское специальной техникой с повышенной проходимостью | + |  |
| 1.11 | Обеспечение своевременного вывоза ТБО и КГО на полигон ТБО сторонней организацией |  | + |

Таблица 4.31

Основные мероприятия по совершенствованию системы утилизации и обезвреживания ТБО и КГО

| № п/п | Наименование мероприятия | Показатели |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Приведение полигона ТБО п. Луговской в соответствие с требованиями природоохранного законодательства | В соответствии с решением суда |
| 2.2 | Обустройство ямы Беккари на полигоне ТБО п. Луговской в соответствии с санитарными требованиями | 1 |
| 2.3 | Обустройство площадки накопления (утилизации) КГО п. Луговской | 1 |
| 2.4 | Обустройство участка накопления электронного скрапа п. Луговской | 1 |
| 2.5 | Обустройство площадки временного накопления в с. Троица, оборудованной накопительными бункерами для отходов: Металл, Стекло, Пластик Прессующая установка (2018 год) | 1 бункер 1 |
| 2.6 | Обустройство площадок, оборудованных инсинератором ИУ-80 либо аналогом Накопительные бункеры Металла, Стекло, пластик Золы | д. Белогорье 1 бункер 1 бункер | п. Кирпичный 1 бункер 1 бункер |
| 2.7 | Организация вывоза накопленных партий электронного скрапа, ВМР, КГО, золы на предприятия по утилизации |  |

Технологическая схема сбора, вывоза и утилизации отходов производства и потребления с. Троица

Порядок. Всего от жилого фонда и объектов инфраструктуры образуется 1124 м3  в год.  Согласно схеме:

1 вариант

- население самостоятельно разделяет отходы 2 части:  1) отходы  стекла, пластика, металла и   2) смешанные отходы;

- стекло, пластик, металл принимаются от населения и предприятий,  и накапливаются в специальных бункерах или помещениях - 59 м3 в год. Данные виды отходов являются потенциальными вторичными ресурсами, при соблюдении раздельного сбора и накопления  в закрытых емкостях. ВМР подлежат вывозу на перерабатывающие предприятия;

- смешанные отходы, кроме отходов стекла, пластика, металла, поступают на площадку временного накопления. Смешанные отходы, навалом на специальной площадке, составляют 585 м3  в год или 49 м3 в месяц  (плотность слежавшихся отходов 0,2 т/м3);

2 вариант

- население самостоятельно разделяет отходы на 3 части:  1) стекло, пластик, металл;   2) органические (пищевые) отходы; 3) смешанные отходы;

- биоразлагаемые отходы (пищевые) – компостируются в домовладениях;

- стекло, пластик, металл - 59 м3 в год - принимаются от населения и предприятий,  и накапливаются в специальных бункерах или помещениях;

- смешанные сухие отходы, кроме отходов стекла, пластика, металла, пищевых поступают на площадку временного накопления. Смешанные отходы составляют 61 тонна в год. В сухом состоянии отходы брикетируются (плотность 0,5-1 тонна на м3), хранятся на специальной площадке. Количество брикетированных отходов  составит 61 м3  в год или 5.1  м3 в месяц;

- Два раза в год смешанные ТБО вывозятся  с площадки временного накопления.  Для погрузки необходим трактор – погрузчик, мусоровоз или бункеровоз.

Количество рейсов специальной техники для вывоза ТБО, при объеме кузова 11 м3

составляет:

1 вариант разделения отходов:  13  рейсов 2 раза в год;

2 вариант разделения отходов:  3 рейса 2 раза в год;

- отходы пластика, стекла, металла,  накапливаются в специальных закрытых бункерах или навалом на специальной крытой площадке, 23,5 тонны в год. При  соблюдении условия накопления (исключении попадания органических, подверженных гниению,  влажных отходов),  данные фракции отходов рассматриваются, как  вторичные ресурсы (ВМР).

Отходы пластика, стекла, металла, в количестве 59 м3 в год вывозятся на переработку или захоронение, 6 рейсов в год. Для погрузки необходим трактор – погрузчик, мусоровоз или бункеровоз с объемом  кузова 11 м3.

- -  опасные отходы (аккумуляторы, ртутьсодержащие отходы) – накапливаются  в специальных герметичных контейнерах, для ртутьсодержащих отходов и контейнерах для прочих опасных отходов, которые в дальнейшем легко транспортировать. Вывозятся специальным  транспортом по зимней автодороге на переработку и  обезвреживание.

5  МЕТОДЫ СБОРА,  ВЫВОЗА И УТИЛИЗАЦИИ ТБО И КГО

Сбор и удаление бытовых отходов в городах и населенных пунктах осуществляется по планово-регулярной системе, в сроки, предусмотренные правилами санитарного содержания территорий населенных мест. (Рекомендации по выбору методов и организации удаления бытовых отходов, Москва 1985).

Необходимым условием своевременной и качественной санитарной  очистки и уборку территории сельских поселений является развитие и совершенствование централизованной, планово-регулярной системы сбора ТБО от всех источников образования ТБО.

Планово-регулярная система включает в себя:

-  удаление отходов с территорий домовладений и организаций;

-  организацию сбора и временного хранения коммунальных отходов в местах их образования;

-  организацию сбора и переработки утильных фракций;

- осуществление захоронения (обезвреживания) неутильной части коммунальных отходов.

Все указанные мероприятия взаимообусловлены и должны рассматриваться, планироваться и осуществляться комплексно.

5.1  Сбор ТБО по системе  несменяемых  контейнеров

В качестве основной системы сбора и удаления ТБО с территорий населенных пунктов сегодня используется  система несменяемых контейнеров. Данный метод сбора позволяет:

- Охватить все источники отходов, вне зависимости от графика сбора и вывоза;

- Контролировать количество собираемых отходов;

- Перейти на селективный сбор отходов - смешанные отходы и вторичное сырье;

- Организовать сбор и вывоз отходов от временных и сезонных объектов.

При сборе ТБО по системе несменяемых контейнеров, в жилищном фонде - жители, на предприятиях - ответственные сотрудники, выносят отходы и загружают в контейнеры, расположенные  на мусоросборных площадках.

Контейнеры для сбора ТБО

Отечественные и зарубежные производители предлагают широкий ассортимент контейнеров из металла и пластических масс различной емкости Европейского стандарта. Анализ сложившейся практики применения контейнеров для сбора ТБО в развитых странах показал, что большинство их изготавливается из пластмасс. Это позволяет уменьшить их массу, снижает прилипание компонентов ТБО к стенкам и дну контейнера, облегчает мытье и очистку от загрязнений. В условиях минусовых температур примерзание сырого мусора к внутренним поверхностям пластмассовых контейнеров не происходит из-за незначительной силы сцепления пластмасс со льдом.

В Российской Федерации продолжают применять высокопрочные контейнеры из листовой стали  как из-за низкой культуры эксплуатации.

Стальные контейнеры (Рисунок 15) менее подвержены разрушению при возгорании в них ТБО. Имеют более длительный временной ресурс использования,  по сравнению с пластмассовыми.

Рисунок 15.     Виды стальных  контейнеров

Металлические оцинкованные (Рисунок 16) мусорные контейнеры в стальном исполнении изготовлены из листовой стали, качественно провальцованной, окантованной, сваренной и горячеоцинкованной с полным погружением в ванну. Ходовая часть представляет собой колеса со  сплошными резиновыми шинами, с независимым друг от друга вращением, со стопором колес или стояночным тормозом.
Оцинкованный контейнер                                      Пластиковый контейнер

Рисунок 16 .   Виды контейнеров

Полностью оцинкованный корпус обеспечивает       большой срок службы и высокую надежность. Современный дизайн не портит окружающий вид, не требуют покраски, устойчивы к коррозии.  На днище установлена горловина для слива жидкости.

Пластиковые   Эргономичные, экологичные пластиковые евроконтейнеры для сбора, хранения и транспортировки бытовых отходов. Устойчивы к химическим и термическим воздействиям, легко очищаются и обслуживаются всеми видами разгрузочных устройств.   Условия эксплуатации Температура -40° – +60°.

Преимущества пластиковых контейнеров:

- Экологичные и долговечны при правильной  эксплуатации;

- Устойчивы к химическим воздействиям;

- Антикоррозийная и противоударная оцинкованная ось колёс, прорезиненный обод идеальны при эксплуатации в зимних условиях;

- Небольшой собственный вес и вспомогательная оснастка дают возможность многостороннего применения;

- Современный дизайн не портит окружающий вид;

- Пониженная шумность (всего 89-92 Дб).

Недостатком является хрупкость при  неправильной эксплуатации.

Для обеспечения нормальной работы собирающих мусоровозов, необходимо иметь проезд к контейнерным площадкам. Контейнеры на колесиках доставляются вручную к мусоровозу, оборудованному подъемно-опрокидывающим устройством для разгрузки контейнера в кузов.

Для предотвращения проникновения в контейнер грызунов, атмосферных осадков, распространения неприятных запахов рекомендуется использовать  контейнеры с крышками.

Бункер для сбора, хранения, накопления и транспортировки бытовых отходов. Рекомендуется использовать для населенных пунктов в следующих случаях:

- Отходы жилого сектора и объектов инфраструктуры собираются совместно, присутствует большое количество негабаритной упаковки;

- На контейнерных площадках размещено более 5 контейнеров;

- На месте возобновляемой  несанкционированной площадки размещения отходов;

- При отсутствии площадки для сбора крупногабаритных отходов;

- При необходимости временного накопления отходов с последующим вывозом на утилизацию;

- При необходимости накопления отдельных видов отходов, золы, вторичных ресурсов с последующим вывозом на утилизацию.

Бункеры имеют объем от 8 до 38 кубических метров, что достаточно для сбора практически  любого вида отходов.

Рисунок 17.   Виды бункеров для сбора и транспортировки отходов.

В таблице 5.1 представлены характеристики основных видов контейнеров для сбора, накопления и транспортировки  отходов.

# Таблица 5.1

# Характеристики основных типов металлических  контейнеров и бункеров

| Характеристика | Контейнеры и бункеры |
| --- | --- |
| Объем, м3 | 0,75 | 1,1 | 8,0 |
| Масса, кг | 105 | 125 | 550 |
| Размеры, мм: длина ширина высота | 980 950 1155 | 1430 1360 1043 | 3480 1850 1420 |

Расчет количества контейнеров  и бункеров для сбора ТБО и КГО от жилищного сектора и объектов инфраструктуры.

Необходимое число контейнеров и бункеров рассчитывается по формуле [4]:

(1)

где Пгод. – годовое накопление ТБО на участке, м3;

t – периодичность удаления отходов, сут.;

К1 – коэффициент неравномерности образования отходов;

V – объем контейнера или бункера, м3.

Расчет необходимого количества контейнеров и бункеров на перспективу выполняется с учетом показателей планово-регулярной системы, согласно санитарным и технологическим нормам и правилам [2,7,8];

Периодичность вывоза ТБО и КГО подлежит согласованию с жилищно-эксплуатационными организациями, с территориальным подразделением Роспотребнадзора и организациями, осуществляющими вывоз ТБО.

Контейнерные площадки должны иметь твердое покрытие и находиться в непосредственной близости от проезжей части дороги. Их располагают на расстоянии не менее 20 м от жилых домов и не далее 100 м от входных дверей обслуживаемых зданий. Подъезды к площадкам и сами площадки должны быть освещены. Контейнерные площадки располагают на расстоянии не ближе 20 м, но не более 100 метров от окон жилых и общественных зданий, детских и спортивных площадок, мест отдыха [2,6].

Размещение, размеры и конструкции площадок подлежат согласованию с жилищно-эксплуатационными организациями, органами Роспотребнадзора и организацией, осуществляющей вывоз ТБО.

Площадки для установки контейнеров должны иметь твердое водонепроницаемое покрытие с уклоном в сторону проезжей части 0,02 %, быть удобны в отношении их уборки и мойки. Территория площадки должна соответствовать размерам и числу контейнеров, причем со всех сторон необходимо оставлять место во избежание загрязнения почвы. Контейнеры должны устанавливаться от ограждающих конструкций не ближе 1 м, а друг от друга – 0,35 м. Для создания живой изгороди вокруг площадок рекомендуется использовать зеленые насаждения.

Ограждения площадок могут быть запроектированы в кирпичном, металлическом, металлосетчатом и железобетонном вариантах, что позволяет осуществлять их строительство, исходя из наличия местных строительных материалов и изделий.

# Контейнерные площадки должны примыкать к сквозным проездам. Машины с манипулятором с одной остановки могут разгружать не более 3-х контейнеров, что должно учитываться при определении необходимого количества контейнерных площадок.

Расчет контейнеров производился с учетом коэффициента неравномерности и резервных контейнеров.

Таблица  5.2

Расчетное количество контейнеров (объёмом 0,75 м3) для сбора ТБО

от населения на первую очередь (2018г.)

| № п/п | Наименование населенного пункта | Объем образования ТБО м3/год | Контейнеры, количество шт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ежедневный вывоз | Вывоз 1 раз в неделю* |
|  | Сельское поселение Выкатной |  |
| 1 | п.Выкатной | 2275,6 | 0 | 0 |
| 2 | с.Тюли | 869,4 | 0 | 0 |
|  | Всего по поселению | 3145.0 | 0 | 0 |
|  | Сельское поселение Горноправдинск |  |
| 1 | п. Горноправдинск | 13209,2 | 61 | 423 |
| 2 | п. Бобровский | 1255,0 | 6 | 41 |
| 3 | д. Лугофилинская | 130,4 | 0 | 0 |
|  | Всего по поселению | 14594,6 | 67 | 464 |
|  | Сельское поселение Кедровый |  |
| 1 | п.Кедровый | 2661,1 | 13 | 85 |
| 2 | с Елизарово | 1156,7 | 0 | 0 |
|  | Всего по поселению | 3817,8 | 13 | 85 |
|  | Сельское поселение Красноленинский |  |
| 1 | п.Красноленинский | 1782,3 | 9 | 57 |
| 2 | п.Урманный | 625,6 | 3 | 20 |
|  | Всего по поселению | 2407,9 | 12 | 77 |
|  | Сельское поселение Кышик |  |
| 1 | с.Кышик | 2224,5 | 0 | 0 |
|  | Сельское поселение Луговской |  |
| 1 | п.Луговской | 4339,4 | 20 | 139 |
| 2 | д.Белогорье | 911,0 | 0 | 0 |
| 3 | п.Кирпичный | 1810,6 | 0 | 0 |
| 4 | с.Троица | 1073,5 | 5 | 35 |
| 5 | д.Ягурьях | 573,7 | 3 | 19 |
|  | Всего по поселению | 8708,2 | 28 | 193 |
|  | Сельское поселение Нялинское |  |
| 1 | с.Нялинское | 1729,4 | 0 | 0 |
| 2 | д.Нялина | 228,7 | 0 | 0 |
| 3 | п.Пырьях | 614,3 | 0 | 0 |
|  | Всего по поселению | 2572,4 | 0 | 0 |
|  | Сельское поселение Селиярово |  |
| 1 | с.Селиярово | 2443,8 | 12 | 78 |
|  | Всего по поселению | 2443,8 | 12 | 78 |
|  | Сельское поселение Сибирский |  |
| 1 | п.Сибирский | 2417,1 | 0 | 0 |
| 2 | с.Батово | 1969,4 | 9 | 63 |
| 3 | с.Реполово | 1313,6 | 0 | 0 |
|  | Всего по поселению | 5700,1 | 9 | 63 |
|  | Сельское поселение Согом |  |
| 1 | д. Согом | 797,6 |  |  |
|  | Сельское поселение Цингалы |  |
| 1 | с.Цингалы | 1931,6 | 0 | 0 |
| 2 | д.Семейка | 0 | 0 | 0 |
| 3 | д.Чембачкина | 140,0 | 0 | 0 |
|  | Всего по поселению | 2071,6 | 0 | 0 |
|  | Сельское поселение Шапша |  |
| 1 | д.Шапша | 1874,9 | 9 | 60 |
| 2 | с.Зенково | 302,6 | 0 | 0 |
| 3 | д.Ярки | 1393,0 | 7 | 45 |
|  | Всего по поселению | 3570,5 | 16 | 105 |
|  | Всего по МР | 52053,9 | 157 | 1065 |

Вывоз 1 раз  в неделю* - предусмотрен для малонаселенных  труднодоступных населенных пунктов.

В таблице 5.3 приведены данные по количеству контейнеров для сбора отходов в жилом секторе и  от объектов  инфраструктуры  на первую очередь (2018 год) при разных графиках вывоза. Расчетное количество контейнеров может быть увеличено при неплотной частной застройке в соответствии с 2.2.3.СанПиН 42-128-4690-88 «Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м.».

Таблица 5.3

Суммарное количество контейнеров для населения и инфраструктуры  на первую очередь 2018 г.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Контейнеры, количество* шт |
| --- | --- | --- |
|  |  | Для населения, при ежедневном вывозе | Для населения, при вывозе 1 раз/неделя | Для объектов инфраструктуры | Итого при ежедневном вывозе | Итого при вывозе 1 раз/неделя |
|  | Сельское поселение Выкатной |
| 1 | п.Выкатной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | с.Тюли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по поселению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Сельское поселение Горноправдинск |
| 1 | п. Горноправдинск | 61 | 423 | 29 | 90 | 452 |
| 2 | п. Бобровский | 6 | 41 | 3 | 9 | 44 |
| 3 | д. Лугофилинская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по поселению | 67 | 464 | 30 | 99 | 496 |
|  | Cельское поселение Кедровый |
| 1 | п.Кедровый | 13 | 85 | 3 | 16 | 88 |
| 2 | с. Елизарово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по поселению | 13 | 85 | 3 | 16 | 88 |
|  | Cельское поселение Красноленинский |
| 1 | п.Красноленинский | 9 | 57 | 1 | 10 | 58 |
| 2 | п.Урманный | 3 | 20 | 3 | 6 | 23 |
|  | Всего по поселению | 12 | 77 | 4 | 16 | 81 |
|  | Cельское поселение Кышик |
| 1 | с.Кышик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по поселению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Cельское поселение Луговской |
| 1 | п.Луговской | 20 | 139 | 9 | 29 | 148 |
| 2 | д.Белогорье | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | п.Кирпичный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | с.Троица | 5 | 35 | 2 | 7 | 37 |
| 5 | д.Ягурьях | 3 | 19 | 2 | 5 | 21 |
|  | Всего по поселению | 28 | 193 | 13 | 41 | 206 |
|  | Cельское поселение Нялинское |
| 1 | с.Нялинское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | д.Нялина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | п.Пырьях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по поселению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Cельское поселение Селиярово |
| 1 | с.Селиярово | 12 | 78 | 4 | 16 | 82 |
|  | Всего по поселению | 12 | 78 | 4 | 16 | 82 |
|  | Cельское поселение Сибирский |
| 1 | п.Сибирский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | с.Батово | 9 | 63 | 4 | 13 | 67 |
| 3 | с.Реполово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по поселению | 9 | 63 | 4 | 13 | 67 |
|  | Cельское поселение Согом |
| 1 | д. Согом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по поселению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Cельское поселение Цингалы |
| 1 | с.Цингалы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | д.Семейка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | д.Чембачкина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по поселению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Сельское поселение Шапша |
| 1 | д.Шапша | 9 | 60 | 4 | 13 | 64 |
| 2 | с.Зенково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | д.Ярки | 7 | 45 | 3 | 10 | 48 |
|  | Всего по поселению | 16 | 105 | 7 | 23 | 112 |
|  | Всего по МР | 142 | 1065 | 65 | 224 | 1132 |

* Расчетное количество контейнеров может быть увеличено при неплотной частной застройке в соответствии с 2.2.3.СанПиН 42-128-4690-88

Расчет количества контейнерных площадок производится из расчета 3 контейнера на контейнерной площадке в среднем. В населенных пунктах Ханты-мансийского района, с учетом специфики  одноэтажной застройки, количество контейнеров на площадке определяется в каждом поселении индивидуально.

В таблице 5.4 представлены варианты оборудования контейнерных площадок.

Таблица  5.4

Варианты оборудования контейнерных площадок

| Комплектация контейнерной площадки | Параметры |
| --- | --- |
| Бетонное основание с площадкой под сбор КГО |
| на 1 контейнер | 3х1,75х0,17 м |
| на 2 контейнера | 4,7х1,75х0,17 м |
| на 3 контейнера | 6х1,75х0,17 м |
| на 4 контейнера | 7,7х1,75х0,17 м |
| на 5 контейнеров | 9,4х1,75х0,17 м |
| Бетонное основание бетон класса В22,5 без площадки под сбор КГО |  |
| на 1 контейнер | 1,75х1,75х0,17 м |
| на 2 контейнера | 2,5х1,75х0,17 м |
| на 3 контейнера | 3,75х1,75х0,17 м |
| на 4 контейнера | 5,0х1,75х0,17 м |
| на 5 контейнеров | 6,25х1,75х0,17 м |
| Металлическая конструкция для контейнерной площадки без сбора КГО |  |
| Контейнерная площадка закрытого типа (на замке) |
| на 1 контейнер | Длина = 175 см; Глубина = 175 см; Высота крыши от 220 до 200 см. |
| на 2 контейнера | Длина = 250 см; Глубина = 175 см; Высота крыши от 220 до 200 см. |
| на 3 контейнера | Длина = 375 см; Глубина = 175 см; Высота крыши от 220 до 200 см. |
| на 4 контейнера | Длина = 500 см; Глубина = 175 см; Высота крыши от 220 до 200 см. |
| на 5 контейнеров | Длина = 625 см; Глубина = 175 см; Высота крыши от 220 до 200 см. |

В таблице 5.5 представлены методы сбора и сроки реализации для населенных пунктов Ханты-Мансийского района.

Таблица  5.5

Срок реализации контейнерного сбора ТБО

| Населенные пункты | п. Горноправдинск, п.Луговской, , д.Ягурьях, д.Шапша, д.Ярки | с.Троица, п.Кедровый, с.Селиярово, п. Бобровский, с.Батово, п.Красноленинский, п.Урманный, | д.Лугофилинская, д.Чембакчина, с.Зенково |
| --- | --- | --- | --- |
| Метод сбора ТБО | Несменяемые контейнеры 2014 год | Несменяемые контейнеры до 2018 год | Самовывоз |

В д.Лугофилинская,  д.Чембакчина,  с.Зенково жители самостоятельно собирают  отдельные фракции отходов и сдают на приемный пункт, организованный администрацией сельского поселения.

5.2 Сбор и накопление ТБО на площадках временного накопления ТБО и ВМР

Площадки временного накопления отходов (ПВН) в Ханты-Мансийском районе необходимо обустроить в с.Реполово, с.Троица, п.Пырьях.

Таблица 5.6

Сбор и накопление ТБО на площадках временного накопления ТБО и ВМР

| с.Троица, /с.Реполово, п.Пырьях |
| --- |
| 1 этап | Сбор | 1 очередь: контейнерная система/ позвонковая система |
|  | Транспортировка | 1 очередь: мусоровоз / трактор с прицепом |
|  | Временное накопление | ПВН накопительные бункеры для ТБО, ВМР |
| 2 этап | Транспортировка | Бункеровоз, вывоз по зимнику на утилизацию |
|  | Утилизация | ТБО - Захоронение на полигоне |
|  |  | ВМР - Переработка |

В данной группе населенных пунктов рекомендуется организовать 2-х этапный вывоз  ТБО, КГО и опасных отходов (Таблица 5.6). Данная схема продиктована следующими условиями населенных пунктов:

- отсутствие собственного объекта по утилизации или обезвреживанию отходов;

- отсутствие круглогодичной автотранспортной  связи с другими населенными пунктами и объектами по обращению с отходами;

- численность населения менее 500 человек;

Сбор и вывоз отходов населения и предприятий на площадку временного накопления организуется централизованно, по графику. В перспективе необходимо организовать контейнерную систему сбора.

Таблица 5.7

Основные задачи при организации системы сбора и накопления отходов

| с.Реполово, с.Троица, п.Пырьях | Необходимые мероприятия |
| --- | --- |
| Экологический аспект. Исключить ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки на территории населенного пункта. | Своевременный сбор 100 % образуемых отходов. |
|  | Соблюдение санитарных норм при строительстве и эксплуатации площадки временного размещения |
|  | Сбор и накопление смешанных отходов при минимальном содержании органической фракции |
| Экономический аспект. Уменьшить количество накапливаемых смешанных отходов. Снизить затраты на транспортировку отходов. | Сбор и накопление фракций отходов, пригодных к последующей вторичной переработке (металл, бумага, стекло, пластик) |
|  | Утилизация органических отходов на территории домовладений |

В Федеральном законе от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» говорится, что «накопление отходов - временное складирование отходов (на срок не более чем шесть месяцев) в местах (на площадках), обустроенных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в целях их дальнейшего использования, обезвреживания, размещения, транспортирования». При накоплении отходов включать в проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, а также рассчитывать и вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду (в части размещения отходов) не требуется [30] .

Основные требования. СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» указано:

В зависимости от технологической и физико-химической характеристики отходов допускается их временно хранить:

- в производственных или вспомогательных помещениях;

- в нестандартных складских сооружениях (под надувными, ажурными и навесными конструкциями);

- в резервуарах, накопителях, танках и прочих наземных и заглубленных специально оборудованных ёмкостях;

- в вагонах, цистернах, вагонетках, на платформах и прочих передвижных средствах;

- на открытых приспособленных для хранения отходов площадках.

Условия сбора и накопления определяются классом опасности отходов, способом упаковки с учётом агрегатного состояния и надёжности тары».

Для хранения отходов 1-3-го классов опасности в зависимости от их свойств необходимо использовать закрытую или герметичную тару:

- металлические или пластиковые контейнеры, лари, ящики и др.;

- металлические или пластиковые бочки, цистерны, баки, баллоны, стеклянные ёмкости и др.;

- прорезиненные или полиэтиленовые пакеты, бумажные, картонные, тканевые мешки, кули и др.

Отходы производства и потребления 4-го и 5-го классов опасности могут храниться в открытой таре.

Временное хранение твёрдых отходов 4-го и 5-го классов опасности в зависимости от их свойств допускается осуществлять без тары - навалом, насыпью, в виде гряд, отвалов, в кипах, рулонах, брикетах, тюках, в штабелях и отдельно на поддонах или подставках.

Тара и упаковка должны быть прочными, исправными, полностью предотвращать утечку или рассыпание отходов, обеспечивать их сохранность при хранении. Тара должна быть изготовлена из материала, устойчивого к воздействию данного вида отхода и его отдельных компонентов, атмосферных осадков, перепадов температур и прямых солнечных лучей.

Контейнеры, используемые для хранения отходов производства и потребления, изготавливают из материалов, обеспечивающих качественное проведение их очистки и обеззараживания. Ёмкости, используемые для хранения жидких отходов, должны быть установлены на поддонах, обеспечивающих сбор и хранение всей разлившейся жидкости. Стеклянная тара, используемая для хранения жидких отходов, должна помещаться в деревянные, пластиковые ящики или иметь обрешётку. Стенки ящиков и обрешёток должны быть выше закупоренных бутылей и банок на 5 см.

Размещаемые отходы производства и потребления следует складировать таким образом, чтобы исключить возможность их падения, опрокидывания, разливания, чтобы обеспечивалась доступность и безопасность их погрузки для отправки на специализированные предприятия для обезвреживания, переработки или утилизации.

Для организации закрытых площадок временного накопления отходов могут использоваться специально предназначенные для этой цели стационарные складские здания, отдельные помещения или выделенные площади внутри складских и (или) производственных, вспомогательных зданий, а также нестационарные складские здания и сооружения.

Требования к обустройству мест временного накопления отходов

«При временном хранении отходов в нестационарных складах, на открытых площадках без тары (навалом, насыпью) или в негерметичной таре должны соблюдаться следующие условия:

- временные склады и открытые площадки должны располагаться с подветренной стороны по отношению к жилой застройке;

- поверхность хранящихся насыпью отходов или открытых приёмников-накопителей должна быть защищена от воздействия атмосферных осадков и ветров (укрытие брезентом, оборудование навесом и т.д.);

- поверхность площадки должна иметь искусственное водонепроницаемое и химически стойкое покрытие (асфальт, керамзитобетон, полимербетон, керамическая плитка и др.);

- по периметру площадки должна быть предусмотрена обваловка и обособленная сеть ливнестоков с автономными очистными сооружениями в соответствии с техническими условиями;

- поступление загрязнённого ливнестока с этой площадки в общегородскую систему дождевой канализации или сброс в ближайшие водоёмы без очистки не допускается».

Временное хранение отходов производства и потребления должно осуществляться в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППВ 01-03), утверждённых приказом МЧС России от 18.06.2003 № 313. Площадка, на которой осуществляется временное хранение отходов производства и потребления, обладающих пожароопасными свойствами, должна быть оборудована первичными средствами пожаротушения.

Временное хранение отходов производства и потребления должно осуществляться в условиях, исключающих превышение нормативов допустимого воздействия на окружающую среду, в части загрязнения поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, почв прилегающих территорий, не должно приводить к нарушению гигиенических нормативов и ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки на данной территории».

В таблице 5.8 приведены расстояния от площадок временного накопления до полигонов ТБО.

Таблица 5.8

Расстояния от населенных пунктов до полигона ТБО

| Населенный пункт | Расстояние, км | Полигон ТБО |
| --- | --- | --- |
| с. Троица | 8 | Полигон ТБО п.Луговской |
| с. Реполово | 100 | Полигон ТБО г. Ханты-Мансийск |
| п. Пырьях | 22 | Полигон ТБО с.Нялинское |

Для организации  вывоза ТБО и ВМР с площадок временного накопления (ПВН) в таблице 5.9 приведены  количественные показатели образуемых отходов и вторичных ресурсов. Из таблицы видно, что количество смешанных отходов, образуемых в данных населенных  пунктах,  варьируется от 51 кубического метра в месяц в п.Пырьях, до 117 кубического метра в месяц в с. Реполово. Большое количество накопленных отходов (строки  2, 3, Таблица 5.9) в течение сезона отсутствия транспортного сообщения потребует серьезных вложений в организацию площадки накопления. Необходимо провести мероприятия по уменьшению количества накапливаемых отходов и изменения агрегатного состояния отходов. Решением является брикетирование отходов.

Брикетирование отходов.

Для прессования и брикетирования отходов с соблюдением гигиенических и санитарных норм,  необходимо из общей массы образованных отходов:

1. отобрать фракции вторичного сырья, которые возможно накапливать в течение более длительного времени для дальнейшей переработки;

2. исключить органические и влажные отходы.

Отходы, собранные мусоровозом, транспортируются и выгружаются на специальную площадку или в накопительный бункер. Специальный пресс под давлением уплотняет отходы, автоматически обвязывает 4-5 рядами проволоки или полимерной лентой (Рисунок 18) и формирует брикет. Брикеты представляют собой наиболее экономичную форму упаковки.  Объем брикетированных отходов составляет в месяц от 2.7 до 6.3 кубических метров в месяц (строка 9, таблица 5.9).

Таблица 5.9

Показатели по площадкам временного накопления

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | с.Троица | с.Реполово | п.Пырьях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность 2018 год | Чел. | 568 | 695 | 325 |
| 2 | Суммарный объем образования ТБО в год | м3/год | 1124* | 1405* | 614* |
| 3 | Суммарный объем образования ТБО в месяц | м3/месяц | 94 | 117 | 51 |
| 4 | Количество отходов металл, стекло, пластик | тонн/год | 23,5 | 30,2 | 14 |
| 5 |  | м3/год | 59** | 75,5** | 35** |
| 6 | Количество органических отходов (пищевых, влажных) | тонн/год | 56 | 70 | 30 |
| 7 | Смешанные ТБО накопление на площадке «навалом» (при отборе ВМР и органических отходов) | тонн/месяц | 5,1 | 6,3 | 2,7 |
| 8 |  | м3/месяц | 25,4*** | 31,5*** | 13,5*** |
| 9 | Брикетированные смешанные ТБО | м3/месяц | 5,1***** | 6,3***** | 2,7***** |

*        - плотность отходов на этапе сбора - 0,125 т/ м3;

**      - плотность золы ТБО, плотность отсортированных фракций  металл, стекло, полимеры - 0,4 т/ м3 (таблица 3.3);

***    - Плотность в контейнере, бункере, навалом на площадке  – 0,20  т/ м3 , таблица 3.3;

****  - плотность ТБО, размещенных на полигоне или прессованных - 0,50 тонн / м3

***** - прессованные, брикетированные отходы, плотность  более 1,00 тонны/ м3

В процессе прессования плотность отходов увеличивается в 4-5 раз, и из них удаляется избыточная влага, которая  является источником активных процессов ферментации и образования газа. Брикет представляет собой параллелепипед. Размеры и вес брикетов могут быть различны в зависимости от прессующей установки. Брикет хорошо отформован, имеет четкие углы, легко погружается с помощью автопогрузчика и при необходимости может перевозится автомобильным, железнодорожным или речным транспортом. Брикеты используют для создания как маломощных, так и высоконагруженных полигонов, а также для закладки карьеров, неровностей местности. В Таблице 5.10 в качестве примера приведен модельный ряд прессов, используемых для брикетирования различных объемов образующихся ТБО (Рисунки 18,19). Прессы снабжены технологическими отверстиями для обвязки брикета тонкой полимерной лентой или проволокой.

Брикетированные отходы имеют преимущества при временном накоплении и захоронении:

- Не привлекают грызунов, птиц, мух;

- Пожарная безопасность (брикеты невозможно поджечь даже паяльной лампой и бензином);

- Просачивание воды внутрь отсутствует;

- Выделение газов пренебрежительно мало;

- Повышается эффективность транспортировки ТБО;

- Захоронение брикетированных ТБО является более эффективным и с точки зрения экономии занимаемого ими места на полигоне.

Для прессования и герметизации ТБО на территории населенных пунктов Ханты-Мансийского района могут  использоваться прессы:

- с фронтальной загрузкой;

## с вертикальной загрузкой и упаковкой отходов в полиэтиленовые мешки.

Рисунок 18.  Брикетировочный пресс. Брикеты отходов.

Таблица 5.10

Характеристика прессующих установок

| Наименование параметра | Мини 4 | Малыш 8 | Крепыш 8 с увеличенной загрузочной камерой | Крепыш 12 | Профи 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усилие пресса, т | 4 | 8 | 8 | 12 | 20 |
| Мощность, кВт | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 5,5 | 5,5 |
| Электропитание, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Кол-во кип в час | 2 - 3 | 3 - 4 | 3 - 4 | 3 - 5 | 3 - 5 |
| Производительность за смену * | до 0,3 т | до 1 т | до 1,5 т | до 2,5 т | до 7-8 т |
| Вес пресса, кг | 300 | 380 | 430 | 580 | 1400 |
| Размер кипы, см | 60 х 40 х 35 | 70 х 60 х 50 | 70 х 60 х 80 | 70 х 60 х 80 | 110 х 80 х 90 |
| Вес кипы, кг * | 20 - 40 | 40 - 100 | 70 - 120 | 40 - 150 | 200 - 300 |
| Загрузочное окно, см | 60 х 30 | 70 х 45 | 70 х 45 | 70 х 45 | 110 х 60 |
| Габариты пресса, см | 70 х 50 х 200 | 84 х 70 х 218 | 90 х 70 х 235 | 90 х 70 х 260 | 140 х 110 х 310 |
| Рабочая температура | от - 30 С до 40 С |
| Цена, тыс. руб. | 88,0 | 99,9 | 103,0 | 119,9 | 199,9 |

Примечание <*> - в зависимости от перерабатываемого материала

## Рисунок 19.   Пресс Orwak 5030-B

Пресс Orwak 5030-B  имеет стандартный корпус-барабан. Мешок размещается снаружи стального барабана, не повреждается в процессе уплотнения и не пропускает жидкость и запах. За 36 секунд отходы прессуются в соотношении 10:1. Пресс мобильный (на колесиках). Прессуемые отходы: бумажные пакеты, одноразовая посуда,  металлические банки, полимерная пленка, картон, PET-бутылка, пищевые (органические) отходы, влажный мусор.

Преимущества пресса: чистое помещение, мешки не повреждаются в процессе прессования.

Таблица 5.11

## Технические характеристики пресса Orwak 5030-B

| Параметры | Значения |
| --- | --- |
| Усилие прессования | 3 т |
| Габаритные размеры пресса | 1005х785х2660 мм |
| Диаметр отверстия для загрузки | 500 мм |
| Внутренний размер барабана | 500х800 мм |
| Объем барабана | 0,157 куб.м |
| Мощность | 1,1 кВт (220В) |
| Вес пресса | 310 кг |
| Рабочее давление | 110 бар |
| Разгрузочное давление | 140 бар |
| Ход поршня | 790 мм |
| Время цикла прессования | 36 с |
| Сила давления на 1кв.см | 1,5 кг |
| Уровень шума | меньше 62 дцб |
| Рабочая температура | от 0 С до 40 С |

Для  изоляции  ТБО и снижения их воздействия на внешнюю среду, предлагается оборачивать брикеты ТБО стретч-пленкой. Данная технология особенно актуальна для климатических условий ХМАО.

Система упаковки брикетов ТБО (кип) в пленку позволяет удобные транспортировку, складирование и захоронение ТБО, при этом полностью отсутствуют запах, испарения, протечки, уменьшается объем мусора.

Первый этап – обвязывание брикета ТБО тонкой полимерной лентой или проволокой (Рис.20). Данная система позволяет брикету держать форму и может быть дополнительно установлена на прессующий станок (кронштейн для бобины с обвязочной полимерной лентой и крючки для протяжки ленты или проволоки), либо обвязка кипы полимерной лентой или проволокой осуществляется через имеющиеся в прессе технологические отверстия.

Рисунок 20 – Брикет ТБО

Второй этап – оборачивание брикета ТБО широкой полимерной стретч-лентой (паллетной пленкой), она используется для герметизации брикетов ТБО (Рис. 21). В данной технологии обычно применяется полиэтиленовая пленка-стретч шириной 500 мм. На рынке упаковочных материалов имеются катушки с пленкой-стретч 750 мм. Они характеризуются большей шириной, за счет которой увеличивается надежность упаковки вследствие увеличения плоскости накладки ленты.

Существует также сенажная стретч-пленка, к ней предъявляются повышенные требования по прочностным характеристикам и свето-погодоустойчивости. Плотность сенажной пленки выше паллетной вследствие большей толщины изделия (паллетная – от 15 до 23 мкм, сенажная – от 20 до 30 мкм).

Паллетные пленки в зависимости от способа применения делятся на ручные (обмотка идет вручную) и машинные (обмотка идет с использованием специальных машин – паллетоупаковщиков). Существуют как полностью автоматические, так и полуавтоматические паллетоупаковщики.

Рисунок 21.    Паллетоупаковщик с автоматической обмоткой

Для северной климатической зоны рекомендуется установка пресса в  помещении. Помещение располагается на площадке ПВН. Для установки пресса требуется - 1,5 кв. метра, а для складирования одной тонны прессованных отходов (бумага, пластик) - 1,0 кв. метр.  Пресс устанавливается в непосредственной близости с площадкой  для отходов. Площадка должна иметь навес от дождя, ограждение от ветра, твердое гидроизолированное основание, имеющее наклон и слив.

5.3  Сбор и утилизация ТБО с применением установок  для сжигания отходов

В п.Выкатной, с.Тюли, д.Белогорье, п.Кирпичный, п.Сибирский, д. Согом, с.Цингалы расположены площадки, оборудованные  инсинератором ИУ-80,   предназначенным для сжигания продуктов переработки нефти и нефтешламов, твёрдых промышленных и бытовых отходов.

В данной группе населенных пунктов необходимо организовать 2-х этапный вывоз  ТБО, КГО и опасных отходов. Данная схема продиктована следующими условиями населенного пункта:

- отсутствие собственного объекта по захоронению отходов, золы;

- отсутствие круглогодичной автотранспортной  связи с другими населенными пунктами и объектами по размещению отходов;

Таблица 5.12

Этапы системы обращения с отходами

| п.Выкатной, с.Тюли, д.Белогорье, п.Кирпичный, п.Сибирский, д. Согом, с.Цингалы |
| --- |
| 1 этап | Сбор | 1 очередь: позвонковый |
|  | Транспортировка | 1 очередь: трактор с прицепом (мусоровоз) |
|  | Сортировка. Первичная утилизация ТБО / оборудование | Площадка мусоросжигательной установки / Инсинератор ИУ-80, |
|  | Временное накопление | Накопительные бункеры: Зола; Негорючие отходы; Крупногабаритные отходы; Опасные отходы |
| 2 этап | Транспортировка | Бункеровоз, вывоз по зимнику на утилизацию и обезвреживание |
|  | Утилизация | Захоронение на полигоне ТБО |
|  |  | Переработка |

Сбор и вывоз отходов населения и предприятий на площадку мусоросжигательной установки организуется централизованно, по графику. В перспективе необходимо организовать контейнерную систему сбора.

Таблица 5.13

Основные задачи при организации системы сбора, накопления и утилизации отходов при использовании инсинератора

| п.Выкатной, с.Тюли, д.Белогорье, п.Кирпичный, п.Сибирский, д. Согом, с.Цингалы | Необходимые мероприятия |
| --- | --- |
| Экологический аспект. Исключить ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки на территории населенного пункта. | Своевременный сбор 100 % образуемых отходов. Соблюдение санитарных норм при строительстве и эксплуатации площадки мусоросжигательной установки. Исключить сжигание отходов, содержащих ПВХ. Сбор и вывоз образованной золы. |
| Экономический аспект. Обеспечить эффективную работу мусоросжигательной установки. Снизить затраты на транспортировку золы, негорючих отходов, вторичных ресурсов. | Сбор и накопление негорючих фракций отходов, пригодных к последующей вторичной переработке (металл, стекло, пластик) |
|  | Утилизация органических отходов на территории домовладений |

Поступившие на площадку отходы должны быть рассортированы на горючие и негорючие фракции. Негорючие фракции – металл, стекло накапливаются в бункерах, для дальнейшего использования в качестве вторичного сырья.

Инсинератор ИУ-80 (установка для утилизации нефтешламов) предназначен для сжигания продуктов переработки нефти и нефтешламов, твёрдых промышленных и бытовых отходов (промасленной ветоши, топливных и масляных фильтров, красок, растворителей и т.п.) на объектах коммунального и сельского хозяйства, промышленности и иных организаций, занимающихся уничтожением отходов.  Инсинератор ИУ-80 представляет собой камеру, изготовленную из высокопрочной стали, имеющую изнутри слой огнеупорного материала и оснащенную горелкой. Установка оснащена двумя вентиляторами, которые предназначены для нагнетания воздуха. Во время работы установки в камере дожигания создается воронкообразный поток газов, которые вдоль стенок направляются в камеру сжигания. Зола от сгорания отходов составляет от 5% до 15 %, в  зависимости от исходного состава отходов.

Полное уничтожение отходов должно происходить при соблюдении режима высокой температуры сгорания (выше 1000°C) внутри установки для утилизации. В  установке ИУ-80  не предусмотрено ворошение,  перемешивание отходов в процессе сжигания, это обстоятельство может препятствовать равномерному горению отходов и поддержанию необходимой температуры  по всему объему камеры. Рекомендуется исключить сжигание отходов материалов на основе ПВХ.

Поливинилхлорид (полихлороэтин)  ПВХ - это термопластиковый полимер.   ПВХ содержатся в  медицинских изделиях,  игрушках,  шлангах, кабелях, оконных уплотнителях, изоляционных материалах, плитке для пола, линолеуме, оболочке для электропроводов, упаковке для пищевых продуктов, материалах для обивки мебели, облицовочных материалах и других изделиях. Отличать ПВХ от других видов пластика можно по маркировке. На упаковке товара из ПВХ обычно ставят цифру "3" в треугольнике из стрелок, или букву "V", или аббревиатуру "PVC". Кроме того, при сгибании упаковки из ПВХ в местах сгиба появляются белые пятна.

ПВХ  и изделия из него очень сложно выделить из общей массы отходов. Рекомендуется исключить сжигание всех полимерных и сложносоставных отходов.

При захоронении в землю ПВХ  реагируют с почвенные водами, при этом выделяются токсические стабилизаторы (тяжелые металлы), происходит 
загрязнение водоносных слоев.

При сжигании ПВХ образуются диоксины и органохлориды, токсичные соединения, обладающие мощным мутагенным действием, опасные для здоровья человека и окружающей среды.  Даже если сжигать пластик при высокой (около 1000 C) температуре в печи, диоксины всё равно присутствуют в дыме.

Наиболее сложно решаются вопросы утилизации смеси полимерных отходов, содержащих наряду с ПВХ полиолефины (полиэтилен, полипропилен), полистирол, полиуретаны, полиамиды и др.

Из мирового опыта утилизации ТБО термическим способом известны условия образования диоксинов, это

-низкая температура горения 600-900ºС;

-избыточное содержание кислорода воздуха;

-наличие в отходящих газах частиц углерода, золы и пыли, способствующие повторному синтезу диоксинов.

Только высокая температура, свыше 1250ºС и выдержка более 2 секунд способствует разрушению диоксинов. Такие условия невозможно создать в мусоросжигательных установках Инсинератор ИУ-80. Для того, чтобы исключить отрицательное влияние продуктов сгорания отходов, содержащих материалы из ПВХ, их необходимо отсортировывать и накапливать для вывоза и утилизации.

Анализ существующих технологий приводит к выводу, что для безопасной утилизации ТБО требуется оборудование, которое отвечало бы следующим условиям:

- бескислородное термическое разложение органического вещества;

- температура не менее 900ºС в зоне разложения;

- пропорциональное и равномерное смешивание компонентов горения;

- время пребывания газов в горячей зоне сжигателя не менее 2 секунд.

5.4  Сбор крупногабаритных отходов

Администрация сельского поселения или организация, занимающаяся сбором и вывозом отходов, организует и оборудует участки сбора КГО на существующих и дополнительно организованных площадках сбора ТБО.

Сбор КГО осуществляется по одной из следующих схем:

- площадка сбора КГО  устраивается на местах сбора отходов, оборудованных контейнерами, представляет собой площадку с твердым основанием размерами 1,5 × 1,5 м и с ограждением по трем сторонам;

- при позвонковой системе в населенных пунктах  КГО выносятся населением в установленные места в установленное время.

В рамках организации системы (схемы) обращения с КГО на территории Ханты-Мансийского  района организуются:

- площадки сбора КГО;

- участки временного накопления и  разборки КГО;

- работа мобильного шредера на  участках временного накопления и  разборки КГО, по графику;

- работа дробилки для древесных отходов по графику;

- вывоз и утилизация КГО на комплексных межмуниципальных полигонах ТБО.

Строительные отходы.

Организации образующие строительные отходы должны самостоятельно организовывать сбор и вывоз. Строительные отходы от населения собираются и вывозятся совместно с КГО по заявкам.

Строительные отходы, содержащие токсичные вещества, подлежат обезвреживанию в соответствии с принятой технологией для данного вида отходов и класса опасности.

Строительные отходы 3-4 класса опасности могут использоваться в качестве засыпки,  либо подлежат размещению на полигоне захоронения ТБО, в том числе допускается их использование для создания промежуточных изолирующих слоев. В перспективе измельчение и применение в качестве строительных материалов для хозяйственных нужд. Измельченные на шредере строительные отходы могут использоваться для рекультивации свалок.

5.5  Отходы от уборки улиц и содержания территории

Сбор и вывоз отходов от уборки организуют предприятия осуществляющие уборку и содержание территорий.

Сбор отходов от уборки улиц и содержания территорий осуществляется в соответствии с их видом:

- смет и мусор, которые образуются при сухой уборке территорий, образуются при ручном (дворниками) или механизированном (спецмашинами с плужно-щеточным оборудованием) подметании, загружаются в кузов спецмашин;

- обрезь деревьев загружают в кузов бортовой машины;

- снеговые массы вывозятся самосвалами сразу после сгребания снега.

Обезвреживание отходов от уборки территорий осуществляется на ближайшем полигоне ТБО посредством:

- дробления древесных отходов;

- захоронения смета.

В сельских  поселениях ежегодно обустраиваются места временных (сезонных) площадок складирования снега.

5.6  Система транспортирования ТБО и КГО

Выбор оптимального способа сбора и транспортирования отходов к местам обезвреживания (утилизации)  является одним из главных вопросов в организации обращения с ТБО на территории муниципального района с малонаселенными  и территориально труднодоступными поселками.

На первой стадии сбора – вывоза ТБО  собирают в контейнеры. Из контейнеров ТБО перегружаются в мусоровозы, которые перевозят их к местам временного накопления, обезвреживания (утилизации) или захоронения. Маршрутные графики работы мусоровозной техники составляются специализированной организацией, занимающейся сбором и транспортировкой ТБО  (Рекомендации по выбору методов и организации удаления бытовых отходов. М1985) [24]. При составлении графиков учитывается характеристика мусоровозной техники, расположение мусоросборочных площадок, кратность вывоза отходов с каждой площадки, объемы накопления отходов на площадке, расстояние до объекта обезвреживания ТБО.

Маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта осуществляется для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимается участок движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому объекту от начала до полной загрузки машины и последующей выгрузки. Все маршруты разрабатывают в графической и текстовой формах. Графическая форма маршрутов сбора ТБО - это нанесенные на план поселка линии движения соответствующих мусоровозов с указанием начального и конечного пунктов сбора, а также направления движения. Текстовая форма маршрута сбора ТБО - это последовательное перечисление адресов домовладений, обслуживаемых за одну поездку мусоровоза до его максимального заполнения. В дополнение к маршрутам движения мусоровозов разрабатывают подробный график (расписание) движения, который позволяет в любое время определить, где находится мусоровозная машина, какое домовладение она обслуживает, когда должна прибыть на конечный пункт маршрута или к месту разгрузки, когда приступит к следующему маршруту.

2-х этапная система вывоза ТБО.

Одним из реальных путей сокращения транспортных расходов является переход к двухэтапной системе вывоза ТБО с применением мусороперегрузочных станций, накопительных площадок и большегрузных транспортных мусоровозов. Традиционная одноэтапная схема транспортировки отходов «Место сбора — площадка утилизации» заменяется на два этапа: локальный «Место сбора — площадка временного накопления  ПВН» и транспортный этап «ПВН — объект утилизации, обезвреживания или размещения».

Схема вывоза  отходов на площадку временного накопления  позволяет использовать мусоровозы с относительно небольшой грузоподъемностью и вместимостью, которые работают с небольшим пробегом, и выполняют функцию сбора ТБО в поселках.

1 этап. Мусоровоз подъезжает к контейнеру, при помощи манипулятора забирает его и опорожняет, высыпая в собственный кузов, устанавливает пустой контейнер на место и едет к следующему - так до заполнения собственного кузова. Далее отходы вывозятся на площадку временного накопления  перегружаются в   бункер или разгружаются на специальную площадку, где происходит процесс накопления.

2 этап. Погрузчик загружает в мусоровоз  большой грузоподъемности или бункер накопленные отходы, которые вывозятся для утилизации или обезвреживания.

Крупногабаритные отходы накапливаются на специальной площадке. КГО,  измельченные на мобильном шредере и строительные отходы используются как инертный материал для засыпки. Неиспользованные КГО  вывозятся  отдельным грузовым транспортом на полигон ТБО.

В Ханты-Мансийском районе организация на территории двухэтапной системы вывоза ТБО с применением  площадок временного накопления отходов позволит:

1. Решить проблему обезвреживания и утилизации отходов в каждом конкретном поселке без строительства капитального объекта – полигона ТБО, при минимальных финансовых затратах, с соблюдением нормативных требований;

2. Сократить транспортные расходы  при сборе  и обезвреживании отходов в  удаленных населенных пунктах, не имеющих на своей территории объект по обезвреживанию отходов, отвечающий  санитарным требованиям.

Характеристика специализированной техники для транспортировки отходов.

Транспортировка бытовых отходов должна осуществляться специальным автотранспортом. Машины для вывоза твердых бытовых отходов отличаются:

- назначением (машины для вывоза отходов из жилых, торговых и общественных зданий; машины для вывоза специальных отходов; машины для вывоза крупногабаритных отходов и т.д.);

- вместимостью кузова (мини-мусоровозы, средние, большегрузные мусоровозы);

- механизмами загрузки отходов, в зависимости от типа и вместимости мусоросборника (стандартные стационарные контейнеры вместимостью 0,75м3, передвижные контейнеры (на колесиках) – вместимостью 0,6; 0,8; 1,1м3);

- спецоборудованием для прессования отходов и характером процесса уплотнения отходов (непрерывный, циклический);

- системой выгрузки отходов из кузова – самосвальной или принудительной с помощью выталкивающей плиты.

По способу погрузки ТБО из контейнера, мусоровозы делятся на две группы:

- с задней загрузкой;

- с боковой загрузкой.

Технические характеристики основных типов мусоровозов, применяемых в настоящее время на территории муниципальных образований Российской Федерации, представлены в таблице 8.1.

Таблица 5.14

Основные типы мусоровозов, предназначенные для вывоза ТБО на территории муниципальных образований РФ

| Марка | Масса вывозимых ТБО, кг | Объем кузова, м3 | Шасси | Кратность уплотнения | Габаритные размеры, мм | Полная масса, кг | Масса специального оборудования, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КО-413 | 3300 | 7,5 | ГАЗ-3307 | 2,5 | 6200х2450х2900 | 7850 | 1950 |
| КО-415 | 9370 | 22,5 | КАМАЗ 53213 | 2,5 | 8600х2560х3600 | 20500 | 4400 |
| КО-431 | 3600 | 10 | ЗИЛ-433362 | 1,8-2,3 | 5900х2340х3100 | 11200 | 2045 |
| КО-424 | 2900 | 7,5 | ЗИЛ-431412 | 1,85 | 5900х2340х3100 | 8500 | 1950 |
| КО -440-3 | 3220 | 7,5 | ГАЗ-3307 | 2 | 6500х2500х3200 | 7850 | 1900 |
| КО -440-4 | 4300 | 10 | ЗИЛ 433362 | 2 | 6800х2500х3550 | 11000 | 2600 |
| МКМ-2 | 4700 | 9,6 | ЗИЛ-433362 | 1,8-2,2 | 7200х2450х2900 | 11000 | 2400 |
| МКГ | 3100 | 8,2 | ГАЗ-3307 | 1,8-2,2 | 6700х2350х2830 | 7850 | 2050 |
| МКМ-4605 | 9000 | 17 | КАМАЗ - 53605-62 | 4-6 | 8230х2500х3520 | 20500 | 7500 |
| МКЗ-4602 | 11000 | 18 | КАМАЗ 53605-62 | 4-6 | 8415х2500х3640 | 20500 | 6000 |

Расчет количества специализированной техники для транспортирования ТБО и КГО

Число мусоровозов, необходимых для транспортирования ТБО, определяют по формуле [10]:

(1)

где М- число мусоровозов, ед.

Пгод – объем ТБО, подлежащих вывозу в течение года, м3;

Псут. - суточная производительность единицы данного вида транспорта, м3;

Кисп. - коэффициент использования.

Суточную производительность мусоровоза определяют по формуле:

(2)

где Р - число рейсов в сутки;

Е - количество отходов, перевозимых за один рейс, м3.

Число рейсов за смену определяют по формуле:

(3)

где Т - продолжительность смены, час;

Тпз. - время, затрачиваемое на подготовительно-заключительные операции в гараже, час;

То - время, затрачиваемое на нулевые пробеги (от гаража до места работы и обратно), час;

Тпог. - продолжительность погрузки, включая переезды и маневрирование, час;

Тразг. - продолжительность разгрузки, включая маневрирование, час;

Тпрб. - время, затрачиваемое на пробег от места сбора до объекта по обезвреживанию отходов и обратно, час.

Низкий коэффициент использования специализированной техники в населенных пунктах Ханты-Мансийского района обусловлен следующими условиями:

- невысокая численность населения поселков;

- территориальная обособленность поселков

Графики  работы специальной техники строятся на основе схемы объектов  по обращению с отходами.  На территории Ханты-Мансийского района расположены  действующие  объекты обезвреживания отходов:  Полигон ТБО п. Горноправдинск,  Полигон ТБО п.Кедровый, Полигон ТБО с.Кышик, Полигон ТБО п.Луговской, Полигон ТБО с.Нялинское, Полигон ТБО с. Елизарово, Полигон ТБО г. Ханты-Мансийск. Полигон ТБО п. Красноленинский находится на стадии проектирования. Площадки временного накопления отходов с последующей перегрузкой и транспортировкой на полигон предусмотрены в  с.Реполово,  с.Троица,   п.Пырьях. Мусоросжигательные установки размещены в п.Выкатной, с.Тюли, д.Белогорье, п.Кирпичный, п.Сибирский, д. Согом, с.Цингалы. В д. Лугофилинская,    д.Чембакчина, с.Зенково предлагается собирать и вывозить отдельные фракции отходов.

Техника для сбора и вывоза отходов в Ханты-Мансийском  районе делится по характеристикам:

- Мусоровоз на шасси Урал - предназначен для сбора и транспортировки мусора в труднодоступных районах;

- Мусоровоз тип КО-1 (КО-440-4) – мусоровоз с небольшим кузовом, для сбора отходов по локальной схеме на территории одного населенного пункта;

- Мусоровоз тип КО-2 (КО-427) – с большим кузовом, высокой степенью уплотнения, для сбора и вывоза отходов на  больших расстояниях.

Количество техники, необходимой для сбора и вывоза ТБО и КГО в разрезе населенных пунктов Ханты-Мансийского района представлено в таблице 5.15.

Таблица 5.15

Расчетное количество техники, необходимой для вывоза ТБО и КГО на территории поселений Ханты-Мансийского района

|  |  | Количество специализированной техники, шт. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Одноэтапный вывоз ТБО | 2-х этапный вывоз ТБО |
|  |  | Прямой вывоз | Прямой вывоз на площадку временного накопления ПВН | Прямой вывоз на мусоросжигательную площадку | Вывоз ТБО и золы на полигон Межпоселенческая логистическая схема |
| Населенный пункт | Числ. населения (2013г/20г) | Полигон ТБО / Специализированная техника | Специализированная техника | Специализированная техника | Бункеровоз / мусоровоз тип КО-2 | Шредер /погрузчик/ грузовая техника |
|  |  | I очередь (2014-2018г.) | Расчетный срок (2018-2033 г.) | I очередь | Расчетный срок | I очередь | Расчетный срок |  |  |
| п.Выкатной | 878 / 1204 |  |  |  |  | КО - 1 |  | Не реже 2 раз в год | 2 раза в год |
| с.Тюли | 335 /460 |  |  |  |  | КО - 1 |  | Не реже 2 раз в год | 2 раза в год |
| п. Горноправдинск | 4777 /6989 | Полигон ТБО п. Горноправдинск / Мусоровоз МАЗ КО - 440 | МАЗ 3533702 КО 427 – 1 (тип КО-2) Мусоровоз МКЗ 10-1 |  |  |  |  |  | По графику |
| п. Бобровский | 454 /664 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Батово | 670 /1042 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Кедровый | 945 /1408 | Полигон ТБО п.Кедровый | КО – 1 |  |  |  |  |  |  |
| с. Елизарово | 409 /612 | Полигон ТБО с Елизарово | КО – 1 |  |  |  |  |  | 2 раза в год |
| п.Красноленин-ский | 654 /943 | Полигон ТБО п. Красноленинский / КО – 1 |  |  |  |  |  |  | 2 раза в год |
| п.Урманный | 229 /331 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Кышик | 815 /1177 | Полигон ТБО с.Кышик / КО – 1 |  |  |  |  |  |  | 2 раза в год |
| п.Луговской | 1610 /2296 | Полигон ТБО п.Луговской / Мусоровоз повышенной проходимости , 1 |  |  |  |  |  |  | 2 раза в год |
| д.Белогорье | 339 /482 |  |  |  |  |  | КО-1 | 4 рейса в год, мусоровоз на базе Урал | 2 раза в год |
| с.Троица | 396 /568 |  |  |  | КО-1 |  |  | 14 рейсов в год, мусоровоз на базе Урал | 2 раза в год |
| п.Кирпичный | 674 /958 |  |  |  |  |  | КО – 1 | 7 рейсов в год, мусоровоз на базе Урал | 2 раза в год |
| с.Нялинское | 632 /915 | Полигон ТБО с.Нялинское / Мусоровоз повышенной проходимости , 1 |  |  |  |  |  |  | 2 раза в год |
| д.Нялина | 84 /121 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Пырьях | 224 /325 |  |  |  |  |  |  | 8 рейсов в год Мусоровоз на шасси Урал | 2 раза в год |
| с.Селиярово | 902 /1293 | Полигон г. Ханты-Мансийск / Мусоровоз повышенной проходимости , 1 |  |  |  |  |  |  | 2 раза в год |
| п.Сибирский | 823 /1279 |  |  |  |  |  | КО – 1 | 10 рейсов в год мусоровоз КО-2 | 2 раза в год |
| с.Реполово | 447 /695 |  |  |  |  |  | КО – 1 | 10 рейсов в год мусоровоз КО-2 | 2 раза в год |
| д. Согом | 283 /422 |  |  |  |  |  | КО – 1 | 7 рейсов в год | 2 раза в год |
| с. Цингалы | 697 /1022 |  |  |  |  |  | КО – 1 | Не реже 2 раза в год | 2 раза в год |
| д. Шапша | 759 /992 | Полигон г. Ханты-Мансийск |  | Договор на услуги по вывозу |  |  |  | Ежедневный вывоз | - / - / 1 |
| д. Ярки | 299 /737 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Ягурьях | 214 /303 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Зенково | 121 /160 |  |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |
| д. Лугофилинская | 47 /69 |  |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |
| д. Чембакчина | 49 /74 |  |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |

Таблица  5.16

Расчетное  количество коммунальной  техники для организации системы сбора и вывоза  отходов

на объекты утилизации Ханты-Мансийского района

| Тип оборудования | I очередь (2014-2018г.) | Расчетный срок (2018-2033 г.) |
| --- | --- | --- |
|  | Населенные пункты | Количество, единиц техники | Населенные пункты | Количество, единиц техники |
| Мусоровоз повышенной проходимости | п.Луговской, с.Нялинское, с.Селиярово | 3 |  |  |
| Мусоровоз тип КО-1 | п.Выкатной, с.Тюли, с.Кышик, п. Красноленинский, п. Горноправдинск | 5 | с.Троица, п.Кирпичный,п.Кедровый, с.Елизарово, д.Белогорье, п.Сибирский, с.Реполово, д. Согом, с. Цингалы | 9 |
| Мусоровоз МКЗ 10 -1 |  |  | п. Горноправдинск | 1 |
| Мусоровоз тип КО-2 | Вывоз ТБО, КГО с площадок временного накопления (ПВН), мусоросжигательных площадок. | Договор со сторонней организацией | п. Горноправдинск | 1 |
| Бункеровоз |  |  | п. Горноправдинск | 1 |
| Грузовой спец. Автомобиль для КГО |  |  |  |  |
| Мобильный шредер |  |  |  |  |
| Погрузчик |  |  |  |  |

- Мусоровоз повышенной проходимости - специальная грузовая техника на шасси Урал,  предназначен для сбора и транспортировки отходов в труднодоступных районах;

- Мусоровоз тип КО-1 (КО-440-4) – мусоровоз с небольшим кузовом, для сбора отходов по локальной схеме;

- Мусоровоз тип КО-2 (КО-427) – с задней загрузкой, большим кузовом, высокой степенью уплотнения для сбора отходов на больших расстояниях.

5.7    Перспективная схема размещения объектов утилизации и обезвреживания отходов

Проблема обезвреживания твердых бытовых отходов является одной из наиболее актуальных проблем в области охраны окружающей среды.

В настоящее время основными методами обезвреживания ТБО в северных условиях являются захоронение на полигонах и термическое обезвреживание (биотермическое компостирование для условий Ханты-Мансийского района нецелесообразно). Полигонное депонирование преобладает как у нас в стране, так и за рубежом.

При выборе технологий обезвреживания ТБО в Ханты-Мансийском районе должны учитываться следующие критерии:

- экологическая безопасность с точки зрения минимизации негативного воздействия отходов на окружающую среду;

- санитарная и эпидемиологическая безопасность всей системы обращения с отходами;

- эффективность технологических и конструктивных решений, включающих:

- производительность технологии, ее соответствие количественным  и качественным показателям образуемых отходов;

- уровень ее автоматизации;

- степень защищенности от аварийных ситуаций;

- коэффициент использования энергоносителей;

- капитальные вложения и сроки реализации капитальных вложений, приведенные стоимостные удельные затраты на обезвреживание единицы массы ТБО.

Сравнительные технико-экономические и экологические показатели технологий обезвреживания и утилизации ТБО приведены в таблице 5.16.

Таблица 5.16

Показатели технологий обезвреживания и утилизации ТБО (Производительность 150-300 т/год*) [11]

| Показатель | Единица измерения | Технология |
| --- | --- | --- |
|  |  | Складиро-вание на полигонах | Сжигание с утилиза-цией тепла | Компос-тирование | Комплекс-ный завод |
| Удельные капвложения | тыс. руб. / 1 т ТБО/год | 0,5 - 2,2 | 17 - 25 | 8,5 - 11 | 10,6 - 14 |
| Удельные эксплуатационные затраты | руб./ 1 т ТБО | 80 - 110 | 900 - 1100 | 670 - 730 | 840 - 900 |
| Удельные энергозатраты | кВт.ч/ 1 т ТБО | 5 - 6 | 26 - 50 | 22 - 28 | 26 - 32 |
| Удельные трудовые затраты | раб. день/ 1 т ТБО | 0,05 - 0,1 | 0,2 - 0,4 | 0,2 - 0,3 | 0,3 - 0,4 |
| Удельная занимаемая площадь | м2/ 1 т ТБО/ год | - | 0,25 - 0,5 | 0,4 - 0,6 | 0,4 - 0,6 |
| Экологические аспекты |
| Степень и срок обезвреживания |  | не > 20 лет | полное за 1 час | за 2 суток (кроме спорооб-разующ.) | за 2 суток (кроме спорообразующих) |
| Наличие отходов производства | % от массы ТБО | - | 18 - 23 (зола и шлак) | 20 - 25 (некомп. фракции) | 5 балласт + 5 зола и шлак |
| Загрязнение почвы |  | загрязнен. территория полигона | только шлакоот. | практич. нет | практич. нет(только шлакоотв) |
| Загрязнение грунтовых вод |  | возможно | нет | нет | нет |
| Загрязнение атмосферы |  | небольшое возможно | в пределах норм | нет | нет в пределах норм |
| Получаемые продукты переработки ТБО |
| Тепло | ГДж / т ТБО | - | 6,3 | - | 1,7 |
| Компост | % от массы ТБО | - | - | 50 | 35 |
| Черный металл | % от массы ТБО | - | 2 | 3 | 3 |
| Цветной металл | % от массы ТБО | - | - | 1 - 1,5 | 1 - 1,5 |
| Пластмасса | % от массы ТБО | - | - | 8 | 8 |
| Другое вторичное сырье | % от массы ТБО | - | 5 - 10 | 5 - 10 | 5 - 10 |

Необходимая расчетная производительность объектов по утилизации и обезвреживанию отходов в Ханты-Мансийском районе на порядок ниже производительности, указанной в таблице 5.16.  Удельные капвложения и удельные эксплуатационные затраты  на обезвреживание 1 тонны отходов при строительстве современного объекта в Ханты-Мансийском районе будут  выше указанных в таблице на порядок.

Все методы обезвреживания ТБО делятся по конечной цели на ликвидационные (решающие в основном санитарно-гигиенические задачи) и утилизационные (решающие задачи экономики – использование вторичных ресурсов); по технологическому принципу – на биологические, термические, химические, механические, смешанные. Большинство этих методов  технологически  сложны и имею высокой себестоимостью утилизации ТБО.

Наибольшее практическое распространение в мировой практике получили следующие экономически и экологически оправданные методы:

- захоронение на полигоне (свалке);

- сжигание (термический);

- аэробное биотермическое компостирование;

- комплекс компостирования и сжигания (пиролиза) не компостируемых фракций;

- повторное использование утилизируемых компонентов, входящих в состав ТБО.

Выбор метода обезвреживания ТБО, типа сооружений, принципиальной технологической схемы в каждом конкретном случае зависит от ряда условий:

- состава и свойств ТБО;

- климатических условий;

- потребности в органическом удобрении или тепловой энергии;

- экономических и экологических факторов.

Расчет технико-экономических показателей и сравнительный анализ для каждого объекта должен проводиться при разработке проектной документации.

Захоронение ТБО на полигонах (свалках) предопределяет потерю значительного количества вторичных материальных ресурсов. В комплексную схему сбора, транспортирования и обезвреживания опасных  отходов, образующихся на территории Ханты-Мансийского района включены объекты, обеспечивающие сбор, временное накопление и вывоз на переработку утильных фракций отходов. Сбор ВМР предусмотрен на площадках временного накопления отходов и площадках, оборудованных мусоросжигательными установками.

В таблице 5.17 показана система объектов утилизации и обезвреживания ТБО в Ханты-Мансийском районе, включающая:

- 8 полигонов ТБО, в т.ч. межмуниципальный полигон ТБО г. Ханты-Мансийск;

- 7  площадок, оборудованных  мусоросжигательными  установками;

- 3 площадки временного накопления отходов и вторичных ресурсов,  с последующим вывозом на полигон ТБО;

- 3 приемных пункта отходов стекла, металла, пластика,  с последующим вывозом на утилизацию.

Таблица 5.17

Система объектов утилизации и обезвреживания ТБО в Ханты-Мансийском районе

| Прямой вывоз на полигон ТБО | Полигон ТБО | Площадка, оборудованная мусоросжигательной установкой | Площадка временного накопления отходов, с последующим вывозом на полигон, *прессование отходов | Утилизация в домовладениях Прием и накопление стекла, металл, пластик на приемном пункте с последующим вывозом на утилизацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Горноправдинск | Полигон ТБО п. Горноправдинск | п.Выкатной | с.Реполово | д. Лугофилинская |
| п. Бобровский |  | с.Тюли | с.Троица | д.Чембакчина |
| с.Батово |  | д.Белогорье | п.Пырьях | с.Зенково |
| п.Красноленинский | Полигон ТБО п.Красноленинский | п.Кирпичный |  |  |
| п.Урманный |  | п.Сибирский |  |  |
| п.Кедровый | Полигон ТБО п.Кедровый | д. Согом |  |  |
| с.Кышик | Полигон ТБО с.Кышик | с.Цингалы |  |  |
| п.Луговской | Полигон ТБО п.Луговской |  |  |  |
| с.Нялинское | Полигон ТБО с.Нялинское |  |  |  |
| д.Нялина |  |  |  |  |
| с. Елизарово | Полигон ТБО с. Елизарово |  |  |  |
| с.Селиярово | Полигон ТБО сторонней организации |  |  |  |
| д.Ягурьях | Полигон ТБО г. Ханты-Мансийск |  |  |  |
| д.Шапша |  |  |  |  |
| д.Ярки |  |  |  |  |

Захоронение на полигонах остается самым распространенным методом обезвреживания ТБО, с учетом невысоких (по сравнению с мусороперерабатывающими заводами) капитальных затрат. Необходимость захоронения остаточной части отходов (хвостов) остается даже при создании успешно функционирующих систем сжигания, вторичной переработки и компостирования. Поэтому полигон является необходимым компонентом современной системы сбора и удаления твердых бытовых отходов. Эксплуатация нового полигона должна осуществляться в соответствии с требованиями ряда документов, в том числе: - СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» [13]; - Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов [14]; - СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» [12]. Контроль соблюдения требований охраны окружающей среды при эксплуатации полигона ТБО Для полигона ТБО разрабатывается специальная программа (план) производственного контроля. Основными задачами производственного экологического контроля на предприятии, эксплуатирующем полигон ТБО, являются: обеспечение экологической безопасности при захоронении отходов производства и потребления; контроль воздействия полигона ТБО на окружающую среду; контроль выполнения предписаний органов, осуществляющих государственный экологический контроль; проверка выполнения планов природоохранных мероприятий предприятия; обеспечение эффективной системы учета поступающих отходов на полигон, предупреждение нарушений технологии размещения отходов на полигоне; своевременное предоставление информации, предусмотренной государственной статистической отчетностью (отчеты 2ТП, расчеты платы за негативное воздействие на окружающую природную среду); своевременное предоставление информации в координационный центр по обращению с отходами на территории Ханты-Мансийского района. Система мониторинга предусматривает контроль за состоянием подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв в зоне возможного влияния полигона. Основные операции по эксплуатации полигона ТБО показаны на Рисунке 22. Соблюдение этой последовательности операций обеспечивает выполнение требований охраны окружающей среды. Рисунок 22 Основные технологические операции при эксплуатации полигонов ТБО обеспечивают предотвращение загрязнения грунтовых и поверхностных вод, атмосферного воздуха и почвы. Мастер полигона по графику (один раз в декаду) проводит осмотр санитарно-защитной зоны и принимает меры по устранению выявленных нарушений - ликвидация несанкционированных свалок, очистка территории и т.д. Контроль грунтовых вод В результате протекания процессов анаэробного разложения ТБО, проникновения внутрь тела полигона атмосферных осадков образуется фильтрат, представляющий собой темную, дурно пахнущую жидкость. Наличие фильтрата говорит о том, что в теле полигона сформировался водоносный горизонт. Количество и состав фильтрата, образующегося на полигоне, зависит от многих факторов: морфологического состава ТБО; климатической зоны, в которой располагается полигон; времени года; технологии укладки; размеров карты складирования; схемы складирования; притока воды с окружающей территории и др. Для полигонов ТБО Ханты-Мансийского района среднее количество фильтрата составляет несколько кубических метров в сутки. Участки складирования ТБО должны быть оборудованы водонепроницаемым экраном, что предотвращает проникновение вредных химических и биологических веществ в грунтовые воды, кроме того, участки должны быть защищены от стоков поверхностных вод водоотводной канавой. С целью контроля влияния полигона на подземные воды должна быть предусмотрена сеть наблюдательных скважин для ведения мониторинга. Одно контрольное сооружение закладывается выше полигона по течению грунтовых вод с целью отбора проб воды, на которую отсутствует влияние фильтрата с полигона. Пробы вод из контрольных скважин, заложенных выше полигона по течению грунтовых вод, характеризует их исходное состояние. Ниже полигона по течению грунтовых вод (на расстоянии 50- 100 м, если нет опасности загрязнения грунтовых вод за счет других источников) закладывают 1-2 скважины для отбора проб воды, учитывающих влияние полигона. Объем определяемых показателей и периодичность отбора проб обосновываются в проекте мониторинга полигона. Отбор проб грунтовых вод осуществляется в периоды наибольших и наименьших воздействий гидрометеофакторов на состояние подземных вод. Перед отбором проб производится прокачка скважин с извлечением из них трех объемов воды, которая в них находится. Контроль осуществляется методом лабораторных исследований на наличие следующих ингредиентов: аммиак, нитриты, нитраты, кальций, хлориды, железо, сульфаты, ХПК, БПК, рН, магний, кадмий, хром, цианиды, свинец, ртуть, мышьяк, медь, сухой остаток, гельминтологические и бактериологические показатели. Если в пробах, отобранных ниже по потоку, устанавливается значительное увеличение концентраций определяемых веществ по сравнению с контрольным, по согласованию с контролирующими органами, расширяется объем определяемых показателей, а в случаях, если содержание определяемых веществ превысит ПДК, принимаются меры по ограничению поступления загрязняющих веществ в грунтовые воды до уровня ПДК. Выше полигона на поверхностных водоисточниках и ниже полигона на водоотводных канавах также проектируются места отбора проб поверхностных вод. Отобранные пробы исследуются на гельминтологические, бактериологические, санитарно-химические показатели. Контроль за состоянием воздушной среды Система производственного контроля должна включать постоянное наблюдение за состоянием воздушной среды. В этих целях периодически необходимо производить анализы проб атмосферного воздуха над отработанными участками полигона на границе санитарно-защитной зоны на содержание соединений, характеризующих процесс биохимического разложения ТБО и представляющих наибольшую опасность. Объем определяемых показателей и периодичность отбора проб обосновываются в проекте мониторинга полигонов и согласовываются с контролирующими органами. Отбор проб ведется в трех точках: 1 точка над отработанным участком полигона, 2 точки в санитарно-защитной зоне. Отбор проб ведется с наветренной и подветренной сторон от котлована. Обычно при анализе проб атмосферного воздуха определяют метан, сероводород, аммиак, окись углерода, бензол, трихлорметан, четыреххлористый углерод, хлорбензол. Контроль за состоянием почвы В соответствии с требованием «Санитарных правил и норм» СанПиН 2.1.7.722-98 качество почвы контролируется по химическим, микробиологическим и радиологическим показателям. Из химических показателей исследуется содержание тяжелых металлов, нитритов, нитратов, гидрокарбонатов, органического углерода, рН, цианидов, свинца, ртути, мышьяка. В качестве микробиологических показателей исследуются: общее бактериальное число, колититр, титр, протея, яйца гельминтов. Для определения динамики загрязнения почвенного покрова вокруг 1 очереди полигона ТБО ведется контроль в 2 точках, в которых наблюдается естественный почвенный покров. Сведения о противоаварийных мероприятиях Полигон ТБО является объектом с потенциально опасными условиями труда. Соблюдение требований законодательства в области охраны труда обеспечивает стабильность в работе предприятия. Специалистами эксплуатирующей организации разрабатывается положение об охране труда и производится поэтапный контроль всего производственного процесса и выполнения норм и правил ТБ, ПБ, электробезопасности, ПДД. На предприятии, по утвержденному графику, проводятся мероприятия по профилактике травматизма, обучению и проверке знаний персонала по охране труда и пожарной безопасности. Утвержден план ликвидации аварийных и других нештатных ситуаций. Размещение на полигоне ТБО отходов производства и потребления в смеси и наличие в них твердых бытовых отходов, подвергающихся биоразложению, делает эксплуатацию полигона пожароопасной. При разложении отходов образуется большое количество метана, которое может привести к самовозгоранию места захоронения отходов. На полигоне должны быть предусмотрены противопожарные мероприятия, система орошения отходов в засушливые и жаркие периоды года.

Сегодня значительную часть в мусоре занимает использованная упаковка - бумага и пластик. В таблице 5.18 приведено время разложения нескольких составляющих отходов.

Таблица 5.18 .

| Материал | Время разложения |
| --- | --- |
| Хлопковая ткань | 1-5 месяцев |
| Бумага | 2-5 месяцев |
| Апельсиновая кожура | 6 месяцев |
| Шерстяные носки | От 1 года до 5 лет |
| Сигаретные окурки | От 1 года до 12 лет |
| Пакеты от молока | 1-5 месяцев |
| Полиэтиленовые пакеты | 5 лет |
| Кожаные ботинки | От 10 до 20 лет |
| Нейлоновая ткань | От 25 до 40 лет |
| Стеклянная тара | 1 млн. лет |
| Пластиковая тара-упаковка | 400 лет |

Управление и координация деятельности полигонов ТБО, введенных в эксплуатацию за счет средств бюджета района и автономного округа, осуществляется координационным центром по отходам администрации района и департамента экологии ХМАО.

6  СИСТЕМА СБОРА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ опасных  ОТХОДОВ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ Ханты-Мансийского района

6.1  Система сбора, транспортирования и обезвреживания медицинских отходов, образующихся на территории Ханты-Мансийского района

Медицинские отходы представляют для здоровья пациентов медицинских учреждений,  персонала и  потенциальную опасность для окружающей среды и здоровья людей вне учреждений здравоохранения.

С 8.04.2011 года вступили в действие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» (Утвержден Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09.12.2010 г).  Настоящие санитарные правила устанавливают обязательные санитарно-эпидемиологические требования к обращению (сбору, временному хранению, обеззараживанию, обезвреживанию, транспортированию) с отходами, образующимися в организациях при осуществлении медицинской и/или фармацевтической деятельности, выполнении лечебно-диагностических и оздоровительных процедур (далее - медицинские отходы), а также к размещению, оборудованию и эксплуатации участка по обращению с медицинскими отходами, санитарно-противоэпидемическому режиму работы при обращении с медицинскими отходами.

Медицинские отходы не могут быть отнесены в полной мере к отходам производства, так как обращение с медицинскими отходами идет на принципиально другой основе. Требование к отходам производства: минимизация отходов и рециклинг. По отношению к медицинским отходам уменьшение количества отходов - признак ухудшения качества оказываемой медицинской помощи. Чем меньше используется гигиенических средств, шовно-перевязочного материала, устройств, характеризующих высокие технологии, тем меньше  отходов.

Медицинские отходы подразделяются на классы опасности:

Класс А.

Неопасные отходы ЛПУ. К ним относятся: отходы, не имеющие контакта с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больницами, нетоксичные отходы; пищевые отходы всех подразделений ЛПУ кроме инфекционных; мебель, инвентарь, неисправное диагностическое оборудование, не содержащие токсичных элементов; неинфицированная бумага, смет, строительный мусор и т.д.

Отходы класса А образуются в следующих структурных подразделениях:

- палаты отделений (кроме инфекционных, кожно-венерологических, фтизиатрических, микологичесих) ЛПУ;

- административно-хозяйственные помещения ЛПУ;

- центральные пищеблоки, буфеты отделений (кроме инфекционных, кожно-венерологических, фтизиатрических, микологичесих);

- внекорпусной территории ЛПУ.

Отходы класса А могут быть отнесены к ТБО.

Класс Б. Опасные (рискованные) отходы ЛПУ. К ним относятся: потенциально инфицированные отходы, материалы и инструменты, загрязненные выделениями, в т.ч. кровью; выделения пациентов; патологоанатомические отходы; органические операционные отходы, все отходы из инфекционных отделений (в т.ч. пищевые); отходы из микробиологических лабораторий, работающих с микроорганизмами 3-4 групп патогенности; биологические отходы вивариев.

Отходы класса Б образуются в следующих структурных подразделениях:

- операционные;

- реанимационные;

- процедурные, перевязочные и другие манипуляционно-диагностические помещения ЛПУ;

- инфекционные, кожно-венерологические отделения ЛПУ;

- медицинские и патологоанатомические лаборатории;

- лаборатории, работающие с микроорганизмами 3-4 групп патогенности;

-виварии, ветеринарные лечебницы.

Класс В. Чрезвычайно опасные отходы ЛПУ. К ним относятся: материалы, контактирующие с больными особо опасными инфекциями; отходы из лабораторий, работающих с микроорганизмами 1-4 групп патогенности; отходы фтизиатрических и микологических больниц; отходы от пациентов с анаэробной инфекцией.

Отходы класса В образуются в следующих структурных подразделениях:

- подразделения для пациентов с особо опасными и карантинными инфекциями;

- лаборатории, работающие с микроорганизмами 1-4 групп патогенности;

- фтизиатрические и микологические клиники.

Класс Г. Отходы ЛПУ, по составу близкие к промышленным. К ним относятся: просроченные лекарственные средства; отходы от лекарственных и диагностических препаратов; дезсредства, не подлежащие к использованию с истекшим сроком годности; цитостатикии другие химические препараты; ртутьсодержащие предметы, приборы и оборудование.

Отходы класса Г образуются в следующих структурных подразделениях:

- диагностические подразделения;

- отделения химиотерапии;

- патологоанатомические отделения;

- фармацевтические цехи, аптеки, склады;

- химические лаборатории;

- административно-хозяйственные помещения.

Класс Д. Радиоактивные отходы ЛПУ. К ним относятся все виды отходов, содержащие радиоактивные компоненты.

Отходы класса Д образуются в следующих структурных подразделениях:

- диагностические лаборатории;

- радиоизотопные лаборатории и рентгеновские кабинеты.

С 1995 года количество медицинских отходов на каждого больного выросло в два раза, в связи с изменениями в технологии производства медицинских препаратов и медицинского инструментария в сторону увеличения доли пластмасс и одноразовых изделий.

В таблице 6.1 приведена информация о действующих установках по обезвреживанию медицинских отходов учреждениями  Ханты-Мансийского района.

Таблица 6.1

Наличие установок для обезвреживания опасных медицинских отходов учреждениями  Ханты-Мансийского района

| № п/п | Наименование медицинского учреждения | Установка (модель) |
| --- | --- | --- |
| 1 | МБУЗ «Горноправдинская участковая больница» | Класс Б - Стерифлеш |
|  | МБУЗ «Сибирская участковая больница» | Класс А-«Стеримед» Класс Б - Стерифлеш |
|  | МБУЗ «Кышикская участковая больница» | Класс А-«Стеримед» Класс Б - Балтнер |
|  | МБУЗ «Ханты-Мансийская районная поликлиника» | Класс Б - «Стеримед-Юниор» Класс Г – ООО «Югра-автоматика» |
|  | МБУЗ «Луговская участковая больница» | Класс Б - «Балтнер» |
|  | МБУЗ «Кедровская участковая больница» | МБУЗ «Сибирская участковая больница» |

В МБУЗ Ханты-мансийского района  отходы класса А утилизируются на полигонах ТБО. Отходы класса Б обезвреживаются собственными силами предприятий посредством аппарата для размельчения и обезвреживания биологических отходов «СТЕРИФЛЭШ», «Балтнер» и  «Стеримед-Юниор».

Отходы класса «В» и «Д» в лечебных учреждениях Ханты-мансийского района не образуются.

Для организации обращения с отходами и повседневного контроля,  в ЛПУ приказом руководителя учреждения назначается ответственный специалист (эпидемиолог, главная медсестра, зам. главного врача по техническим вопросам), который обязан пройти обучение в специализированном центре по обращению с отходами и получить свидетельство (сертификат) установленного образца на право организации работ по обращению с опасными отходами. Руководителем ЛПУ по согласованию с ТО ТУ Роспотребнадзором, утверждается инструкция, устанавливающая правила обращения с отходами и персональную ответственность сотрудников, схема удаления отходов, включающая сведения: о качественном и количественном составе отходов, местах для установки и вида емкостей для сбора отходов, местах промежуточного хранения отходов, о расходах на сбор, транспортирование и удаление отходов. Одновременно необходимо организовать обучение по всем вопросам управления отходами со всем персоналом больницы. Наглядность информации обеспечивается с помощью плакатов и т.п., которые вывешиваются по всему ЛПУ.

Схема сбора и удаления медицинских отходов  предприятия позволяет:

- Соблюсти все требования СанПиН к сбору и удалению медицинских отходов на  предприятии;

- Обеспечить эпидемиологическую безопасность на объекте;

- Иметь  полную информацию о порядке обращения с медотходами в организации;

- Заключить договор на вывоз медицинских отходов с аккредитованной организацией.

Схему обращения с медицинскими отходами  и инструкцию обращения с медицинскими отходами, необходимо разработать с учетом видов медицинской деятельности, классов и объемов образующихся в организации медицинских отходов на следующих  предприятиях:

- Медицинские центры;

-  Поликлиники и стационары лечебно-профилактических учреждений всех типов;
-  Стоматологические кабинеты и клиники;
-  Медицинские кабинеты,  ДОУ, др. учреждения;
-  Центры косметологии и косметологические кабинеты салонов красоты.

6.2   Система сбора, транспортирования и обезвреживания биологических отходов, образующихся на территории Ханты-Мансийского района

К биологическим отходам относятся: трупы животных и птиц, в т. ч. лабораторных; абортированные и мертворожденные плоды; ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного происхождения, тара и упаковка), выявленные после ветеринарно-санитарной экспертизы на убойных пунктах, хладобойнях, в мясо и рыбоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и других объектах; отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения, и др.

Определяющей отраслью экономики и жизнедеятельности населенных пунктов Ханты-Мансийского района является сельское хозяйство. В таблице 6.2 показаны сельхозпредприятия Ханты-Мансийского района, действующие и перспективные. На этих предприятиях должна быть решена проблема утилизации отходов с соблюдением санитарных норм и правил.

Существуют несколько способов утилизации биологических отходов.  Биологические отходы утилизируют путем переработки на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах (цехах) в соответствии с действующими правилами, обеззараживают в биотермических ямах, уничтожают сжиганием или, в исключительных случаях,  захоранивают в специально отведенных местах (п. 1.5 «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» (Утв. Главным государственным ветеринарным инспектором РФ В.М. Авиловым 4 декабря 1995 г. № 13-7-2/469). В криогенных условиях большинство способов утилизации считаются неприменимыми. Это обуславливается близким залеганием к поверхности водоупора, роль которого играют многолетнемерзлые грунты, а также затрудненный сток поверхностных вод и затопление паводковыми водами. Так, при строительстве скотомогильников (биотермических ям) уровень стояния грунтовых вод должен быть не менее 2 м от поверхности земли (п. 5.3 «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов»).

Наиболее перспективным способом утилизации биологических отходов для данной территории является сжигание на специальных установках – крематорах.

Крематор (печь для сжигания) представляет собой емкость с огнеупорной термоизоляционной прокладкой. Горелка, работающая на дизельном топливе, магистральном или сжиженном газе, обеспечивает необходимую для сжигания температуру (от 760°С до 870°С) в крематоре. Контроль за температурой в крематоре осуществляет термодатчик. После сжигания биоматериала в крематоре остается небольшой объем золы.

Преимущества использования крематоров:

- Экологическая привлекательность крематоров – сжигание биоматериала на сегодняшней день является наиболее эффективным и экологически оптимальным решением проблемы утилизации падежа;

- Экономическая привлекательность крематоров – затраты на приобретение крематора и ГСМ для процесса сжигания значительно ниже в сравнении с затратами на организацию ям Беккари или транспортировку и оплату утилизации на специализированных заводах;

- Техническая привлекательность крематоров – простая схема подключения и запуска крематора;

- Широкий модельный ряд по загрузочному сектору позволяет подобрать крематор с оптимальной производительностью;

- На выходе при температуре сжигания от 760°С до 870°С получается гарантировано стерильная в патогенном отношении зола, масса которой составляет не более 5% от массы загрузки. Таким образом, отсутствуют источники распространения опасных заболеваний или возможность привлечь переносчиков заболеваний, таких как грызуны, насекомые и птицы.

Рисунок 23.   Крематор

При определении способа утилизации биологических отходов учитывается необходимая мощность объекта по обезвреживанию и технические условия строительства объекта.

В документах, регламентирующих обращение  бытовых и промышленных отходов на территории сельских поселений  Ханты-Мансийского района необходимо включить пункты, касающиеся биологических отходов:

- Утилизация биологических отходов осуществляется в порядке, предусмотренном требованиями Ветеринарно-санитарных правил сбора утилизации и уничтожения биологических отходов N 13-7-2/469 от 04.12.1995, иными ветеринарно-санитарными и экологическими нормами и правилами;

- Хранение и удаление биологических отходов совместно с другими видами отходов, сброс биологических отходов в контейнеры для сбора ТБО запрещается.

## Согласно Ветеринарно-санитарным правилам сбора утилизации и уничтожения биологических отходов N 13-7-2/469 от 04.12.1995, п. 4.3.1. «Сжигание биологических отходов проводят под контролем ветеринарного специалиста, в специальных печах или земляных траншеях (ямах) до образования негорючего неорганического остатка».

Таблица 6.2

Способы утилизации биологических отходов по поселениям Ханты-Мансийского района

| № п/п | Сельское поселение | Населенный пункт | Личные подс. хозяйства | Мероприятия по реализации основных направлений развития района в рамках Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2020 года | Способ утилизации биологических отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выкатной | п. Выкатной | 336 |  |  |
|  |  | с. Тюли |  | Развитие ЖСПК «Родина» оборудование убойного пункта; строительство мини цеха переработки молока и мяса; | Крематор |
| 2 | Горноправдинск | п. Горноправдинск | 2150 | развитие КФХ «Владимиров»: развитие молочного животноводства | Крематор КРН-200 Биотермическая яма, полигон ТБО п.Горноправдинск |
|  |  | п. Бобровский |  |  |  |
|  |  | д. Лугофилинская |  | КФХ «Белкиной» | Крематор КРН-200 |
| 3 | Кедровый | п.Кедровый | 529 | КФХ «Можиров» | Биотермическая яма, полигон ТБО п.Кедровый |
|  |  | с. Елизарово |  | развитие КФХ «Третьякова» | Крематор КРН-200 |
| 4 | Красноленинский | п.Красноленинский | 302 | развитие овощеводства открытого грунта (картофель, капуста, морковь); строительство животноводческого комплекса для разведения крупного рогатого скота и свиней; |  |
|  |  | п.Урманный |  |  | Крематор (расчетный срок) |
| 5 | Кышик | с.Кышик | 271 | развитие КФХ «Имени А.Ф. Чирковой»: строительство новых животноводческих помещений; овощеводство закрытого грунта; | Крематор КРН-200 |
| 6 | Луговской | п.Луговской | 1057 | развитие КФХ ; «Богдашка; | Крематор КРН-200 Биотермическая яма, полигон ТБО п.Луговской |
|  |  | д.Белогорье |  | развитие КФК «Веретельников», животноводство | Крематор КРН-200 |
|  |  | п.Кирпичный |  |  |  |
|  |  | с.Троица |  | КФК «Пуртов» | Крематор КРН-200 |
|  |  | д.Ягурьях |  |  |  |
| 7 | Нялинское | с.Нялинское | 356 |  | Биотермическая яма, полигон ТБО с.Нялинское |
|  |  | п.Пырьях |  |  |  |
| 8 | Селиярово | с.Селиярово | 254 | развитие КФХ «Антонов» животноводство, развитие ЖСК «Селияровский» животноводство, молочная продукция | Крематор |
| 9 | Сибирский | п.Сибирский | 456 |  |  |
|  |  | с.Батово |  | развитие КФХ «Воронцова»: овощеводство, животноводство | Крематор КРН-200 |
|  |  | с. Реполово |  | развитие ЖСК «Реполовский»: развитие молочного животноводства | Крематор КРН-200 |
| 10 | Согом | д. Согом | 89 |  |  |
| 11 | Цингалы | с.Цингалы | 314 | развитие КФХ «Корниенко»: свиноферма, птицеводство, кролиководство, овцеводство, коневодство | Крематор |
|  |  | д.Чембачкина |  |  |  |
| 12 | Шапша | д.Шапша | 405 | развитие КФХ «Никонов» (животноводство и растениеводство); | Крематор |
|  |  | с.Зенково |  |  |  |
|  |  | д.Ярки |  | создание производства «Агрофирма», развитие КФХ «Марчук Н.И.» (животноводство и овощеводство); строительство свинофермы с цехом по переработке мяса, растениеводство | Крематор |

6.3  Система сбора, транспортирования и обезвреживания опасных отходов (1-3 класс опасности), образующихся на территории Ханты-Мансийского района

В соответствии с законодательством Российской Федерации отходы должны оцениваться и классифицироваться по классам опасности. Согласно правилам классификации отходы подразделяются на пять классов опасности, от наиболее опасного 1-го класса до неопасного 5-го. В Таблице 6.3 представлены основные виды опасных отходов, относящихся к 1-3 классам опасности, в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов, утвержденным приказом МПР РФ № 786 от 02.12.2002 (ФККО) и приложением к приказу МПР РФ № 663 от 30.07.2003 «Дополнения к Федеральному классификационному каталогу отходов».

Таблица 6.3

Система классификации отходов

| № п/п | Класс опасности | Виды опасных отходов, образующихся на территории Ханты-Мансийского района |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 Класс (Чрезвычайно опасные отходы) | металлическая ртуть, отработанные ртутьсодержащие лампы, использованные люминесцентные лампы, термометры, приборы и другие изделия и устройства, потерявшие потребительские свойства, содержащие ртуть |
| 2 | 2 Класс (Высокоопасные отходы) | Концентрированные кислоты, щелочи, галогенизированные растворители, свинцово- кислотные аккумуляторные батареи, сухие батареи и др. |
| 3 | 3 Класс (Умерено опасные отходы) | Отработанные шины, отходы РТИ, промасленная ветошь и т.д. |

Ориентировочная оценка объемов образования опасных бытовых отходов может быть сделана исходя из следующего соотношения: доля опасных бытовых отходов составляет 0,1 %  от объема образованных отходов  Ханты-мансийского района – 4,5  т/год.

Индивидуальные предприниматели и юридические лица, в процессе деятельности которых образуются отходы I-III класса опасности, обязаны подтверждать отнесение данных отходов к конкретному классу опасности в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственное регулирование в области обращения с опасными отходами.

На отходы I-3 класса опасности должен быть составлен паспорт. Паспорт отходов I-III класса опасности составляется на основании данных о составе и свойствах этих отходов, оценки их опасности. Порядок паспортизации, а также типовые формы паспортов определяет Правительство Российской Федерации.

Деятельность индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, в процессе которой образуются отходы I-III класса опасности, может быть ограничена или запрещена в установленном законодательством Российской Федерации порядке при отсутствии технической или иной возможности обеспечить безопасное для окружающей среды и здоровья человека обращение с отходами I-III класса опасности.

Передача (вывоз) опасных отходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется только на основании договоров со специализированными организациями, имеющими соответствующие лицензии.

Специализированное предприятие осуществляет транспортирование отходов I-III класса опасности   при следующих условиях:

- наличие лицензии на право обращения с опасными 1-3 класс отходами;

- наличие паспорта отходов I-III класса опасности;

- наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств;

- соблюдение требований безопасности к транспортированию отходов I-III класса опасности на транспортных средствах;

Обязательно наличие документации для транспортирования и передачи отходов I-III класса опасности с указанием количества транспортируемых отходов I-III класса опасности, цели и места назначения их транспортирования.

Ответственность за допуск работников к работе с отходами I-III класса опасности несет соответствующее должностное лицо организации. Сотрудники специализированного предприятия, допущенные к обращению с отходами I-III класса опасности, обязаны иметь профессиональную подготовку, подтвержденную свидетельствами (сертификатами) на право работы с отходами I-III класса опасности.

Требования к обеспечению экологической и пожарной безопасности деятельности специализированного предприятия определяются государственными стандартами, правилами и нормативами, разработанными и утвержденными федеральными органами исполнительной власти в области обращения с отходами в соответствии со своей компетенцией.

Сбор и размещение (временное хранение) опасных отходов должно осуществляться в специально отведенных местах (складских, вспомогательных или хозяйственных помещениях, площадках) оборудованных в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»:

- отработанные люминесцентные лампы (I класс опасности) - в твердой герметичной упаковке (контейнер) в закрытом помещении с бетонным (асфальтированным) полом;

- использованные аккумуляторы (II класс опасности) – в полиэтиленовых мешках, на стеллажах, в закрытом помещении с бетонным (асфальтированным) полом;

- отработанные минеральные масла (III класс опасности) – в закрытых металлических емкостях в помещении или на площадке с бетонным (асфальтированным) покрытием;

- обтирочный материал, загрязненный маслами, отработанные масляные фильтры (III класс опасности) - в закрытых металлических контейнерах в помещении или на площадке с бетонным (асфальтированным) покрытием;

- отходы лаков, красок, растворителей (III класс опасности) - в закрытых контейнерах в помещении или на площадке с бетонным (асфальтированным) покрытием;

- отработанные покрышки, металлолом (IV-V классы опасности) – навалом на площадке с бетонным (асфальтированным) покрытием.

Места временного хранения пожароопасных отходов должны быть оборудованы первичными средствами пожаротушения.

Лимиты на размещение опасных отходов на территории хозяйствующих субъектов устанавливаются специально уполномоченными органами государственной исполнительной власти в области обращения с отходами.

Передача (вывоз) опасных отходов от населения.

Особое место занимает проблема образующихся в жилом секторе отходов, относящихся к  1, 2 и 3 классам опасности. Это отходы, содержащие ртуть, свинец и целый ряд других соединений, которые в бытовом пользовании вреда человеку не наносят, но, попадая в окружающую среду, могут при нарушении герметичности корпуса нанести вред не только среде обитания, но и непосредственно человеку. Для  снижения негативного воздействия на окружающую среду,   уменьшения количества опасных веществ в общем составе поступающих на  захоронение отходов, этот сегмент отходов должен собираться у жителей населенных пунктов специализированным предприятием, по заказу Администрации Ханты-Мансийского муниципального района. Организация работы приемных пунктов потребует определенных средств, так как   население не готово добровольно платить за обезвреживание опасных отходов. Средства целесообразно закладывать как субсидии в муниципальные целевые программы в области охраны окружающей среды или обращения с отходами.

На этапе организации системы любой житель должен иметь возможность бесплатно сдать  накопившиеся у него отходы со значком «перечеркнутый мусорный контейнер» в специализированный приемный пункт.

Отработанные ртутные лампы (люминесцентные и энергосберегающие).

К полномочиям  администраций  сельских поселений Ханты-Мансийского района  относится организация сбора и хранения ртутных ламп. Жители складывают отработанных ртутные лампы и другие ртутьсодержащие отходы  в специальные контейнеры, размещенные на территории населенных пунктов. Контейнеры должны быть размещены  на территории, находящейся под контролем коммунальных служб или администрации, доступной для населения и удаленной от детских площадок.

Рисунок 24.  Контейнеры для сбора и хранения ртутных ламп

В таблице 6.4 указано рекомендуемое количество контейнеров для сбора ртутьсодержащих отходов по населенным пунктам Ханты-Мансийского района.

Таблица 6.4

Количество контейнеров для сбора ртутьсодержащих отходов

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность 2013 г. | Контейнеры. Шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сельское поселение Выкатной |
| 1 | п.Выкатной | 878 | 2 |
| 2 | с.Тюли | 335 | 1 |
|  | Сельское поселение Горноправдинск |
| 1 | п. Горноправдинск | 4777 | 4 |
| 2 | п. Бобровский | 454 | 1 |
| 3 | д. Лугофилинская | 47 | 1 |
|  | Сельское поселение Кедровый |
| 1 | п.Кедровый | 945 | 2 |
| 2 | с. Елизарово | 409 | 1 |
|  | Сельское поселение Красноленинский |
| 1 | п.Красноленинский | 654 | 2 |
| 2 | п.Урманный | 229 | 1 |
|  | Сельское поселение Кышик |
| 1 | с.Кышик | 815 | 2 |
|  | Сельское поселение Луговской |
| 1 | п.Луговской | 1610 | 3 |
| 2 | д.Белогорье | 339 | 1 |
| 3 | п.Кирпичный | 674 | 2 |
| 4 | с.Троица | 396 | 1 |
| 5 | д.Ягурьях | 214 | 1 |
|  | Сельское поселение Нялинское |
| 1 | с.Нялинское | 632 | 2 |
| 2 | д.Нялина | 84 | 1 |
| 3 | п.Пырьях | 224 | 1 |
|  | Сельское поселение Селиярово |
| 1 | с.Селиярово | 902 | 2 |
|  | Сельское поселение Сибирский |
| 1 | п.Сибирский | 823 | 2 |
| 2 | с.Батово | 670 | 2 |
| 3 | с.Реполово | 447 | 1 |
|  | Сельское поселение Согом |
| 1 | д. Согом | 283 | 1 |
|  | Сельское поселение Цингалы |
| 1 | с.Цингалы | 697 | 2 |
| 2 | д.Семейка | 1 |  |
| 3 | д.Чембачкина | 49 |  |
|  | Сельское поселение Шапша |
| 1 | д.Шапша | 759 | 2 |
| 2 | с.Зенково | 121 | 1 |
| 3 | д.Ярки | 299 | 1 |
|  | Всего по МР | 19036 | 44 |

«Спецпредприятие», согласно муниципальному заказу на сбор и обезвреживание опасных отходов, организует  регулярный сбор у населения опасных отходов с помощью передвижного пункта приема «Экомобиля». «Экомобили» должны принимать опасные отходы только от частных лиц. Индивидуальных предпринимателей и юридические лица должны заключать договоры на передачу опасных отходов, образующихся в результате хозяйственной деятельности организаций.

К категории опасных отходов, принимаемых «Экомобилем», относятся такие широко распространенные в быту вещи, как:

- отработанные ртутные лампы (люминесцентные и энергосберегающие);
- ртутные термометры;
- старые батарейки;
- разрядившиеся аккумуляторы;
- оргтехника;
- автопокрышки;
- бытовая химия;
- лекарства с истекшим сроком годности;
- и другие приборы, содержащие вещества 1-го и 2-го классов опасности.

Для Ханты-Мансийского района на 1 очередь  (2018 год) необходим один мобильный пункт приема опасных отходов от населения, оборудованный на базе  специально оборудованного и снабженного специальными знаками  автомобиля.

Регулярный сбор опасных отходов должен производиться в соответствии с разработанным маршрутным графиком Экомобиля. В определенные часы, в утвержденных местными органами и спецпредприятием местах, по заявке управляющей компании или жителей поселков, на борт «Экомобиля» бесплатно должны приниматься от жителей все виды опасных отходов, не предназначенные для размещения на полигонах твердых коммунальных отходов. Далее  опасные отходы  временно  хранятся на муниципальном  складе,  оборудованном согласно санитарным требованиям (описание смотри выше). 
Собранные отходы, содержащие ртуть, обезвреживаются на установке по демеркуризации отходов 1 класса опасности (ртутных ламп, люминесцентных, ртутьсодержащих трубок отработанных и брак) в городе Ханты-Мансийск или на специальных предприятиях.

Остальные виды опасных отходов должны собираться в партии и отправляться на обезвреживания и утилизацию профильным предприятиям. Обезвреженные остатки могут быть захоронены на полигоне ТБО.

Для реализации системы необходимо  формировать у жителей  навык правильного обращения с образующимися в быту опасными отходами. Информация должна быть размещена на официальном портале Администрации района и поселений.

6.4   Сбор отходов  автотранспорта

Все отходы автотранспорта можно условно поделить на две группы, которые в целом собираются по разным схемам:

1. отходы эксплуатации транспортных средств, которые образуются при операциях по техническому обслуживанию автомобиля и его ремонту – данная группа отходов от населения и объектов инфраструктуры принимается на пунктах приема вторичного сырья и опасных отходов;

2. Отходы после окончания срока эксплуатации транспортных средств – невостребованные транспортные средства, после окончания их эксплуатации, и их отдельные части.  Собственник самостоятельно транспортирует отходы либо на участок разборки КГО, либо самостоятельно осуществляет разборку транспортного средства и сдает отходы по видам в стационарные пункты приема опасных отходов на базе пунктов приема вторичного сырья.

6.5   Нефтесодержащие отходы

Нефтесодержащие отходы обезвреживаются на инсинераторных  установках или сдаются на обезвреживание специализированным организациям. Сбор нефтесодержащих отходов на территории сельских поселений должен осуществляется в герметичные емкости и временно накапливаться на контролируемых площадках, с последующим вывозом на полигоны ТБО или мусоросжигательные установки.

В рамках организации системы (схемы) обращения с нефтесодержащими отходами на территории Ханты-Мансийского  района организуются мобильные пункты приема вторичного сырья и опасных отходов.

7.  ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ Ханты-Мансийского района

Существующая в Российской Федерации, в том числе на территории ХМАО, Тюменской области, система очистки населенных пунктов от коммунальных отходов финансируется, в основном, из бюджетных средств. При существующей системе финансирования  муниципальные  частные предприятия не в состоянии справиться с увеличением общего объема коммунальных отходов, что ведет к ухудшению санитарного состояния территорий муниципальных образований. При этом речь идет только о простом вывозе отходов на свалку, не говоря уже о решении более сложных и в финансовом отношении более емких задач, таких, обезвреживание и утилизация отходов,  ликвидация несанкционированных свалок, рекультивация закрытых свалок и т.д.

Выходом из создавшегося положения является подход к системе финансирования мероприятий санитарной очистки территории муниципального образования, основанный на принципе ЗАГРЯЗНИТЕЛЬ ПЛАТИТ. Принцип «загрязнитель платит» означает: чем больше кто-то производит отходов, тем больше он должен платить. Удаление опасных отходов дороже, чем неопасных, переработка отходов выгоднее, чем обезвреживание.

Для повышения эффективности деятельности предприятий, осуществляющих работы в сфере санитарной очистки и обращения с отходами, необходимо сотрудничество органов местного самоуправления и частного предпринимательства. В основе их взаимодействия лежат финансово-организационные механизмы, базовыми принципами которых являются:

1. Загрязнитель платит.

2. Ответственность органов местного самоуправления за сбор, вывоз, утилизацию и обезвреживание коммунальных отходов.

3. Частно-муниципальное партнерство в сфере санитарной очистки и  обращения с отходами.

4. Создание условий для привлечения инвестиций в сферу санитарной очистки и обращения с отходами.

Реализация принципа «загрязнитель - платит» подразумевает повышение собираемости платежей от населения, предприятий и организаций за предоставленные услуги по сбору, вывозу и захоронению коммунальных отходов.  При заключении договоров необходимо использовать нормативы накопления, отражающие  реальные объемы образования коммунальных отходов в жилищном фонде, объектах инфраструктуры, предприятиях и организациях.

Для того чтобы гарантировать населению предоставление услуг установленного качества, необходим муниципальный контроль за деятельностью специализированных предприятий (в том числе частного предпринимательства), выполняющих работы (оказывающих услуги) в сфере санитарной очистки и обращения с отходами.

Делегированное управление в системе санитарной очистки и обращения с отходами является одним из главных секторов на рынке. Это управление означает делегирование муниципальной властью под своим контролем всех или части своих обязанностей с обязательным контролем выполнения контракта. Муниципальная власть поручает деятельность в сфере санитарной очистки и обращения с отходами частному бизнесу только с условием получения более высокого качества услуг по сравнению с качеством, обеспечиваемым муниципальными предприятиями, в противном случае, договор с данной частной фирмой расторгается.

Чтобы малые предприятия пошли в нишу экологии и переработки вторсырья, им нужно предоставить экономически обоснованные  тарифы, которые будут учитывать и вывоз, и сортировку, и переработку.

При создании условий для привлечения инвестиций и сферу санитарной очистки и обращения с отходами необходимо использовать административные и финансовые ресурсы органов местного самоуправления:

- обеспечить предоставление налоговых и других льгот инвесторам и предприятиям, осуществляющих свою деятельность в области санитарной очистки и обращения с отходами и ВМР  на муниципальном уровне;

- обеспечить предоставление предприятиям и организациям, осуществляющим деятельность в сфере санитарной очистки и обращения с отходами и ВМР, земельных участков на льготных условиях;

- обеспечить муниципальный заказ  на продукцию, производимую из ВМР;

- способствовать привлечению инвестиций путем подготовки инвестиционных проектов и площадок;

- утвердить экономически обоснованные тарифы на выполнение работ и оказание услуг в сфере санитарной очистки и  обращения с коммунальными отходами;

## - шире использовать меры административной ответственности за правонарушения связанные с нарушением порядка, условий и способов сбора, использования, обезвреживания, транспортировки, хранения и захоронения бытовых отходов; нарушением правил благоустройства  территории;

## - привлекать для решения конкретных вопросов  государственные надзорные органы.

Наиболее эффективным инструментом реализации законодательно закрепленных полномочий органов местного самоуправления в сфере санитарной очистки и обращения с отходами является разработка и реализация соответствующих целевых программ.

7.1  Мероприятия по совершенствованию системы санитарной очистки территории Ханты-Мансийского района

Стратегической целью администрации  Ханты-Мансийского района и сельских поселений в сфере санитарной очистки и обращения с отходами является:

- улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории населенных пунктов муниципального образования за счет снижения уровня негативного воздействия отходов на окружающую среду и население;

- улучшение качества жизни населения, снижение заболеваемости и смертности от экологически обусловленных причин;

- повышение качества услуг в сфере санитарной очистки и обращения с коммунальными отходами, предоставляемых населению.

Важнейшей частью санитарной очистки территории  Ханты-Мансийского района является повышение эффективности работ по сбору, вывозу, переработке и захоронению твердых коммунальных отходов.

Реальным средством вовлечения вторичного сырья, извлекаемых из ТБО во вторичный оборот, является внедрение рыночных механизмов в сферу обращения с отходами.

Организация сбора вторичного сырья позволит:

- уменьшить потери сырьевых ресурсов, выводимых в настоящее время из хозяйственного оборота с отходами производства и потребления, и тем самым повысить эффективность использования природного сырья;

- снизить уровень загрязнения отходами окружающей среды;

- снизить затраты на транспортировку и обезвреживание отходов;

- вовлечь в трудовую деятельность часть незанятого населения.

1. Совершенствование муниципальной нормативной базы по обращению с отходами производства и потребления

Мероприятия по совершенствованию муниципальной нормативной базы включают разработку и утверждение нормативных правовых актов, регулирующих взаимоотношения муниципального района и сельских поселений, обеспечивающих правовые и экономические  условия деятельности в сфере санитарной очистки и обращения с коммунальными отходами.

В целях  реализации полномочий муниципального района  в сфере обращения с отходами необходимо  организовать  обезвреживание и утилизацию бытовых и промышленных отходов. Для решения этой задачи, в  рамках районной экологической программы необходимо предусмотреть мероприятия по организации межпоселенческой логистической  системы.

Районная,  межпоселенческая  логистическая  система  управления потоками отходов - это  совокупность  действий администрации Ханты-Мансийского района, сельских поселений, построенная  таким образом, чтобы выполнялась основная  задача – обеспечение утилизации  100 % образуемых на территории коммунальных отходов с соблюдением  требований санитарных норм и правил.  Этапы обращения ТБО,  при  прямом вывозе ТБО и 2–х этапном вывозе ТБО – представлены в таблице  4.1 (стр. 69). Главное назначение логистической  системы  управления потоками отходов — уменьшение затрат,  при условии охвата всех населенных пунктов, и повышение эффективности системы за счет применения современных технологий по раздельному сбору, накоплению и транспортировке отходов и вторичных материальных ресурсов.

В целях  реализации полномочий сельских поселений  в сфере обращения с отходами необходимо  разработать  и принять на территории каждого  сельского поселения:

- Порядок обращения  вторичными материальными ресурсами (ВМР);

- Порядок обращение с отходами 1-3 класса опасности, (кроме ртутьсодержащих отходов);

- Обоснованные тарифы на выполнение работ и оказание услуг в сфере санитарной очистки и  обращения с коммунальными отходами.

2. Создание муниципальной системы управления коммунальными отходами

Система управления включает мероприятия:

-  Организация и осуществление муниципального учета и контроля за выполнением мероприятий по санитарной очистке, сбору, транспортированию, первичной переработке и захоронению отходов;

- Инвентаризация объектов образования, сбора, накопления, хранения, транспортирования, утилизации и захоронения отходов производства и потребления на территории Ханты-Мансийского района;

- Получение специализированными предприятиями, занятыми в сфере обращения с опасными отходами и ВМР соответствующих лицензий;

3. Мероприятия по укреплению материально-технической базы предприятий, специализирующихся в сфере санитарной очистки и обращения с отходами

- Приобретение современной специальной техники для сбора и транспортировки отходов (мусоровозы, бункеровозы, самосвалы, погрузчики);

- Обустройство контейнерных площадок, площадок временного накопления ТБО и ВМР,  мусоросжигательных площадок, площадок для сбора временного накопления КГО;

- Приобретение современных контейнеров, бункеров ВМР и КГО, прессов, крематоров;

-Организация рационального использования и эксплуатации имеющейся и приобретаемой специальной техники

.

4. Приведение объектов санитарной очистки к требованиям санитарных норм и правил.

- Ликвидация стихийных и несанкционированных свалок;

- Рекультивация закрытых свалок;

- Обустройство действующих полигонов ТБО в соответствии с нормативными требованиями;

- Реконструкция канализационных очистных сооружений;

- Строительство локальных очистных сооружений.

5. Организация сбора опасных  отходов (1-3 класс опасности).

6. Создание условий для привлечения инвестиций в сферу санитарной очистки и обращения с отходами:

- Разработка и реализация инвестиционных проектов по санитарной очистке и обращению с коммунальными отходами на территории г. Ханты-Мансийск;

- Содействие созданию предприятий различных форм собственности, выполняющих работы и оказывающих услуги в сфере санитарной очистки и обращения с отходами и вторичными ресурсами.

7. Создание системы экологического образования и информирования населения, способствующей приобретению экологических знаний и привлечению к активному участию в охране окружающей среды:

- Регулярное освещение в СМИ действий администрации района и поселений в сфере защиты окружающей среды, обращения с отходами, благоустройства и санитарного содержания территории;

- Организация работы детских и молодежных экологических отрядов в рамках муниципальных экологических акций (массовых природоохранных мероприятий по уборке и благоустройству территорий и объектов, озеленению и т.д.);

- Организация конкурсов образовательных и воспитательных программ экологической направленности в муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждениях.

Таблица 7.1

Перспективный план мероприятий по совершенствованию санитарной очистки

территории  Ханты-Мансийского района

| №№ п/п | Мероприятие | Исполнитель / Срок выполнения | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание муниципальной нормативно-правовой базы по обращению с отходами производства и потребления |  |  |
| 1.1. 1.2 1.3 | Утверждение генеральной схемы очистки территории Ханты-Мансийского района (межпоселенческой логистической системы управления отходами). Внесение изменений в муниципальные нормативные акты: В «Положение об организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения» по всем СП Определить График сбора и вывоза бытовых и крупногабаритных отходов в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 и СанПиН 2.1.2.2645-10. Ввести пункт «Порядок обращения вторичных материальных ресурсов (ВМР) на территории сельского поселения». Порядок должен определять обязанности и ответственность юридических, физических лиц, специализированных организаций и муниципальной власти за этапы сбора, накопления, временного хранения потенциальных ВМР на территории каждого населенного пункта. Порядок должен регламентировать сбор вторичных ресурсов на территории сельских поселений. Отбор вторичных ресурсов и передача специализированным организациям или на пункт временного накопления являются обязательными для юридических лиц (независимо от организационно-правовой формы) индивидуальных предпринимателей и физических лиц. Внести пункт «Порядок обращения с опасными отходами 1-3 класса опасности». Порядок должен регламентировать сбор, накопление и передачу на утилизацию опасных отходов на территории каждого населенного пункта. Внести пункт «Порядок обращения с биологическими отходами». Утилизация биологических отходов осуществляется в порядке, предусмотренном требованиями Ветеринарно-санитарных правил сбора утилизации и уничтожения биологических отходов N 13-7-2/469 от 04.12.1995, иными ветеринарно-санитарными и экологическими нормами и правилами; Хранение и удаление биологических отходов совместно с другими видами отходов, сброс биологических отходов в контейнеры для сбора ТБО запрещается. Утвердить Нормы накопления ТБО. Проводить корректировку норм накопления ТБО жилого сектора не менее 1 раза в 3 года. | Администрация Ханты-Мансийского района / 2014 Администрация СП 2014 год Администрация СП 2014 год | Создание оптимальных условий для утилизации образуемых отходов с соблюдением санитарных норм и правил Создание оптимальных условий для полного охвата организованной системой сбора всех видов отходов, образующихся на территории сельского поселения. Создание оптимальных условий для снижения объемов транспортирования и обезвреживания ТБО на 18 % к 2018 году за счет сбора ВМР юридическими и физическими лицами. Улучшение экологической обстановки за счет исключения попадания опасных, токсичных и биологических отходов в непредназначенные для этого места. Формирования экономически обоснованного тарифа на услуги по сбору и вывозу отходов |
| 2. | Создание муниципальной системы управления коммунальными отходами |  |  |
| 2.1. | Организация и осуществление контроля над исполнением администрациями СП: межпоселенческой логистической системы управления отходами; установленных правил по санитарной очистке, сбору, транспортированию, первичной переработке и захоронению отходов; правил обращения вторичных материальных ресурсов (ВМР) на территории сельских поселений. | Администрация Ханты-Мансийского района / постоянно | Повышение качества жизни населения |
| 2.2 | Содействие предпринимательству в сфере обращения вторичных материальных ресурсов. предоставление налоговых и других льгот инвесторам и предприятиям, осуществляющих свою деятельность в области санитарной очистки и обращения с отходами и ВМР на муниципальном уровне; предоставление земельных участков на льготных условиях; подготовка инвестиционных проектов и площадок в сфере обращения ТБО и ВМР; утверждение экономически обоснованных тарифов на услуги по сбору и вывозу отходов | Администрация Ханты-Мансийского района, СП / постоянно | Развитие системы сбора и утилизации вторичного сырья. Увеличение доли отобранного вторсырья до 18 %. Уменьшение количества отходов, подлежащих размещению на полигоне ТБО, соответственно снижение затрат на временное накопление и вывоз отходов. |
| 3 | УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В СФЕРЕ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ И ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ |  |  |
| 3.1 | Внедрение современных технологий, оборудования и спецтехники в сфере обращения с отходами. Приобретение специальной техники: Мусоровозы: - Мусоровоз с задней загрузкой; - Мусоровоз с боковой загрузкой; - Мусоровоз на базе Урал; - Самосвал МАЗ-5551А2-323. Самосвал-бункеровоз МАЗ-452022. Погрузчик. Самосвал. Спецтехника для вывоза ЖБО и осуществления работ на очистных сооружениях; - Вакуумная машина. - Комбинированная (илососная и каналопромывочная машина) | Администрация Ханты-Мансийского района и СП / 2015 – 2018 год | Обеспечение высокого качества услуг по санитарной очистке территории поселений Ханты-Мансийского района. Обеспечение благоприятных условий для проживания населения. |
| 3.2 | Приобретение современных контейнеров и бункеров: Евроконтейнеры 1.1 м3,. Контейнеры металлические 0.75 м3; Бункеры 8 м3 , 12 м3; | Администрация Ханты-Мансийского района и Администрация СП | Сбор и накопление ТБО с соблюдением санитарных норм. Участие населения в сборе ВМР обеспечит возможность снижения платы за обслуживание площадок и транспортировку отходов. Сбор и сжигание ТБО с соблюдением санитарных норм |
| 3.3 | Обустройство площадок сбора ТБО И ВМР: Контейнерных площадок для сбора ТБО; Площадок временного накопления отходов и ВМР; Площадок временного накопления крупногабаритных отходов; Площадок (пунктов) сбора опасных отходов. | Администрация СП |  |
|  | Мусоросжигательных площадок, оборудованных инсинераторами; | Администрация Ханты-Мансийского района |  |
| 4. | ПРИВЕДЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ЗАХОРОНЕНИЯ ТБО К ТРЕБОВАНИЯМ САНИТАРНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ |  |  |
| 4.1 | Реконструкция полигонов ТБО | Администрация Ханты-Мансийского района / 2014 – 2018 гг | Обеспечение обезвреживания ТБО с соблюдением санитарных норм и правил |
| 4.2 | Разработка проекта и строительство полигона ТБО п. Красноленинский |  |  |
| 4.3 | Ликвидация свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории | Администрация СП / 2014 – 2016 гг | Обеспечение благоприятных условий для проживания населения. |
| 4.4 | Приобретение спецтехники для обеспечения процесса захоронения ТБО на каждом полигоне ТБО | Администрация Ханты-Мансийского района и Администрация СП / 2015-2018 |  |
|  | Шредер – измельчитель КГО, мобильный |  | Измельчение крупногабаритных отходов, древесных отходов, шин. Обезвреживание строительных и промышленных отходов в соответствии с природоохранным законодательством |
|  | Бульдозер (Каток-уплотнитель) |  | Обеспечение уплотнения отходов. Продление срока эксплуатации полигона |
|  | Экскаватор |  | Обеспечение технологического этапа по разработке грунта для изоляции ТБО |
|  | Самосвал |  | Обеспечение доставки грунта для изоляции ТБО. |
|  | Поливомоечная машина КО |  | Предотвращение пожаров, ликвидация самовозгорания ТБО. |
| 5. | ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД |  | Повышение качества предоставляемых услуг и экологической безопасности. |
| 5.1 | Реконструкция существующих КОС в п. Горноправдинск | Администрация Ханты-Мансийского района / 2014 – 2016 гг | Обеспечение надежности работы системы очистки сточных вод. Подключение объектов нового строительства к системе водоотведения и очистки сточных вод. |
| 5.2 | Строительство локальных очистных сооружений | Администрация Ханты-Мансийского района/ 2014 – 2018 гг. | Обеспечение очистки сточных вод. |
| 6. | Организация системы сбора хранения и передачи на специализированные предприятия по обезвреживаниию опасных отходов (1-3 класс опасности), образующихся в жилом секторе и на объектах инфраструктуры |  |  |
| 6.1 | Приобретение контейнеров для приема отработанных ртутьсодержащих ламп от физических лиц | 2014 год | Исключение заражения тяжелыми металлами и токсическими веществами полигонов ТБО и окружающей среды. |
| 6.2 | Организация работы стационарных и мобильных пунктов приема отходов 1-3 класса опасности от населения в каждом населенном пункте | 2014-2016 гг. |  |
| 7. | Развитие системы экологического образования и информирования населения |  |  |
| 7.1. | Проведение семинаров конкурсов. Информационно – просветительская деятельность по подготовке населения к активному участию: в сборе опасных (токсичных) отходов на пунктах и площадках временного накопления; в раздельном сборе отходов на площадках временного накопления ТБО и ВМР; в раздельном сборе отходов на мусоросжигательных площадках; | Администрация Ханты-Мансийского района и Администрация СП / постоянно | Способствует приобретению экологических знаний и привлечению к активному участию населения в охране окружающей среды |

# 7.2   РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНЫХ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Финансирование Программы обеспечивается за счет бюджета и привлеченных средств инвесторов.

Расчёт затрат на программу по санитарной очистке территории Ханты-Мансийского муниципального района произведён на основе укрупнённых показателей и расходов на содержание техники и оборудования, рекомендованных АКХ им. К.Д. Памфилова.

Таблица 7.2

Укрупнённые показатели стоимости единицы оборудования* для расчета ориентировочных затрат на реализацию программы по санитарной очистке территории

| № п/п | Наименование мероприятия | Удельный показатель затрат, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Специальная техника и оборудование |  |
| 1.1 | Контейнер (0,75 м3) | 9,00 |
| 1.2 | Контейнерная площадка для ТБО (2 контейнера) | 53,00 |
| 1.3 | Контейнерная площадка для КГО | 29,00 |
| 1.4 | Мусоровоз | 1900,00 |
| 1.5 | Мусоровоз МАЗ КО-440 | 1600,00 |
| 1.6 | Самосвал | 2000,00 |
| 1.7 | Погрузчик | 2000,00 |
| 1.8 | Шредер | 700,00 |
| 1.9 | Крематор КРС-200 | 200,00 |
| 1.10 | Брикетировочный пресс Orwak 5030-В | 350,00 |

*Предлагаемые  спецтехника и оборудование могут быть заменены на аналогичные.

Таблица 7.3

Ориентировочные затраты на реализацию программы по санитарной очистке территории

Ханты-Мансийского муниципального района на первую очередь (до 2018 года)

| № п/п | Наименование мероприятия | Ст-ть единицы, тыс. руб. |  | Затраты на реализацию программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 – 2018гг. | Всего на первую очередь |
|  |  |  |  | кол-во единиц | затраты тыс. руб. | кол-во единиц | затраты тыс. руб. |
| 1 | Обеспечение системы сбора отходов |
| 1.1 | Обустройство площадок мусоросжигательных установок п.Выкатной, с.Тюли, д.Белогорье, п.Кирпичный, п.Сибирский, д. Согом, с.Цингалы | В соответствии с ПСД |  | 7 |  | 7 | В соответствии с ПСД |
| 1.2 | Обустройство площадок временного накопления с.Реполово, с.Троица, п.Пырьях | В соответствии с ПСД |  | 3 |  | 3 |  |
| 1.3 | Обустройство пункта приема опасных бытовых отходов и вторичного сырья д. Лугофилинская, д.Чембакчина, с.Зенково | В соответствии с ПСД |  | 3 |  | 3 |  |
| 1.4 | Обустройство площадок для сбора КГО | 29,00 |  | 27 | 1363,00 | 47 | 1363,00 |
| 2 | Обеспечение системы транспортирования твердых бытовых отходов |
| 2.1 | Приобретение специальной грузовой техники, с повышенной проходимостью (Нялинское) | 2000,00 |  | 1 | 2000,00 | 1 | 2000,00 |
| 2.2 | Приобретение мусоровоза (нас.пп. Горноправдинск, Красноленинский, Кышик, Выкатной , Тюли) | 1400,00 |  | 5 | 7000,00 | 5 | 7000,00 |
| 2.3 | Обеспечение вывоза отходов с площадок временного накопления, площадок мусоросжигательных установок, пункта приема Опасных бытовых отходов и вторичного сырья | В соответствии с ПСД |  |  |  |  | В соответствии с ПСД |
| 2.4 | Обеспечение вывоза крупногабаритных отходов | В соответствии с ПСД |  |  |  |  |  |
| 3 | Приобретение техники для обезвреживания и утилизации отходов |
| 3.1 | Приобретение крематора | 200,00 |  | 7 | 1400,00 | 7 | 1400,00 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 18763,00 |  | 18763,00 |

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Методические рекомендации о порядке разработке генеральных схем очистки территории населенных пунктов РФ. Утверждены Постановлением Госстроя России от 21.08.2003 г. № 152

- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания населенных мест»

- Рекомендации по определению норм накопления твердых бытовых отходов для городов РСФСР. Утверждены Минжилкомхозом РСФСР от 09.03.1982 г.

- Мирный А.Н., Абрамов Н.Ф., Никогосов Х.Н. и др. Санитарная очистка и уборка населенных мест. Справочник. М., АКХ, 2005г.

- ГОСТ Р 51617 – 2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия»

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

- Правила предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов. Утверждены Постановлением Правительства РФ от 10.02.1997 г. № 155

- Указания по организации и проведения работ при содержания придомовых территорий. Утверждены заместителем министра ЖКХ РСФСР от 07.04.1988 г.

- Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы. Утверждена Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1.

- Систер В.Г., Мирный А.Н., Скворцов Л.С., Абрамов Н.Ф., Никогосов Х.Н. Твердые бытовые отходы (Сбор, транспорт и обезвреживание). Справочник. М., 2001г.

- Бобович Б.Б., Девяткин В.В. Переработка отходов производства и потребления. М., 2000г.

- СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»

- СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»

- Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов. Утверждена Минстроем РФ от 02.11.1996

- «Государственные сметные нормативы «Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты жилищно-гражданского строительства». Утверждены приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.05.2010 № 260

- Методические указания по применению справочников базовых цен на проектные работы для строительства. Утверждены приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от  29.12.2009  № 620

- ГОСТ 17.5.3.04-83 «Рекультивация земель. Общие требования к рекультивации земель»

- ГОСТ 17.5.3.05-84 «Рекультивация земель. Общие требования к землеванию»

- СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений».

- Сборник докладов ВЭЙСТТЭК 2005 г. «Некоторые нерешенные вопросы безопасного обращения с отходами ЛПУ в России». Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова. Авторы Русаков Н.В., Стародубов А.П., Карцева Н.Ю.

- Инструкция по организации и технологии механизированной уборки населенных мест. Утверждена Минжилкомхозом РСФСР от 12.07.1978 г.

- СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений»

- Рекомендации по технологии уборки проезжей части городских дорог с применением средств комплексной механизации. Утверждены заместителем министра ЖКХ РСФСР от 09.03.1982 г.

- Рекомендации по выбору методов и организации удаления бытовых отходов.  Утверждены Минжилкомхоз РСФСР  1985 год.

- Приказ МПР РФ № 511 Об утверждении Критериев отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды от 15.06.2001 г.

- Приказ МПР РФ №785 Об утверждении паспорта опасного отхода от 02.12.2002 г.

- Технико-экономическое исследование по проекту по обращению с отходами на территории населенных пунктов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (на 2009-2013 годы). Пояснительная записка /ООО «СибНИПИРП», ООО «Предприятие «Конвэк». – Нижневартовск–Пермь, 2008. – 293 с.

- Министерство природных ресурсов и экологии российской федерации
письмо от 19 апреля 2012 г. n 12-47/6022 "О рассмотрении обращения по хранению отходов"