ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ–ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Д У М А

Р Е Ш Е Н И Е

26.09.2013                                               					№ 277

О готовности объектов

жилищно-коммунального

хозяйства к работе в осенне-

зимний период 2013-2014 годов

Заслушав информацию о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Информацию о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

# Исполняющий обязанности главы

# Ханты-Мансийского района 	                                              	Р.Н. Ерышев

30.09.2013

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 26.09.2013 № 277

Информация

о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства

к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов

На данный момент в сельских поселениях Ханты-Мансийского района по подготовке к ОЗП 2013-2014 годов, произведены организационные мероприятия: согласно разработанных графиков ППР и утвержденных временных рамок проведения работ, по распоряжению руководства МП «ЖЭК-3», работы проводятся под контролем администраций сельских поселений.

На мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду в 2013-2014 гг. в соответствии с утвержденным планом затрачено собственных средств в размере 1 миллион 311 тысяч рублей, а также из аварийного запаса на сумму 1 млн. 325 тыс. рублей.

Теплоснабжение

Услуга теплоснабжения предоставляется в 16 населенных пунктах, двадцати двумя котельными (11 на природном газе, 11 на угле). За летний период проведены работы по промывке и чистке котлов и теплообменников, ревизии и ремонту запорной арматуры, фильтров, редукционных клапанов, газового оборудования, насосного оборудования, ревизии и ремонту тепловых колодцев, косметические работы в зданиях котельных. Произведена ревизия и ремонт инженерных сетей теплоснабжения, произведена ревизия электрооборудования. Все котельные готовы к началу отопительного сезона (Приложение №1).

Произведен завоз твердого топлива (уголь) в объеме 9 830 тонн:

п. Нялино – 2750 т.;

п.Тюли – 370 т.;

п.Кирпичный – 1670 т.;

п.Урманный – 1640 т.;

п.Кышик – 1000 т.;

с.Елизарово – 800 т.;

п.Кедровый – 1600 т.

Общая протяженность сетей теплоснабжения в поселениях Ханты-Мансийского района в двухтрубном исполнении составляет 34,38 км. В настоящее время завершены все основные работы по подготовке сетей теплоснабжения к зимнему периоду, выполнено испытание трубопроводов, по итогам испытаний выявлены и отремонтированы аварийные участки теплосетей общей протяженностью 184 метра.

Произведена замена:

- дымососов в Кирпичном, Нялино, Кедровый;

- замена сетевых насосов в Кышик, Шапша, Селиярово, Урманный, Нялино;

-замена щита электрооборудования, а также установка газо отсекающих клапанов(ГОК), установка сигнализаторов загазованности в Шапше;

- замена газовых горелок в Сибирском, Шапше;

В соответствии с утвержденным планом мероприятий было запланирована замена ветхих сетей теплоснабжения в населенных пунктах: Кедровый, Красноленинский, Шапша, выполнение данных работ производилось за счет МП «ЖЭК-3», общей протяженностью 190 метров.

Для обеспечения работы образовательных, культурно-досуговых и лечебных учреждений произведена промывка и опрессовка внутренних и подводящих инженерных сетей, в 43 объектах.

Водоснабжение и канализация (Приложение №2)

Вода в населенных пунктах рай	она подается из артезианских скважин. Все имеющиеся водозаборы (26 ед. в 19 населенных пунктах) подготовлены к зиме, проведены необходимые работы, отревизировано насосное оборудование, электрохозяйство, трубопроводы, запорная арматура.

На водоочистных сооружениях (19 ед. в 19 населенных пунктах района) проведены регламентные работы по замене фильтрующего материала, проведена ревизия основного и резервного оборудования. (Выкатной, Тюли, Кедровый, Елизарово, Красноленинский, Кышик, Луговской, Белогорье, Кирпичный, Троица, Нялино, Пырьях, Селиярово, Сибирский, Батово, Цингалы, Шапша, Ярки, Зенково).

В Селиярово выполнен монтаж циркуляционного насоса в помещении насосной группы второго подъема.

Во всех населенных пунктах проведена ревизия и промывка емкостей РЧВ, а также сетей водоснабжения.

Произведена замена глубинных насосов в сельских поселениях Красноленинский, Кирпичный, Луговской, Ягурьях, Троица, Шапша.

Очистка сточных вод на территории Ханты-Мансийского района обеспечивается 5 канализационными очистными сооружениями, общей производительностью 3145 м3/сутки.

Проведены работы по промывке и дезинфекции сооружений КОС, КНС,  ревизии и ремонту запорной и регулирующей арматуры. (Горноправдинск, Цингалы, Кирпичный, Нялино, Ярки).

В настоящее время все канализационные очистные сооружения и сети канализации подготовлены к зиме.

Произведены работы по установке общедомовых приборов учета ХВС.

| Сельское поселение | Количество |
| --- | --- |
| п. Красноленинский | 2 шт. |
| п. Луговской | 13 шт. |
| д. Шапша | 26 шт. |
| с. Нялино | 2 шт. |
| п. Сибирский | 1 шт. |
| п. Кедровый | 7 шт. |

По автотранспорту МП «ЖЭК-3» в целях подготовке к зиме произведены ТО-1, ТО-2, замена фильтров, масел, а также неисправных узлов и агрегатов в т.ч. заменены вакуумные насосы в населенных пунктах Нялино, Пырьях, Луговской, Кышик, Шапша.(приложение №3).

Аварийный запас

Для ликвидации в максимально короткие сроки нештатных ситуаций, вызванных стихийными явлениями или авариями техногенного характера,                          формируется аварийный запас. Аварийный запас приобретен за счет бюджета района на 4,3 млн. рублей. Приобретено необходимое оборудование для устранения аварийных ситуаций на объектах тепло-, водоснабжения, а также для проведения ППР в летний период 2013г. (Приложение №4, перечень материала использованного за летний период 2013г.).

Приложение №1

| Газовые котельные |
| --- |
| Сельское поселение | Наименование | Готовность к отопительному сезону |
| п. Луговской | «Центральная» | 100 %, котельная запущена 30.08.2013г. |
|  | «Совхозная» | 100 %, котельная запущена 30.08.2013г. |
| п. Выкатной | Ул. Надежды | 100 %, котельная запущена 30.08.2013г. |
|  | Ул. Школьная | 100 %, котельная запущена 30.08.2013г. |
| П. Сибирский | «Школьная» | 100 %, котельная запущена 30.08.2013г. |
|  | «Больничная» | 100 %, котельная запущена 30.08.2013г. |
| п. Цингалы | Ул. Советская,28 «а» | 100 %, котельная запущена 30.08.2013г. |
| п. Батово | Ул. Центральная, 50 «а» | 100 %, котельная запущена 30.08.2013г. |
| д. Шапша | Ул. Молодежная без номера | 100 %, котельная запущена 30.08.2013г. |
| с. Троица | "Отопительная" ул. Молодежная, д. 6 | 100 %, котельная запущена 30.08.2013г. |
| Угольные котельные |
| п. Тюли | "Клуб" ул. Мира , 43 | 100 %, котельная запущена 30.08.2013г. |
| п. Кышик | "Отопительная" ул.Школьная, б/н | 100 %, котельная запущена 30.08.2013г. |
| с. Нялино | Котельная №1 ул.Мира, б/н | 100 %, котельная запущена 30.08.2013г. |
|  | Котельная №2 ул.Фомина, б/н | 100 %, котельная запущена 30.08.2013г. |
| п. Пырьях | "Отопительная" ул.Ягодная, 14 | 100 %, котельная запущена 30.08.2013г. |
| п. Кирпичный | "Отопительная" ул.Комсомольская, 16 "а" | 100 %, котельная запущена 30.08.2013г. |
| с. Елизарово | "Отопительная"ул.Никифорова , 9 | 100 %, котельная запущена 30.08.2013г. |
| п. Кедровый | "Отопительная"ул. Дорожная 2 | 100 %, котельная запущена 30.08.2013г. |
| п. Урманный | Центральная котельная | 100 %, котельная запущена 30.08.2013г. |
|  | Котельная дет.сада | 100 %, котельная запущена 30.08.2013г. |
|  | Котельная гаража | 100 %, котельная запущена 30.08.2013г. |

Приложение №2 Техническое обслуживание ВОС.

| Сельское поселение | Мероприятия | Готовность к отопительному сезону |
| --- | --- | --- |
| п. Выкатной | Произведена замена фильтрующего материала в 1 и 2 ступени фильтрации. | 100 % |
| п. Тюли | Произведена замена фильтрующего материала в 1 и 2 ступени фильтрации. | 100 % |
| п. Кедровый | Замена фильтрующего материала при реконструкции ВОС |  |
| с. Елизарово | Замена фильтрующего материала при реконструкции ВОС |  |
| п. Красноленинский | Произведена замена фильтрующего материала в 1, 2 и 3 ступени фильтрации. | 100 % |
| п. Кышик |  | 100 % |
| п. Луговской |  |  |
| д. Белогорье |  |  |
| п. Кирпичный | Произведена замена фильтрующего материала в 1, 2 и 3 ступени фильтрации. | 100 % |
| с. Троица | Проведение работ по промывке камеры хлопьеобразования и РЧВ | 100 % |
| с. Нялино | Произведена замена фильтрующего материала в 1 и 2 ступени фильтрации. | 100 % |
| п. Пырьях |  | 100 % |
| с. Селиярово |  |  |
| п. Сибирский | Произведена замена фильтрующего материала в 1, 2 и 3 ступени фильтрации. | 100 % |
| с. Батово | Замена в связи с низким разбором воды не требуется. | 100 % |
| с. Цингалы | Произведена замена фильтрующего материала в 1, 2 и 3 ступени фильтрации. | 100 % |
| д. Шапша | Замена фильтрующего материала при реконструкции ВОС |  |
| д. Ярки | Наладка режима работы ВОС, промывка РЧВ | 100 % |

Приложение №3 Проведены работы по автотранспорту ТО-1,ТО-2.

| Сельское поселение | Мероприятия | Готовность автотранспорта к сезону |
| --- | --- | --- |
| д. Шапша | Камаз Замена гидро-муфты, Замена радиатора, замена колесных покрышек, Замена радиатор отопителя кабины | 100% |
| п. Кедровый | Замена фильтров (топливный и воздушный) | 100% |
| п. Кышик | Замена фильтров (масленой топливный и воздушный) и моторного масла Замена аккумулятора 2шт на АСС машину Урал | 100% |
| с. Елизарово | Замена фильтров (масленой топливный и воздушный) и моторного масла | 100% |
| п. Кирпичный | Замена фильтров (топливный и воздушный) | 100% |
| п. Тюли | Замена фильтров (топливный и воздушный) | 100% |
| с. Цингалы | ТракторМТЗ-82 Замена Сцепление Замена фильтра масленого и масло моторного | 100% |
| п. Луговской | Замена фильтров (масленой топливный и воздушный) и моторного масла | 100 % |
| с. Нялино | Замена фильтров (масленой топливный и воздушный) и моторного масла | 100 % |
| п.Пырьях | Замена подшипника на тракторе | 100 % |
| с. Селиярово | Замена фильтров (топливный и воздушный) | 100 % |

Приложение №4

| Населенный пункт | Наименование материала | Диаметр | Количество | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кирпичный | Задвижки | 50 | 3 шт. |  |
|  |  | 80 | 1шт. |  |
|  |  | 100 | 1 шт. |  |
|  | Клапан фланцевый | 50 | 2 шт. |  |
|  | Труба ВГП | 25*3,2 | 40 метров |  |
|  |  | 32*3,2 | 24 метра |  |
|  |  | 50*3,5 | 22 метра |  |
|  | Труба ППУ-ПЭ | 108*4 | 20 метров |  |
|  | Дымосос ДН9 правый |  | 1 шт. |  |
|  | Вентилятор ВЦ 14-46 2.5 левый |  | 1 шт. |  |
|  | ДРЛ |  | 4 шт. |  |
|  | Затвор дисковый поворотный | 80 | 3 шт. |  |
|  | Кран шаровой | 20 | 4 шт. |  |
|  | Сгон | 20 | 8 шт |  |
|  | Клапан обратный | 50 | 2 шт. |  |
| Кышик | Насос ЭЦМ 6-6.5-125 |  | 1 шт. |  |
|  | Кран шаровой | 50 | 3 шт. |  |
| Шапша | Сгон | 40 | 3 шт. |  |
|  | Труба ППУ-ПЭ | 57 | 58,5 метров |  |
|  |  | 100 | 46,8 метров |  |
|  | Огнетушитель |  | 7 шт. |  |
| Выкатной | Насос MXV-25 |  | 1 шт. |  |
| Селиярово | Кран шаровой | 50 | 4 шт |  |
|  |  | 40 | 1 шт. |  |
|  | Сгон | 50 | 8 шт. |  |
|  |  | 40 | 1 шт. |  |
|  | Отвод | 89 | 4 шт. |  |
|  |  | 57 | 6 шт. |  |
|  | Затвор дисковый | 80 | 2 шт. |  |
|  | Фланец | 80 | 8 шт. |  |
|  | Насос MXV-80 |  | 1 шт. |  |
|  | Затвор чугунный | 80 | 1 шт. |  |
| Ягурьях | Насос ЭЦМ 6-6.5-125 |  | 1 шт. |  |
| Нялино | Дымосос ДН9 |  | 1 шт. |  |
|  | Дымосос ДН8 левый |  | 1 шт. |  |
|  | Задвижки | 100 | 10 шт. |  |
|  | Кран шаровой | 20 | 20 шт. |  |
|  |  | 32 | 16 шт. |  |
|  | Сгон | 20 | 40 шт. |  |
|  |  | 32 | 32 шт. |  |
|  | Насос 100-80-160 |  | 2 шт. |  |
|  | Сальниковая набивка | 12 | 5 метров |  |
|  | Электроды | 3 | 1 пачка |  |
|  |  | 4 | 2 пачки |  |
|  | Диск отрезной | 230 | 10 шт. |  |
| Урманный | Отвод | 89 | 4 шт. |  |
|  |  | 57 | 5 шт. |  |
|  | Кран шаровой | 32 | 2 шт. |  |
|  | Фланец | 80 | 16 шт. |  |
|  | Затвор дисковый | 80 | 8 шт. |  |
|  | Задвижка | 80 | 2 шт. |  |
|  | Обратный клапан | 50 | 1 шт. |  |
|  |  | 32 | 1 шт. |  |
|  | Насос К100-80-160 |  | 2 шт. |  |
|  | Насос К80-65-160 |  | 2 шт. |  |
| Кедровый | Насос MXV80 4802 |  | 1 шт. |  |
|  | Задвижка | 80 | 2 шт. |  |
|  | Отвод | 89 | 4 шт. |  |
|  |  | 50 | 12 шт. |  |
|  | Фланец |  | 10 шт. |  |
|  | Дымосос ДН9 левый |  | 1 шт. |  |
|  | Сталь угловая | 63*63 | 20 метров |  |
|  | Труба ППУ-ПЭ | 57 | 95 метров |  |
|  | Задвижки | 80 | 4 шт. |  |
|  | Клапан обратный поворотный | 50 | 3 шт. |  |
|  | Кран шаровой | 50 | 3 шт. |  |
|  |  | 32 | 3 шт. |  |
| Цингалы | Стальная труба | 50 | 44 метра |  |
| Луговской | Затвор поворотный дисковый | 80 | 6 шт. |  |
|  | Задвижка | 80 | 2 шт. |  |
|  | Сгон | 20 | 20 шт. |  |
|  |  | 32 | 20 шт. |  |
|  |  | 40 | 10 шт. |  |
|  | Отвод | 57 | 20 шт. |  |
|  | Обратный клапан | 40 | 4 шт. |  |
|  | Резьба | 20 | 80 шт. |  |
|  | Диск отрезной | 230 | 5 шт. |  |
|  | Краска | красная | 1,9л.*2 шт. |  |
|  |  | зеленая | 1,9л.*2 шт. |  |
|  | Кран шаровой | 15 | 10 шт. |  |
|  |  | 20 | 10 шт. |  |
|  |  | 40 | 2 шт. |  |
|  | Сгон | 15 | 10 шт. |  |
|  | Электроды | 3 | 1 пачка |  |
| Пырьях | Шнур асбестовый |  | 6 метров |  |